## Slide 1: 第10章 数字电路基础
研究对象：逻辑代数和门电路
电子科技大学出版社

## Slide 2
数字电路基础
10.1 数字电路基础
10.2 门电路
第 10 章 主要内容

## Slide 3
10.1 数字电路基础
10.1.1 模拟信号和数字信号
10.1.2 数制与码制
10.1.3 逻辑代数中的基本运算

## Slide 4
10.1.1 数字信号和数字电路
模拟信号：在时间上和数值上连续的信号。
数字信号：在时间上和数值上不连续的（即离散的）信号。
u
u
模拟信号波形
数字信号波形
t
t
对模拟信号进行传输、处理的电子线路称为模拟电路。
对数字信号进行传输、处理的电子线路称为数字电路。又称逻辑电路。

## Slide 5
模拟信号：
时间上连续：任意时刻有一个相对的值。
数值上连续：可以是在一定范围内的任意值。
例如：电压、电流、温度、声音等。
真实的世界是模拟的。
缺点：很难度量；
容易受噪声的干扰；
难以保存。
优点：用精确的值表示事物。
模拟电路：处理和传输模拟
信号的电路。
三极管工作在线性放大区。

## Slide 6
数字信号：
时间上离散：只在某些时刻有定义。
数值上离散：变量只能是有限集合的一个值，常用0、1二进制数表示。
例如：开关通断、电压高低、电流有无。
数字电路：处理和传输数字信号的电路。
数字化时代：
音乐：CD、MP3
电影：MPEG、RM、DVD
数字电视
数字照相机
数字摄影机
手机
三极管工作在开关状态，即饱和区或截止区。

## Slide 7
1、进位制：表示数时，仅用一位数码往往不够用，必须用进位计数的方法组成多位数码。多位数码每一位的构成以及从低位到高位的进位规则称为进位计数制，简称进位制或数制。
10.1.2 数制与码制
2、基 数：进位制的基数，就是在该进位制中可能用到的数码个数。
3、 位 权（位的权数）：在某一进位制的数中，每一位的大小都对应着该位上的数码乘上一个固定的数，这个固定的数就是这一位的权数。权数是一个幂。
一、几个概念
二、常用数制
4、加权系数：数码与权的乘积。

## Slide 8
数码为：0～9；基数是10。
运算规律：逢十进一，即：9＋1＝10。
十进制数的权展开式：
1、十进制
５ ５ ５ ５
５×１０３＝５０００
５×１０２＝５００
５×１０１＝５０
５×１００＝５
＝５５５５
103、102、101、100称为十进制的权。各数位的权是10的幂。
同样的数码在不同的数位上代表的数值不同。
＋
任意一个十进制数都可以表示为各个数位上的数码与其对应的权的乘积之和，称权展开式。
即：(5555)10＝5×103 ＋5×102＋5×101＋5×100
又如：(3176.54)10＝ 3×103＋1×102 ＋7×101＋6×100＋5×10－1＋4 ×10－2

## Slide 9
2、二进制
数码为：0、1；基数是2。
运算规律：逢二进一，即：1＋1＝10。
二进制数的权展开式：
如：(1011.01)2＝ 1×23 +0×22 ＋1×21＋1×20＋0×2－1＋1 ×2－2 ＝(11.75)10
加法规则：0+0=0，0+1=1，1+0=1，1+1=10
乘法规则：0·0=0， 0·1=0 ，1·0=0，1·1=1
运算规则
各数位的权是２的幂
二进制数只有0和1两个数码，它的每一位都可以用电子元件来实现，且运算规则简单，相应的运算电路也容易实现。

## Slide 10
数码为：0～7；基数是8。
运算规律：逢八进一，即：7＋1＝10。
八进制数的权展开式：
如：(437.25)10＝4×82 ＋3×81＋7×80＋2×8－1＋5 ×8－2
＝(287.328125)10
3、八进制
4、十六进制
数码为：0～9、A～F；基数是16。
运算规律：逢十六进一，即：F＋1＝10。
十六进制数的权展开式：
如：(3BE.C4)2＝3×162＋11×161 ＋14×160＋12×16－1 ＋ 4×16－2 ＝(958.765625)10
各数位的权是8的幂
各数位的权是16的幂

## Slide 11
(3176.54)10＝ 3×103 ＋ 1×102 ＋7×101＋6×100＋5×10－1＋4 ×10－2
(1011.11)2＝ 1×23 ＋0×22＋ 1×21＋ 1×20＋1×2－1＋1 ×2－2
＝8+0+2+1+0.5+0.25
＝(11.75)10
(437.25)8＝ 4×82 ＋3×81＋7×80＋2×8－1＋5 ×8－2
＝256+24+7+1+0.25+0.78125
＝(287.328125)10
(3BE.C4)16＝ 3×162 ＋ 11×161 ＋14×160＋12 ×16－1 ＋4 ×16－2
＝768+176+14+1+0.75+0.015625
＝(958.765625)10
各种进制比较

## Slide 12
结论
①一般地，N进制需要用到N个数码，基数是N；运算规律为逢N进一。
②如果一个N进制数M包含ｎ位整数和ｍ位小数，即 (an-1 an-2 … a1 a0 · a－1 a－2 … a－m)2
则该数的权展开式为：
(M)2 ＝ an-1×Nn-1 ＋ an-2 ×Nn-2 ＋ … ＋a1×N1＋ a0 ×N0＋a－1 ×N-1＋a－2 ×N-2＋… ＋a－m×N-m
③由权展开式很容易将一个N进制数转换为十进制数。

## Slide 14
10.1.3 逻辑代数中的基本运算

## Slide 15
1、与非运算：逻辑表达式为：
2、或非运算：逻辑表达式为：
二、几种导出的逻辑运算

## Slide 16
3、异或运算：逻辑表达式为：
4、 与或非运算：逻辑表达式为：

## Slide 17
5、同或运算：逻辑表达式为：

## Slide 18
① 常量之间的关系（常量：0和1）
加：
0+0=0
0+1=1
1+1=1
乘：
0 · 0=0
0 · 1=0
1 · 1=1
非：
② 变量和常量的关系（变量：A、B、C…）
加：
A+0=A
A+1=1
A+A=A
乘:
A · 0=0
A · 1=A
A · A=A
非：
三、逻辑代数与逻辑函数化简
（1）逻辑代数基本定律

## Slide 19
④ 吸收律
结合律
分配律
③ 与普通代数相似的定理
交换律

## Slide 20
⑤ 德摩根定律(反演律)
（2）逻辑代数的三项基本规则
① 代入规则
例如，已知等式 ，用函数Y=AC代替等式中的A，根据代入规则，等式仍然成立，即有：
任何一个含有变量A的等式，如果将所有出现A的位置都用同一个逻辑函数代替，则等式仍然成立。这个规则称为代入规则。

## Slide 21
② 反演规则：对于任何一个逻辑表达式Y，如果将表达式中的所有“·”换成“＋”，“＋”换成“·”，“0”换成“1”，“1”换成“0”，原变量换成反变量，反变量换成原变量，那么所得到的表达式就是函数Y的反函数Y（或称补函数）。这个规则称为反演规则。例如：

## Slide 22
③ 对偶规则：对于任何一个逻辑表达式Y，如果将表达式中的所有“·”换成“＋”，“＋”换成“·”，“0”换成“1”，“1”换成“0”，而变量保持不变，则可得到的一个新的函数表达式Y＇，Y＇称为函Y的对偶函数。这个规则称为对偶规则。例如：
对偶规则的意义在于：如果两个函数相等，则它们的对偶函数也相等。利用对偶规则,可以使要证明及要记忆的公式数目减少一半。例如：

## Slide 23
注意：在运用反演规则和对偶规则时，必须按照逻辑运算的优先顺序进行：先算括号，接着与运算，然后或运算，最后非运算，否则容易出错。
对偶规则的应用

## Slide 24
四、逻辑函数及其表示方法
1、逻辑函数
逻辑函数：如果对应于输入逻辑变量A、B、C、…的每一组确定值，输出逻辑变量Y就有唯一确定的值，则称Y是A、B、C、…的逻辑函数。记为
逻辑表达式：由逻辑变量和与、或、非3种运算符连接起来所构成的式子。在逻辑表达式中，等式右边的字母A、B、C、D等称为输入逻辑变量，等式左边的字母Y称为输出逻辑变量，字母上面没有非运算符的叫做原变量，有非运算符的叫做反变量。

## Slide 25
注意：与普通代数不同的是，在逻辑代数中，不管是变量还是函数，其取值都只能是0或1，并且这里的0和1只表示两种不同的状态，没有数量的含义。
2、逻辑函数的表示方法
任意一个逻辑函数，都可用逻辑表达式、真值表、逻辑图、卡诺图、波形图等方法进行描述。
（1）逻辑表达式
逻辑表达式：是由逻辑变量和与、或、非3种运算符连接起来所构成的式子。
函数的标准与或表达式的列写方法：将函数的真值表中那些使函数值为1的最小项相加，便得到函数的标准与或表达式。

## Slide 26
（2）真值表
真值表：是由变量的所有可能取值组合及其对应的函数值所构成的表格。
真值表列写方法：每一个变量均有0、1两种取值，n个变量共有2i种不同的取值，将这2i种不同的取值按顺序（一般按二进制递增规律）排列起来，同时在相应位置上填入函数的值，便可得到逻辑函数的真值表。
例如：当A=B=1、或则B=C=1时，函数Y=1；否则Y=0。

## Slide 27
（3）逻辑图
逻辑图：是由表示逻辑运算的逻辑符号所构成的图形。
Ｙ＝ＡＢ＋ＢＣ
ＡＢ
ＢＣ
（4）卡诺图
卡诺图：是由表示变量的所有可能取值组合的小方格所构成的图形。
逻辑函数卡诺图的填写方法：在那些使函数值为1的变量取值组合所对应的小方格内填入1，其余的方格内填入0，便得到该函数的卡诺图。

## Slide 28
五、逻辑函数的公式法化简
1、最简的概念
① 最简的与或表达式 ： 乘积项个数最少；每个乘积项中的变量个数也最少。
最简与或表达式
② 最简的或与表达式 ：表达式中的或项最少；而且每个或项中的变量数最少 。

## Slide 29
2、逻辑函数表达式的化简
① 并项法
利用公式Ａ＋Ａ＝1，将两项合并为一项，并消去一个变量。
若两个乘积项中分别包含同一个因子的原变量和反变量，而其他因子都相同时，则这两项可以合并成一项，并消去互为反变量的因子。
运用摩根定律
运用分配律
运用分配律

## Slide 30
② 吸收法
如果乘积项是另外一个乘积项的因子，则这另外一个乘积项是多余的。
运用摩根定律
（１）利用公式Ａ＋ＡＢ＝Ａ，消去多余的项。
（２）利用公式Ａ＋ＡＢ＝ＡＢ，消去多余的变量。
如果一个乘积项的反是另一个乘积项的因子，则这个因子是多余的。

## Slide 31
③ 消去因子法
利用公式 消去多余的因子。

## Slide 32
④ 消去冗余项法
利用冗余律ＡＢ＋ＡＣ＋ＢＣ＝ＡＢ＋ＡＣ，将冗余项ＢＣ消去。

## Slide 33
⑤ 配项法
（１）利用公式Ａ＝Ａ（Ｂ＋Ｂ），为某一项配上其所缺的变量，以便用其它方法进行化简。

## Slide 34
（２）利用公式Ａ＋Ａ＝Ａ，为某项配上其所能合并的项。

## Slide 35
10.2 门电路
10.2.1 二极管及三极管的开关特性
10.2.2 基本逻辑门电路
10.2.3 TTL反相器
10.2.4 其它类型TTL门电路
10.2.5 CMOS 门电路

## Slide 36
10.2.1 二极管及三极管的开关特性
数字电路中的晶体二极管、三极管和MOS管工作在开关状态。
导通状态：相当于开关闭合
截止状态：相当于开关断开。
逻辑变量←→两状态开关：
在逻辑代数中逻辑变量有两种取值：0和1；
电子开关有两种状态：闭合、断开。
半导体二极管、三极管和MOS管，则是构成这种电子开关的基本开关元件。

## Slide 37
(1) 静态特性：
断开时，开关两端的电压不管多大，等效电阻ROFF = 无穷，电流IOFF = 0。
闭合时，流过其中的电流不管多大，等效电阻RON = 0，电压UAK = 0。
(2) 动态特性：开通时间 ton = 0
关断时间 toff = 0
理想开关的开关特性：

## Slide 38
客观世界中，没有理想开关。
乒乓开关、继电器、接触器等的静态特性十分接近理想开关，但动态特性很差，无法满足数字电路一秒钟开关几百万次乃至数千万次的需要。
半导体二极管、三极管和MOS管做为开关使用时，其静态特性不如机械开关，但动态特性很好。

## Slide 39: 1 二极管的开关特性
1. 静态特性及开关等效电路
正向导通时UD(ON)≈0.7V（硅）
0.3V（锗）
RD≈几Ω ～几十Ω
相当于开关闭合
图 二极管的伏安特性曲线

## Slide 40: 1 二极管的开关特性
反向截止时
反向饱和电流极小
反向电阻很大（约几百kΩ）
相当于开关断开
图 二极管的伏安特性曲线

## Slide 41
图 二极管的开关等效电路
(a) 导通时 (b) 截止时
图 二极管的伏安特性曲线
开启电压
理想化伏安特性曲线

## Slide 42
2. 动态特性：
若输入信号频率过高，二极管会双向导通，失去单向导电作用。因此高频应用时需考虑此参数。
二极管从截止变为导通和从导通变为截止都需要一定的时间。通常后者所需的时间长得多。
反向恢复时间tre ：二极管从导通到截止所需的时间。
一般为纳秒数量级（通常tre ≤5ns ）。

## Slide 43: 2 三极管的开关特性
1. 静态特性及开关等效电路
在数字电路中，三极管作为开关元件，主要工作在饱和和截止两种开关状态，放大区只是极短暂的过渡状态。
图 三极管的三种工作状态
（a）电路 （b）输出特性曲线

## Slide 44
开关等效电路
(1) 截止状态
条件：发射结反偏
特点：电流约为0

## Slide 45
(2)饱和状态
条件：发射结正偏，集电结正偏
特点：UBES=0.7V，UCES=0.3V/硅

## Slide 46
图 三极管开关等效电路
(a) 截止时 (b) 饱和时

## Slide 47
2. 三极管的开关时间（动态特性）
图 三极管的开关时间
开启时间ton
上升时间tr
延迟时间td
关闭时间toff
下降时间tf
存储时间ts

## Slide 48
(1) 开启时间ton
三极管从截止到饱和所需的时间。
ton = td +tr
td ：延迟时间 tr ：上升时间
(2) 关闭时间toff
三极管从饱和到截止所需的时间。
toff = ts +tf
ts ：存储时间（几个参数中最长的；饱和越深越长）
tf ：下降时间
toff > ton 。
开关时间一般在纳秒数量级。高频应用时需考虑。

## Slide 49
门电路的概念：
实现基本和常用逻辑运算的电子电路，叫逻辑门电路。实现与运算的叫与门，实现或运算的叫或门，实现非运算的叫非门，也叫做反相器，等等。
分立元件门电路和集成门电路:
分立元件门电路：用分立的元件和导线连接起
来构成的门电路。简单、经济、功耗低，负载差。
集成门电路：把构成门电路的元器件和连线都
制作在一块半导体芯片上，再封装起来，便构成了集成门电路。现在使用最多的是CMOS和TTL集成门电路。
10.2.2 基本逻辑门电路

## Slide 50: 一、二极管与门电路
1. 电路
2. 工作原理
A、B为输入信号
（+3V或0V）
F 为输出信号
VCC＝+12V
表2-1 电路输入与输出电压的关系
A
B
F
0V
0V
0.7V
0V
3V
0.7V
3V
0V
0.7V
3V
3V
3.7V

## Slide 51
用逻辑1表示高电平（此例为≥+3V）
用逻辑0表示低电平（此例为≤0.7V）
A
B
F
0V
0V
0.7V
0V
3V
0.7V
3V
0V
0.7V
3V
3V
3.7V
3. 逻辑赋值并规定高低电平
4. 真值表
A
B
F
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
表2-2 二极管与门的真值表
A、B全1，F才为1。
可见实现了与逻辑

## Slide 52
5. 逻辑符号
6. 工作波形(又一种表示逻辑功能的方法）
7. 逻辑表达式 F＝A B
图2-6 二极管与门
（a）电路 （b）逻辑符号 （c）工作波形

## Slide 53: 二、 二极管或门电路
1. 电路
2. 工作原理
电路输入与输出电压的关系
A
B
F
0V
0V
0V
0V
3V
2.3V
3V
0V
2.3V
3V
3V
2.3V
A、B为输入信号（+3V或0V）
F 为输出信号

## Slide 54
4. 真值表
A
B
F
0V
0V
0V
0V
3V
2.3V
3V
0V
2.3V
3V
3V
2.3V
可见实现了或逻辑
3. 逻辑赋值并规定高低电平
用逻辑1表示高电平（此例为≥+2.3V）
用逻辑0表示低电平（此例为≤0V）
A
B
F
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
A、B有1，F就1。
表2-2 二极管或门的真值表

## Slide 55
图2-7 二极管或门
（a）电路 （b）逻辑符号 （c）工作波形
5. 逻辑符号
6. 工作波形
7. 逻辑表达式 F＝A+ B

## Slide 56: 三、 关于高低电平的概念及状态赋值
电位指绝对电压的大小；电平指一定的电压范围。
高电平和低电平：在数字电路中分别表示两段电压范围。
例：上面二极管与门电路中规定高电平为≥3V，低电平≤0.7V。
又如，TTL电路中，通常规定高电平的额定值为3V，但从2V到5V都算高电平；低电平的额定值为0.3V，但从0V到0.8V都算作低电平。
1. 关于高低电平的概念

## Slide 57
2. 逻辑状态赋值
在数字电路中，用逻辑0和逻辑1分别表示输入、输出高电平和低电平的过程称为逻辑赋值。
经过逻辑赋值之后可以得到逻辑电路的真值表，便于进行逻辑分析。

## Slide 58: 四、 非门（反相器）
图2-8 非门
(a) 电路 （b）逻辑符号
1. 电路
2. 工作原理
A、B为输入信号
（+3.6V或0.3V）
F 为输出信号
A
F
0.3V
+VCC
3.6V
0.3V

## Slide 59
3. 逻辑赋值并规定高低电平
用逻辑1表示高电平（此例为≥+3.6V）
用逻辑0表示低电平（此例为≤0.3V）
4. 真值表
A
F
0.3V
+VCC
3.6V
0.3V
A
F
0
1
1
0
表2-4 三极管非门的真值表
A与F相反
可见实现了非逻辑Y=A

## Slide 60
五、 关于正逻辑和负逻辑的概念
正逻辑体系：用1表示高电平，用0表示低电平。
负逻辑体系：用1表示低电平，用0表示高电平。
1. 正负逻辑的规定
2. 正负逻辑的转换
对于同一个门电路，可以采用正逻辑，也可以采用负逻辑。
本书若无特殊说明，一律采用正逻辑体制。
同一个门电路，对正、负逻辑而言，其逻辑功能是不同的。

## Slide 61
A
B
F
0V
0V
0.7V
0V
3V
0.7V
3V
0V
0.7V
3V
3V
3.7V
正与门相当于负或门
二极管与门电路
用正逻辑
A
B
F
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
正与门
用负逻辑
负或门
A
B
F
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0

## Slide 62
一、 TTL反相器的工作原理
二、 TTL反相器的电压传输特性及参数
10.2.3 TTL反相器
四、 TTL反相器的其它参数
三、 TTL反相器的输入特性和输出特性

## Slide 63
10.2.3 TTL反相器
TTL集成逻辑门电路的输入和输出结构均采用半导体三极管，所以称晶体管—晶体管逻辑门电路，简称TTL电路。
TTL电路的基本环节是反相器。
简单了解TTL反相器的电路及工作原理，重点掌握其特性曲线和主要参数（应用所需知识）。

## Slide 64: 一、 TTL反相器的工作原理
1. 电路组成
图 TTL反相器的基本电路

## Slide 65
(1) 输入级
N
P
N
当输入低电平时， uI=0.3V，发射结正向导通， uB1=1.0V
当输入高电平时， uI=3.6V，发射结受后级电路的影响将反向截止。 uB1由后级电路决定。
N
N
P

## Slide 66
(2) 中间级
反相器VT2
实现非逻辑
反相输出
同相输出
向后级提供反相与同相输出。
输入高电 压时饱和
输入低电压时截止

## Slide 67
(3) 输出级（推拉式输出）
VT3为射极跟随器
低输入
高输入
饱和
截止
低输入
高输入
截止
导通

## Slide 68
2. 工作原理
（1）当输入高电平时， uI=3.6V，
VT1处于倒置工作状态，
集电结正偏，发射结反偏，
uB1=0.7V×3=2.1V，
VT2和VT4饱和，
输出为低电平uO=0.3V。
2.1V
0.3V
3.6V

## Slide 69
（2） 当输入低电平时， uI=0.3V，
VT1发射结导通，uB1=0.3V+0.7V=1V，
VT2和VT4均截止，
VT3和VD导通。
输出高电平
uO =VCC -UBE3-UD
≈5V-0.7V-0.7V=3.6V
1V
3.6V
0.3V

## Slide 70
(3) 采用推拉式输出级利于提高开关速度和负载能力
VT3组成射极输出器，优点是既能提高开关速度，又能提高负载能力。
当输入高电平时，VT4饱和，uB3=uC2=0.3V+0.7V=1V，VT3和VD截止，VT4的集电极电流可以全部用来驱动负载。
当输入低电平时，VT4截止，VT3导通(为射极输出器)，其输出电阻很小，带负载能力很强。
可见，无论输入如何，VT3和VT4总是一管导通而另一管截止。
这种推拉式工作方式，带负载能力很强。

## Slide 71: 二、 TTL反相器的电压传输特性及参数
电压传输特性：输出电压uO与输入电压uI的关系曲线。
图 TTL反相器电路的电压传输特性
截止区
线性区
转折区
饱和区
1. 曲线分析
VT4截止，称关门
VT4饱和，称开门

## Slide 72
2. 结合电压传输特性介绍几个参数
(1) 输出高电平UOH
典型值为3V。
(2) 输出低电平UOL
典型值为0.3V。

## Slide 73
(3) 开门电平UON
一般要求UON≤1.8V
(4) 关门电平UOFF
一般要求UOFF≥0.8V
在保证输出为额定低电平的条件下，允许的最小输入高电平的数值，称为开门电平UON。
在保证输出为额定高电平的条件下，允许的最大输入低电平的数值，称为关门电平UOFF。
UOFF
UON

## Slide 74
(5) 阈值电压UTH
电压传输特性曲线转折区中点所对应的uI值称为阈值电压UTH（又称门槛电平）。通常UTH≈1.4V。
(6) 噪声容限（ UNL和UNH ）
噪声容限也称抗干扰能力，它反映门电路在多大的干扰电压下仍能正常工作。
UNL和UNH越大，电路的抗干扰能力越强。

## Slide 75
UOFF
UNL
UIL
UON
UNH
UIH

## Slide 76
① 低电平噪声容限（低电平正向干扰范围）
UNL=UOFF-UIL
UIL为电路输入低电平的典型值（0.3V）
若UOFF=0.8V，则有 UNL=0.8-0.3=0.5 (V)
② 高电平噪声容限（高电平负向干扰范围）
UNH = UIH - UON
UIH为电路输入高电平的典型值（3V）
若UON=1.8V，则有 UNH = 3-1.8 =1.2 (V)

## Slide 77: 三、 TTL反相器的输入特性和输出特性
1. 输入伏安特性
输入电压和输入电流之间的关系曲线。
图 TTL反相器的输入伏安特性
（a）测试电路 （b）输入伏安特性曲线

## Slide 78
两个重要参数：
(1) 输入短路电流IIS
当uI = 0V时，iI从输入端流出。
iI =－(VCC－UBE1)/R1 =－(5－0.7)/4 ≈－1.1mA
(2) 高电平输入电流IIH
当输入为高电平时，VT1的发射结反偏，集电结正偏，处于倒置工作状态，倒置工作的三极管电流放大系数β反很小(约在0.01以下)，所以
iI = IIH =β反 iB2
IIH很小，约为10μA左右。

## Slide 79
图2-12 输入负载特性曲线
（a）测试电路 （b）输入负载特性曲线
TTL反相器的输入端对地接上电阻RI 时，uI随RI 的变化而变化的关系曲线。
2. 输入负载特性

## Slide 80
在一定范围内，uI随RI的增大而升高。但当输入电压uI达到1.4V以后，uB1 = 2.1V，RI增大，由于uB1不变，故uI = 1.4V也不变。这时VT2和VT4饱和导通，输出为低电平。
虚框内为TTL反相器的部分内部电路

## Slide 81
RI 不大不小时，工作在线性区或转折区。
RI 较小时，关门，输出高电平；
RI 较大时，开门，输出低电平；
ROFF
RON
RI→ ∞悬空时？

## Slide 82
(1) 关门电阻ROFF —— 在保证门电路输出为额定高电平的条件下，所允许RI 的最大值称为关门电阻。典型的TTL门电路ROFF≈ 0.7kΩ。
(2) 开门电阻RON—— 在保证门电路输出为额定低电平的条件下，所允许RI 的最小值称为开门电阻。典型的TTL门电路RON≈ 2kΩ。
数字电路中要求输入负载电阻RI ≥ RON或RI ≤ ROFF ，否则输入信号将不在高低电平范围内。
振荡电路则令 ROFF ≤ RI ≤ RON使电路处于转折区。

## Slide 83
3. 输出特性
指输出电压与输出电流之间的关系曲线。
(1) 输出高电平时的输出特性
负载电流iL不可过大，否则输出高电平会降低。
图2-13 输出高电平时的输出特性
（a）电路 （b）特性曲线
拉电流负载

## Slide 84
图2-14 输出低电平时的输出特性
（a）电路 （b）特性曲线
(2) 输出低电平时的输出特性
负载电流iL不可过大，否则输出低电平会升高。
一般灌电流在20 mA以下时，电路可以正常工作。典型TTL门电路的灌电流负载为12.8 mA。
灌电流负载

## Slide 85: 四、 TTL反相器的其它参数
1. 平均传输延迟时间tpd
平均传输延迟时间tpd表征了门电路的开关速度。
tpd = （tpLH +tpHL）/2
图2-15 TTL反相器的平均延迟时间

## Slide 86
2． TTL门电路主要参数的典型数据
表1 74系列TTL门电路主要参数的典型数据
参 数 名 称
典 型 数 据
导通电源电流 ICCL
≤10 mA
截止电源电流 ICCH
≤5 mA
输出高电平 UOH
≥3 V
输出低电平 UOL
≤0.35 V
输入短路电流 IIS
≤2.2 mA
输入漏电流 IIH
≤70μA
开门电平 UON
≤1.8 V
关门电平 UOFF
≥0.8 V
平均传输时间 tpd
≤30 ns

## Slide 87
三、 三态输出门电路（TSL门）
一、 TTL与非门
二、 集电极开路门（OC门）
10.2.4 其它类型TTL门电路

## Slide 88: 一、 TTL与非门
每一个发射极能各自独立形成正向偏置的发射结，并可使三极管进入放大或饱和区。
图2-16 多发射极三极管
1．TTL与非门的电路结构及工作原理
有0.3V
箝位于1.0V
全为3.6V
集电结导通

## Slide 89
图2-17 三输入TTL与非门电路
(a)电路 (b) 逻辑符号
全1
输出0
有0
输出1
1V
2.1V

## Slide 90
为了提高工作速度，降低功耗，提高抗干扰能力，各生产厂家对门电路作了多次改进。
74系列与54系列的电路具有完全相同的电路结构和电气性能参数。其不同之处见下表所示。
系列
参数
74系列
54系列
工作环境温度
0~70OC
-55~125OC
电源电压工作范围
5V±5%
5V±10%
2．TTL门电路的改进系列

## Slide 91
表2 不同系列TTL门电路的比较
系列
参数
54/74
标准
54H/74H
高速
54S/74S
肖特基
tpd/ns
10
6
4
P/门/mw
10
22.5
20
系列
参数
54LS/74LS
低功耗肖特基
54ALS/74ALS
低功耗肖特基高速
tpd/ns
10
4
P/门/mw
2
1
其中LS系列的综合性能(功耗延迟积)较优，价格较ALS系列优越，因此得到了较广的应用。

## Slide 92
对于不同系列的TTL器件，只要器件型号的后几位数码一样，则它们的逻辑功能、外形尺寸、引脚排列就完全相同。
例如，7420、74H20、74S20、74LS20都是四输入双与非门，都采用14条引脚双列直插式封装，而且各引脚的位置也是相同的。

## Slide 93: 二、 集电极开路门（OC门）
为何要采用集电极开路门呢？
推拉式输出电路结构存在局限性。
首先，输出端不能并联使用。若两个门的输出一高一低，当两个门的输出端并联以后，必然有很大的电流同时流过这两个门的输出级，而且电流的数值远远超过正常的工作电流，可能使门电路损坏。而且，输出端也呈现不高不低的电平，不能实现应有的逻辑功能。

## Slide 94
图 推拉式输出级并联的情况
0
1
很大的电流
不高不低的电平：1/0?

## Slide 95
其次，在采用推拉式输出级的门电路中，电源一经确定（通常规定为5V），输出的高电平也就固定了（不可能高于电源电压5V），因而无法满足对不同输出高电平的需要。
集电极开路门（简称OC门）就是为克服以上局限性而设计的一种TTL门电路。

## Slide 96
(1)电路结构：输出级是集电极开路的。
1．集电极开路门的电路结构
(2)逻辑符号：用“◇”表示集电极开路。
图 集电极开路的TTL与非门
（a）电路 （b）逻辑符号
集电极开路

## Slide 97
(3)工作原理：
当VT3饱和，输出低电平UOL＝0.3V；
当VT3截止，由外接电源E通过外接上拉电阻提供高电平UOH＝E。
因此， OC门电路必须外接电源和负载电阻，才能提供高电平输出信号。

## Slide 98
(1) OC门的输出端并联，实现线与功能。
RL为外接负载电阻。
图2-20 OC门的输出端并联实现线与功能
Y1
Y2
Y
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
Y1 =AB
Y2 = CD
2. OC门的应用举例

## Slide 99
图 用OC门实现电平转换的电路
（2）用OC门实现电平转换

## Slide 100: 三、 三态输出门电路（TS门）
三态门电路的输出有三种可能出现的状态：高电平、低电平、高阻。
何为高阻状态？
悬空、悬浮状态，又称为禁止状态。
测电阻为∞，故称为高阻状态。
测电压为0V，但不是接地。
因为悬空，所以测其电流为0A。

## Slide 101
(1)电路结构：增加了控制输入端（Enable）。
1．三态门的电路结构
(2)工作原理：
0
1
截止
Y＝AB
EN = 0时，电路为正常的与非工作状态，所以称控制端低电平有效。

## Slide 102
1
0
导通
1.0V
1.0V
截止
截止
悬空
当EN = 1时，门电路输出端处于悬空的高阻状态。

## Slide 103
控制端高电平有效的三态门
(2)逻辑符号
控制端低电平有效的三态门
用“▽”表示输出为三态。
高电平有效
低电平有效

## Slide 104
2．三态门的主要应用－实现总线传输
要求各门的控制端EN轮流为高电平，且在任何时刻只有一个门的控制端为高电平。
图 用三态门实现总线传输
如有8个门，则8个EN端的波形应依次为高电平，如下页所示。

## Slide 106
2. 结合电压传输特性介绍几个参数
(1) 输出高电平UOH
典型值为3V。
(2) 输出低电平UOL
典型值为0.3V。

## Slide 107
(3) 开门电平UON
一般要求UON≤1.8V
(4) 关门电平UOFF
一般要求UOFF≥0.8V
在保证输出为额定低电平的条件下，允许的最小输入高电平的数值，称为开门电平UON。
在保证输出为额定高电平的条件下，允许的最大输入低电平的数值，称为关门电平UOFF。
UOFF
UON

## Slide 108
(5) 阈值电压UTH
电压传输特性曲线转折区中点所对应的uI值称为阈值电压UTH（又称门槛电平）。通常UTH≈1.4V。
(6) 噪声容限（ UNL和UNH ）
噪声容限也称抗干扰能力，它反映门电路在多大的干扰电压下仍能正常工作。
UNL和UNH越大，电路的抗干扰能力越强。

## Slide 109
UOFF
UNL
UIL
UON
UNH
UIH

## Slide 110
① 低电平噪声容限（低电平正向干扰范围）
UNL=UOFF-UIL
UIL为电路输入低电平的典型值（0.3V）
若UOFF=0.8V，则有 UNL=0.8-0.3=0.5 (V)
② 高电平噪声容限（高电平负向干扰范围）
UNH = UIH - UON
UIH为电路输入高电平的典型值（3V）
若UON=1.8V，则有 UNH = 3-1.8 =1.2 (V)

## Slide 111
一、 CMOS反相器
二、 其它类型的CMOS门电路
10.2.5 CMOS 门电路
三、 TTL门电路和CMOS门电路的相互连接
一、 CMOS门电路的使用知识
二、 TTL门电路的使用知识
10.2.6 CMOS门电路和TTL门电路的
使用知识及相互连接

## Slide 112
MOS门电路：以MOS管作为开关元件构成的门电路。
MOS门电路，尤其是CMOS门电路具有制造工艺简单、集成度高、抗干扰能力强、功耗低、价格便宜等优点，得到了十分迅速的发展。
10.2.5 CMOS 门电路

## Slide 113: 一、 CMOS反相器
1．MOS管的开关特性
MOS管有NMOS管和PMOS管两种。
当NMOS管和PMOS管成对出现在电路中，且二者在工作中互补，称为CMOS管(意为互补)。
MOS管有增强型和耗尽型两种。
在数字电路中，多采用增强型。

## Slide 114
图2-24 NMOS管的电路符号及转移特性
(a) 电路符号 （b）转移特性
D接正电源
截止
导通
导通电阻相当小
（1）NMOS管的开关特性

## Slide 115
图2-25 PMOS管的电路符号及转移特性
(a) 电路符号 （b）转移特性
D接负电源
（2）PMOS管的开关特性
导通
导通电阻相当小
截止

## Slide 116
图 CMOS反相器
PMOS管
负载管
NMOS管
驱动管
开启电压|UTP|=UTN，且小于VDD。
2．CMOS反相器的工作原理
（1）基本电路结构

## Slide 117
（2）工作原理
图 CMOS反相器
UIL=0V
截止
导通
UOH≈VDD
当uI= UIL=0V时，VTN截止，VTP导通，
uO = UOH≈VDD

## Slide 118
图 CMOS反相器
UIH= VDD
截止
UOL≈ 0V
当uI =
UIH = VDD ，VTN导通，VTP截止， uO =UOL≈0V
导通

## Slide 119
（3）逻辑功能
实现反相器功能（非逻辑）。
（4）工作特点
VTP和VTN总是一管导通而另一管截止，流过VTP和VTN的静态电流极小（纳安数量级），因而CMOS反相器的静态功耗极小。这是CMOS电路最突出的优点之一。

## Slide 120
图 CMOS反相器的电压传输特性和电流传输特性
3． 电压传输特性和电流传输特性
AB段：截止区
iD为0
BC段：转折区
阈值电压UTH≈VDD/2
转折区中点：电流最大
CMOS反相器
在使用时应尽
量避免长期工
作在BC段。
CD段：导通区

## Slide 121
4. CMOS电路的优点
（1）微功耗。
CMOS电路静态电流很小，约为纳安数量级。
（2）抗干扰能力很强。
输入噪声容限可达到VDD/2。
（3）电源电压范围宽。
多数CMOS电路可在3～18V的电源电压范围
内正常工作。
（4）输入阻抗高。
（5）负载能力强。
CMOS电路可以带50个同类门以上。
（6）逻辑摆幅大。（低电平0V，高电平VDD ）

## Slide 122: 二、 其它类型的CMOS门电路
负载管串联
（串联开关）
1． CMOS或非门
驱动管并联
（并联开关）
图 CMOS或非门
A、B有高电平，则驱动管导通、负载管截止，输出为低电平。
1
0
截止
导通

## Slide 123
该电路具有或非逻辑功能,即
Y=A+B
当输入全为低电平，两个驱动管均截止，两个负载管均导通，输出为高电平。
0
0
截止
导通
1

## Slide 124
图 CMOS与非门
该电路具有与非逻辑功能，即
Y=AB
2． CMOS与非门
负载管并联
（并联开关）
驱动管串联
（串联开关）

## Slide 125
（1）电路结构
C和C是一对互补的控制信号。
由于VTP和VTN在结构上对称，所以图中的输入和输出端可以互换，又称双向开关。
3． CMOS传输门
图 CMOS传输门
（a）电路 （b）逻辑符号

## Slide 126
若 C =1（接VDD )、C =0（接地），
当0＜uI＜(VDD－|UT|)时，VTN导通；
当|UT|＜uI＜VDD 时，VTP导通；
uI在0~VDD之间变化时，VTP和VTN至少有一管导通，使传输门TG导通。
（2） 工作原理（了解）
若 C = 0（接地)、C = 1（接VDD ），
uI在0~VDD 之间变化时，VTP和VTN均截止，即传输门TG截止。

## Slide 127
（3） 应用举例
图 CMOS模拟开关
① CMOS模拟开关：实现单刀双掷开关的功能。
C = 0时，TG1导通、TG2截止，uO = uI1；
C = 1时，TG1截止、TG2导通，uO = uI2。

## Slide 128
图 CMOS三态门
(a)电路 (b) 逻辑符号
当EN= 0时，TG导通，F=A；
当EN=1时，TG截止，F为高阻输出。
② CMOS三态门

## Slide 129: 一、 CMOS门电路的使用知识
1．输入电路的静电保护
CMOS电路的输入端设置了保护电路，给使用者带来很大方便。但是，这种保护还是有限的。由于CMOS电路的输入阻抗高，极易产生感应较高的静电电压，从而击穿MOS管栅极极薄的绝缘层，造成器件的永久损坏。为避免静电损坏，应注意以下几点：
10.2.6 CMOS门电路和TTL门电路的
使用知识及相互连接

## Slide 130
（1）所有与CMOS电路直接接触的工具、仪表等必须可靠接地。
（2）存储和运输CMOS电路，最好采用金属屏蔽层做包装材料。
2．多余的输入端不能悬空。
输入端悬空极易产生感应较高的静电电压，造成器件的永久损坏。对多余的输入端，可以按功能要求接电源或接地，或者与其它输入端并联使用。

## Slide 131: 二、 TTL门电路的使用知识
1．多余或暂时不用的输入端不能悬空，可按以
下方法处理：
（1）与其它输入端并联使用。
（2）将不用的输入端按照电路功能要求接电源或接地。比如将与门、与非门的多余输入端接电源，将或门、或非门的多余输入端接地。

## Slide 132
(1) 在每一块插板的电源线上，并接几十μF的低频去耦电容和0.01~0.047μF的高频去耦电容，以防止TTL电路的动态尖峰电流产生的干扰。
(2) 整机装置应有良好的接地系统。
2． 电路的安装应尽量避免干扰信号的侵入，保证电路稳定工作。

## Slide 133: 三、 TTL门电路和CMOS 门电路 的相互连接
TTL和CMOS电路的电压和电流参数各不相同，需要采用接口电路。
一般要考虑两个问题：
一是要求电平匹配，即驱动门要为负载门提供符合标准的输出高电平和低电平；
二是要求电流匹配，即驱动门要为负载门提供足够大的驱动电流。

## Slide 134
1. TTL门驱动CMOS门
（1）电平不匹配
TTL门作为驱动门，它的UOH≥2.4V,UOL≤0.5V； CMOS门作为负载门，它的UIH≥3.5V，UIL≤1V。
可见，TTL门的UOH不符合要求。
（2）电流匹配
CMOS电路输入电流几乎为零，所以不存在问题。

## Slide 135
（3）解决电平匹配问题
图 TTL门驱动CMOS门
① 外接上拉电阻RP
在TTL门电路的输出端外接一个上拉电阻RP，使TTL门电路的UOH≈5V。（当电源电压相同时）

## Slide 136
② 选用电平转换电路(如CC40109)
若电源电压不一致时可选用电平转换电路。
CMOS电路的电源电压可选3~18V；
而TTL电路的电源电压只能为5V。
③ 采用TTL的OC门实现电平转换。
若电源电压不一致时也可选用OC门实现电平转换。

## Slide 137
2. CMOS门驱动TTL门
（1）电平匹配
CMOS门电路作为驱动门，UOH≈5V，UOL≈0V；
TTL门电路作为负载门，UIH≥2.0V，UIL≤0.8V。
电平匹配是符合要求的。
（2）电流不匹配
CMOS门电路4000系列最大允许灌电流为0.4mA，
TTL门电路的IIS≈1.4 mA，
CMOS4000系列驱动电流不足。

## Slide 138
（3）解决电流匹配问题
CMOS电路常用的是4000系列和54HC/74HC系列产品，后几位的序号不同，逻辑功能也不同。
① 选用CMOS缓冲器
比如，CC4009的驱动电流可达4 mA。
② 选用高速CMOS系列产品
选用CMOS的54HC/74HC系列产品可以直接驱动TTL电路。

## Slide 139
表3 各种系列门电路的主要参数

## Slide 140
表4 常用集成门电路(TTL系列）
型 号
名 称
主 要 功 能
74LS00
四2输入与非门
74LS02
四2输入或非门
74LS04
六反相器
74LS05
六反相器
OC门
74LS08
四2输入与门
74LS13
双4输入与非门
施密特触发
74LS30
8输入与非门
74LS32
四2输入或门
74LS64
4-2-3-2输入与或非门
74LS133
13输入与非门
74LS136
四异或门
OC输出
74LS365
六总线驱动器
同相、三态、公共控制
74LS368
六总线驱动器
反相、三态、两组控制

## Slide 141
表5 常用集成门电路(CMOS系列）
型 号
名 称
主 要 功 能
CC4001
四2输入或非门
CC4011
四2输入与非门
CC4030
四异或门
CC4049
六反相器
CC4066
四双向开关
CC4071
四2输入或门
CC4073
三3输入与门
CC4077
四异或非门
CC4078
8输入或 / 或非门
CC4086
2-2-2-2输入与或非门
可扩展
CC4097
双8选1模拟开关
CC4502
六反相器 / 缓冲器
三态、有选通端

## Slide 142
讨论题
逻辑变量的取值为什么只有0和1两种可能？会不会出现第三种可能？
逻辑代数最基本的3种逻辑运算是什么，分别举一个日常生活中的例子说明。
何谓编码？何谓译码？二进制编码和二—十进制编码有何不同？
多看、多练、多思考
检 验 学 习 结 果
门电路是怎样构成？有何特点？

## Slide 143
检 验 学 习 结 果
扫码即测即评！
第10章数字电路基础