## Slide 1: 第11章 组合逻辑电路
研究对象：组合逻辑电路
电子科技大学出版社

## Slide 2
组合逻辑电路
11.1 组合逻辑电路的分析与设计
11.2 编码器
11.3 译码器和数字显示器
第 11 章 主要内容

## Slide 3
11.1.1 组合逻辑电路的分析
11.1.2 组合逻辑电路的设计
11.1 组合逻辑电路的分析与设计

## Slide 4
组合电路：输出仅由输入决定，与电路当前状态无关；电路结构中无反馈环路（无记忆）。

## Slide 5
11.1.1 组合逻辑电路的分析方法
逻辑图
逻辑表达式
1
1
最简与或表达式
化简
2
2
从输入到输出逐级写出

## Slide 6
最简与或表达式
3
真值表
3
4
电路的逻辑功能
当输入A、B、C中有2个或3个为1时，输出Y为1，否则输出Y为0。所以这个电路实际上是一种3人表决用的组合电路：只要有2票或3票同意，表决就通过。
4

## Slide 7
逻辑图
逻辑表达式
例：
最简与或表达式

## Slide 8
真值表
用与非门实现
电路的输出Y只与输入A、B有关，而与输入C无关。Y和A、B的逻辑关系为：A、B中只要一个为0，Y=1；A、B全为1时，Y=0。所以Y和A、B的逻辑关系为与非运算的关系。
电路的逻辑功能

## Slide 9
真值表
电路功能描述
11.1.2 组合逻辑电路的设计
例：设计一个楼上、楼下开关的控制逻辑电路来控制楼梯上的路灯，使之在上楼前，用楼下开关打开电灯，上楼后，用楼上开关关灭电灯；或者在下楼前，用楼上开关打开电灯，下楼后，用楼下开关关灭电灯。
设楼上开关为A，楼下开关为B，灯泡为Y。并设A、B闭合时为1，断开时为0；灯亮时Y为1，灯灭时Y为0。根据逻辑要求列出真值表。
1
穷举法
1

## Slide 10
2
逻辑表达式或卡诺图
最简与或表达式
化简
3
2
已为最简与或表达式
4
逻辑变换
5
逻辑电路图
用与非门实现
用异或门实现

## Slide 11
真值表
电路功能描述
例：用与非门设计一个举重裁判表决电路。设举重比赛有3个裁判，一个主裁判和两个副裁判。杠铃完全举上的裁决由每一个裁判按一下自己面前的按钮来确定。只有当两个或两个以上裁判判明成功，并且其中有一个为主裁判时，表明成功的灯才亮。
设主裁判为变量A，副裁判分别为B和C；表示成功与否的灯为Y，根据逻辑要求列出真值表。
1
穷举法
1
2
2
逻辑表达式

## Slide 12
3
卡诺图
最简与或表达式
化简
4
5
逻辑变换
6
逻辑电路图
3
化简
4
1
1
1
Y=
AB
+AC
5
6

## Slide 13
分析图中电路的逻辑功能：
画出实现逻辑函数的逻辑电路。
检验学习结果

## Slide 14
11.2.1 二~十进制编码器
11.2.2 优先编码器
11.2 编码器

## Slide 15
输入10个互斥的数码输出4位二进制代码
真值表
11.2.1 二~十进制编码器

## Slide 16
逻辑表达式
逻辑图

## Slide 17
在优先编码器中优先级别高的信号排斥级别低的，即具有单方面排斥的特性。
设I7的优先级别最高，I6次之，依此类推，I0最低。
真值表
11.2.2 优先编码器

## Slide 18
逻辑表达式

## Slide 19
逻辑图
8线-3线优先编码器
如果要求输出、输入均为反变量，则只要在图中的每一个输出端和输入端都加上反相器就可以了。

## Slide 20
什么是优先编码器？
什么是二—十进制编码器？
什么是编码器？
检验学习结果
答案在书中找

## Slide 21
11.3.1 二~十进制译码器
11.3.2 显示译码器
11.3 译码器和数字显示器

## Slide 22
二-十进制译码器的输入是十进制数的4位二进制编码（BCD码），分别用A3、A2、A1、A0表示；输出的是与10个十进制数字相对应的10个信号，用Y9～Y0表示。由于二-十进制译码器有4根输入线，10根输出线，所以又称为4线-10线译码器。
把二-十进制代码翻译成10个十进制数字信号的电路，称为二-十进制译码器。
11.3.1 二~十进制译码器

## Slide 23
真值表

## Slide 24
逻辑表达式
逻辑图

## Slide 25
将与门换成与非门，则输出为反变量，即为低电平有效。

## Slide 26
集成8421 BCD码译码器74LS42
输出为反变量，即为低电平有效，并且采用完全译码方案。

## Slide 27
用来驱动各种显示器件，从而将用二进制代码表示的数字、文字、符号翻译成人们习惯的形式直观地显示出来的电路，称为显示译码器。
11.3.2 显示译码器

## Slide 29
b=c=f=g=1，a=d=e=0时
c=d=e=f=g=1，a=b=0时
共阴极

## Slide 30
集成显示译码器74LS48
引脚排列图

## Slide 31
功能表

## Slide 32
显示译码器有哪几部分组成？各部分的功能是什么？
什么是译码器？
74LS48如何与七段数码管相连接？
检验学习结果
Go!

## Slide 33
检 验 学 习 结 果
扫码即测即评！
第11章 组合逻辑电路