## Slide 1: 第12章 时序逻辑电路及其应用
研究对象：时序逻辑电路
电子科技大学出版社

## Slide 2
触发器及时序逻辑电路
12.1 触发器
12.2 寄存器
12.3 计数器
第 12 章 主要内容
电工电子技术

## Slide 3
12.1.1 基本RS触发器
12.1.2 同步RS触发器
12.1.3 JK触发器
12.1.4 D触发器
12.1.5 触发器的应用举例
12.1 触发器
电工电子技术

## Slide 4
12.1.1 基本RS 触发器
S
R
Q
图形符号
基本RS 触发器由两个与非门交叉耦合而成，如下图：
这种触发器有两个稳定状态：
(2) , 称为复位状态(0态);
(1) , 称为置位状态(1态);
它有两个输出端Q 和 ，二者的逻辑状态应相反。
Q
&
&
GA
逻辑图
GB
电工电子技术

## Slide 5
当 端加负脉冲时，不论触发器的初始状态是1态，还是0态，均有
即将触发器置0或保持0态， 称为直接置0端。
Q
&
&
GA
逻辑图
GB
输出与输入的逻辑关系：
所谓 ，即将 端保持高电位；
，即 在端加一负脉冲
当 端加负脉冲时，不论触发器的初始状态是1态，还是0态，均有 ，即将触发器置1或保持1态。 称为直接置1 端。
电工电子技术

## Slide 6
即将触发器保持原状态不变。
这种输入状态下，当负脉冲除去后，将由各种偶然因素决定触发器的最终状态，因而禁止出现。
Q
&
&
GA
逻辑图
GB
这种情况，
注：
时， 和 均为高电平。
0 态
信号同时撤消：
状态不定(随机)
1 态
先撤消：
先撤消：
电工电子技术

## Slide 7
由以上分析可知：基本RS 触发器有两个状态，他可以直接置位或复位，并具有存储和记忆功。基本RS 触发器的逻辑状态表如下：
Q
1 0 0 1
0 1 1 0
1 1 不变 不变
0 0 不定 不定
Q
Q
信号同时撤消,出现不确定状态
信号不同时撤消，状态确定
Q
Q
练
习

## Slide 8
12.1.2 同步RS 触发器
&
GC
&
GD
Q
&
GA
&
GB
R
S
CP
逻辑电路
S
R
Q
图形符号
S
1S
R
1R
C1
CP
可控RS 触发器的逻辑图和图形符号如下：
与基本RS 触发器区别为：增加了由非门GC和GD组成的导引电路;R 和S 是置 0 和置 1 信号输入端，还有时钟脉冲CP 输入端。
时钟脉冲CP是一种控制命令，通过导引电路实现对输入端R 和S 的控制，故称为可控RS 触发器
电工电子技术

## Slide 9
当时钟脉冲CP来到之前，即当CP= 0时，不论R 和S 端的电平如何变化，GC门和GD门的输出均为1，基本触发器保持原状态不变。
&
GC
&
GD
Q
&
GA
&
GB
R
S
CP
逻辑电路
即CP= 1时，触发器才按R 、S 端的输入状态来决定其输出状态。
和 是直接置 0 和直接置 1 端 ，即不受时钟脉冲的控制，可以对基本触发器置0或置1，一般用于置初态，在工作过程中它们处于1 态（高电平）。
现态 ：指触发器输入信号变化前的状态。
Q n
次态 ：指触发器输入信号变化后的状态；
Q n+1
只有当时钟脉冲来到后，
电工电子技术

## Slide 10
0
1
0
0
1
1
说 明
Q n+1
R S
保 持
置 1
置 0
不 定
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
Q n
触发器次态与输入信号和电路原状态（现态）之间的关系如下表：
利用可控 RS 触发器可构成计数器，其连接图如下：
电工电子技术

## Slide 11
S
R
Q
1S
1R
C1
1
1
存在问题：产生“空翻”现象
为避免“空翻”，计数器一般采用主从型触发器和
维持阻塞型触发器构成。
电工电子技术

## Slide 12
12.1.3 JK 触发器
S
R
Q
J
1S
K
1R
C1
S
R
Q
1S
1R
C1
1
1
1
S
R
Q
J
1J
K
1K
C1
CP
它由两个可控RS 触发器串联组成，两者分别为主触发器和从触发器。
主从型 JK 触发器的逻辑图和图形符号如下：
主触发器的输出端Q 与从触发器的S 端相连， 端与从触发器的R 端相连。
电工电子技术

## Slide 13
非门的作用是使两个触发器的时钟脉冲信号反相。
主从触发器的特性见真值表：
Q n+1
0 0 Q n
0 1 0
1 0 1
1 1 Q n
J
K
S
R
Q
J
1S
K
1R
C1
S
R
Q
1S
1R
C1
1
1
1
逻辑功能分析：
(1) J=1, K=1
设时钟脉冲来到之前(CP=0) 触发器的初始状态为0。这时主触发器的
电工电子技术

## Slide 14
当时钟脉冲来到后(CP= 1), Q 端由01，使从触发器的S=1，R=0，当CP从1下跳为0时，非门输出为1，从触发器也翻转为1态。
反之，设触发器的初始状态为1，同样可分析出，主、从触发器都翻转为0。
JK 触发器在J=1,K=1 的情况下，来一个时钟脉冲，它就翻转一次，此时触发器具有计数功能。
(2) J=0, K=0
设触发器的初始状态为0。当CP=1时，由于主触发器的J=0,K=0，Q端的状态仍为0，保持不变;当CP 跳变为0时，由于从触发器的S=0,R=0，也保持0态不变。
如果初始状态为1，也有同样的结果。
电工电子技术

## Slide 15
(3) J=1, K=0
可分析出不管触发器原来处于什么状态，一个时钟脉冲来到后，输出一定是1 态。
(4) J=0, K=1
可分析出不管触发器原来处于什么状态，一个时钟脉冲来到后，输出一定是0 态。
主从型触发器具有在CP从1下跳为0时翻转的特点，也就是具有在时钟脉冲下降沿触发的特点。
主从触发器避免了“空翻”。
电工电子技术

## Slide 16
12.1.4 D 触发器
维持-阻塞型D 触发器的逻辑符号如下图示：
S
R
Q
D
1D
C1
CP
输出与输入之间的关系见真值表：
1
1
0
0
Q n+1
D
逻辑功能为：触发器的输出状态仅决定于到达前输
入端的状态，而与触发器现态无关，即：
就构成了计数器，其连接图如下：
当把 D 触发器的输入端与 输出端连接到一起时，
电工电子技术

## Slide 17
S
R
Q
1D
C1
CP
工作波形如下：
CP
Q
Q
电工电子技术

## Slide 18
12.1.5 触发器的应用举例
例：
走廊节电灯电路如图所示，该走廊节电灯可以在灯点亮后经一定时间的延迟自动切断路灯电源，起到节电的作用。
触发器常态时为0状态，三极管T截止，继电器失电触点释放，灯灭。按下后，触发器的时钟信号有效，将输入端高电平传至输出端，使T饱和导通，继电器得电触点吸合，灯亮。
同时，端的高电位经向充电，当两端电压升高为高电平时，经复位端使触发器复位极管截止，灯灭，电路回到初始状态，等待新的起动。灯亮的延迟时间主要由和决定。
电工电子技术

## Slide 19
例: 4人抢答电路智力竞赛中的4人抢答电路如图所示。其中心元件为集成四D触发器。其内部有4个独立的触发器。
比赛前各触发器清0，各指示灯均不亮。门的输出为1使门打开，时钟脉冲可以送至触发器的端。比赛开始后，哪一个按钮最先按下，其对应的触发器输出电平变高，对应的指示灯亮，同时对应的端变成低电平，将门封锁。而后其他按钮按下，会因无时钟脉冲而无法触发，不起作用。
电工电子技术

## Slide 20
学习与探讨
晶体管的发射极
和集电极能否互
换使用？为什么?
晶体管在输出特性曲线的饱和区工作时，其电流放大系数是否也等于β？
为什么晶体管基区掺杂质浓度小？而且还要做得很薄？
检 验 学 习 结 果
练习
电工电子技术

## Slide 21
12.2.1 数码寄存器
12.2 2 移位寄存器
12.2 寄存器
电工电子技术

## Slide 22
12.2 寄存器
寄存器用来暂时存放参与运算的数据和运算结果。
一个触发器可以存储1位二进制信号；寄存n位二进制数码，需要n个触发器。
按功能分
数码寄存器
移位寄存器
(并入并出)
(并入并出、并入串出、
串入并出、串入串出)
分类：
按存放数码的方式
并行
串行
12.2.1 数码寄存器
功能：寄存数码和清除原有数码。
采用基本触发器构成的4位数码寄存器原理图如下：
电工电子技术

## Slide 23
Q
Q0
Q
Q1
Q
Q3
Q
Q2
清零指令
取出指令
FF3
FF0
FF1
FF2
&
&
&
&
&
&
&
&
1
1
1
1
D3
D2
D0
D1
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
寄存指令
注意：工作之初要先清零
电工电子技术

## Slide 24
用构成的4位数码寄存器，原理图如下：
Q
Q3
Q
Q2
Q
Q0
Q
Q1
取出
脉冲
D0
&
&
&
&
1
1
1
1
.
.
.
D1
D2
D3
1D
C1
1D
C1
1D
C1
1D
C1
.
.
.
寄存
脉冲
电工电子技术

## Slide 25
移位寄存器不仅有存放数码的功能，而且有移位功能。所谓移位，就是每当来一个移位正脉冲，触发器的状态便向右或向左移一位。
CP
清零
移位脉冲
D
数码输入
Q
1J
FF0
1K
C1
Q
1J
FF1
1K
C1
Q
1J
FF2
1K
C1
Q
1J
FF3
1K
C1
1
&
&
&
&
并行输出脉冲
并行数码输出
移
位
数
码
输
出
Q3
Q2
Q0
Q1
12.2.2 移位寄存器
电工电子技术

## Slide 26
FF0 接成D 触发器，数码由D 端输入。设寄存的二进制为1011，按移位脉冲（即时钟脉冲）从高位到低位依次串行送到D 端；
上图是由JK 触发器组成的四位移位寄存器。
移位寄存器的状态表
清 零 右移一位右移二位右移三位右移四位
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 1
1 0 1 1
0
1
2
3
4
Q3 Q2 Q1 Q0
移位过程
寄存器中的数码
移位脉
冲数
工作之前要先
清零，经过四
个时钟脉冲，
数码依此存入
各触发器。
移位寄存器的
状态表如右图
所示：
电工电子技术

## Slide 27
数码寄存器和移位寄存器有什么区别？
分析已学过的各种类型触发器中，哪些能用作移位寄存器？哪些不能？为什么？

## Slide 28
12.3.1 二进制加法计数器
12.3.2 同步十进制加法计数器
12.3 计数器

## Slide 29
12.3 二进制加法计数器
CP
清零
Q
1J
FF0
1K
C1
Q
1J
FF1
1K
C1
Q
1J
FF2
1K
C1
Q
1J
FF3
1K
C1
Q3
Q2
Q0
Q1
计数脉冲
二进制计数器分为：同步二进制计数器和异步二进
制计数器。
由主从型JK 触发器构成的4位二进制计数器如下：
工作原理：
(1)每来一个时钟脉冲,最低位触发器翻转一次;
(2)高位触发器是在相邻的低位触发器的输出端从

## Slide 30
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Q3 Q2 Q1 Q0
十进
制数
二进制数
计数
脉冲数
0
0 0 0 0
16
9
10
11
12
13
14
15
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
9
10
11
12
13
14
15
Q3 Q2 Q1 Q0
十进
制数
二进制数
计数
脉冲数
1变为0进位时翻转。
计数脉冲个数与各触发器输出状态及十进制数之间
的关系如下表:

## Slide 31
CP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Q1
Q0
Q2
Q3
工作波形如下：

## Slide 32
试用74LS160集成芯片构成六十进制计数器。
试用74LS161集成芯片构成十二进制计数器。
检验学习结果
答案在书中找

## Slide 33
检 验 学 习 结 果
扫码即测即评！