## Slide 1: 第13章 数模转换和模数转换
研究对象：D/A 转换器和A/D 转换器
电子科技大学出版社

## Slide 2
D/A和A/D转换器
13.1 D/A 转换器
13.2 A/D 转换器
第 13章 主要内容

## Slide 3
13.1.1 D/A转换器的基本原理
13.1.2 倒T形电阻网络D/A转换器
13.1.3 D/A转换器的主要技术指标
13.1 D/A 转换器

## Slide 4
输出模拟电压 uO = D△ = (Dn-1 2n-1 + Dn-2 2n-2 +  + D1 21 + D0 20 )△
可见，uO ∝ D，uO 的大小反映了数字量 D 的大小。
输入数字量 D = (Dn-1 Dn-2  D1 D0 ) 2 = Dn-1 2n-1 + Dn-2 2n-2 +  + D1 21 + D0 20
△ 是 DAC 能输出的最小电压值，称为 DAC 的单位量化电压，它等于 D 最低位(LSB)为 1、其余各位均为 0 时的模拟输出电压(用 ULSB 表示)。
DAC
D0
D1
Dn-2
Dn-1
…
uO
n 位二进制数输入
模拟电压输出
13.1 D/A 转换器
13.1.1 D/A转换器的基本原理

## Slide 5
S0
+
+
-
△
∞
uO
S1
S2
S3
D3
D2
D1
D0
iΣ
RF
I
I3
I2
I1
I0
VREF
2R
2R
I0
2R
I1
2R
I2
2R
I3
0
1
1
1
1
0
0
0
R
R
R
模拟开关 Si 打向“1”侧时，相应 2R 支路接虚地；打向“0”侧时，相应 2R 支路接地。故无论开关打向哪一侧，倒 T 型电阻网络均可等效为下图：
13.1.2 倒T形电阻网络D/A转换器

## Slide 6
I
I3
I2
I1
I0
VREF
2R
2R
I0
2R
I1
2R
I2
2R
I3
R
R
R
A
B
C
从 A、B、C 节点向左看去，各节点对地的等效电阻均为 2R。
因此，I =
VREF
R
I3 =
I
2
= 23 ( )，
I
24
I2 =
I3
2
= 22 ( )，
I
24
=
I
4
I1 =
I2
2
= 21 ( )，
I
24
=
I
8
I0 =
I1
2
= 20 ( )
I
24
=
I
16
可见，支路电流值 Ii 正好代表了二进制数位 Di 的权值 2i 。
即 I3 = 23 I0， I2 = 22 I0， I1 = 21 I0， I0 = 20 I0

## Slide 7
模拟开关 Si 受相应数字位 Di 控制。当 Di = 1 时，开关合向“1”侧，相应支路电流 Ii 输出；Di = 0 时，开关合向“0”侧， Ii 流入地而不能输出。
S0
+
+
-
△
∞
uO
S1
S2
S3
D3
D2
D1
D0
iΣ
RF
I
I3
I2
I1
I0
VREF
2R
2R
I0
2R
I1
2R
I2
2R
I3
0
1
1
1
1
0
0
0
R
R
R
u0 = - iΣ RF = - D I0 RF = - D ·
iΣ = D3 I3 + D2 I2 + D1 I1 + D0 I0 = ( D3 23 + D2 22 + D1 21 + D0 20 ) I0 = D I0
对 n 位 DAC，
uO= - D ·
若取 RF = R， 则
uO= - D ·
n 位 DAC 将参考电压 VREF 分成 2n 份，uO 是每份的 D 倍。调节 VREF 可调节 DAC 的输出电压。
uO= - D ·

## Slide 8
13.1.3 D/A转换器主要指标
(1)分辨率 用输入的二进制数码的位数n来表示。位数
越多，分辨率就越高。
ULSB
UFSR
=
1
2n–1
分辨率 =
(2)线性度 用非线性误差的大小来表示。
(3)转换精度 以最大静态转换误差的形式给出，这个
误差包含非线性误差、比例系数误差、漂移误差等。
(4)输出电平 一般为5V至10V，高压输出型的可达24V至
30V；输出电流型的，低的为几到几十毫安，高的达3A
(5)输入数字电平 输入数字信号分别为1和0时，所对应的输入高低电平的值

## Slide 9
13.2.1 A/D 转换器的基本过程
13.2.2 A/D 转换器的工作原理
13.2.3 A/D 转换器的主要技术指标
13.2 A/D 转换器

## Slide 10
13.2 A/D 转换器
“[ ]”表示取整。
ADC
D0
D1
Dn-2
Dn-1
…
uI
模拟输入信号
n 位二进制数输出 D = Dn-1 Dn-2  D1 D0
可见，输出数字量 D 正比于输入模拟量 uI 。
△ 称为 ADC 的单位量化电压或量化单位，它是 ADC 的最小分辨电压。
13.2.1 A/D转换器的基本过程

## Slide 11
采样：把时间连续变化的信号变换为时间离散的信号。 保持：保持采样信号，使有充分时间转换为数字信号。 量化：把采样保持电路的输出信号用单位量化电压的 整数倍表示。 编码：把量化的结果用二进制代码表示。
A /D 转换的一般步骤
uI(t)
C
量化编码
电路
Dn-1
D1
D0
…
uI(t)
S
采样保持电路
输入模拟量
输出数字量

## Slide 12
采样信号是否会丢失原信号的信息呢？
对信号进行量化会引起误差吗？
量化误差大小与 ADC 的位数、
基准电压 VREF 和量化方法有关。
采样定理：当采样频率不小于输入模拟信号频谱
中最高频率的两倍时，采样信号可以
不失真地恢复为原模拟信号。
量化误差：因模拟电压不一定能被 ULSB 整除，
量化时舍去余数而引起的误差。

## Slide 13
13.2.2 A/D转换器的工作原理
D/A
uI
逐次渐近
寄存器
比较器
参考
电源
时钟
信号
MSB
LSB
MSB
LSB
并行数字输出
转换控制信号
1000
3.2V
8V
1
0111
7V
0110
6V
0101
5V
0100
4V
0011
3V
0
0011
工作原理如右图示：

## Slide 14
13.2.3 A/D 转换器的主要指标
2.相对精度
1.分辨率
3.转换速度
4.电源抑制
表示输出数字量变化一个相邻数码所对应的输入模
拟量的变化量，常以输出二进制的位数表示。
指实际的各个转换点偏离理想特性的误差。
完成一次转换所需要的时间。
并联比较型 > 逐次比较型 > 双积分型
在输入模拟电压不变的条件下，当转换电路的供电
电源电压变化时对输出的影响。

## Slide 15
数模转换与模数转换有什么区别？。
常见数模转换器有哪几种，各自由什么特点？。
检验学习结果
答案在书中找

## Slide 16
检 验 学 习 结 果
扫码即测即评！