## Slide 1: 第14章 半导体存储器
研究对象：半导体存储器
电子科技大学出版社

## Slide 2
第 14章 主要内容
14.1 半导体存储器概念
顺序存取存储器(SAM)
14.2 只读存取存储器(ROM)
14.3 随机存取存储器(RAM)

## Slide 3
第14章 半导体存储器
14.1 半导体存储器概念
存储器是存储信息的器件，主要用来存放二进制数据、程序和信息，是计算机等数字系统中不可缺少的组成部分。
14.1.1 半导体存储器的特点
集成度高，体积小
可靠性高，价格低
外围电路简单易于批量生产

## Slide 4
存储器是计算机用来存储信息的部件。 按存取速度和用途可把存储器分为两大类: 内存储器和外存储器。 把通过系统总线直接与 CPU 相连、 具有一定容量、 存取速度快的存储器称为内存储器, 简称内存。 内存是计算机的重要组成部分, CPU 可直接对它进行访问, 计算机要执行的程序和要处理的数据等都必须事先调入内存后方可被 CPU 读取并执行。 把通过接口电路与系统相连、 存储容量大而速度较慢的存储器称为外存储器, 简称外存, 如硬盘、 软盘和光盘等。 外存用来存放当前暂不被 CPU 处理的程序或数据, 以及一些需要永久性保存的信息。 外存的容量很大, 通常将外存归入计算机外部设备, 外存中存放的信息必须调入内存后才能被 CPU 使用。
14.1 半导体存储器概念

## Slide 5
由于计算机处理的数据量越来越大, 运算速度越来越快, 这就要求存储器具有更大的容量和更快的存取速度。 通常都把存储量和存取速度作为评价存储器性能的重要指标。
(1) 存储容量
① 用字数×位数表示, 以位为单位。 常用来表示存储芯片的容量, 如 1K×4 位, 表示该芯片有 1K 个单元 (1K= 1024), 每个存储单元的长度为 4 位。② 用字节数表示容量, 以字节为单位, 如 128B, 表示该芯片有 128 个单元, 每个存储单元的长度为 8 位。 现代计算机存储容量很大, 常用 KB、 MB、 GB 和 TB 为单位表示存储容量的大小。 显然, 存储容量越大, 所能存储的信息越多, 计算机系统的功能便越强。。
半导体存储器的主要技术指标

## Slide 6
(2) 存取时间
存取时间是指从启动一次存储器操作到完成该操作所经历的时间。 例如, 读出时间是指从 CPU 向存储器发出有效地址和读命令开始, 直到将被选单元的内容读出为止所用的时间。 显然, 存取时间越小, 存取速度越快。
(3) 存储周期
连续启动两次独立的存储器操作 (如连续两次读操作) 所需要的最短间隔时间称为存储周期。 它是衡量主存储器工作速度的重要指标。 一般情况下, 存储周期略大于存取时间。
(4) 功耗
功耗反映了存储器耗电的多少, 同时也反映了其发热的程度。
半导体存储器的主要技术指标

## Slide 7
(5) 可靠性
可靠性一般指存储器对外界电磁场及温度等变化的抗干扰能力。 存储器的可靠性用平均故障间隔时间 MTBF (Mean Time Between Failures) 来衡量。 MTBF 可以理解为两次故障
之间的平均时间间隔。 MTBF 越长, 可靠性越高, 存储器正常工作能力越强。
(6) 集成度
集成度指在一块存储芯片内能集成多少个基本存储电路, 每个基本存储电路存放一位二进制信息, 所以集成度常用位/ 片来表示。
(7) 性能/ 价格比
性能/ 价格比 (简称性价比) 是衡量存储器经济性能好坏的综合指标, 它关系到存储器的实用价值。 其中性能包括前述的各项指标, 而价格是指存储单元本身和外围电路的总价格。
半导体存储器的主要技术指标

## Slide 8
14.1.2 半导体存储器的分类
按存取功能，半导体存储器可分为 ：
顺序存取存储器SAM(Sequential access memory)。
按器件类型 ，半导体存储器可分为：
双极型存储器和MOS型存储器
只读存储器ROM（Read-only memory ）
随机存取存储器RAM（Random access memory）

## Slide 9
顺序存取存储器（ SAM）
SAM 是一种按顺序串行地写入或读出的存储器，也成为串行存储器，由于SAM的数据是按一定顺序串行写入或读出，所以它实质上就是移位寄存器。
SAM按数据读出的顺序分为先入先出和先入后出型。

## Slide 10
14.2 只读存储器（ROM）
14.2.1 ROM 的分类
分类
掩模 ROM
可编程 ROM（PROM — Programmable ROM）
可擦除可编程 ROM（EPROM — Erasable PROM）
说明:
掩模 ROM
PROM
生产过程中在掩模板控制下写入，内容固定，
不能更改
内容可由用户编好后写入，一经写入不能更改
紫外光擦除（约二十分钟）
EPROM
存储数据可以更改，但改写麻烦，工作时只读
EEPROM 或 E2PROM
电擦除（几十毫秒）

## Slide 11
14.2.2 ROM的基本结构及工作原理
ROM主要由地址译码器、存储矩阵和输出电路三部分组成。
（1）二极管构成的ROM电路如下：
只读存储器因工作时其内容只能读出而得名，常用于存储数字系统及计算机中不需改写的数据，例如数据转换表及计算机操作系统程序等。ROM(Read－Only Memory)存储的数据不会因断电而消失，即具有非易失性。
14.2.2 只读存储器( ROM )

## Slide 12
输出
存储矩阵
字线
位线
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
地 址
A1
A0
D3
D2
D1
D0
内 容

## Slide 13
+VCC
W3
W0
W1
W2
D0
D1
D2
D3
（2）MOS 管的ROM 矩阵
矩阵中，字线和位线间有 MOS 管的单元，存储 “0”；无 MOS 管的，存储 “1”。

## Slide 14
以上两种称为掩膜ROM，其存储矩阵中的内容在出厂时已被固定，用户不能修改。
（3） PROM
字线
位线
熔断丝
将熔丝烧断，字线、位线在此交叉，该单元变成“0”。
PROM是一种可编程序的 ROM ，采用熔丝结构，只给用户一次编程机会。在出厂时全部存储 “1”，用户可根据需要将某些单元改写为 “0” 。

## Slide 15
（5） EPROM 是可以改写多次，存储的信息可以用紫外线照射擦除，然后又可以重新编制信息的ROM 。
（6） EEPROM，Flash ROM是可以在线，电可擦除和编程的ROM 。有并行和串行两种。

## Slide 16
ROM
D/A
计数器
CP
计数脉冲
送示波器
3
4
A1
A2
A0
D3
D2
D1
D0
D/A
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
8
12
9
6
3
14.2.3 ROM的应用举例
1.波形发生器

## Slide 17
ROM
D/A
计数器
CP
计数脉冲
送示波器
3
4
uo
A1
A2
A0
D3
D2
D1
D0
D/A
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
8
12
9
6
3
t
uo
0

## Slide 18
数学运算是数控装置和数字系统中需要经常进行的操作，如果事先把要用到的基本函数变量在一定范围内的取值和相应的函数取值列成表格，写入只读存储器中，则在需要时只要给出规定“地址”就可以快速地得到相应的函数值。这种ROM，实际上已经成为函数运算表电路。
[例1]试用ROM构成能实现函数y=x2的运算表电路，x的取值范围为0～15的正整数。
解:（1）分析要求、设定变量
自变量x的取值范围为0～15的正整数，对应的4位二进制正整数，用B=B3B2B1B0表示。根据y=x2的运算关系，可求出y的最大值是152＝225，可以用8位二进制数Y=Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y0表示。
2.作函数运算表电路

## Slide 19
（2）列真值表—函数运算表
Y7=m12+m13+m14+m15
Y6=m8+m9+m10+m11+m14+m15
Y5=m6+m7+m10+m11+m13+m15
Y4=m4+m5+m7+m9+m11+m12
Y3=m3+m5+m11+m13
Y2=m2+m6+m10+m14
Y1=0
Y0= m1+m3+m5+m7+m9+m11+m13+m15
（3）写标准与或表达式

## Slide 20
（4）画ROM存储矩阵节点连接图
为做图方便，可将ROM矩阵中的二极管用节点表示。
图 例1 ROM存储矩阵连接图

## Slide 21
当我们把ROM存储矩阵做一个逻辑部件应用时，可将其用方框图表示。
说明:在图8.2—5所示电路中，字线W0～W15分别与最小项m0～m15一一对应，我们注意到作为地址译码器的与门阵列，其连接是固定的，它的任务是完成对输入地址码（变量）的译码工作，产生一个个具体的地址—地址码（变量）的全部最小项；而作为存储矩阵的或门阵列是可编程的，各个交叉点—可编程点的状态，也就是存储矩阵中的内容，可由用户编程决定。

## Slide 22
从ROM的逻辑结构示意图可知，只读存储器的基本部分是与门阵列和或门阵列，与门阵列实现对输入变量的译码，产生变量的全部最小项，或门阵列完成有关最小项的或运算，因此从理论上讲，利用ROM可以实现任何组合逻辑函数。
2．实现任意组合逻辑函数
[例2]试用ROM实现下列函数：

## Slide 23
1. 写出各函数的标准与或表达式
按A、B、C、D顺序排列变量，将Y1、Y2扩展成为
四变量逻辑函数。
解:

## Slide 24
2. 选用16×4位ROM，画存储矩阵连线图
图 例2 ROM存储矩阵连线图

## Slide 25
四．常用的EPROM 举例——2764
标准28脚双列直插EPROM 2764逻辑符号
Intel 2764 EPROM 的外形和引脚信号

## Slide 26
（1）字长的扩展。（现有型号的EPROM，输出多为8位。）
如图所示是将两片2764扩展成8k×16位EPROM的连线图。
五．ROM容量的扩展

## Slide 27
（2）字数扩展。
用8片2764扩展成64k×8位EPROM

## Slide 28
RAM特点：工作中，可随机对存储器的任意单元进行读、写。
按功能分：RAM 可分为 静态、动态两类；
按所用器件分：可分为双极型和 MOS型两种。
按读写方式分：可分为单口形和双口型两种。
静态：数据写入后，不掉电数据不会丢； 动态：指数据写入后，要定时刷新，否则不掉电数据也会丢失。
单口形：不能同时读、写；双口型：能同时读、写。
随机存取存储器简称RAM，也叫做读/写存储器，
既能方便地读出所存数据，又能随时写入新的数据。
RAM的缺点是数据的易失性，即一旦掉电，所存的数据全部丢失。
14.3 随机读写存储器( RAM )

## Slide 29
14.3.1 RAM的存储单元
(一) 静态存储单元
基本工作原理：
T5
T6
T7
T8
D
D
Xi
Yi
S
R
位
线
B
位
线
B
T5、T6 — 门控管
控制触发器与位线的连通
截止
截止


导通
导通
0
截止
截止


0
1
导通
导通
读操作时:
写操作时:
T7、T8 — 门控管
控制位线与数据线的连通
0
0
1
MOS管为
简化画法

## Slide 30
Q
Q
14.3.1 静态基本存储单元
T1~ T4 构成基本 R-S触发器
六管存
储单元
T5、T6为门控管
T7、T8为数据线控制管
1、静态RAM存储单元

## Slide 31
（1）写操作
Xi=1有效，T5，T6开通；Yj 有效T7，T8开通。数据(D=1)被写入存储单元。
（2）读操作
Xi有效，T5，T6开通；Yj 有效T7，T8开通。数据(Q=1)从存储单元读出。
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
Q
Q
原存储 Q=0

## Slide 32
T1
T3
T2
T4
T5
T6
T7
T8
VDD
VGG
D
D
Xi
Yi
(1). 六管 NMOS 存储单元
基本RS
触发器
T1
T3
T2
T4
VDD
VGG
1
导通
0
截止
0
截止
1
导通
特点：
断电后数据丢失

## Slide 33
(2). 六管 CMOS 存储单元
T1
T3
T2
T4
T5
T6
T7
T8
VDD
D
D
Xi
Yi
N
P
特点：
PMOS 作 NMOS负载，功耗极小，可在交流电源断电后,靠电池保持存储数据.

## Slide 34
T
存储单元
写操作:X=1 =0
T导通，电容器C与位线B连通
输入缓冲器被选通，数据DI经缓冲器和位线写入存储单元。
如果DI为1，则向电容器充电，C存1;反之电容器放电,C存0 。
-
刷新R
行选线X
读/写
输出缓冲器/灵敏放大器
刷新缓冲器
输入缓冲器
位
线
B
2 动态随机存取存储器(DRAM)

## Slide 35
读操作:X=1 =1
T导通，电容器C与位线B连通
输出缓冲器/灵敏放大器被选通，C中存储的数据通过位线和缓冲器输出
T
刷新R
行选线X
刷新缓冲器
输入缓冲器
位
线
B
每次读出后，必须及时对读出单元刷新，即此时刷新控制R也为高电平，则读出的数据又经刷新缓冲器和位线对电容器C进行刷新。
输出缓冲器/灵敏放大器

## Slide 36
(二) 动态存储单元
1. 四管动态存储单元
T5、T6 — 控制
对位线的预充电
VDD
存储单元
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
D
D
Xi
Yi
位
线
B
位
线
B
CB
CB
预充脉冲
C1
C2
1
导通
0
截止
T3、T4 — 门控管
控制存储单元
与位线的连通
T7、T8 — 门控管
控制位线与数
据线的连通
1
1
0
1
若无预充电，在“读”过程中 C1 存储的电荷有所损失，使数据 “1”被破坏，而预充电则起到给 C1 补充电荷的作用，即进行一次刷新。

## Slide 37
存储单元
2. 三管动态存储单元
T1
T2
T3
T4
写
位
线
CB
VDD
读
位
线
写字线
读字线
C
读操作:
先使读位线预充电到高电平
当读字线为高电平时 T3 导通
若 C 上存有电荷 (1)
使 T2 导通, 则 CB 放电, 使读位变为低电平 (0)
若 C 上没有电荷 (0)
使 T2 截止, 则 CB 不放电, 使读位线保持高电平 (1)
写操作:
当写字线为高电平时 T1 导通
将输入信号送至写位线，则将信息存储于 C 中

## Slide 38
3、RAM结构示意图
D0
D1
D2
D3
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
R/
256×4 RAM

## Slide 39
存储器容量： 32行×32列矩阵
256×4
（字数）×（位数）
256个字，宽度4位的阵需：32根行线、8根列线。
（1） 存储矩阵
随机存取存储器RAM
当Xi和Yj有效时，一个字的四个存储单元被选中。

## Slide 40
A7~A0=00011111时，选中哪个单元?
256个字需要8根地址线A7~A0即可全部寻址。
（2）地址译码
25=32
译码器
A5 A6 A7
23=8
1
1
1
1
1
0 0 0
字线
位线
[31，0]
• • • • • •

## Slide 41
2） =0时，芯片被选中。R/W=1时， G5输出“1” ，G3导通； G4输出“0”， G1、G2高阻态截止，读操作；
（3）片选与读写控制电路
1） =1时， G4， G5输出为“0”，三态门G1，G2，G3均为高阻态，芯片未选中，不能进行读或写操作。
3） =0时，R/W=0， G4输出“1”， G1、G2导通；G5输出“0” ，G3高阻态，写操作。

## Slide 42
14.3.2 RAM的扩展——位扩展和字扩展
1.位扩展
例 试用1024×1位的RAM扩展成1024×8的存储器。
分析：（1）需要1024×1的RAM多少片。
寻址范围：
00 0000 0000 ~ 11 1111 1111 (000H~3FFH)

## Slide 43
2.字扩展
例 试用256×4RAM扩展成1024×4存储器。
解： 需用的256×4RAM芯片数为：
N=总存储容量/单片存储容量=
=4（片）
用256×4RAM组成1024×4存储器

## Slide 44
3、全扩展：字数加倍，位数也加倍的扩展方式。
例：将4K×4的RAM扩展为16K×8的存储系统。
片选地址线数=14–12=2
数据线数=位线数=8

## Slide 45
8个芯片构成4组，每组2片。数据线D0～D7、片内地址线A0～A11，片选地址线A12 ,A13需2/4线译码器来译码。

## Slide 46
第14章 小结
1. 只读存储器（ROM）
分类：掩模 ROM
可编程 ROM（PROM)
可擦除可编程 ROM（EPROM)
只读存储器ROM中存储的内容一旦写入,在工作过程中不会改变，断电后数据也不会丢失，所以ROM也称为固定存储器，它在正常工作时，只能读出信息，不能随时写入信息。

## Slide 47
2. 随机存取存储器(RAM）
组成 ：主要由地址译码器、读/写控制电路和存储矩
阵三部分组成。
功能 ：可以随时读出数据或改写存储的数据，并且
读、写数据的速度很快。
种类 ：分为静态 RAM 和动态 RAM 。
应用 ：多用于经常更换数据的场合，最典型的应用
就是计算机中的内存。
特点：断电后，数据将全部丢失。

## Slide 48
半导体存储器在计算机中的作用是什么？
ROM和RAM有什么区别？各自有什么特点？。
检验学习结果
答案在书中找