## Slide 1: 第1章 电路的基本定律与分析方法
研究对象：直流电路(DC Circuit)
电子科技大学出版社

## Slide 2: 第1章 主要内容
1.1 电路和电路模型
1.2 电路的主要物理量
1.3 电路的基本元件及其特性
1.4 电压源和电流源及其等效变换
1.5 基尔霍夫定律
1.6 电路的基本分析方法

## Slide 3: 1.1 电路(Circuit)和电路模型(Circuit model)
电路的概念:
1.1.1 电路组成及其作用
1.1.2 电路模型

## Slide 4
一、电路的组成
电路：电路是电流流通的路径，是为实现某种功能而将若干电气设备和元器件按一定方式连接起来的整体。
组成：电源、负载和中间环节。
1.1.1 电路组成及其作用
电源: 提供电能的设备，如发电机、电池、信号源等。
负载: 指用电设备，如电灯、电动机、洗衣机等。
中间环节: 把电源和负载连接起来，通常是一些导线、开关、接触器、保护装置等。

## Slide 5
开关S
镇流器L
启辉器
日光灯管R
日光灯实际电路
镇流器L
启辉器
实际电路示例
220V

## Slide 6
升压
变压器
用电设备
（a）电力系统电路
输电线等
发电机
降压
变压器
其它中间环节
二、电路的作用
在电力系统中：
电路可以实现电能的传输、分配和转换。

## Slide 7
放
大
器
话筒
扬声器
（b）扩音机电路
在电子技术中：
电路可以实现电信号的传递、存储和处理。
二、电路的作用

## Slide 8
1.1.2 电路模型
实际电路的
分析方法
用仪器仪表对实际电路进行测量，把实际电路抽象为电路模型，用电路理论进行分析、计算。
一、 理想电路元件
实际的电路是由一些按需要起不同作用的元件或
器件所组成，如发电机、变压器、电动机、电池、电
阻器等，它们的电磁性质是很复杂的。

## Slide 9
何为电路元件？
电容
电感
电压源
电流源
电阻
无源电路元件
有源电路元件
用于构成电路的电工、电子元器件或设备统称为实际电路元件。

## Slide 10
案例
例如：一个线圈在有电流通过时
R
L
消耗电能
（电阻性）
产生磁场
储存磁场能量
（电感性）
忽略R
为了便于分析与计算实际电路，在一定条件下
常忽略实际部件的次要因素而突出其主要电磁性质，
把它看成理想电路元件。
理想电路元件
L

i
+
–
u
将实际电路中的元件用理想电路元件表示，称为实际电路的电路模型。

## Slide 11
电路模型的提出
电源
负
载
电源
开关
实体电路
I
S
US
+
_
R0
中间环节
电路模型
与实体电路相对应的电路图称为实体电路的电路模型。
RL
+
U
–
导线
二、电路模型
负载

## Slide 12
案例
220V
开关S
镇流器L
启辉器Q
日光灯管R
实际电路
s
R
L
us
+
-
电路模型

## Slide 13
检 验 学 习 结 果
2.基本的理想电路元件有几个？各用什么符号表示？
1.什么是电路？一个完整的电路包括哪几部分？各部分的作用是什么？
3.电路中引入电路模型的意义何在？

## Slide 14
1.2 电路的主要物理量
1.2.1 电流
1.2.2 电压与电动势
1.2.3 电位
1.2.4 电能和电功率

## Slide 15
1.2.1 电流
一、电流定义
带电粒子或电荷在电场力作用下的定向运动
形成电流。单位时间内流过导体截面的电荷量定义为电流强度。
二、电流的单位
A（安培）、mA(毫安）、μA（微安）
1A = 1000 mA
1mA = 1000μA

## Slide 16
电流示例
三、电流的实际方向
电流的方向可用箭头表示,也可用字母顺序表示( )
R
i
a
b
I 直流电流
i 交流电流
大小和方向不随时间变化的电流称为恒定电流。
量值和方向作周期性变化且平均值为零的时变电流，称为交流电流。
正电荷运动的方向，与负电荷
运动相反。(客观存在）

## Slide 17
电场力把单位正电荷从一点移到另一点所做的功。
单位：
定义：
V（伏特）、kV（千伏）、mV(毫伏）
实际方向：
由高电位端指向低电位端。
也可用字母顺序表示
R
u
a
b
也可用+，- 号表示。
电压的方向可用箭头表示,
+ u -
1.2.2 电压与电动势
一、电压

## Slide 18
二、电动势
定义：
电源力把单位正电荷从 “-” 极板经电源内部移到 “+” 极板所做的。
单位：
V（伏特）、kV（千伏）、mV(毫伏）
实际方向：
由低电位端指向高电位端
电动势的方向用+，- 号表示，
R
–
+
I
E
U
+
-
也可用箭头表示。
U = E

## Slide 19
电流、电压参考方向
电流、电压的参考方向
解题前在电路图上标示的电压、电流方向称为参考方向。
对一个元件，电流参考方向和电压参考方向可以相互独立地任意确定，但为了方便起见，常常将其取为一致，称关联方向;如不一致，称非关联方向。
a
I
R
U
b
关联参考方向下：
U=IR
a
I
R
U
b
非关联参考方向下：
U=－IR

## Slide 20
关联方向与非关联方向
如果采用关联方向，在标示时标出一种即可。如果采用非关联方向，则必须全部标示。
为什么要在电路图中标示参考方向？
参考方向是为了给方程式中各量前面的正、负号以依据

## Slide 21
电位
定义：电场力把单位正电荷从一点移到参考点所做
的功。
单位：
V（伏特）、kV（千伏）、mV(毫伏）
（电路中电位参考点：接地点，Vo= 0）
1.2.3 电位

## Slide 22
例 : 如图（a）所示，E1=12V，E2=3V，R1= R2= R3=3Ω，I1=3A，I2=2A，I3=1A，以a点和b点为参考点，分别求Va，Vb，Vc，Vd及Uab，Uad和Uca。

## Slide 23
例 : 如图（a）所示，E1=12V，E2=3V，R1= R2= R3=3Ω，I1=3A，I2=2A，I3=1A，以a点和b点为参考点，分别求Va，Vb，Vc，Vd及Uab，Uad和Uca。
解：
（1）以b为参考点，则Vb=0。
故有
Va= I3 R3=1×3=3V，Vc=E1=12V，Vd= - E2= -3V
所以
Uab=Va- Vb=3V，Uad=Va- Vd=3-(-3)=6V，Uca=Vc-Va=12-3=9V；
（2）以a为参考点，则Va=0。
Vb= - I3 R3= -(1×3) = -3V，Vc= I1 R1=3×3=9V，Vd= - I2 R2= -(2×3)= -6V
故有
所以
Uab=Va- Vb=0-(-3)=3V，Uad=Va- Vd=0-(-6)=6V，Uca=Vc-Va=9-0=9V。
计算表明，当选取不同的参考点，电路中的各点电位不同，但电压相同。

## Slide 24
例题解析

## Slide 25
电能的转换是在电流作功的过程中进行的，因此电能的多少可以用功来量度。
式中电压的单位为伏特【V】， 电流单位为安培【A】， 时间的单位用秒【s】时， 电能（或电功）的单位是焦耳【J】。
日常生产和生活中，电能（或电功）也常用度作为量纲： 1度=1KW•h=KV•A•h=1000 W×3600S=3.6×106J
一、电能
1.2.4 电能和电功率

## Slide 26
电功率与电能
功率单位时间内电流所作的功称为电功率，用“P”表示。
功的单位为焦耳，时间单位为秒时，电功率的单位是“瓦”
1W=10-3KW
电阻在t 时间内消耗的电能：
1kWh（1千瓦小时称为1度）

## Slide 27
元件吸收或供出功率的判断
若 P > 0，电路实际吸收功率，元件为负载；
若 P < 0，电路实际发出功率元件为电源。
U
I
（U和I的实际方向相反，则是电源）
（U和I的实际方向相同，是负载）
U
I
非关联
关联
当元件电流和电压的参考方向关联情况下，吸收的电功率为：

## Slide 28
示例
I= -1A
U=2V
+
–
(a)
U= -3V
+
–
(b)
I= 2A
解：(a)
(b)
是吸收功率。
元件电流和电压的参考方向为关联
是发出功率。
元件电流和电压的参考方向为非关联

## Slide 29
示例
求图示各元件的功率。
（a）关联方向，
P=UI=5×2=10W，
P>0，吸收10W功率。
（b）关联方向，
P=UI=5×(－2)=－10W，
P<0，产生10W功率。
（c）非关联方向，
P=－UI=－5×(－2)=10W，
P>0，吸收10W功率。
例 :

## Slide 30
示例
例 :求图示各元件的功率并区分器件的性质.
（a）关联方向，
P=UI=12×(－5)=－60W，
P<0，输出60W功率为电源
（b）非关联方向，
P=－UI=－12×5=－60W，
P<0，输出60W功率为电源

## Slide 31
示例
例 在如图1-10所示的电路中有三个元件，已知U1=5V，U2=5V，U3= -5V，I1=2A，I2=5A，I3=3A，求各元件吸收或发出的功率。
解：对于元件１，因U1、I1是关联参考方向， 则 P1= U1I1=5×2=10W
即 P1>0，吸收功率，相当于负载；
I1
U2
U1
+
+
_
1
U3
I2
I3
2
3
_
+
_
图1-10 例电路图
对于元件2，因U2、I2是非关联参考方向，则 P2= - U2I2= -5×5= -25W
即P2<0，发出功率，相当于电源；
对于元件3，因U3、I3是非关联参考方向，
则 P3= - U3I3= -(-5)×3= 15W
即P3>0，吸收功率，相当于负载；
可见P2 = P1 +P3，即发出的功率等于吸收的功率，功率平衡。

## Slide 32
检 验 学 习 结 果
1. 电路由哪几部分组成？试述电路的功能。
2.请叙述电压、电位、电位差的概念与关系。
3.电路计算时得出功率的值有正有负，其含义如何？

## Slide 33
1.3 电路的基本元件及其特性
1.3.1 常用无源元件
1.3.2 电压源和电流源

## Slide 34
1.3.1 常用无源元件
膜式(碳膜、金属膜、金属氧化膜）电阻
一、线性电阻元件

## Slide 35
线绕电阻
结构：用金属电阻丝绕制在陶瓷或其它绝缘材料的骨架上，表面涂以保护漆或玻璃釉。
优点：阻值精确 (5 56k)、功率范围大、工作稳定可靠、噪声小、耐热性能好。(主要用于精密和大功率场合)。

## Slide 36
绕线电阻
[名称： RC、RCW型磁棒线圈
特性：输出电流大价格低结构坚实 用途：杂波消除、滤波、扼流，广泛用于各种电子电路及电子设备

## Slide 37
绕线电阻
[名称]： TC、TBC环型线圈
特性：价格低电流大损耗小 用途：扼流线圈，广泛用于各类开关电源，控制电路及电子设备。

## Slide 38
一、电阻元件
文字符号：
图形符号：
伏安关系：
功率情况：
R
当电压和电流取关联参考方向时，任何时刻它两端的电压和电流关系服从欧姆定律
消耗有功功率
伏安特性
电阻元件是即时元件，电阻元件是耗能元件
U
I
0

## Slide 39
二、电容元件
瓷介电容器
涤纶电容器

## Slide 40
二、电容元件
独石电容器
铝电解电容器

## Slide 41
纸介电容器
空气可变电容器
金属化纸介电容器
二、电容元件

## Slide 42
二、电容元件
文字符号：
图形符号：
伏安关系：
功率情况：
C
p=ui
电流和电压的变化率成正比
在直流电路中 P = 0
q
u
0
库伏特性
电容元件是动态元件，电容元件是储能元件

## Slide 43
电容元件
一、 线性电容（C为常数）
i
C
u
二、 电容元件的电压电流关系（关联参考方向）
（电容元件的VCR）
u(0) — t = 0 时电压u的值，若u(0) = 0

## Slide 44
二、电容元件
（关联参考方向）
电容 C 在任一瞬间吸收的功率：
电容 C 在 dt 时间内吸收的能量：
电容 C 从 0 到 t 时间内吸收的能量：
设u(0) = 0
即
P > 0 吸收能量
P < 0 释放能量

## Slide 45
i
C
u
+
-
解：电压 u 的最大值为60V，所以
电容元件及其参考方向如图所示，已知u = -60sin100t V，电容储存能量最大值为18J，求电容C的值及 t = 2π/300 时的电流。

## Slide 46
三、电感元件
三、线性电感（L为常数）
i
N
+
–
u

N — 匝数
Φ — 磁通
Ψ — 磁链
电感
i
L
+
–
u
（安）A
韦伯（Wb）
亨利（H）

## Slide 47
电感元件
文字符号：
图形符号：
伏安关系：
功率情况：
L
p=ui
电压和电流的变化率成正比
在直流电路中 P = 0
电感是储能元件, 不消耗有功功率
韦安特性
电感元件是动态元件，电感元件是储能元件。
ψL
i
0

## Slide 48
1.3.2 电压源和电流源
干电池、蓄电池、直流发电机、直流稳压电源等。
交流发电机、电力系统提供的正弦交流电源、交流稳压电源等。
直流电源：
交流电源:
一个实际电源可以用两种模型来表示。用电压的形式表示称为电压源，用电流的形式表示称为电流源。

## Slide 49
一、理想电压源
理想电压源(交流)
us
+
-
Us
+
-
理想电压源(直流)
Us
+
-
或
电路符号
无内阻的电压源即是理想电压源
输出电压恒定, 即
外特性
u
UL
i
特点
理
想
电
压
源
输出电流任意（随RL 而定）

## Slide 50
一、实际电压源
特点
有内阻的电压源即是实际电压源
输出电压
不再恒定！
外特性
i
u
UL
实
际
电
压
源
实际电压源(交流)
实际电压源(直流)
或
us
+
-
RO
RO
Us
+
-
Us
+
-
RO
电路符号

## Slide 51
一、实际电压源
特点：输出电压随外电路变化。
伏安特性
I
R
U
u
0
i
Us
理想电压源伏安特性
U = US – R0 I
Us
+
-
RO
实际电压源伏安特性
U0 = US

## Slide 52
实际电压源与理想电压源的区别
实际电压源与理想电压源的本质区别在于其内阻RO。
注意
时，实际电压源就成为理想电压源。
当
Us
+
-
RO
实际电压源
Us
+
-
理想电压源
I
R
U
Us
+
-
RO
Us
+
-
I
R
U
近似

## Slide 53
二、电流源
无内阻的电流源即理想电流源
特点
输出电流恒定
输出电压随RL而定
理
想
电
流
源
理想电流源(交流)
理想电流源(直流)
u
+
-
is
+
-
U
Is
电路符号

## Slide 54
二、理想电流源
u
0
i
特点：电源的端电压及电源的功率由外电路确定， 输出电流不随外电路变化。
伏安特性
I
R
理想电流源伏安特性
+
-
U
Is
Is

## Slide 55
二、实际电流源
实际电流源(交流)
实际电流源(直流)
RO
is
u
+
-
RO
Is
U
+
-
有内阻的电流源即实际电流源
特点
输出电压和电流均 随RL而定
实
际
电
流
源
电路符号

## Slide 56
二、实际电流源
u
0
i
理想电流源伏安特性
Is
特点：输出电流随外电路变化。
伏安特性
实际电流源伏安特性
I
R
+
-
U
Is
RO
IO

## Slide 57
实际电流源与理想电流源的本质区别在于其内阻RO。
注意
时，实际电流源就成为理想电流源。
当
实际电流源
理想电流源
实际工程中，当负载电阻远远小于电源内阻时，实际电源可用理想电流源表示。
近似
RO
Is
U
+
-
I
R
+
-
U
Is
RO
IO
I
R
+
-
U
Is
+
-
U
Is

## Slide 58
检 验 学 习 结 果
1. 实际应用中电阻为零和无穷大时可以怎样处理？
2.电感和电容元件在直流电路中的特性怎样？
3.理想电压源中的电流和理想电流源两端的电压由什么决定？
Go!

## Slide 59
1.4 基尔霍夫定律
1.4.1 基尔霍夫电流定律
1.4.2 基尔霍夫电压定律

## Slide 60
支路：
电路中流过同一电流的几个元件互相连接起来的分支称为一条支路。
节点：
三条或三条以上支路的连接点叫做节点。
回路：
网孔：
将电路画在平面图上，内部不含支路的回路称为网孔。
本图中有?条支路
本图中有3条支路
本图中有?个结点
本图中有2个结点
本图中有?个回路
本图中有3个回路
本图中有?个网孔
本图中有2个网孔
①
②
支路、节点、回路
Us1
+
-
R1
Us2
+
-
R2
Is
由支路组成的闭合路径称为回路。

## Slide 61
1.4 基尔霍夫定律
节点共a、 b 2个
支路共3条
回路共3个
#1
#2
#3
回路几个？
a
b
I1
I2
I3
U2
+
-
R1
R3
R2
+
_
U1
+
_
几条支路？
结点几个？
网孔数？
网孔共2个
例 :

## Slide 62
1.4 基尔霍夫定律
支路：共 ？条
回路：共 ？个
节点：共 ？个
6条
4个
独立回路：？个
7个
有几个网眼就有几个独立回路
例 :

## Slide 63
在任一时刻，流出任一节点的支路电流之和等于流入该节点的支路电流之和。
若规定流入节点的电流为正，流出的电流为负，则:
1.4.1 基尔霍夫电流定律（KCL）
在任一时刻，流出一封闭面的电流之和等于流入该封闭面的电流之和。
KCL推广应用
把以上三式相加得：
封闭面
( Kirchhoff’s Current Law )

## Slide 64
1.4 基尔霍夫定律
①
②
③
例 :
对节点①列方程
i1 + i3 - i4 =0
对节点② 列方程
i2 +i4 + is =0
对节点③列方程
-i1 -i2 - i3- is =0
④
对封闭面 ④ 列方程
i1 + i2 + i3+ is =0
Us1
+
-
R1
Us2
+
-
R2
is
Us3
+
-
R3
R4
i1
i2
i3
i4

## Slide 65
选定回路的绕行方向，电压参考方向与回路绕行方向一致时为正，相反时为负。
1.4.2 基尔霍夫电压定律（KVL）
( Kirchhoff’s Voltage Law )
在任一瞬间，沿任一回路绕行方向，回路中各段电压的代数和恒等于零。
-U3 – U4 + U1-U2 =0
U1
U2
U3
U4
U1 -U3 -U2+ U4 =0
Us1
Us2
+
-
R2
+
-
R1
U2
I
U1
U4
U3

## Slide 66
1.4 基尔霍夫定律
可将该电路假想为一个回路列KVL方程：
u= us+u1
电路中任意两点间的电压等于这两点间沿任意路径各段电压的代数和。
KVL推广应用
+
-
u
+
-
us
+
-
RO
u1
根据 U = 0
UAB= UA UB
UA UB UAB=0
A
B
C
UA
+
_
UAB
+
_
UB
+
_

## Slide 67
1.4 基尔霍夫定律

①
对回路①列方程
对回路列方程
UCC
RC
RE
+
–
IC
UCE
IE
IB
对封闭面列方程
Us1
+
-
R1
Us2
+
-
R2
Us3
+
-
R3
R4
I1
I2
I3

## Slide 68
网孔和回路有何区别与联系？
检 验 学 习 结 果
基尔霍夫电流定律和电压定律的本质各是什么？
问题与讨论

## Slide 69
1.5 电路的基本分析方法
1.5.1 电压源、电流源等效变换
1.5.2 支路电流法
1.5.3 叠加定理
1.5.4 戴维宁定理

## Slide 70
1.5 电路的基本分析方法
常用实际电源
干电池、蓄电池、直流发电机、直流稳压电源等。
交流发电机、电力系统提供的正弦交流电源、交流稳压电源等。
直流电源：
交流电源:
一个实际电源可以用两种模型来表示。用电压的形式表示称为电压源，用电流的形式表示称为电流源。
1.5.1 电压源、电流源等效变换

## Slide 71
1.5 电路的基本分析方法
1. 电压源串联
I
a b
+ – + –
Us1
Rs1
Us2
Rs2
+ U –
U = (Us1 + Us2 ) – (Rs1+Rs2)I
= Us - Rs I
Us = Us1 + Us2
Rs = Rs1 + Rs2
2. 电流源并联
a
b
Is1
I
Is2
Gs1
Gs2
Gs
a
b
Is
Is = Is1 + Is2
Gs = Gs1 +Gs2
a b
+ U –
Rs
Us
I
+ –

## Slide 72
1.5 电路的基本分析方法
对外电路而言，如果将同一负载R分别接在两个电源上，R上得到相同的电流、电压，则两个电源对R而言是等效的。
I
R
U
Us
+
-
RO
Us
+
-
RO
Is
RO
I
R
+
-
U
Is
RO
IO

## Slide 73
1.5 电路的基本分析方法
解：
仍然有
I = 2A
U = 2V
P = 4W
I = 6/3 = 2A
U = 2V
P = 2*2 = 4W
解得
等效为
求图示电路的开路电压与短路电流。
例 :
例 :
将下图中的电压源等效为电流源, 并求两种情况下负载的 I、U、P。

## Slide 74
与理想电压源并联的所有电路元件失效（对外电路来说）
与理想电流源串联的所有电路元件失效（对外电路来说）
化简如下电路：
（a）
（b）
切记
（c）
例 :

## Slide 75
1.5 电路的基本分析方法
例 : 求电路的电流 I 。
注意：被求支路不要参与转换。
+
–
4
12V
4
2
1
6A
2A
I
3A
4
+
–
I
2
2
1
6V
2V
+
–

## Slide 76
1.5 电路的基本分析方法
以支路电流为待求量，应用KCL、KVL列写电路方程组，求解各支路电流的方法称为支路电流法。
支路电流法是计算复杂电路最基本的方法。需要的方程个数与电路的支路数相等。
Us1
+
-
R1
Us2
+
-
R2
Us3
+
-
R3
I1
I2
I3
电路支路数b
结点数n
1.5.2 支路电流法

## Slide 77
1.5 电路的基本分析方法
Us1
+
-
R1
Us2
+
-
R2
Us3
+
-
R3
支路电流法的解题步骤
I1
I2
I3
一、假定各支路电流的参考方向；
二、应用KCL对结点列方程
①
②
结点
①
对于有n个结点的电路，只能列出 (n–1)个独立的KCL方程式。
三、应用KVL列写 b – (n–1)个方程（一般选网孔）；
四、联立求解得各支路电流。

## Slide 78
1.5 电路的基本分析方法
例： 如图电路，
R3
Us2
+
-
R2
Us1
+
-
R1
I3
I2
I1
用支路电流法求各支路电流。
解：
I1+I2+I3=0
-2I1+8I3=-14
3I2-8I3=2
I1=3A
解得:
I2=-2A
I3=-1A
想一想：如何校对计算结果？

## Slide 79
1.5 电路的基本分析方法
解：
R1
Us2
+
-
R2
Us1
+
-
Is
I2
I1
假定各支路电流的参考方向；
利用KVL列方程时，如果回路中含有电流源，要考虑电流源两端的电压。
联立求解得各支路电流。
注意
+
U
-

## Slide 80
1.5 电路的基本分析方法
1.5.3 叠加定理
在线性电路中，如果有多个电源共同作用，任何一支路的电压（电流）等于每个电源单独作用， 在该支路上所产生的电压（电流）的代数和。
概念:

## Slide 81
1.5 电路的基本分析方法
+
原电路
U1单独作用
R2
B
A
I1
I2
I3
R3
U2
+
_
R1
U1
+
_
R2
I1′
I2′
I3′
R3
R1
U1
+
_
B
A
R2
I1″
I2″
I3″
R3
R1
U2
+
_
B
A
U2单独作用
当电压源不作用时应视其短路，而电流源不作用时则应视其开路。
计算功率时不能应用叠加的方法。

## Slide 82
用叠加原理求下图所示电路中的I2。
根据叠加原理: I2 = I2´ + I2=1+（－1）=0
B
A
I2
3Ω
7.2V
+
_
2Ω
12V
+
_
6Ω
I2′
12V
+
_
B
A
2Ω
3Ω
6Ω
I2″
7.2V
+
_
B
A
2Ω
3Ω
6Ω
12V电源单独作用时：
7.2V电源单独作用时：

## Slide 83
Us1
R1
R2
+
-
R3
+
-
Us2
例：如图电路，
用叠加原理计算电流I及R3
消耗的功率。
解：
Us1
R1
R2
+
-
I
R3
+
-
Us2
Us1
R1
R2
+
-
R3
+
-
Us2
Is
Is

## Slide 84
例：如图电路，用叠加原理计算电流I。
解：
4
4
6
2
I
10A
8V
4
4
6
2
8V
Is
4
4
6
2
10A

## Slide 85
1. 该定理只用于线性电路。
2. 功率不可叠加。
3. 不作用电源的处理方法:
电压源短路（Us=0 ）
电流源开路（ Is=0 ）
4. 叠加时，应注意电源单独作用时电路各处电压、电流的参考方向与各电源共同作用时的参考方向是否一致。
二、叠加定理应用过程中注意问题

## Slide 86
1.5.4 戴维南（宁）定理
无源二端网络：
二端网络中没有电源
A
B
A
B
有源二端网络：
二端网络中含有电源
对外引出两个端钮的网络，称为二端网络。
N
R
?

## Slide 87
对外电路来说，任何一个线性有源二端网络，可以等效为一理想电压源与电阻串联的电压源支路。理想电压源的电压US等于线性有源二端网络的开路电压UOC，电阻元件的阻值R0等于线性有源二端网络除源后两个端子间的等效电阻Rab。这就是戴维南定理。
概念:
即：
N
+
Uoc
–
N
I = 0
+
Uoc
–
+
U
–
Ri
I
+
U
–
No
Ri
I
开路电压
电压源短路，电流源开路。

## Slide 88
一、 U oc的求法
1. 测量:
将ab端开路，测量开路处的电压U oc
2. 计算:
去掉外电路，ab端开路，计算开路电压U oc
二、 Ro的求法
1.
2.
利用串、并联关系直接计算。
3. 用伏安法计算或测量。
戴维南定理应用
用万用表测量。
去掉电源（电压源短路，电流源开路），求Ri

## Slide 89
+
2V
–
R
+
8V
–
2
4
2A
I
a
b
Ri
3、将待求支路接
入 等效电路
2、求等效电阻
例：求 R 分别为3、8 、18 时R支路的电流。
解：
+
2V
–
R
+
8V
–
2
4
2A
I
a
b
a
b
I
R
+10V -
2 
+
2V
–
R
+
8V
–
2
4
2A
I
a
b
R = 3 
R = 8
R = 18 
总结：解题步骤：
1. 断开待求支路
2. 计算开路电压U oc
3. 计算等效电阻Ri
4. 接入待求支路求解

## Slide 90
例：用戴维宁定理，求下图所示电路中流过2Ω电阻的电流I。
第一步：求开端电压UOC
1Ω
6V
+
-
3A
1Ω
a
b
Uoc
+
-
a
b
Req
1Ω
9V
+
-
2Ω
I
Uoc=3×1+6=9V
第二步：求输入电阻Req
Req=1Ω
戴维南等效电路
解：

## Slide 91
例：求 R 为何值时，电阻R从电路中吸取的功率最大？该最大功率是多少？
+
6V
–
1
a
b
1
0.5
R
+
6V
–
1
a
b
1
0.5
R
a
b
R
3V
+
–
I
当R 等于电源内阻时， R 获得最大功率。

## Slide 92
解：
开路电压
入端电阻
R 吸收的功率：
+
6V
–
1
a
b
1
0.5
R
a
b
R
3V
+
–
I
+
6V
–
1
a
b
1
0.5
R
例题

## Slide 93
已知：R1=20 、 R2=30 
R3=30 、 R4=20 
U=10V
求：当 R5=16  时，I5=?
R1
R3
+
_
R2
R4
R5
U
I5
R5
I5
R1
R3
+
_
R2
R4
U
等效电路
有源二端网络
例：
例题

## Slide 94
戴维宁等效电路
ABO
S
U
U
=
R0 =RAB
R5
I5
R1
R3
+
_
R2
R4
U
A
B
US
R0
+
_
A
B
例题

## Slide 95
第一步：求开端电压UABO
RAB
UABO
C
R1
R3
+
_
R2
R4
U
A
B
D
R1
R3
R2
R4
A
B
D
第二步：求输入电阻RAB
R= R1 // R2 ＋ R1 // R2
=20//30＋30//20
=12+12
=24Ω
例题

## Slide 96
戴维宁等效电路
R5
I5
R1
R3
+
_
R2
R4
U
A
B
2V
24Ω
+
_
A
B
16Ω
I5
例题

## Slide 97
检 验 学 习 结 果
使用叠加定理分析电路时应注意哪些问题？
戴维宁定理适用于解决哪类问题？
答案在书中找

## Slide 98
检 验 学 习 结 果
扫码即测即评！