## Slide 1: 第2章 正弦交流电路
研究对象：单相交流电路(single phase
AC Circuit)
电子科技大学出版社

## Slide 2: 第2章 主要内容
2.1 正弦量的基本概念
2.2 正弦量的相量表示法
2.3 电阻元件、电容元件和电感元件
2.4 电路元件的相量模型
2.5 RLC串联电路
2.6 阻抗的串联与并联
2.7 正弦交流电路中的功率
2.8 正弦交流电路的谐振

## Slide 3: 2.1 正弦量的基本概念
正弦量的概念:
2.1.1 正弦量的三要素
2.1.2 相位差
2.1.3 正弦量的有效值

## Slide 4
随时间按正弦规律变化的交流电压、电流称为正弦电压、电流。
正弦交流电路的表示方法有瞬时值表示法和相量表示法。
2.1 正弦量的基本概念

## Slide 5
一、周期、频率、角频率
描述正弦量变化快慢的参数：
周期(T): 变化一个循环所需要
的时间，单位(秒，s)。
频率( f ): 单位时间内的周期数
单位(赫兹，Hz)。
角频率(ω ): 每秒钟变化的弧度数，单位(rad/s)。
三者间的关系示为：
=2 /T=2 f
ω
f =1/ T
T
 t
2

t
i
0
Ｔ
T/2
我国和大多数国家采用50Hz作为电力工业标准频率(简称工频)，少数国家采用60Hz。

## Slide 6
正弦量：
正弦电压、电流等物理量统称为正弦量。
R
i
a
b
规定电流参考方向如图
i
 t
0
正半周：
电流实际方向与参考方向相同
负半周：
电流实际方向与参考方向相反
+

振幅
角频率
初相角
正弦量的三要素
2.1.1 正弦量的三要素

## Slide 7
瞬时值:正弦量任意瞬间的值
称为瞬时值，用小写字母表示
i、u、e
振幅:正弦量在一个周期内的
最大值，用带有下标m的大写字母表示: Im、Um、Em
有效值：一个交流电流的做功能力相当于某一数值的直流电流的做功能力，这个直流电流的数值就叫该交流电流的有效值，交流电表测量值都为交流电的有效值，用大写字母表示： I、U、E
二、瞬时值、幅值、有效值
描述正弦量数值大小的参数：
t
i
0
Ｔ
振幅 Im

## Slide 8
同一时间T内消耗的能量
=
=
消耗能量相同
=
即：
则有：
有效值与幅值的关系推导如下：
以电流为例：设同一个负载电阻R，分别通入
周期电流 i 和直流电流 I 。
R
i
R
I

## Slide 9
设
代入
整理得：
或
同理：
熟记：
可见,周期电流有效值等于它的瞬时值的平方在一个周期内的积分取平均值后再开平方，因此有效值又称为方均根值。

## Slide 10
i
 t
0
相位：
三、相位、初相、相位差
正弦量：
称为正弦量的相位角
或相位。它表明了正弦量的进程。
初相：
t=0 时的相位角 称为初相角或初相位。
（用 的角度表示）
相位差：同频率正弦量的相位 角之差或是初相角之
差，称为相位差，用 表示。
若所取计时时刻（时间零点的选择）不同，则
正弦量初相位不同。

## Slide 11
0
 t
i
u
i
u

设正弦量：
i和u的相位差为：
如果：
称I 超前u 角。
如果：
称i 滞后u  角(如图示）。
相位差等于i和u的初相之差，与时间t无关。
①同频率的正弦量才能比较相位；②相位差和初相都规定不得超过180º。
注意

## Slide 12
0
 t
i
u
i
u
如果:
其特点是：当一正弦量的
值达到最大时，另一正弦
量的值刚好是零。
0
 t
i
u
i
u
称i与u同相位,简称同相。
如果:
称i与u正交。
0
 t
i
u
i
u
如果:
称i与u反相。
同相
正交
反相
当两个同频率的正弦量计时起点改变时，它们的初相位角改变，但相位差不变。
注意

## Slide 13
已知的交流电，求它的周期和角频率。
已知 ,试求电压有效值。
解：
解：
例：
例：
例题

## Slide 14
已知工频电压有效值U=220V，初相 ；工频电流有效值I=22A，初相 ，求其瞬时值表达式以及它们的相位关系。
工频电的角频率：
电压瞬时值表达式为：
电流瞬时值表达式为：
相位差为：
所以电压超前电流 ，二者相位关系为正交。
例：
解：
例题

## Slide 15
求：
已知相量，求瞬时值。
已知两个频率都为1000 Hz的正弦电流其相量形式为：
I1
=
－60°
100
A
I2
= 10
30°
A
解：
例：
例题

## Slide 16
正弦量的函数式表示：
0
 t
i
u
i1
i2
正弦量的波形图表示：
求和：
求和：
计算过程复杂
为简化计算采用一种新的
表示方法：相量表示法
（用复数表示正弦量）
2.2 正弦交流电的相量表示法

## Slide 17
一、复数
1、复数及其表示
设A为复数则：
A = a + jb
（代数式）
其中：a 称为复数A的实部， b 称为复数A的虚部。
为虚数单位
在复平面上可以用一向量
表示复数A，如右图：
a
A
b
0
+1
+j
模
幅角

## Slide 18
复数的几种形式：
（指数式）
（三角式）
（极坐标式）
2、复数运算（熟记公式）
加减运算：
设
则
乘法运算：
设
则
除法运算：
A = a + jb
（代数式）
则

## Slide 19
3、旋转因子
（模为1，辐角为 的复数）
一个复数乘以
等于把其逆时针旋转 角。
相当于把A逆时针旋转90度
+j
+1
A
称为旋转因子
相量
（用复数表示正弦量）
正弦量具有幅值、频率和初相位三个要素，
但在线性电路中各部分电压和电流都是与电源同频率的正弦量，计算过程中可以不考虑频率。

## Slide 20
（用复数表示正弦量）
相量
故计算过程中一个正弦量可用幅值和初相角两个特征量来确定。
如：
一个复数由模和幅角两个特征量确定。
一个正弦量具有幅值、频率和初相位三个要素。
在分析计算线性电路时，电路中各部分电压和电流都是与电源同频率的正弦量，因此，频率是已知的，计算时可不必考虑。
角频率不变

## Slide 21
设有正弦电流
复数
比较得：
即：一个正弦量与一个复数可以一一对应。所以可以借助复数计算完成正弦量的计算。
比对复数和正弦量，正弦量可用复数来表示。
（最大值相量）
（有效值相量）

## Slide 22
相量和复数一样，可以在复平面上用矢量来表示，表示相量的图称为相量图。
1
j
0
例：
画出相量图。
解：
相量图
只有同频率的正弦量才能画在同一相量图上
注意
正弦量与相量是对应关系，而不是相等关系。
但

## Slide 23
例：
求：
解:（1）
用相量表示
（2）
用相量进行计算
（3）
把相量再表示为正弦量

## Slide 24
注意：
1. 只有对同频率的正弦周期量，才能应用对应
的相量来进行代数运算。
2. 只有同频率的正弦量才能画在同一相量图上。
3. 正弦量与相量是对应关系，而不是相等关系（正弦交流电是时间的函数）。
4. 可推广到多个同频率的正弦量运算。
基尔霍夫定律的相量形式
基尔霍夫定律的代数形式

## Slide 25
2.3.1 电阻元件
2.3.2 电感元件
2.3.3 电容元件
2.3 电阻元件、电容元件、电感元件

## Slide 26
2.3.1 电阻元件
1.电压、电流关系
设：
则
或
设在电阻元件的交流电路中，电压、电流参考方向如图示。
电阻的电压与电流瞬时值、有效值、最大值都满足欧姆定律。
瞬时值
最大值、有效值
2. 电压电流的相位关系
u 、i 同相
u
i
u
 t
0
i
3. 电压电流的相量关系
–
+
u
R
i
–
+
R
相量图

## Slide 27
2.3.2 电感元件
设：
则
设在电感元件的交流电路中，电压、电流参考方向如图示。
电感的电压与电流有效值、最大值满足欧姆定律形式。
瞬时值
最大值、有效值
1.电压、电流关系
–
+
u
i
L
感抗()
当 L一定时,线圈的感抗与频率f 成正比。频率越高，感抗越大，在直流电路中感抗为零，可视为短路。

## Slide 28
2. 电压电流的相位关系
u 超前i
0
 t
i
u
i
u
–
+
u
i
L
e
e
U
•
I
•
E
•
相量图
3. 电压电流的相量关系
–
+
L

## Slide 29
2.3.3 电容元件
设：
则
设在电容元件的交流电路中，电压、电流参考方向如图示。
电容的电压与电流有效值、最大值满足欧姆定律形式。
瞬时值
最大值、有效值
1.电压、电流关系
当 C一定时,电容的容抗与频率f 成反比。频率越高，感抗越小，在直流电路中容抗为无限大，可视为开路。
i
C
u
容抗()

## Slide 30
2. 电压电流的相位关系
i 超前u
U
•
I
•
相量图
3. 电压电流的相量关系
i
C
u
0
 t
i
u
i
u
C

## Slide 31
2.4.1 电压三角形
2.4.2 阻抗三角形
2.4.3 功率三角形
2.4.4 功率因数的提高
2.4 电阻、电感、电容元件串联电路

## Slide 32
2.4.1 电压三角形
电压电流参考方向如图所示。
–
+
L
–
+
u
C
R
i
uL
uC
uR
–
+
–
+
1. 瞬时值
设：
则：
根据KVL可列出
相量模型
2. 相量
–
+
–
+
–
+
–
+
– jXC
R
jXL
I
•
U
•
UR
•

UL
•
Uc
•
相量图
3. 有效值
UL-- Uc

U
UR
电压三角形

## Slide 33
2.4.2 阻抗三角形
–
+
–
+
–
+
–
+
– jXC
R
jXL
电路的阻抗()
欧姆定律的相量形式
其中：
模：
阻抗角：

阻抗三角形
 ：电压与电流之间的相位差角，由电路参数R、L、C 确定。

## Slide 34
电流与电压同相,电路呈阻性。
电压超前电流，电路呈电感性；
电流超前电压，电路呈电容性；

阻抗三角形
阻抗角：
I
•
U
•
UR
•

UL
•
Uc
•
相量图
 大于零时的相量图
–
+
–
+
–
+
–
+
– jXC
R
jXL
2.4.2 阻抗三角形

## Slide 35
例: R、L、C串联交流电路如图所示。已知R=30、L=254mH、C=80F,F， 。求：电流及各元件上的电压瞬时值表达式。
解:
–
+
L
–
+
u
C
R
i
uL
uC
uR
–
+
–
+

## Slide 36
注意：
各元件上的电压为
瞬时值表达式为
–
+
L
–
+
u
C
R
i
uL
uC
uR
–
+
–
+

## Slide 37
有功，无功，视在功率的关系：
有功功率: P=UIcosj 单位：W
无功功率: P=UIsinj 单位：var
视在功率: S=UI 单位：VA
j
S
P
Q
j
Z
R
X
j
U
UR
UX
R
X
+
_
+
_
º
º
+
_
功率三角形
阻抗三角形
电压三角形
3. 视在功率(表观功率)
反映电气设备的容量。
2. 无功功率
表示交换功率的最大值
var (乏)
1. 有功功率
P=UIcosj (W)
表示电路真正消耗的功率
2.4.3 功率三角形

## Slide 38
如果把电压三角形各条边同乘以电流相量，可得到一个功率三角形如图示：
S
Q=QL
－
QC
P
功率三角形和阻抗三角形一样，都不是相量图，但它们给出了各功率、各阻抗之间的数量关系。
在 R、L、C 串联电路中，只有耗能元件R上产生有功功率P；储能元件 L、C 不消耗能量，但存在能量吞吐， 吞吐的规模用无功功率Q来表征；电路提供的总功率常称作视在功率S，三者之间的数量关系遵循功率三角形中所示。

## Slide 39
负载消耗多少有功功率由负载的阻抗角决定。
P=Scosj
cosj =1, P=S
cosj =0.7, P=0.7S
一般用户为感性负载
异步电动机、日光灯
(1) 电源的利用率降低。电流到了额定值，但功率容量还有
(2) 线路压降损耗和能量损耗增大。 I=P/(Ucosj )
负载
电源
客观事实:
功率因数低带来的问题
j1
2.4.4 功率因数的提高

## Slide 40
在感性负载两端并联电容，提高功率因数
分析:
j1
j2
并联电容后, 原感性负载取用的电流不变, 吸收的有功无功都不变，即负载工作状态没有发生任何变化。由于并联电容的电流领先总电流，从相量图上看, U I 的夹角减小了, 从而提高了电源端的功率因数cos φ
解决办法
L
R
C
+
_
原负载
新负载
并联电容后，原负载的任何参数都没有改变！

## Slide 41
补偿容量的确定
j1
j2
代入
补偿容
量不同
全——不要求(电容设备投资增加,经济效果不明显)
欠
过——使功率因数又由高变低(性质不同)
综合考虑，提高到适当值为宜( 0.9 左右)。
L
R
C
+
_
补偿后电流？补偿后功率因数？

## Slide 42
补偿容量也可以用功率三角形确定：
j1
j2
P
QC
QL
Q
思考：能否用串联电容提高cosj ?
单纯从提高cosj 看是可以，但是负载上电压改变了。在电网与电网连接上有用这种方法的，一般用户采用并联电容。

## Slide 43
功率因数提高后，线路上电流减少，就可以带更多的负载，充分利用设备的能力。
再从功率这个角度来看 :
并联C后，电源向负载输送的有功UIL cosj1=UI cosj2不变，但是电源向负载输送的无功UIsinj2<UILsinj1减少了，减少的这部分无功就由电容“产生”来补偿，使感性负载吸收的无功不变，而功率因数得到改善。
2.4.4 功率因数的提高

## Slide 44
已知：f=50Hz, U=380V, P=20kW, cosj1=0.6(滞后)。要使功率因数提高到0.9 , 求并联电容C。
例.
P=20kW
cosj1=0.6
+
_
C
L
R
C
+
_
解：
j1
j2

## Slide 45
L
R
C
+
_
j1
j2
提高功率因数的原理

## Slide 46
2.5 阻抗的串联与并联
2.5.1 阻抗的串联
2.5.2 阻抗的并联

## Slide 47
2.5.1 阻抗的串联
在正弦交流电路中,阻抗用复数形式表示,阻抗的串联与并联的分析方法与电阻的串联与并联的分析方法相同。
n个阻抗串联：
两个阻抗串联电路的分压公式：
Z
Z1
Z2
Zn
+ –
Z1
Z2
+ –
+ –

## Slide 48
两个阻抗并联时，等效阻抗为：
分流公式为：
2.5.2 阻抗的并联
n个电阻并联：
注意：
对一无源二端网络，端口电压相量与电流相量之比，定义为该网络的阻抗Z。
+
N
_
Z
Z1
Z2
Zn
–
+
Z1
Z2

## Slide 49
例: 如图所示电路。已知R1=3、 R2=8，
XC=6  、XL=4  ， 。
求：各支路电流及总电流的瞬时值表达式。
解:
–
+
–
+
u
i
i1
i2
相量模型

## Slide 50
2.6.1 串联谐振
2.6.2 并联谐振
2.6 电路中的谐振

## Slide 51
2.6.1 串联谐振
在含有电阻、电感和电容的交流电路中，若电路中的电流与电 源电压同相，电路呈电阻性，称这时电路的工作状态为谐振。
谐振现象:
谐振
串联谐振：在串联电路中发生的谐振。
并联谐振：在并联电路中发生的谐振。
–
+
–
+
–
+
–
+
– jXC
R
jXL
1. 谐振条件
I
•
U
•
UR
•
UL
•
Uc
•
即:
电压与电流同相,电路
中发生串联谐振。

## Slide 52
2. 谐振频率
谐振角频率
3. 串联谐振电路特点
谐振频率
特性阻抗
（1）
总阻抗值最小Z = R ;
最大;
（2）
（3）电路呈电阻性，电容或电感上的电压可能高于电源电压。
品质因数
在串联谐振时,UL和UC是Q倍的电源电压，可能会损坏设备。在电力系统中应避免发生串联谐振。而串联谐振在无线电工程中有广泛应用。

## Slide 53
应用举例：无线电接收设备的输入调谐电路如图。
信号
接收天线
可调电容
R
C
L
–
+
–
+
–
+
信号
各电台信号（频率不同）
C
L2
L1

## Slide 54
2.6.2 并联谐振
谐振频率
1. 谐振条件
C
L
–
+
R
I
•
U
•
可得
一般线圈电阻R<<XL (忽略R）得：
线圈

## Slide 55
2. 并联谐振电路的特点：
（1）电压一定时，谐振时电流最小；
（3）电路呈电阻性，支路电流可能会大于总电流。
（2）总阻抗最大；
通过对电路谐振的分析，掌握谐振电路的特点，在生产实践中，应该用其所长，避其所短。

## Slide 56
2. 并联谐振电路的特点：
这说明, 在 Q 值较高的情况下, 并联谐振回路中的 I1 、 IC大约是总电流 I0 的 Q 倍，此并联谐振又称为电流谐振。

## Slide 57
检 验 学 习 结 果
交流电路相量分析法的要点是什么，它与直流电路代数分析法的区别是什么？
如何提高感性负载电路的功率因数？有什么意义？
答案在书中找
为什么交流电路的功率存在有功功率、无功功率及视在功率 的区别？什么区别？
交流电路的谐振条件是什么？交流电路谐振的特点？

## Slide 58
检 验 学 习 结 果
扫码即测即评！