## Slide 1: 第3章 三相交流电路
研究对象：三相交流电路(Three- phase
AC Circuit)
电子科技大学出版社

## Slide 2: 第3章 主要内容
三相交流电路的概念:
3.1 三相电源
3.2 三相负载
3.3 三相电路的功率

## Slide 3
目前电力工程上普遍采用三相制供电，由三个幅值相等、频率相同（我国电网频率为50HZ），彼此之间相位互差120o的正弦电压所组成的供电三相系统。
三相制供电比单相制供电优越！
在发电方面：三相交流发电机比相同尺寸的单相交流发电机容量大。
在输电方面：如果以同样电压将同样大小的功率输送到同样距离，三相输电线比单相输电线节省材料。
在用电设备方面：三相交流电动机比单相电动机结构简单、体积小、运行特性好等等。因而三相制是目前世界各国的主要供电方式。
电工电子技术

## Slide 4
也可用相量表示：
120°
U1
•
U3
•
U2
•
120°
120°
三相电压相量图
对称正弦量特点为：
频率相同、幅值相等、相位互差120°的三相电压称为对称正弦电压。
电工电子技术
三相交流电压：

## Slide 5
三相电源是由三相发电机产生的频率相同、幅值相等、相位互差120°的三相对称正弦电压。
Um
–Um
 t
0
2

u1
u3
u2
三相交流电压出现正幅值（或相应零值）的顺序称为 相序。在此相序为1-2-3-1称为顺（顺时针）相序。在电力系统中一般用黄、绿、红区别1、2、3三相。
电工电子技术
三相电源的概念：

## Slide 6
三相交流发电机主要组成部分：
磁极
三相绕组
n
单相绕组
（是转动的，亦称转子）
三相绕组的三相电动势幅值相等, 频率相同, 彼此之间相位相差120°。
+
+
+
–
+
S
N
铁心
绕组
–
+
S
N
–
+
S
N
–
+
S
N
–
+
S
N
–
+
S
N
–
+
S
N
–
+
S
N
3. 1 三相电源及其连接形式
电枢（是固定的，亦称定子）：定子铁心内圆周表面
有槽，放入三相电枢绕组。
电工电子技术

## Slide 7
一、Y 形连接
N
中点
或零点
N
把发电机三相绕组的末端 连接成一点。 而把始端 作为与外电路相连接的端点。 这种联接方式称为电源的星形连接。
火线
中线(零线)
火线
火线
线电压
相电压
目前，我国供电系统线电压 380V，相电压220V。
三相四线制
电工电子技术

## Slide 8
N
N
线、相电压关系式
相量图
U1
•
U3
•
U2
•
30o
30o
30o
线电压的有效值用 表示, 相电压的有效值用Up表示。 由相量图可知它们的关系为:
电工电子技术
线电压定义为端线间电压，即“火火”间的电压。相电压
定义为端线与中性线间的电压，即“火与零”间的电压
注：L-line，P-phase

## Slide 9
二、Δ形连接
发电机三相绕组依次首尾相连，引出三条线，称为三角形连接。
电工电子技术
三角型连接时线电压与相电压相等！

## Slide 10
电工电子技术
3.2 三相负载及其连接形式
交流电路中的用电设备，大体可分为两类：
一类是需要接在三相电源上才能正常工作的叫做三相负载，如果每相负载的阻抗值和阻抗角完全相等，则为对称负载，如三相电动机。
另一类是只需接单相电源的负载，它们可以按照需要接在三相电源的任意一相相电压或线电压上。对于电源来说它们也组成三相负载，但各相的复阻抗一般不相等，所以不是三相对称负载。如照明灯。

## Slide 11
一、Y 形连接
N
i2
i3
iN
i1
N
每相负载中的电流为:
中性线中的电流为:
若负载对称，即
U1
•
U3
•
U2
•
I3
•
I1
•
I2
•



对称负载相量图
对称负载可以去掉中线。
三相交流电动机

## Slide 12
如果三相负载对称, 中线中无电流, 故可将中线除去, 而成为三相三线制系统。
如果三相负载不对称, 中线上就有电流IN通过, 此时中线是不能被除去的, 否则电气设备不能正常工作。
电工电子技术

## Slide 13
解: 相电压
选
为参考相量, 则:
i2
i3
iN
i1
N
N
例 : 在如图（a）所示的三相四线制电路中, 线电压U=380 V,
试求各相负载电流及中线电流。
·
中线电流为
电工电子技术

## Slide 14
例: 图中电源电压对称，线电压U=380 V ，负载为 电灯组，每相电灯（额定电压220V）负载的电阻400。试计算：
求负载相电压、相电流；
(2) 如果1相断开时，其他两相负载相电压、相电流；
(3) 如果1短路时，其他两相负载相电压、相电流；
(4) 如果采用了三相四线制，当1相断开、短路时其他两相负载相电压、相电流。
i2
i3
i1
N
N
解：（1） 负载对称时，可以不接中线，负载的相电压与电 源 的相电压相等（在额定电压下工作）。
电工电子技术

## Slide 15
i2
i3
i1
N
二、Δ 形联接
每相负载中的电流为:
各线电流为:
若负载对称，即
I1
•
I2
•
I3
•
I31
•
I12
•
I23
•



U12
•
U31
•
U23
•
对称负载
相量图

## Slide 16
(2) 如果1相断开时，其他两相负载相电压、相电流；
i2
i3
i1
N
(3) 如果1短路时，其他两相负载相电压、相电流；
超过了的额定电压，灯将被损坏。
(4) 如果采用了三相四线制，当1相断开、短路时其他两相负载相电压、相电流。
因有中线，其余两相未受影响，电压仍为220V。 但1相短路电流很大将熔断器熔断。
中线上不允许接开关或熔断器
中线的作用是什么？
电工电子技术

## Slide 17
例 : 如图 所示的三相三线制电路中, 各相负载的复阻抗Z=(6+j8) Ω, 外加线电压380V，试求正常工作时负载的相电流和线电流。 
i2
i3
i1
式中, 每相阻抗为：
则线电流为：
解：由于是对称电路,
所以 每相相电流为：
电工电子技术

## Slide 18
三相负载采用何种联接方式由负载的额定电压决定。
当负载额定电压等于电源线电压时采用三角形联接；
当负载额定电压等于电源相电压时采用星形联接。
注意
电工电子技术

## Slide 19
一、有功功率
三相总的有功功率等于各相功率之和。
当负载对称时，三相总功率为
当对称负载是星形联接时，
当对称负载是三角形联接时，
是相电压与相电流的相位差角
对称不论负载是何种联接方式总功率为：
是相电压与相电流的相位差角
3.3 三相电路的功率
电工电子技术

## Slide 20
二、无功功率
三相总的无功功率等于各相功率之和。
当负载对称时，三相总功率为:
三、视在功率
当负载对称时，三相总功率为:
三相总的视在功率
电工电子技术

## Slide 21
电工电子技术
RL阻抗三角形 RL电路 功率三角形
S，P，Q组成功率三角形与阻抗三角形相似

## Slide 22
例:三相对称负载Ｚ＝(６＋ｊ８) Ω, 接在３８０Ｖ线电压上, 试求负载为星形（Ｙ）接法和三角形（△）接法时, 三相电路的总有功功率。 
i2
i3
N
i1
N
解：
则三相总功率为：
（1）Ｙ接
（2） △接
i2
i3
i1
注意：在电源电压不变时, 同一负载由星形改接为三角形联接时, 功率增加到原来的 3 倍。
电工电子技术

## Slide 23
电工电子技术
例 3-1 图 3-7 所示 Y 形连接的三相负载接到线电压为 380V 的三相四线制供电线路上。 试求:(1) 每相负载的阻抗 ZA= ZB= ZC= (17. 32+j10) Ω 时的各相电流和中线电流;(2) ZA=ZB= (17.32+j10)Ω 不变、 ZC 改为 ZC′=20Ω 时的各相电流和中线电流。

## Slide 24
电工电子技术

## Slide 25
电工电子技术

## Slide 26
检 验 学 习 结 果
对称三相交流电路分析方法是什么？
负载三角形连接与星形连接 时线电压与相电压的区别于联系，线电流与相电流的关系
答案在书中找
对称三相交流电路的功率计算公式是什么？
不对称三相交流电路分析方法与对称三相交流电路的分析方法的区别是什么？

## Slide 27
检 验 学 习 结 果
扫码即测即评！