## Slide 1: 第4章 一阶电路的暂态分析
研究对象:直流一阶电路(DC First-order circuit)
电子科技大学出版社

## Slide 2: 第4章 主要内容
4. 1 动态元件及其在电路中的 VCR 及功率、 能量表达式
4. 2 换路定律及初始值的计算
4. 3 一阶 RC 电路的暂态分析
4. 4 一阶 RL 电路的暂态分析

## Slide 3
4. 1 动态元件及其在电路中的 VCR
4. 2 换路定律及初始值的计算
4. 3 RC电路的过渡过程及三要素法
4. 4 RL电路的过渡过程
直流一阶电路的过渡过程概念：
直流一阶电路的过渡过程

## Slide 4
C
电路处于旧稳态
S
R
U
+
_
开关S 闭合
电路处于新稳态
R
U
+
_
稳态：
给定条件下，电路中的电压、电流物理量达到稳定状态
暂态：
电路参数从一个稳态转换到另一个稳态需要一个过渡时间此段时间内电路所产生的物理过程称为过渡过程。过渡过程状态又称为暂态。
过渡过程的产生与换路定律

## Slide 5
开关S 闭合后的 I ？
无过渡过程
I
电阻电路
t = 0
U
R
+
_
I
S
产生过渡过程的电路及原因
结论： 电阻电路不存在过渡过程。
从一个稳态到另一个稳态，不需要过渡时间
结论： 电阻电路不存在过渡过程。
U
S
R
+
_
C
uC
S 闭合后的UC？
t
U
从一个稳态到另一个稳态，需要过渡时间
t0
经过 t0 时间后，电路达到新稳态
结论： 电容电路存在过渡过程。
结论： 电容电路存在过渡过程。
K
R
U
+
_
t=0
iL
t
结论： 电感电路存在过渡过程。
结论： 电感电路存在过渡过程。
能量的存储和释放需要一个过程，所以有电感的电路存在过渡过程
能量的存储和释放需要一个过程，所以有电容的电路存在过渡过程
电容为储能元件, 它储存的能量为电场能量 , 大小为：
电感为储能元件, 它储存的能量为磁场能量, 大小为：
电容电路
电感电路

## Slide 6
含有电容和电感的电路
当发生换路时
有暂态 ( 过渡过程 ) 产生
什么是换路？电路状态的改变称为换路，如：
1.电路的接通、断开 2.电源的升高或降低 3. 元件参数的改变
产生过渡过程的原因？
不能突变
不能突变
电容C存储的电场能量
电感 L 储存的磁场能量
不能突变
不能突变
自然界物体所具有的能量不能突变，能量的积累或 释放需要一定的时间。
一阶电路的暂态分析

## Slide 7
换路定理:
换路瞬间, 电容上的电压、电感中的电流不能突变。
设t=0 时换路
--- 换路前瞬间
--- 换路后瞬间
换路定理
用换路定律可以求出0+ 时刻的初始值，
初始值是电路时域分析的重要条件。

## Slide 8
1. “稳态”与 “暂态”的概念
2. 产生过渡过程的电路及原因
含有电容和电感的电路
当发生换路时
有暂态 ( 过渡过程 ) 产生
原因？
能量的积累或 释放需要一定的时间
3. 换路定律
换路瞬间, 电容上的电压、电感中的电流不能突变。

## Slide 9
C
换路前
S
R
U
+
_
换路很久后
R
U
+
_
C
换路后瞬间
S
R
U
+
_
求解依据：1. 换路定律
初始值：电路中 u、i 在 t=0+ 时的大小。
2. 根据电路的基本定律和换路后的等效电路，确定其它电量的初始值。
等效电路中电容和电感的处理：
根据换路定律：
将电容用电压源替代，电压为
将电感用电流源替代，电流为
依此建造
等效电路
求初值的步骤：
1. 先求出
2. 造出
等效电路
3. 求出各初值
求解
初始值

## Slide 10
K
R1
U
+
_
C
t=0
R2
U=12V
R1=4k
R2=2k
C=1F
原电路已稳定t=0时刻发生换路。求
解：
1. 先求出
2. 造出
等效电路
3. 求出各初值
例：

## Slide 11
解:
求 :
电路原已达到稳态，
设 时开关断开，
1. 先求出
2. 造出
等效电路
3. 求出各初值
K
.
L
R
iL
+
-
20V
R
10mA
例：

## Slide 12
4.3 一阶RC电路的暂态分析
RC一阶电路的过渡过程有三种，分别是：1.零状态响应，2. 零输入响应，3. 全响应
凡是含有一个储能元件或经等效简化后含有一个储能元件的线性电路，在进行瞬态分析时，根据KVL 所列出的微分方程都是一阶微分方程式。这种电路称为一阶电路。
RC一阶电路的过渡过程有三种，分别是：1.零状态响应，2. 零输入响应，3. 全响应

## Slide 13
一阶RC电路的零状态响应
如上图所示的电路中开关S 接在位置“1”且电容的电压uc(0 )=0, 当 t=0 时瞬间S 由位置“1”合至位置“2”,电容通过电阻R 与直流电压电源U 对 电 容C 进行充电，随着 电容器两端电压的升高，充电电流逐渐减小。当电容器端电压与理想电源电压相等时，充电电流降为零，电路进入稳定状态。这个过程叫零状态响应，也是电容器的充电过程。

## Slide 14
一阶RC电路的零状态响应
uR+uc=U
上式是关于uc 的一阶线性常系数非齐次微分方程，按高等数学知识
，其通解由两部分组成：即一个特解uc' (称为特殊积分)和一个其所
对应的齐次方程 。

## Slide 15
4.3 一阶RC电路的过渡过程
1、RC电路的零状态响应
零状态响应的定义
零状态响应是指电路在零初始状态下（动态元件的初始储能为零）仅由外施激励所产生的响应。
零状态响应的实质是储能元件的充电过程。
零状态响应是指电路在零初始状态下（动态元件的初始储能为零）仅由外施激励所产生的响应。

## Slide 16
2. 零状态响应分析
电路描述：上图所示电路中，电容原来未充电，uC（0 -）= 0，即电容为零初始状态。t = 0时开关闭合，RC串联电路与电源连接，电源通过电阻对电容充电，直到最终充电完毕，电路达到新的稳态。这便是一阶RC电路的零状态响应。

## Slide 17
3.电压、电流变化规律：
以电容电压为变量，列出换路后上图所示电路的微分方程
解之得：
式中的常数A由初始条件确定。在换路瞬间，由于uC（0+）= uC（0-）= 0，故有A = -US 。

## Slide 18
于是可以得到RC电路零状态响应的变化规律为
（t≥0）
uC的变化曲线如下图所示。
从曲线可以看出，换路后电容电压从初始值0开始，按照指数规律递增到新的稳态值US。

## Slide 19
4. 时间常数：
从曲线可以看出，换路后电容电压从初始值0开始，按照指数规律递增到新的稳态值US。
将充电时电容电压在不同时刻的数值列于下表中，可以看出，经过一个τ的时间，uC已上升到稳态值的63.2%，t = 5τ时，uC已上升到稳态值的99.3%，t =（3～5）τ时，充电过程基本结束。

## Slide 20
5. 能量转换关系：
充电时，电源提供的能量，一部分储存于电容的电场中，一部分消耗于电阻。其中电阻消耗的能量（转变为热能）为
电容储存的电场能量为

## Slide 21
这说明：零初始状态的RC串联电路在充电时，直流电源提供的能量，一半消耗于电阻，一半储存于电容的电场中。零状态响应的实质是储能元件的充电过程。

## Slide 22
【例】
下图所示电路中，已知US=200V，R1= 100Ω，C =2µF，开关S闭合前电容没有储能。t= 0时S闭合。求：（1）电路的时间常数和最大充电电流；（2）uC 、i、uR的变化规律即解析式，画出它们随时间的变化曲线；（3）S闭合1ms后，uC 、i、uR的值；（4）S闭合多长时间后，电容电压上升到120V。

## Slide 23
解：
（1）电路时间常数
τ=RC=100×2×10-6 =2×10-4s = 0.2ms
（2）接通电源后，电容电压由零开始增加，为零状态响应，电容电压的稳态值
uC（∞）= US = 200 V
可以求得：

## Slide 24
uC 、i、uR随时间变化的曲线如右图所示。

## Slide 25
（3）t =1 ms时
uC （1 ms）= 198.6 V
i（1 ms）= 0.014 A
uR（1 ms）= 1.4 V
（4）
由于
120 = 200
故可得

## Slide 26
一阶RC电路的零输入响应
如上图所示的电路中开关S 接在位置“2”且电容的电压uc(0 )=U, 当 t=0 时瞬间S 由位置“2”合至位置“1”,电容通过电阻R 进行放电，随着 电容放电的进行，电容器器两端电压降低，放电电流逐渐减小。当电容器端电压为0时，电容器放电完成，电路进入稳定状态。这个过程叫零输入响应，也是电容器的放电过程。
RC 放电时uc 、UR 及 i 的曲线

## Slide 27
一阶RC电路的零输入响应
uc(0-)=uc(0+)=U
式 中T=RC 为时间常数
放电电流：
UR=i(t)R
UC=-UR=-i(t)R

## Slide 28
RC一阶电路的零输入响应

## Slide 29
一阶RC电路的零输入响应微分方程为一阶齐次常微分方程

## Slide 34
一阶RC电路的全响应
如上图所示的电路中开关S 接在位置“1”且电容的电压uc(0 )=UC1, 当 t=0 时瞬间S 由位置“1”合至位置“2”,电容发生了换路电路，经过一段时间进入稳定状态。这个过程叫全响应。全响应=零状态响应+零输入响应

## Slide 35
全响应：非零初始状态的电路受到激励时电路中产生的响应。
一、一阶电路的全响应及其两种分解方式
1. 全解 = 强制分量(稳态解)+自由分量(暂态解)
uC'= US
以RC电路为例
解答为 uC(t)=uC' + uC"
非齐次方程
uC"=Aept
 =RC
uC (0+)=A+US=U0
 A=U0 US
(t>0)
强制分量
自由分量
uC (0)=U0
S(t=0)
+
–
uC
US
R
C
i
+
–
uR
6. 一阶RC电路的全响应

## Slide 36
强制分量(稳态解)
自由分量(暂态解)
uC"
U0 US
uC'
US
U0
uC
t
uC
o

## Slide 37
2. 全响应= 零状态响应 + 零输入响应
零状态响应
零输入响应
t
uC
0
US
零状态响应
全响应
零输入响应
U0
=
+
uC 1(0-)=0
uC2 (0-)=U0
uC (0)=U0
S(t=0)
+
–
uC
US
R
C
i
+
–
uR
S(t=0)
+
–
uC1
US
R
C
i1
+
–
uR1
S(t=0)
+
–
uC2
R
C
i2
+
–
uR2

## Slide 38
全响应小结:
1. 全响应的不同分解方法只是便于更好地理解过渡过程的本质;
2. 零输入响应与零状态响应的分解方法其本质是叠加，因此只适用于线性电路；
3. 零输入响应与零状态响应均满足齐性原理，但全响应不满足。

## Slide 39
一阶电路微分方程解的通用表达式：
三要素
------稳态值
------初始值
------时间常数

代表一阶电路中任一电压、电流函数。
式中
4.3 RC电路过渡过程及三要素法
电路中含有一种储能元件，其时域响应就可用一阶微分方程来描述，这种电路称为一阶电路。
三要素法
求解过程
分别求初始值、稳态值、时间常数
将以上结果代入过渡过程通用表达式



## Slide 40
S
R
U
+
_
C
t=0
已知参数R=2kΩ、U=10V、C=1μF,
且开关闭和前 uc(0-)=0。 开关S在t=0时刻闭合，求t >0时的 uc(t) 和 i(t)。
解：
求初值
求终值
时间常数
代入公式
终值
初值
时间常数
10
0
10
-500t
同理
得：
也可以这样算
时间常数的求法？
例：

## Slide 41
时间常数的求法：
RC电路：
时间常数为 τ=R0*C
R0为独立源失效后,从C两端看进去的等效电阻
R0
本例中

## Slide 42
4.4 一阶RL电路的暂态分析
一、一阶RL电路的零输入响应
上图所示电路中，开关S打在1位时，电路已达到稳态，电感中电流等于电流源电流I0，电感中储存能量。t = 0时开关由1位打向2位进行换路，电流源被短路，电感与电阻R构成串联回路，电感通过电阻R释放其中的磁场能量，直到全部释放完毕，电路达到新的稳态。显然，换路后电路发生的过渡过程属于RL电路的零输入响应。

## Slide 43
以电感电流iL为变量，列出换路后上图所示电路的微分方程
解方程得到
其中τ= L/R称为RL电路的时间常数，单位是秒（s）。
iL的变化曲线如右图所示。

## Slide 44
有了电感电流iL（t）的解析式，可以进一步求出电感电压uL的解析式为
【例】
下图为实际的电感线圈和电阻R1串联与直流电源接通的电路。已知电感线圈的电阻R=2Ω，L=1H，R1= 6Ω，电源电压US=24V。线圈两端接一内阻RV= 5kΩ、量程为50V的直流电压表，开关K闭合时，电路处于稳态。t =0时S打开，求：（1）S打开后电感电流iL的初始值和电路的时间常数；（2）iL和uV的解析式即变化规律；（3）开关打开瞬间电压表两端电压。

## Slide 45
解：
（1）开关S闭合时，电路处于稳态，电感相当于短路，由于R＜＜RV ，所以

## Slide 46
电路的时间常数
（2）S打开后，输入为零，电感电流iL的零输入响应解析式为
（3）S刚打开（即t=0+）时，电压表两端电压为
|uV（0+）|=15kV

## Slide 47
可以看出：
开关S打开瞬间，电感线圈两端即电压表两端出现了15 kV的高电压，这就是我们通常所说的过电压。电压表内阻越大，电压表两端电压越大。此时，若不采取保护措施，电压表将立即损坏。
预防措施：
（1）在开关打开瞬间，先将电压表拆除；
（2）如上图所示在电压表两端并接一只二极管，利用二极管的单向导电性进行保护；
（3）工厂车间使用大电感的场合，常常出现电弧，这时要采用专门的灭弧罩进行灭弧。

## Slide 48
二、RL电路的零状态响应
图（a）所示电路中，开关转换前，电感电流为零，即iL（0 -）= 0，电感为零初始状态。开关由a打向b后，电流源与电感接通，如图（b）所示，电感内部开始储能，直至储能完毕，电路进入新的稳态，电感相当于短路。显然，换路后电路发生的过渡过程是RL电路的零状态响应。

## Slide 49
以电感电流iL为变量，可以列出换路后上图（b）所示电路的微分方程
解方程得到
（t≥0）
【例】
电路如下图（a）所示，已知电感电流iL（0 -）= 0。t=0时闭合开关，求t≥0的电感电流和电感电压。

## Slide 50
解：
开关闭合前，电感电流iL（0-）=0，内部无储能。开关闭合后，电感与电源相连，如图（b）所示，电感储存能量，直至最终储能完毕，电路进入新的稳态，电感相当于短路。此时电感电流

## Slide 51
电路的时间常数
可以求得

## Slide 52
课堂练习题
第1题：下图所示电路中，已知US = 20V， R1 = R2 = 1kΩ，C = 0.5μF，开关S闭合时电路处于稳态。t=0时，S打开，求S打开后uC和i的变化规律即解析式。

## Slide 53
第2题：在下图所示电路中，已知US1=3V，US2= 5V，R1 = R2 = 5Ω，L = 0.05 H，开关S打在1时，电路处于稳态。t = 0时K由1打向2，求S由1→2后，iL（t）、i1（t）和uL（t），并画出它们的变化曲线。

## Slide 54
本讲小结
1、零输入响应的实质是储能元件的放电过程，零状态响应的实质是储能元件的充电过程。零输入响应和零状态响应是全响应的特例。
2、分析动态电路时，需将电路图、解析式、变化曲线三者结合起来讨论。
3、由于储能元件的放电，会在电路中产生过电压或过电流，要注意防范。

## Slide 55
本讲作业
1、复习本讲内容；
2、预习下一讲内容——一阶电路的全响应及三要素法；
3、书面作业：习题。

## Slide 56
求: 电感电压
已知：K 在t=0时闭合，换路前电路处于稳态。
解：
1. 先求出
t=0
3A
L
S
R2
R1
R3
IS
2
2
1
1H
2. 造出
等效电路，求出电路初值。
2A
R1
R2
R3
例：

## Slide 57
3. 求稳态值
t=时等效电路
R1
R2
R3
t=0
3A
L
K
R2
R1
R3
IS
2
2
1
1H
4. 求时间常数
L
R2
R3
R1

## Slide 58
5. 将三要素代入通用表达式得过渡过程方程
6. 画过渡过程曲线（由初始值稳态值）
起始值
-4V
t
稳态值
0V

## Slide 59
检 验 学 习 结 果
什么叫换路？为什么换路时能量不能突变是产生过渡过程的主要原因？换路定律的要点是什么？
什么叫一阶电路的三要素方法？计算公式是什么？计算步骤是？
答案在书中找
一阶电路的过渡过程分有零状态响应、零输入响应及全响应三种，它们产生的条件是什么？有什么区别
？

## Slide 60
检 验 学 习 结 果
扫码即测即评第4章！