## Slide 1: 第7章 半导体器件
研究对象：二极管和三极管
电子科技大学出版社

## Slide 2: 第7章 主要内容
7.1 半导体
7.2 半导体二极管
7.3 晶体三极管 (BJT)
7.4 场效应三极管 (FET)
半导体三极管的测试与应用

## Slide 3: 7.1 半导体
7.1.1 本征半导体、杂质半导体
7.1.2 PN结的形成及其单向导电性

## Slide 4
7.1.1 本征半导体、杂质半导体
半导体 —
导电能力介于导体和绝缘体之间的物质。
本征半导体 —
纯净的半导体。如硅、锗单晶体。
载流子 —
自由运动的带电粒子。
共价键 —
相邻原子共有价电子所形成的束缚。
一、本征半导体
本征激发：
在室温或光照下价电子获得足够能量摆脱共价键的束缚成为自由电子，并在共价键中留下一个空位(空穴)的过程。
电工电子技术

## Slide 5
+4
+4
+4
+4
硅(锗)的原子结构
Si
2
8
4
Ge
2
8
18
4
简化
模型
+4
惯性核
硅(锗)的共价键结构
价电子
自
由
电
子
(束缚电子)
空
穴
空穴
空穴可在共
价键内移动
复 合：
自由电子和空穴在运动中相遇重新结合成对消失的过程。
漂 移：
自由电子和空穴在电场作用下的定向运动。
硅
14
32
电工电子技术

## Slide 6
两种载流子
电子(自由电子)
空穴
两种载流子的运动
自由电子(在共价键以外)的运动
空穴(在共价键以内)的运动
半导体的导电特征
I
IP
IN
I = IP + IN
+ –
电子和空穴两种载流子参与导电
在外电场的作用下，自由电子逆着电场方向定向运动形成电子电流IN 。空穴顺着电场方向移动，形成空穴电流IP 。
电工电子技术

## Slide 7
1. 本征半导体中电子空穴成对出现, 且数量少；
2. 半导体中有电子和空穴两种载流子参与导电；
3. 本征半导体导电能力弱，并与温度、光照等外 界条件有关。
本征半导体中由于载流子数量极少，导电能力很弱。如果有控制、有选择地掺入微量的有用杂质（某种元素），将使其导电能力大大增强，成为具有特定导电性能的杂质半导体。
结论:
电工电子技术

## Slide 8
二、N （Negative)型半导体
在硅或锗的晶体中掺入五价元 素磷。
N 型
磷原子
自由电子
电子为多数载流子
空穴为少数载流子
载流子数  电子数
+5
+4
+4
+4
+4
+4
正离子
多数载流子
少数载流子
N 型半导体的简化图示
电工电子技术

## Slide 9
P 型
硼原子
空穴
空穴 — 多子
电子 — 少子
载流子数  空穴数
三、P （Positive）型半导体
在硅或锗的晶体中掺入三价元素硼。
+4
+4
+4
+4
+4
+3
P型半导体的简化图示
多数载流子
少数载流子
负离子
电工电子技术

## Slide 10
N型半导体
因五价杂质原子中只有四个价电子能与周围四个半导体原子中的价电子形成共价键，而多余的一个价电子因无共价键束缚而很容易形成自由电子。
在N型半导体中自由电子是多数载流子，它主要由杂质原子提供；空穴是少数载流子, 由热激发形成。
提供自由电子的五价杂质原子因带正电荷而成为正离子，因此五价杂质原子也称为施主杂质。

## Slide 11
P型半导体
因三价杂质原子在与硅原子形成共价键时，缺少一个价电子而在共价键中留下一个空穴。
在P型半导体中空穴是多数载流子，它主要由掺杂形成；自由电子是少数载流子， 由热激发形成。
空穴很容易俘获电子，使杂质原子成为负离子。三价杂质因而也称为受主杂质。

## Slide 12
杂质对半导体导电性的影响
掺入杂质对本征半导体的导电性有很大的影响，一些典型的数据如下:
T=300 K室温下,本征硅的电子和空穴浓度:
n = p =1.4×1010/cm3
1
本征硅的原子浓度: 4.96×1022/cm3
3
以上三个浓度基本上依次相差106/cm3 。
2
掺杂后 N 型半导体中的自由电子浓度:
n=5×1016/cm3

## Slide 13
7.1.2 PN结及其单向导电性
一、PN结的形成
1.载流子的浓度差引起多子的扩散
2. 复合使交界面形成空间电荷区
空间电荷区特点:
无载流子、阻止扩散进行、利于少子的漂移。
3. 扩散和漂移达到动态平衡
扩散电流 等于漂移电流， 总电流 I = 0。
内电场
扩散运动：
漂移运动：
由浓度差引起的载流子运动。
载流子在电场力作用下引起的运动。
电工电子技术

## Slide 14
二、PN 结的单向导电性
1. 外加正向电压(正向偏置)
— forward bias
P 区
N 区
内电场
+ 
U
R
外电场
外电场使多子向 PN 结移动,
中和部分离子使空间电荷区变窄。
IF
限流电阻
扩散运动加强形成正向电流 IF 。
IF = I多子  I少子  I多子
2. 外加反向电压(反向偏置)
— reverse bias
P 区
N 区
 +
U
R
内电场
外电场
外电场使少子背离 PN 结移动，空间电荷区变宽。
IR
PN 结的单向导电性：正偏导通，呈小电阻，电流较大;
反偏截止，电阻很大，电流近似为零。
漂移运动加强形成反向电流 IR
IR = I少子  0
PN 结单向导电
电工电子技术

## Slide 15: PN结的单向导电性
PN结加正向电压时，呈现低电阻，具有较大的正向扩散电流；
PN结加反向电压时，呈现高电阻，具有很小的反向漂移电流。
由此可以得出结论：PN结具有单向导电性。

## Slide 16: PN结的单向导电性
(3) PN结I-V 特性表达式
其中
IS ——反向饱和电流
VT ——温度的电压当量
且在常温下（T=300K）
PN结的I-V 特性

## Slide 17: PN结的反向击穿
当PN结的反向电压增加到一定数值时，反向电流突然快速增加，此现象称为PN结的反向击穿。
热击穿——不可逆
雪崩击穿
齐纳击穿
电击穿——可逆
雪崩击穿：“材料掺杂浓度较低的PN结中,当PN结反向电压增加时,空间电荷区中的电场随着增强。在晶体中运行的电子将不断的与晶体原子发生碰撞,通过这样的碰撞可使束缚在共价键中的价电子碰撞出来,产生自由电子和空穴。新产生的自由电子在电场作用下撞出其他价电子,又产生新的自由电子和空穴。如此连锁反应,使得阻挡层中的载流子的数量雪崩式地增加,流过PN结的电流就急剧增大击穿PN结。

## Slide 18
热击穿——不可逆
齐纳击穿：“齐纳击穿源于高电场下物质分子离子化的过程。当电场强度达到一定值时,气体分子开始发生碰撞电离,产生自由电子与正离子。这些带电粒子不断地受到电场作用而加速,在与其他分子碰撞后又继续释放出新的电子和离子。这样,就在气体中形成了一个电子连锁反应的过程。在高掺杂下，因耗尽层宽度很窄，不大的反向电压就可以在耗尽层形成很强的电场，从而破坏共价键，产生电子-空穴对，电流急剧增加，产生齐纳击穿。
注意：PN结反向击穿有齐纳击穿和雪崩击穿，一般两种击穿同时存在，但在电压低于 5－6V时的击穿以齐纳击穿为主，而电压高于5－6V时的击穿以雪崩击穿为主。
在低掺杂下，在低电压下，不会产生雪崩击穿；当PN结反向电压增加时,空间电荷区中的电场随着增强，才会产生雪崩击穿。
电击穿——可逆
前者避免，后者利用。

## Slide 19: PN结的电容效应
(1) 势垒电容CB
外加电压变化
离子层厚薄变化
等效于电容充放电

## Slide 20: PN结的电容效应
(2) 扩散电容CD
扩散电容示意图
外加电压变化
扩散到对方区域在靠近PN结附近累积的载流子浓度发生变化
等效于电容充放电

## Slide 21
7.2.1 二极管的结构与类型
7.2.2 二极管的伏安特性和主要参数
7.2.3 二极管的基本电路及其分析方法
7.2.4 二极管的应用
7.2.5 特殊二极管
7.2 二极管
电工电子技术

## Slide 22
7.2.1 二极管的结构与类型
构成：
PN结 + 引线 + 管壳 = 二极管 (Diode)
符号：
常见的外形如图所示：
二极管的几种外形
箭头符号表示PN结正偏时电流的流向
P区的引出线称为阳极，N区的引出线称为阴极。
电工电子技术

## Slide 23
二极管结构与分类：
按材料分
硅二极管
锗二极管
按结构分
点接触型
面接触型
点接触型
正极
引线
触丝
N型锗片
外壳
负极
引线
负极引线
面接触型
N型锗
PN结
正极引线
铝合金
小球
底座
金锑
合金
平面型
正极 引线
负极 引线
集成电路中平面型
p
N
P型支持衬底
电工电子技术

## Slide 24
电工电子技术

## Slide 25
电工电子技术

## Slide 26
7.2.2 二极管的伏安特性和主要参数
O
uD /V
iD /mA
正向特性
Uth
死区
电压：
iD = 0
Uth = 0.5 V
0.1 V
(硅管)
(锗管)
U  Uth
iD 急剧上升
0 U  Uth
反向特性
U (BR)
反向击穿
U（BR)  U  0
iD
< 0.1 A(硅)
几十A (锗)
U < U（BR）
反向电流急剧增大
(反向击穿)
击穿电压
UF = 0.6~0.7 V
(硅管)
0.2~0.3 V
(锗管)
导通电压：
电工电子技术

## Slide 27
反向击穿类型：
电击穿
热击穿
反向击穿原因：
齐纳击穿：
反向电场太强，将电子强行拉出共价键。
雪崩击穿：
反向电场使电子加速，动能增大，撞击
使自由电子数突增。
— PN结未损坏，断电即恢复。
— PN结烧毁。
击穿电压在 6 V 左右时，温度系数趋近零。
电工电子技术

## Slide 28: 7.2.3 二极管的基本电路及其分析方法
1 简单二极管电路的图解分析方法
2 二极管电路的简化模型分析方法

## Slide 29
二极管是一种非线性器件，因而其电路一般要采用非线性电路的分析方法，相对来说比较复杂，而图解分析法则较简单，但前提条件是已知二极管的V -I 特性曲线。
符号中大小写的含义：
大写字母大写下标：静态值（直流），如，IB
（参见“本书常用符号表”）
小写字母大写下标：总量（直流+交流），如，iB
小写字母小写下标：瞬时值（交流），如，ib

## Slide 30
例 电路如图所示，已知二极管的V-I特性曲线、电源VDD和电阻R，求二极管两端电压vD和流过二极管的电流iD 。
解：由电路的KVL方程，可得
即
是一条斜率为-1/R的直线，称为负载线
Q的坐标值（VD，ID）即为所求。Q点称为电路的工作点

## Slide 31
7.2.3 二极管电路的简化模型分析
一、理想模型二极管
特性
uD
iD
符号及
等效模型
S
S
正偏导通，uD= 0 ; 反偏截止， iD= 0
二、恒压降模型二极管
uD
iD
硅管 0.7 V
锗管 0.2 V
二极管正的向工作电压
三、折线模型二极管
四、小信号模型二极管
电工电子技术

## Slide 32: 7.2.3 二极管电路的简化模型分析方法
1. 二极管I-V 特性的建模
将指数模型 分段线性化，得到二极管特性的等效模型。
（1）理想模型
I-V 特性
代表符号
正向偏置时的电路模型
反向偏置时的电路模型

## Slide 33: 7.2.3 二极管电路的简化模型分析方法
1. 二极管I-V 特性的建模
（2）恒压降模型
（a）I-V 特性 （b）电路模型
（3）折线模型
（a）I-V 特性 （b）电路模型

## Slide 34: 7.2.3 二极管电路的简化模型分析方法
（4）小信号模型
vs =Vmsint 时（Vm<<VDD）
Q点称为静态工作点 ，反映直流时的工作状态。
将Q点附近小范围内的V-I 特性线性化，得到小信号模型，即以Q点为切点的一条直线。
1. 二极管I-V 特性的建模
+
vs
-

## Slide 35: 7.2.3 二极管电路的简化模型分析方法
过Q点的切线可以等效成一个微变电阻
即
根据
得Q点处的微变电导
则
常温下（T=300K）
1. 二极管I-V 特性的建模
（4）小信号模型

## Slide 36: 7.2.3 二极管电路的简化模型分析方法
特别注意：
小信号模型中的微变电阻rd与静态工作点Q有关。
该模型用于二极管处于正向偏置条件下，且vD>>VT 。
（a）I-V 特性 （b）电路模型
1. 二极管I-V 特性的建模
（4）小信号模型

## Slide 37: 7.2.3 二极管电路的简化模型分析方法
2．模型分析法应用举例
（1）整流电路（理想模型）
当vs为正半周时，二极管导通，且导通压降为0V，vo = vs

## Slide 38
2．模型分析法应用举例
（2）静态工作情况分析
理想模型
（R=10k）
当VDD=10V 时，
恒压模型
（硅二极管典型值）
折线模型
（硅二极管典型值）
设
当VDD=1V 时，
（自学）
（a）简单二极管电路 （b）习惯画法

## Slide 39
（3）限幅与钳位电路
电路如图，R = 1kΩ，VREF = 3V，二极管为硅二极管。分别用理想模型和恒压降模型求解，当vI = 6sint V时，绘出相应的输出电压vO的波形。
2．模型分析法应用举例

## Slide 40
电路如图，二极管为硅二极管，VD=0.7V， vs = Vm sint V，且Vm >>VD ，绘出相应的输出电压vO的波形。
vs的负半周，D导通，C充电，但无放电回路，最后（稳态）
VC = Vm - VD = Vm– 0.7V （Vm是振幅值）
此后输出电压为
vO = vs +VC = vs +Vm - 0.7V
将输入波形的底部钳位在了-0.7V的直流电平上。
若颠倒二极管的方向，vO的波形将怎样变化？
（3）限幅与钳位电路
2．模型分析法应用举例

## Slide 41
（4）开关电路
电路如图所示，求AO的电压值
解：
先断开D，以O为基准电位，
即O点为0V。
则接D阳极的电位为-6V，接阴极的电位为-12V。
阳极电位高于阴极电位，D接入时正向导通。
导通后，D的压降等于零，即A点的电位就是D阳极的电位。
所以，AO的电压值为-6V。
2．模型分析法应用举例

## Slide 42
（6）小信号工作情况分析
图示电路中，VDD = 5V，R = 5k，恒压降模型的VD=0.7V，vs = 0.1sinwt V。（1）求输出电压vO的交流量和总量；（2）绘出vO的波形。
解得：
vO = VO + vo = 4.3 + 0.0994sinwt （V）
直流通路（静态）
小信号模型的交流通路（动态）
直流通路、交流通路、静态、动态等概念，在放大电路的分析中非常重要。
解：
2．模型分析法应用举例

## Slide 43
7.2.4 二极管的应用
1、整流电路
二极管应用范围很广，主要是利用它的单向导电性，常用于整流、检波、限幅、元件保护以及在数字电路中用作开关元件等。
将交流电变成脉动直流电电的过程称整流。
电工电子技术

## Slide 44
当输入电压高于某一个数值时，输出电压保持不变，这就是限幅电路（限制输出信号幅度的电路称～）。
2、限幅电路
电工电子技术

## Slide 45
例: 电路如图所示，已知=5sin（V）， ，二极管的导通电压UD=0.7V。试画出 与 的波形，并标出幅值。
解：当ui为正半周时，若ui＜E1，二极管D1、D2均截止，输出电压uo=ui；若ui>E1 ，D1正偏导通，D2仍截止，uo=3.7V。
当ui为负半周时，ui＞－E2，二极管D1、D2均截止，输出电压uo=ui；若ui＜－E2，D2正偏导通，D1截止，uo=－3.7V。
电工电子技术

## Slide 46
练习题
写出下图 所示各电路的输出电压值, 设二极管导通电压 VD= 0. 7V。 判断图中二极管是导通还是截止, 并确定各电路的输出端电压 VO。
电工电子技术

## Slide 47
3、钳位电路
将电路中某点电位值钳制在选定的数值上而不受负荷变动影响的电路叫钳位电路。
这种电路可组成二极管门电路，实现逻辑运算。
4、检波电路
检波就是将低频信号从已调制信号（高频信号）中取出的电路 。
电工电子技术

## Slide 48
硅管的伏安特性
锗管的伏安特性
60
40
20
– 0.02
– 0.04
0
0.4
0.8
–25
–50
iD / mA
uD / V
iD / mA
uD / V
0.2
0.4
– 25
– 50
5
10
15
–0.01
–0.02
0
二极管的伏安特性
电工电子技术

## Slide 49
二极管的主要参数
1. IF — 最大整流电流(最大正向平均电流)
2. URM — 最高反向工作电压，为 U(BR) / 2
3. IRM — 最大反向电流(二极管加最大反向电压时的电流，越小单向导电性越好)
4. fM — 最高工作频率(超过时单向导电性变差)
iD
uD
U (BR)
I F
URM
O
电工电子技术

## Slide 50
影响工作频率的原因 —
PN 结的电容效应
结论：
1. 低频时，因结电容很小，对 PN 结影响很小。
高频时，因容抗增大，使结电容分流，导致单向
导电性变差。
2. 结面积小时结电容小，工作频率高。
PN 结的电容效应
电工电子技术

## Slide 51
例: 硅二极管，R = 2 k，求出 VDD = 2 V 时 IO 和 UO 的值。（忽略二极管正的向工作电压）
UO
VDD
IO
R
解：
VDD = 2 V
IO = VDD / R = 2 / 2 = 1 (mA)
UO = VDD = 2 V
UO
VDD
IO
R
电工电子技术

## Slide 52
例: ui = 2 sin t (V), 分析二极管的限幅作用
（二极管的死区电压为0.5V，正向工作电压0.7V）。
D1
D2
ui
uO
R
 0.7 V< ui < 0.7 V
D1、D2 均截止
uO= ui
uO= 0.7 V
ui  0.7 V
D2 导通 D１截止
ui <  0.7 V
D1 导通 D2 截止
uO= 0.7 V
O
t
uO/ V
0.7
O
t
ui / V
2
 0.7
解：
电工电子技术

## Slide 53
例: 二极管构成“门”电路，设 D1、D2 均为理想二极管，当输入电压 UA、UB 为低电压 0 V 和高电压 5 V 的不同组合时，求输出电压 UF 的值。
0 V
正偏
导通
正偏
导通
0 V
0 V
5 V
正偏
导通
反偏
截止
0 V
5 V
0 V
反偏
截止
正偏
导通
0 V
5 V
5 V
正偏
导通
正偏
导通
5 V
F
R
3 kW
12 V
D1
D2
B
A
UA
UB
UF
R
3 kW
12 V
VDD
D1
D2
B
A
F
输入电压 |  | 理想二极管 |  | 输出 电压
UA | UB | D1 | D2 | 
0 V
0 V
正偏
导通
正偏
导通
0 V
0 V
5 V
正偏
导通
反偏
截止
0 V
5 V
0 V
反偏
截止
正偏
导通
0 V
5 V
5 V
正偏
导通
正偏
导通
5 V
电工电子技术

## Slide 54
补充：半导体二极管特性的测试
一、 目测判别极性
触丝
半导体片
二、用万用表检测二极管
(1) 用指针式万用表检测
电工电子技术

## Slide 55
在 R  1 k 挡进行测量，
红表笔是(表内电源)负极，
黑表笔是(表内电源)正极。
测量时手不要接触引脚。
一般硅管正向电阻为几千欧，锗管正向电阻为几百欧。
正反向电阻相差不大为劣质管。
正反向电阻都是无穷大或零则二极管内部断路或短路。
1k

0

0

0
电工电子技术

## Slide 56
(2) 用数字式万用表检测
红表笔是(表内电源)正极，
黑表笔是(表内电源)负极。
2k
20k
200k
2M
20M
200

在 挡进行测量，当 PN 结完好且正偏时，显示值为PN 结两端的正向压降 (V)。反偏时，显示 • 。
电工电子技术

## Slide 57
7.2.5 特殊二极管
一、发光二极管
1. 符号和特性
工作条件：正向偏置
一般工作电流几十mA，导通电压 (1  2) V
符号
2. 主要参数
电学参数：I FM ，U(BR) ，IR
光学参数：峰值波长 P，亮度 L，光通量 
发光类型：
可见光：红、黄、绿
显示类型： 普通
不可见光：红外光
，点阵 LED
七段 LED
电工电子技术

## Slide 58
电工电子技术

## Slide 59
每字段是一只
发光二极管
— 低电平驱动
数码管
1. 共阳极
a
b
c
d
e
f
g
— 高电平驱动
2. 共阴极
a
b
c
d
e
f
g
a
e
b
c
f
g
d
com
com
电工电子技术

## Slide 60
二、光电二极管
1．符号和特性
符号
特性
u
i
O
暗电流
E = 200 lx
E = 400 lx
工作条件：
反向偏置
2. 主要参数
电学参数：
暗电流，光电流，最高工作范围
光学参数：
光谱范围，灵敏度，峰值波长
电工电子技术

## Slide 61
三、变容二极管
工作条件：反向偏置
特点：是结电容随反偏电压的变化而变化
主要用在电视机、录音机、收录机的调谐电路和自动微调电路中 。
电工电子技术

## Slide 62
四、稳压二极管
稳压管是一种特殊的面接触型半导体硅二极管。
符号
工作条件：反向击穿
I/mA
UZ /V
O
UZ
IZ
IZM
+ 
正向
 +
反向
UZ
IZ
电工电子技术

## Slide 63
讨论
稳压管是怎么实现稳压作用的？
回顾二极管的反向击穿时特性：当反向电压超过击穿电压时，流过管子的电流会急剧增加。
击穿并不意味着管子一定要损坏，如果我们采取适当的措施限制通过管子的电流，就能保证管子不因过热而烧坏。
在反向击穿状态下，让流过管子的电流在一定的范围内变化，这时管子两端电压变化很小，利用这一点可以达到“稳压”的效果。
电工电子技术

## Slide 64
稳压二极管的主要参数
1. 稳定电压 UZ
流过规定电流时稳压管两端的反向电压值。
2. 稳定电流 IZ
越大稳压效果越好，小于 Imin 时不稳压。
3. 最大工作电流 IZM
P ZM = UZ IZM
5. 动态电阻 rZ
rZ = UZ / IZ
越小稳压效果越好。
4. 最大耗散功率 PZM
电工电子技术

## Slide 65: 7.3.5 特殊二极管
1 齐纳二极管
2 变容二极管
3 肖特基二极管
4 光电器件

## Slide 66: 1 齐纳二极管
(1). 符号及稳压特性
利用二极管反向击穿特性实现稳压。稳压二极管稳压时工作在反向电击穿状态。
(a)符号
(b) 伏安特性
（c）反向击穿时的模型

## Slide 67: 1 齐纳二极管
(1) 稳定电压VZ
(2) 动态电阻rZ
在规定的稳压管反向工作电流IZ下，所对应的反向工作电压。
rZ =VZ /IZ
(3)最大耗散功率 PZM
(4)最大稳定工作电流 IZ(max) 和最小稳定工作电流 IZ(min)
(5)稳定电压温度系数——VZ
(2). 齐纳二极管主要参数

## Slide 68: 1 齐纳二极管
(3). 稳压电路
正常稳压时 VO =VZ
# 稳压条件是什么？
IZ(min) ≤ IZ ≤ IZ(max)
# 不加R可以吗？

## Slide 69
练习题
1. 已知稳压管 DZ 的稳压值 VZ= 6V, 最小稳定电流 IZmin= 5mA, 求下图 所示电路在 vI= 10V 时 vO1和 vO2的值。
= 10V 时 vO1和 vO2的值。。
2.下图所示电路中, 硅稳压管 DZ1的稳定电压为 8V, DZ2的稳定电压为 6V, 正向压降为
0. 7V, 试求图中输出电压 Uo。
电工电子技术

## Slide 70: 2. 变容二极管
（a）符号 （b）结电容与电压的关系（纵坐标为对数刻度）

## Slide 71: 3 . 肖特基二极管
（a）符号 （b）正向V-I特性

## Slide 72: 4. 光电器件
(1). 光电二极管
（a）符号 （b）电路模型 （c）特性曲线

## Slide 73: 4. 光电器件
(2). 发光二极管
符号
光电传输系统

## Slide 74: 4 . 光电器件
(3). 激光二极管
（a）物理结构 （b）符号

## Slide 75: 4 光电器件
（4）. 太阳能电池

## Slide 76
学习与探讨
怎样用万用表测量二极管的好坏？怎样判断其阴极和阳极？
为什么发光二极管必须正向偏置，而光电二极管却要反向偏置？
已知两只硅稳压管的稳定电压值分别为8V和7.5V，若将它们串联使用，问能获得几组不同的稳定电压值？若并联呢？
电工电子技术

## Slide 77
7.3.1 三极管的结构和分类
7.3.2 电流分配与放大原理
7.3.3 三极管的伏安特性及主要参数
7.3 三极管（BJT)
电工电子技术

## Slide 78
7.3.1 三极管的结构和分类
晶体管（三极管）是最重要的一种半导体器件。
部分三极管的外型
电工电子技术

## Slide 79
一、结构
N型硅
B
E
C
N型硅
P型硅
（a） 平面型
二氧化硅保护膜
N型锗
E
C
B
P
P
（b）合金型
铟球
铟球
电工电子技术

## Slide 80
三层半导体材料构成NPN型、PNP型,两个同型层交一个异型层。
N
N
P
发射极 E
基极 B
集电极 C
发射结
集电结
— 基区
— 发射区
— 集电区
emitter
base
collector
NPN 型
E
C
B
各区主要作用及结构特点：
发射区：作用：发射载流子
特点：掺杂浓度高
基区：作用：传输载流子
特点：薄、掺杂浓度低
集电区：作用：接收载流子
特点：面积大
电工电子技术

## Slide 81
常见三极管的类型
电工电子技术

## Slide 82
P
P
N
E
B
C
按材料分：
硅管、锗管
按结构分：
NPN、 PNP
按使用频率分：
低频管、高频管
按功率分：
小功率管 < 500 mW
中功率管 0.5 1 W
大功率管 > 1 W
E
C
B
PNP 型
二、类型
电工电子技术

## Slide 83
7.3.2 电流分配与放大原理
一、晶体管放大的条件
1.内部条件
发射区掺杂浓度高
基区薄且掺杂浓度低
集电结面积大
2.外部条件
发射结正偏
集电结反偏
二、晶体管的电流分
配和放大作用
实验电路
mA
mA
IC
EC
IB
IE
RB
EB
C
E
B
3DG6
A
电路条件: EC>EB 发射结正偏
集电结反偏
电工电子技术

## Slide 84
mA
mA
IC
EC
IB
IE
RB
EB
C
E
B
3DG6
A
1.测量结果
IB/mA | 0 | 0.01 | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.05
IC/mA | 0.001 | 0.50 | 1.00 |  | 1.60 |  | 2.20 |  | 2.90
IE/mA | 0.001 | 0.51 | 1.02 |  | 1.63 |  | 2.24 |  | 2.95
IC/ IB |  | 50 | 50 |  | 53 |  | 55 |  | 58
IC/  IB |  | 50 |  | 60 |  | 60 |  | 70 | 
(1)
符合KCL定律
(2) IC和IE比IB大得多
(3) IB 很小的变化可以引起
IC很大的变化。
即：基极电流对集电极电流具有小量控制大量的作用，这就是晶体管的放大作用。
电工电子技术

## Slide 85
2.晶体管内部载流子的运动规律
I CE
IE
I BE
I CBO
IB
IC
1、发射区向基区扩散电子的过程：
由于发射结处于正向偏置，发射区的多数载流子自由电子将不断扩散到基区，并不断从电源补充进电子，形成发射极电流IE。
2、电子在基区的扩散和复合过程：由于基区很薄，其多数载流子空穴浓度很低，所以从发射极扩散过来的电子只有很少一部分和基区空穴复合，剩下的绝大部分都能扩散到集电结边缘。
IB = IBE – ICBO
IBE  IB + ICBO
电工电子技术

## Slide 86
I CE
IE
I BE
I CBO
IB
IC
3、集电区收集从发射区扩散过来的电子过程：
由于集电结反向偏置，可将从发射区扩散到基区并到达集电区边缘的电子拉入集电区，从而形成较大的集电极电流IC。
集电极电流较大的变化，表明基极电流对集电极电流具有小量控制大量的作用，这就是三极管的电流放大作用。
实验表明：
IC比IB大数十至数百倍，因而IB虽然很小，但对IC有控制作用，IC随IB的改变而改变，即基极电流较小的变化可以引起集电
I C = ICE + ICBO
电工电子技术
2.晶体管内部载流子的运动规律

## Slide 87
3. 晶体管的电流分配关系
当管子制成后，发射区载流子浓度、基区宽度、集电结面积等确定，故电流的比例关系确定，即：
IB = I BN  ICBO
IC = ICN + ICBO
(直流电流放大倍数）
总结：
1.晶体管在发射结正向偏置、集电结反向偏置的条件下具有电流放大作用。
2.晶体管的电流放大作用，实质上是基极电流对集电极电流的控制作用。
电工电子技术

## Slide 88
7.3.3 三极管的伏安特性及主要参数
一、伏安特性
输入
回路
输出
回路
与二极管特性相似
RC
EC
iB
IE
RB
+
uBE

+
uCE

EB
C
E
B
iC
+

+

+

iB
RB
+
uBE

EB
+

O
特性基本重合(电流分配关系确定)
特性右移(因集电结开始吸引电子)
导通电压 UBE
Si 管: (0.6  0.8) V
Ge管: (0.2  0.3) V
取 0.7 V
取 0.2 V
EB
+

RB
1、输入特性
电工电子技术

## Slide 89
2、输出特性
1.调整RB使基极电流为某一数值。
2.基极电流不变，调整EC测量集电极电流和uCE 电压。
输出特性曲线
50 µA
40 µA
30 µA
10 µA
IB = 0
20 µA
uCE /V
O 2 4 6 8
4
3
2
1
iC / mA
mA
IC
EC
IB
RB
EB
C
E
B
3DG6
A
RC
V
+
uCE

电工电子技术

## Slide 90
iC / mA
uCE /V
50 µA
40 µA
30 µA
20 µA
10 µA
IB = 0
O 2 4 6 8
4
3
2
1
放大区
截止区
饱
和
区
ICEO
（1）放大区：发射极正向偏置，集电结反向偏置。
（2）截止区：发射结反向偏置，集电结反向偏置。
（3）饱和区：发射结正向偏置，集电结正向偏置
iB>0，uBE>0，uCE≤uBE
输出特性曲线
深度饱和时：
0.3 V (硅管)
U CE为：
0.1 V (锗管)
电工电子技术

## Slide 91
练习题
依据：三极管放大时，由于基极电位居中，先找出B极，be极间为VF导通电压，找出E极，最后判为C极。
电工电子技术

## Slide 92
1.共发射极电流放大系数
iC / mA
uCE /V
50 µA
40 µA
30 µA
20 µA
10 µA
IB = 0
0 2 4 6 8
4
3
2
1
一般为几十  几百
Q
2.极间反向饱和电流
CB极间反向饱和电流 ICBO，
CE极间反向饱和电流 ICEO。
二、主要参数及使用常识
（1）直流电流放大系数
（2）交流电流放大系数

电工电子技术

## Slide 93
3.极限参数
（1） ICM — 集电极最大允许电流，超过时  值明显降低。
U(BR)CBO — 发射极开路时 C、B极间反向击穿电压。
（2） PCM — 集电极最大允许功率损耗
PC = iC  uCE。
（3）U(BR)CEO — 基极开路时 C、E极间反向击穿电压。
U(BR)EBO — 集电极极开路时 E、B极间反向击穿电压。
U(BR)CBO
> U(BR)CEO
> U(BR)EBO
iC
ICM
U(BR)CEO
uCE
PCM
O
ICEO
安
全
工
作
区
电工电子技术

## Slide 94
2 半导体器件的命名方式
1 半导体三极管使用的基本知识
7.3.4 半导体三极管的测试与应用
电工电子技术

## Slide 95
1 . 半导体三极管使用基本知识
一、外型及引脚排列
E
B
C
E
B
C
E
B
C
B
E
C
电工电子技术

## Slide 96
二、万用表检测晶体三极管的方法
1. 根据外观判断极性；
3. 用万用表电阻挡测量三极管的好坏，PN 结正
偏时电阻值较小(几千欧以下)，反偏时电阻
值较大(几百千欧以上) 。
插入三极管挡(hFE)，测量  值或判断管型
及管脚；
电工电子技术

## Slide 97
指针式万用表
在 R  1 k 挡进行测量。
红表笔是(表内)负极，黑表笔是(表内)正极。
注意事项：
测量时手不要接触引脚。
1k
B
E
C
1k
B
E
C
电工电子技术

## Slide 98
数字万用表
注意事项：
• 红表笔是(表内电源)正极；
黑表笔是(表内电源)负极。
• NPN 和 PNP 管分别按 EBC 排列插入不同的孔。
• 需要准确测量  值时，应先进行校正。
2. 插入三极管挡(hFE)，测量  值或判断管型及管脚。
可直接用电阻挡的 挡，分别测量判断两个结
的好坏。
电工电子技术

## Slide 99
三、晶体三极管的选用
1. 根据电路工作要求选择高、低频管。
2. 根据电路工作要求选择 PCM、 ICM 、 U(BR)CEO，
应保证：
PC > PCm
ICM > ＩCm
U(BR)CEO > VCC
3. 一般三极管的  值在 40 ~ 100 之间为好，9013、
9014 等低噪声、高  的管子不受此限制  。
4. 穿透电流 ICEO 越小越好，硅管比锗管的小。
电工电子技术

## Slide 100
2 . 半导体器件的命名方式
第一部分
数字
电极数
2 —
二极管
3 —
三极管
第二部分
第三部分
字母(汉拼)
材料和极性
A — 锗材料 N 型
B — 锗材料 P 型
C — 硅材料 N 型
D — 硅材料 P 型
A — 锗材料 PNP
B — 锗材料 NPN
C — 硅材料 PNP
D — 硅材料 NPN
字母(汉拼)
器件类型
P — 普通管
W — 稳压管
Z — 整流管
K — 开关管
U — 光电管
X — 低频小功率管
G — 高频小功率管
D — 低频大功率管
A — 高频大功率管
第四部分
第五部分
数字
序号
字母(汉拼)
规格号
例如：
2CP 2AP 2CZ 2CW
3AX31 3DG12B 3DD6 3CG 3DA 3AD 3DK
常用小功率进口三极管
9011  9018
电工电子技术

## Slide 101
7.4.1 N沟道MOSFET结构与工作原理
7.4.2 N沟道耗尽型MOSFET
7.4.3 P沟道MOSFET
7.4 场效应管（FET)
7.4.4 沟道长度调制等几种效应
7.4.5 MOSFET的主要参数
电工电子技术

## Slide 102: 7.4.1 N沟道增强型MOSFET
1. 结构
L ：沟道长度
W ：沟道宽度
tox ：绝缘层厚度
通常 W > L
电工电子技术

## Slide 103: 7.4 N沟道增强型MOSFET
剖面图
符号
1. 结构
电工电子技术

## Slide 104: 7.4.1 N沟道增强型MOSFET
（1）VGS对沟道的控制作用
当VGS≤0时
无导电沟道， d、s间加电压时，也无电流产生。
当0 <VGS <VTN 时
产生电场，但未形成导电沟道（反型层），d、s间加电压后，没有电流产生。
2. 工作原理
电工电子技术

## Slide 105: 7.4.1 N沟道增强型MOSFET
当VGS >VTN 时
在电场作用下产生导电沟道，d、s间加电压后，将有电流产生。
VGS越大，导电沟道越厚
VTN 称为N沟道增强型MOSFET开启电压
（1）VGS对沟道的控制作用
2. 工作原理
必须依靠栅极外加电压才能产生反型层的MOSFET称为增强型器件
电工电子技术

## Slide 106
2. 工作原理
（2）VDS对沟道的控制作用
靠近漏极d处的电位升高
电场强度减小
沟道变薄
当VGS一定（VGS >VTN ）时，
VDS
ID
沟道电位梯度
整个沟道呈楔形分布
电工电子技术

## Slide 107
当VDS增加到使VGD=VTN 时，在紧靠漏极处出现预夹断。
在预夹断处：VGD=VGS-VDS =VTN
（2）VDS对沟道的控制作用
当VGS一定（VGS >VTN ）时，
VDS
ID
沟道电位梯度
2. 工作原理
电工电子技术

## Slide 108
预夹断后，VDS
夹断区延长
沟道电阻
ID基本不变
（2）VDS对沟道的控制作用
2. 工作原理
电工电子技术

## Slide 109
（3）VDS和VGS同时作用时
VDS一定，VGS变化时
给定一个vGS ，就有一条不同的 iD – vDS 曲线。
2. 工作原理
电工电子技术

## Slide 110
以上分析可知
沟道中只有一种类型的载流子参与导电，所以场效应管也称为单极型三极管。
MOSFET是电压控制电流器件（VCCS），iD受vGS控制。
预夹断前iD与vDS呈近似线性关系；预夹断后，iD趋于饱和。
MOSFET的栅极是绝缘的，所以iG0，输入电阻很高。
只有当vGS>VTN时，增强型MOSFET的d、s间才能导通。
电工电子技术

## Slide 111
3. I-V 特性曲线及大信号特性方程
（1）输出特性及大信号特性方程
① 截止区
当vGS＜VTN时，导电沟道尚未形成，iD＝0，为截止工作状态。
电工电子技术

## Slide 112
② 可变电阻区
vDS <（vGS－VTN）
由于vDS较小，可近似为
rdso是一个受vGS控制的可变电阻
（1）输出特性及大信号特性方程
3. I-V 特性曲线及大信号特性方程
电工电子技术

## Slide 113
② 可变电阻区
n ：反型层中电子迁移率
Cox ：栅极（与衬底间）氧化层单位面积电容
本征电导因子
其中
Kn为电导常数，单位：mA/V2
（1）输出特性及大信号特性方程
3. I-V 特性曲线及大信号特性方程
电工电子技术

## Slide 114
③ 饱和区
（恒流区又称放大区）
vGS >VTN ，且vDS≥（vGS－VTN）
是vGS＝2VTN时的iD
I-V 特性：
（1）输出特性及大信号特性方程
必须让FET工作在饱和区（放大区）才有放大作用。
3. I-V 特性曲线及大信号特性方程
电工电子技术

## Slide 115
（2）转移特性
# 为什么不谈输入特性？
A
B
C
D
在饱和区，iD受vGS控制
3. I-V 特性曲线及大信号特性方程
电工电子技术

## Slide 116: 7.4.2 N沟道耗尽型MOSFET
1. 结构和工作原理
二氧化硅绝缘层中掺有大量的正离子，已存在导电沟道
可以在正或负的栅源电压下工作，而且基本上无栅流
电工电子技术

## Slide 117: 7.4.2 N沟道耗尽型MOSFET
（N沟道增强型）
IDSS
2. I-V 特性曲线及大信号特性方程
电工电子技术

## Slide 118: 7.4.3 P沟道MOSFET
# 衬底是什么类型的半导体材料？
# 哪个符号是增强型的？
# 在增强型的P沟道MOSFET 中，vGS应加什么极性的电压才能工作在饱和区（线性放大区）？
电工电子技术

## Slide 119: 7.4.3 P沟道MOSFET
# 是增强型还是耗尽型特性曲线？
# 耗尽型特性曲线是怎样的？vGS加什么极性的电压能使管子工作在饱和区（线性放大区）？
电流均以流入漏极的方向为正！
电工电子技术

## Slide 120: 7.4.4 沟道长度调制等几种效应
实际上饱和区的曲线并不是平坦的（N沟道为例）
L的单位为m
当不考虑沟道调制效应时，＝0，曲线是平坦的。
修正后
VA称为厄雷（Early）电压
1. 沟道长度调制效应
电工电子技术

## Slide 121: 7.4.4 沟道长度调制等几种效应
衬底未与源极并接时，衬底与源极间的偏压vBS将影响实际的开启（夹断）电压和转移特性。
VTNO表示vBS = 0时的开启电压
2. 衬底调制效应（体效应）
N沟道增强型
对耗尽型器件的夹断电压有类似的影响
电工电子技术

## Slide 122: 7.4.4 沟道长度调制等几种效应
2. 衬底调制效应（体效应）
通常，N沟道器件的衬底接电路的最低电位，P沟道器件的衬底接电路的最高电位。
为保证导电沟道与衬底之间的PN结反偏，要求：
N沟道: vBS  0
P沟道: vBS  0
电工电子技术

## Slide 123: 7.4.4 沟道长度调制等几种效应
3. 温度效应
VTN和电导常数Kn随温度升高而下降，且Kn受温度的影响大于VTN受温度的影响。
当温度升高时，对于给定的VGS，总的效果是漏极电流减小。
可变电阻区
饱和区
电工电子技术

## Slide 124: 7.4.4 沟道长度调制等几种效应
4. 击穿效应
（1）漏衬击穿
外加的漏源电压过高，将导致漏极到衬底的PN结击穿。
若绝缘层厚度tox= 50 纳米时，只要约30V的栅极电压就可将绝缘层击穿，若取安全系数为3，则最大栅极安全电压只有10V。
（2）栅极击穿
通常在MOS管的栅源间接入双向稳压管，限制栅极电压以保护器件。
电工电子技术

## Slide 125: 7.4.5 MOSFET的主要参数
一、直流参数
1. 开启电压VT （增强型参数）
2. 夹断电压VP （耗尽型参数）
电工电子技术

## Slide 126: 7.4.5 MOSFET的主要参数
一、直流参数
3. 饱和漏电流IDSS （耗尽型参数）
4. 直流输入电阻RGS （109Ω～1015Ω ）
电工电子技术

## Slide 127: 7.4.5 MOSFET的主要参数
所以
1. 输出电阻rds
当不考虑沟道调制效应时，＝0，rds→∞
实际中，rds一般在几十千欧到几百千欧之间。
二、交流参数
对于增强型NMOS管
有
电工电子技术

## Slide 128: 7.4.5 MOSFET的主要参数
2. 低频互导gm
二、交流参数
则
其中
又因为
所以
NMOS增强型
电工电子技术

## Slide 129: 7.4.5 MOSFET的主要参数
三、极限参数
1. 最大漏极电流IDM
2. 最大耗散功率PDM
3. 最大漏源电压V（BR）DS
4. 最大栅源电压V（BR）GS
电工电子技术

## Slide 130
电工电子技术

## Slide 131
2.电路如下图 所示, 其中管子 T 的输出特性曲线如图 所示。 试分析vi 为 0V、 8V 两种情况下 vo 分别为多少伏。
1.已知某管子的输出特性曲线如下图 所示。 试分析该管是什么类型的场效应管 (绝缘栅型、 N 沟道、 P 沟道、 增强型、 耗尽型)。
vo= vDS= VDD-iDRd= (15-1×5)V = 10V
当 vi= VGS= 8V 时
解：当 vi= VGS= 0V 时,
而 iD= 0
vo= vDS= VDD-iDRd= VDD= 15V
电工电子技术
解: 从 iD 的方向以及 VDS和 VGS极性可知, 该管为 N 沟道管; 从输出特性曲线可知, 开启电压 VGS(th)= 4V>0, 说明该管为增强型 MOS 管; 所以, 该管为 N 沟道增强型 MOS 管。

## Slide 132
三极管放大作用的实质是什么？
有两个晶体管，一个的＝200，ICEO＝200A；另一个的＝100，ICEO＝10A，其他参数大致相同。你认为应选用哪个管子？为什么？
怎样用万用表判别三极管的管脚？
问题讨论
检验学习结果
三极管的放大作用是什么？
BJT与FET在结构和功能上有什么区别？

## Slide 133
检 验 学 习 结 果
扫码即测即评！