## Slide 1: 第8章 放大器及应用
研究对象：放大器和集成运放
电子科技大学出版社

## Slide 2
8.1 共射极基本放大电路
8.2 射极输出器
8.3 多级放大电路
基本放大电路
第 8章 主要内容
电工电子技术
8.4 集成运算放大器

## Slide 3
8.1.1 电路的组成及各元件的作用
8.1.2 放大电路的分析
8.1.3 放大电路的改进
8.1 共射极基本放大电路
电工电子技术

## Slide 4
8.1.1 电路的组成及各元件的作用
在生产和科研中，经常需要将微弱的电信号进行放大，以便有效地进行观察、测量、控制和调节。
晶体管的主要用途之一是利用其放大作用组成放大电路。
一、电路的组成
ui
uo
C
E
B
E
C
B
ui
uo
E
C
B
ui
uo
共发射极
共集电极
共基极
晶体管电路的三种连接方式：
晶体管放大的条件：发射结正偏 、集电结反偏。
电工电子技术

## Slide 5
iC
+
uBE

+
uCE

EC
RB
EB
RC
+
ui

+

RS
us
+
uo

C2
RL
+
C1
+
iB
基本放大电路（共发射极）
iC
+
uBE

+
uCE

EC
RB
RC
+
ui

+

RS
us
+
uo

C2
RL
+
C1
+
iB
iC
+
uBE

+
uCE

+VCC
RB
RC
+
ui

+

RS
us
+
uo

C2
RL
+
C1
+
iB
+
ui

iC
+
uBE

+
uCE

+VCC
RB
RC
+
uo

C2
+
C1
+
iB
电工电子技术

## Slide 6
二、放大电路中各元件的作用
+
ui

iC
+
uBE

+
uCE

+VCC
RB
RC
+
uo

C2
+
C1
+
iB
晶体管: 放大元件。
电源EC：保证发射结处于正向偏置、集电结处于反向偏置，为输出信号提供能量。
集电极电阻RC ：将电流的变化变换为电压的变化，以实现电压放大。
基极电阻RB：使发射结处于正向偏置、提供大小适当的基极电流。
耦合电容C1和C2 ：用来隔断直流、耦合交流。电容值应足够大，以保证在一定 的频率范围内，电容上的交流压降可以忽略不计，即对交流信号可视为短路。
电工电子技术

## Slide 7
基本思想
非线性电路经适当近似后可按线性电路对待，
利用叠加定理，分别分析电路中的交、直流成分。
一、分析三极管电路的基本思想和方法
直流通路(ui = 0)分析静态。
画交流通路原则：
1. 固定不变的电压源都视为短路；
2. 固定不变的电流源都视为开路；
3. 视电容对交流信号短路
交流通路(ui  0)分析动态，只考虑变化的电压和电流。
8.1.2 放大电路的分析
电工电子技术

## Slide 8
基本方法
图解法：
在输入、输出特性图上画交、直流负载线，求静态工作点“Q”，分析动态波形及失真等。
解析法：
根据发射结导通压降估算“Q”。
用小信号等效电路法分析计算电路动态参数。
电工电子技术

## Slide 9
二、放大电路的静态分析
静态分析的目的：确定放大电路的静态工作点(直流值) IB Q， ICQ ，UCEQ
分析方法：利用直流通路计算放大电路的静态工作点。
+
ui

iC
+
uBE

+
uCE

+VCC
RB
RC
+
uo

C2
+
C1
+
iB
IC
+
UBE

+
UCE

+VCC
RB
RC
IB
直流通路
静态时三极管各极电流和电压值称为静态工作点Q。
1.估算法
电工电子技术

## Slide 10
静
态
工
作
点
+
ui

iC
+
uBE

+
uCE

+VCC
RB
RC
+
uo

C2
+
C1
+
iB
IC
+
UBE

+
UCE

+VCC
RB
RC
IB
直流通路
例：已知图中UCC=10V，RB=250KΩ，RC=3KΩ，β=50，求放大电路的静态工作点Q。
解：
所以，Q=｛IB=37.2μA，IC=1.86mA，UCE=4.42V｝。
电工电子技术

## Slide 11
例: 在共发射极基本交流放大电路中,已知VCC =12V，RC =4k，RB =300k
试求放大电路的静态工作点。
解：
+
ui

iC
+
uBE

+
uCE

+VCC
RB
RC
+
uo

C2
+
C1
+
iB
电工电子技术

## Slide 12
+
–
RB
RC
+
uCE
–
+
uBE

+
–
VCC
VBB
3 V
5 V
iB
iC
输入直流负载线方程：
uCE = VCC  iC RC
uBE = VBB  iBRB
输出直流负载线方程：
115 k
uCE/V
iC/mA
VCC
VCC/RC
O
1 k
Q
2
3
UCEQ
ICQ
iB = 20 A
2.图解法
输出回路图解
输入回路图解
Q
uBE/V
iB/A
静态工作点
VBB
VBB/RB
UBEQ
IBQ
0.7
20
O
电工电子技术

## Slide 13
图解步骤：
（1）根据静态分析方法，求出静态工作点Q。
（2）根据ui在输入特性上求uBE和iB。
（3）作交流负载线。
（4）由输出特性曲线和交流负载线求iC和uCE。
电工电子技术

## Slide 14
例: 试分别用估算法和图解法求如下图所示放大电路的静态工作点，已知该电路中VCC=12V，三极管 =37.5，RB=300k，RC=4k，RL=4k；直流通路、输出特性曲线如图所示。
IC
+
UBE

+
UCE

+VCC
RB
RC
IB
直流通路
iC
+
uBE

+
uCE

+VCC
RB
RC
+
ui

+

RS
us
+
uo

C2
RL
+
C1
+
iB
电工电子技术

## Slide 15
解：（1） 用估算法求静态工作点，得
（2）用图解法求静态工作点，由
UCE=VCC －ICRC=12V－（1.5×4）V=6V
IC≈ IB=37.5×0.04mA=1.5mA
IB≈ mA=0.04mA=40A
uCE = VCC -iCRC =12V-4iC
可知：iC =0时，uCE = VCC =12V，得M点（12，0）；
uCE = 0时，iC=VCC/RC=12/4mA=3mA，得N点（0，3）
在输出特性曲线上连接MN两点，直线MN与iB=IB=40A的那条输出特性曲线的相交点，即是静态工作点Q。 从曲线上可查出：IB=40A，IC=1.5mA，UCE=6V，与估算法所得结果一致。
电工电子技术

## Slide 16
3.电路参数对静态工作点的影响
（1） 改变 RB，其他参数不变
uBE
iB
uCE
iC
VCC
VBB
VBB
RB
Q
Q
R B  iB 
Q 趋近截止区；
R B  iB 
Q 趋近饱和区。
（2） 改变 RC ，其他参数不变
iC
uBE
iB
uCE
VCC
UCEQ
Q
Q
ICQ
VCC
RC
RC Q 趋近饱和区。
电工电子技术

## Slide 17
iC  0
iC = VCC /RC
例: 设 RB = 38 k，求 VBB = 0 V、3 V 时的 iC、uCE。
+
–
RB
RC
+
uCE
–
+
uBE

+
–
VCC
VBB
3V
5V
iB
iC
1 k
解:
uCE/V
iC/mA
iB= 0
10 A
20 A
30 A
40 A
50 A
60 A
4
1
O
2
3
5
当VBB= 0 V：
iB  0，
iC  0，
5 V
uCE  5 V
当VBB = 3 V：
0.3
uCE  0.3 V  0，
iC  5 mA
三极管的开关等效电路
截止
状态
S
B
C
E
VCC
+

RC
RB
iB  0
uCE  5V
iB
饱和
状态
uCE  0
判断是否饱和
临界饱和电流 ICS和IBS ：
iB > IBS，则三极管饱和。
电工电子技术

## Slide 18
+
ui

iC
+
uBE

+
uCE

+VCC
RB
RC
+
uo

C2
+
C1
+
iB
在静态的基础上加入输入信号时的工作状态称为动态。
IBQ
ui
O
t
iB
O
t
uCE
O
t
uo
O
t
iC
O
t
ICQ
UCEQ
UBEQ
uBE
O
t
三、放大电路的动态分析
电工电子技术

## Slide 19
放大电路中各参数的定义
A A
A
大写表示电量与时间无关(直流、平均值、有效值)；
A
小写表示电量随时间变化(瞬时值)。
大写表示直流量或总电量(总最大值，总瞬时值)；
小写表示交流分量。
总瞬时值
直流量
交流瞬时值
直流量往往在下标中加注Q
A — 主要符号； A — 下标符号。
t
u
o
uBE = UBE + ube
电工电子技术

## Slide 20
1.微变等效电路法
动态分析的目的：确定放大电路的电压放大倍数 ，输入电阻和输入电阻。
分析方法：微变（小信号）等效电路分析法。
+
uce
–
+
ube
–
ib
ic
C
B
E
从输入端口看进去，相当于电阻 rbe
O
IB
UBE
IB
Q
IB
UBE
电工电子技术

## Slide 21
从输出端口看进去为一个受 ib 控制的电流源
+
uce
–
+
ube
–
ib
ic
C
B
E
Q
iC
IC
UCE
uCE
IB
IC
IC
ic =  ib
rbe
E
ib
ic
 ib
+
ube

+
uce

B
C
IC
UCE
阻值很高，约几十千欧~几百千欧，可忽略。
电工电子技术

## Slide 22
2.共射极放大电路的微变等效电路
微变等效电路是对交流分量而言，先画放大电路的交流通路，将交流通路中的晶体管用其微变等效电路来代替，即得到放大电路的微变等效电路。
晶体三极管交流分析步骤：
① 分析直流电路，求出“Q”，计算 rbe。
② 画电路的交流通路 。
③ 在交流通路上把三极管画成 H 参数模型。
④ 分析计算叠加在“Q”点上的各极交流量。
电工电子技术

## Slide 23
画交流通路原则：
1. 直流电压源视为短路；
2. 视电容对交流信号短路。
EC
RB
RC
+
ui

+

RS
us
+
uo

C2
RL
+
C1
+
+
ui

+

RS
us
RB
RC
+
uo

RL
交流通路
电工电子技术

## Slide 24
EC
RB
RC
+
ui

+

RS
us
+
uo

C2
RL
+
C1
+
+
ui

+

RS
us
RB
RC
+
uo

RL
交流通路
+
uo

+
–
ib
ic
RB
RC
RL
uS
RS
+
ui

+
uo

+
–
RB
RL
RS
rbe
E
ib
ic
 ib
B
C
us
RC
+
ui

微变等效电路
交流通路
基本放大电路
电工电子技术

## Slide 25
3.放大电路的动态参数计算
（1） 电压放大倍数的计算
+
uo

+
–
RB
RL
RS
rbe
E
ib
ic
 ib
B
C
us
RC
+
ui

当输入的是正弦信号时，各电压和电流都可用相量表示。
电压放大倍数
+

+
–
RB
RL
RS
rbe
E
B
C
us
RC
+

开路时电压放大倍数
电工电子技术

## Slide 26
（2） 放大器输入电阻的计算
Ri
+

RB
RL
rbe
E
B
C
RC
+

（3） 输出电阻的计算
 ro RC
Ro
RC一般为几千欧，因此，这种基本放大电路的输出电阻较高。
受控源相当于开路。
晶体管的输入电阻rbe比较小，所以基本放大电路的输入电阻不高。
电工电子技术

## Slide 27
例:  = 100，uS = 10sin t (mV)，求叠加在“Q” 点上的各交流量。
+
uo

+
–
iB
iC
RB
VCC
VBB
RC
RL
C1
C2
uS
+
–
+
–
RS
+
uCE

+
uBE
–
12 V
12 V
510
470 k
2.7 k
3.6 k
解:
令 ui = 0，求静态电流 IBQ
① 求“Q”，计算 rbe
ICQ =  IBQ = 2.4 mA
UCEQ = 12  2.4  2.7 = 5.5 (V)
电工电子技术

## Slide 28
② 交流通路
+
uo

+
–
iB
iC
RB
VCC
VBB
RC
RL
C1
C2
uS
+
–
+
–
RS
+
uCE

+
uBE
–
ube
uce
③ 小信号等效
+
uo

+
–
RB
RL
RS
rbe
E
ib
ic
 ic
B
C
us
RC
+
ube

④ 分析各极交流量
⑤ 分析各极总电量
uBE = (0.7 + 0.0072sint )V
iB = (24 + 5.5sint) A
iC = ( 2.4 + 0.55sint ) mA
uCE = ( 5.5 – 0.85sint ) V
电工电子技术

## Slide 29
例: 试用微变等效电路法电路中：（1）动态性能指标Au、Ri、Ro。（2）断开负载RL后，再计算Au、
Ri、Ro。
iC
+
uBE

+
uCE

+VCC
RB
RC
+
ui

+

RS
us
+
uo

C2
RL
+
C1
+
iB
① 交流通路
+
uo

+
–
RB
RL
RS
rbe
E
ib
ic
 ib
B
C
us
RC
+
ui

+
uo

+
–
iB
iC
RB
VCC
VBB
RC
RL
C1
C2
uS
+
–
+
–
RS
+
uCE

+
uBE
–
② 小信号等效
电工电子技术

## Slide 30
③ 分析各级交流量
+
uo

+
–
RB
RL
RS
rbe
E
ib
ic
 ib
B
C
us
RC
+
ui

电工电子技术

## Slide 31
（2）断开RL后
+
uo

+
–
RB
RL
RS
rbe
E
ib
ic
 ib
B
C
us
RC
+
ui

由此可见：当RL断开后，Ri、Ro不变，但电压放大倍数增大了。
电工电子技术

## Slide 32
例: 在共发射极基本交流放大电路中,已知VCC =12V，RC =RL=4k，RB =300k 试求电压放大倍数、输入电阻、输出电阻。
解：
ro RC=4k
+
ui

iC
+
uBE

+
uCE

+VCC
RB
RC
+
uo

C2
+
C1
+
iB
RL
电工电子技术

## Slide 33
uBE/V
iB/A
0.7 V
30
Q
ui
t
uBE/V
t
iB
IBQ
(交流负载线)
uCE/V
iC/mA
4
1
2
3
iB=10 A
20
30
40
50
60
5
Q
6
直流负载线
Q
Q
6
t
iC
ICQ
UCEQ
t
uCE/V
Ucem
ib
ic
uce
O
O
O
O
0
0
放大电路设置了合适的静态工作点，当加入合适的输入信号时，输出信号会随输入信号而变化，不会产生失真。
失真：是指输出信号的波形不像输入信号的波形。
4.放大电路的非线性失真
电工电子技术

## Slide 34
因工作点不合适或者信号太大使放大电路的工作范围超出了晶体管特性曲线上的线性范围，从而引起非线性失真。
（1）“Q” 过低引起截止失真
NPN 管： uCE顶部失真为截止失真。
PNP 管： uCE底部失真为截止失真。
O
Q
ib
O
t
t
O
uBE/V
iB
uBE/V
iB
ui
uCE
iC
ic
t O
O
iC
O
t
uCE
Q
uce
交流负载线
不发生截止失真的条件： IBQ > Ibm 。
电工电子技术

## Slide 35
ICS
集电极临界
饱和电流
IBS — 基极临界饱和电流。
不接负载时，交、直流负载线重合，V CC= VCC
不发生饱和失真的条件： IBQ + I bm  IBS
uCE
iC
t O
O
iC
O
t
uCE
Q
V CC
（2） “Q” 过高引起饱和失真
NPN 管：
底部失真为饱和失真。
PNP 管：
顶部失真为饱和失真。
电工电子技术

## Slide 36
1. 温度升高，输入特性曲线向左移。
温度每升高 1C，UBE  (2  2.5) mV。
温度每升高 10C，ICBO 约增大 1 倍。
2. 温度升高，输出特性曲线向上移。
O
T1
T2 >
iC
uCE
T1
iB = 0
T2 >
iB = 0
iB = 0
温度每升高 1C， (0.5  1)%。
输出特性曲线间距增大。
O
5.温度变化对放大电路静态工作点的影响
Q1
Q2
温度升高，静态工作点向上移。
电工电子技术

## Slide 37
分压式偏置放大电路
+VCC
RC
C1
C2
RL
RE
+
CE
+
+
RB1
RB2
RS
+
ui

+
us

+
uo

VCC(直流电源)：
• 使发射结正偏，集电结反偏
• 向负载和各元件提供功率
C1、C2(耦合电容)：
• 隔直流、通交流
RB1 、RB2(基极偏置电阻)：
• 提供合适的基极电流
RC(集电极负载电阻):
• 将 IC  UC ，使电流放大  电压放大
RE(发射极电阻)： • 稳定静态工作点“Q ”
CE(发射极旁路电容)：
• 短路交流，消除 RE 对电压放大倍数的影响
8.1.3 放大电路的改进
电工电子技术

## Slide 38
1.静态分析
+
UBE

+
UCE

IB
I1
IC
IE
要求：
I1  (5  10)IB
ＵB  (5  10)UBE
稳定 “Q” 的原理：
T

IC

UE

UBE 

IB

IC 
直流通路
+VCC
RC
RE
RB1
RB2
B
电工电子技术

## Slide 39
+

RC
RB1
RB2
+

RL
2. 动态分析
+
us

+VCC
RC
C1
C2
RL
RE
+
CE
+
+
RB1
RB2
RS
+
uo

交流通路
微变等效电路
电压放大倍数
输入电阻
输出电阻
ro= RC
rbe
Ri
Ro
电工电子技术

## Slide 40
发射极电阻对放大器性能的影响
+
us

+VCC
RC
C1
C2
RL
RE1
+
CE
+
+
RB1
RB2
RS
+
uo

RE
交流通路
+

RC
RB1
RB2
+

RL
RE
+

+

RC
RB1
RB2
RL
rbe
RE
微变等效电路
ro = RC
RE使放大器输入电阻增大，但放大倍数降低。
电工电子技术

## Slide 41
信号源内阻对电压放大倍数的影响
源电压放大倍数
+
us

+VCC
RC
C1
C2
RL
RE
+
CE
+
+
RB1
RB2
RS
+
uo

+
–
RS
+
–
RL
ri
+

电工电子技术

## Slide 42
例:下图是某扩音机的前置放大器电路，已知晶体管3DG201的电流放大系数 =50，RB1=15kΩ，RB2=6.2kΩ，RC=3KkΩ，RE=2 kΩ，RL=1 kΩ，VCC=12V。求：
（1）静态工作点。
（2）电压放大倍数、输入电阻、输出电阻。
（3）若换用 =100的三极管，重新计算静态工作点和电压放大倍数。
+
us

+VCC
RC
C1
C2
RL
RE
+
CE
+
+
RB1
RB2
RS
+
uo

解：（1）求静态工作点
电工电子技术

## Slide 43
+
us

+VCC
RC
C1
C2
RL
RE
+
CE
+
+
RB1
RB2
RS
+
uo

（2）求Au、Ri、Ro
电工电子技术

## Slide 44
（3）当改用 =100的三极管后，其静态工作点为:
可见，在射极偏置电路中，虽然更换了不同的管子，但静态工作点基本上不变。
电工电子技术

## Slide 45
+
us

+VCC
RC
C1
C2
RL
RE
+
CE
+
+
RB1
RB2
RS
+
uo

例:求右图中不接CE时的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻。
解：
交流通路
+

RC
RB1
RB2
+

RL
RE
+

+

RC
RB1
RB2
RL
rbe
RE
微变等效电路
电工电子技术

## Slide 46
+

+

RC
RB1
RB2
RL
rbe
RE
微变等效电路
电工电子技术

## Slide 47
解:
1)求 “Q”
+VCC
RC
C1
C2
RL
RE
+
CE
+
+
RB1
RB2
RS
+
us

+
uo

例 :  =100, RS= 1 k, RB1= 62 k, RB2= 20 k,
RC= 3 k，RE = 1.5 k, RL= 5.6 k, VCC = 15 V。
求：“Q ”, ri 、ro 、 、
电工电子技术

## Slide 48
+VCC
RC
C1
C2
RL
RE
+
CE
+
+
RB1
RB2
RS
+
us

+
uo

ro = RC= 3 k
2)求 、 ri 、ro 、
电工电子技术

## Slide 49
去掉旁路电容 CE 时：
+VCC
RC
C1
C2
RL
RE
+
+
RB1
RB2
RS
+
us

+
uo

+

+

RC
RB1
RB2
RL
rbe
RE
1）静态工作点 “Q” 不变
ro= RC= 3 k
2)求 、 ri 、ro 、
电工电子技术

## Slide 50
讨论题
放大电路为什么要设置静态工作点？什么叫饱和失真？什么叫截止失真？
为什么说放大电路的输入电阻可用来衡量放大电路信号源的传递效率？放大电路输出电阻低，带负载的能力强又是什么意思？
多看、多练、多思考
电工电子技术

## Slide 51
8.2.2 电路特点及应用
8.2.1 电路的组成及工作原理
8.2 射极输出器
电工电子技术

## Slide 52
基极电源
8.2.1 电路的组成及工作原理
双电源共发射极单管放大电路
EC
C2
+
RC
RB
+
C1
3DG6
IC
IB
IE
＋
－
EB
＋
RL
输入回路
输出回路
集电极电阻，约为几至几十欧
NPN型管
耦合电容
耦合电容
基极电阻，约几十至几百千欧
集电极电源，约为几至几十伏
负载电阻
电路中发射极是输入、输出回路的公共支路，而且放大的是电压信号，因此称之为共发射极电压放大器。
电路各部分作用：
晶体管T：放大器的核心部件，在电路中起电流放大作用；
电源EC：为放大电路提供能量和保证晶体管工作在放大状态；
电源EB和电阻RB：使管子发射结处于正向偏置，并提供适当的基极电流IB；
耦合电容C1和C2：一般为几微法至几十微法，利用其通交隔直作用，既隔离了放大器与信号源、负载之间的直流干扰，又保证了交流信号的畅通；
电阻RC：将集电极的电流变化变换成集电极的电压变化，以实现电压放大作用。
电工电子技术

## Slide 53
+
C1
RS
+
ui
–
RE
RB
+VCC
C2
RL
+
–
+
uo
–
+
us
1、静态分析
+
UCE

+VCC
RB
RE
IB
直流通路
IE
UBE
+

射极输出器
电工电子技术

## Slide 54
2、动态分析
交流通路
微变等效电路
Rs
RB
+

+
uo

RL
ib
ic
ii
RE
us
1.电压放大倍数：
RB
RL
rbe
RE
Rs
+

+

+

 1
电工电子技术

## Slide 55
2. 输入电阻：
RB
RL
rbe
RE
Rs
+

+

+

3. 输出电阻：
RB
rbe
RE
Rs
+

电工电子技术

## Slide 56
射极输出器特点
输入输出同相
ri 高
ro 低
用途：输入级、输出级、中间隔离级。
+
C1
RS
+
ui
–
RE
RB
+VCC
C2
RL
+
–
+
uo
–
+
us
电工电子技术

## Slide 57
例:如图所示电路中各元件参数为：VCC =12V，RB= 240 k，RE= 3.9 k，RS = 600 ，RL = 12 k。 = 60，C1和C2容量足够大，试求： ，Ri，Ro。
解：
+
C1
RS
+
ui
–
RE
RB
+VCC
C2
RL
+
–
+
uo
–
+
us
电工电子技术

## Slide 58
练习
+
C1
RS
+
ui
–
RE
RB
+VCC
C2
RL
+
–
+
uo
–
+
us
电工电子技术

## Slide 59
IB
IE
+
C1
RS
RE
RB
+VCC
C2
RL
+
–
+
uo
–
+
us
解：
1)求 “Q”
IB = (VCC – UBE) / [RB + (1+  ) RE]
= (12 – 0.7) / [300 +121  1]
 27 (A)
IE   I B = 3.2 (mA)
UCE = VCC – IC RE
= 12 – 3.2  1 = 8.8 (V)
rbe = 300 + 26 / 0.027
 1.28 (k)
ri = 300//(1.28 121)
=102.15 (k)
R’L= 1 // 1 = 0.4 (k)
2)求 、ri、ro
例:  =120, RB = 300 k, UBE = 0.7 V
RE = RL = Rs = 1 k,，VCC = 12V。求：“Q ” 、 、 ri、ro
电工电子技术

## Slide 60
8.2.2 电路特点及应用
（1）作多级放大电路的输入级。由于输入电阻高可使输入到放大电路的信号电压基本上等于信号源电压。因此常用在测量电压的电子仪器中作输入级。
（3）作多级放大电路的缓冲级。将射级输出器接在两级放大电路之间，利用其输入电阻高、输出电阻小的特点。可作阻抗变换用，在两级放大电路中间起缓冲作用。
（2）作多级放大电路的输出级。由于输出电阻小提高了放大电路的带负载能力，故常用于负载电阻较小和负载变动较大的放大电路的输出级。
特点：
电工电子技术

## Slide 61
为什么常用射级输出器作为多级放大电路的输入级和输出级？
怎样理解射级输出器做缓冲级的作用？
Go!
小结
电工电子技术

## Slide 62
8.3.2 多级放大电路的电路分析
8.3.1 电路结构与耦合方式
8.3 多级放大器
电工电子技术

## Slide 63
直接
耦合
第一级
第二级
电路简单，能放大交、直流信号，
“Q” 互相影响，零点漂移严重。
阻容
耦合
第一级
第二级
各级 “Q” 独立，只放大交流信号，
信号频率低时耦合电容容抗大。
变压
器
耦合
第一级
第二级
用于选频放大器、功率放大器等。
二、级间耦合方式
第一级
第二级
末 级
ui
uo1
RL
RS
uo
us
uo2
ui2
uin
ii
输入级
中间级
输出级
一、多级放大电路的组成
8.3.1 电路结构与耦合方式
电工电子技术

## Slide 64
8.3.2 多级放大电路的电路分析
考虑级与级之间的相互影响，计算各级电压放大倍数时，应把后级的输入电阻作为前级的负载处理!!!
ri
ro
1 、多级放大电路电压放大倍数的计算
第一级
第二级
末 级
ui
uo1
RL
RS
uo
us
uo2
ui2
uin
ii
电工电子技术

## Slide 65
2 、多级放大电路输入电阻和输出电阻
ri = ri1
ro = ron
多级放大电路的输入电阻即为第一级放大电路的输入电阻。
多级放大电路的输出电阻即为最后一级（第n级）放大电路的输出电阻。
电工电子技术

## Slide 66
C1
RS
RE1
RB1
C2
+
us

+
+
+VCC
RC2
C3
RL
RE2
+
CE2
+
RB1
RB2
例: 用射极输出器和分压式偏置放大电路组成两级放大电路，如下图所示。已知：VCC =12V，1 =60，RB1 =200k，RE1=2k ，RS =100。RC2=2k， RE2=2k， RB1 =20k， RB2 =10k， RL=6k， 2=37.5，试求：(1)前后级放大电路的静态值；(2)放大电路的输入电阻ri和输出电阻ro ；(3)各级电压放大倍数 及总电压放大倍数。
电工电子技术

## Slide 67
解：
(1) 第一级静态工作点
C1
RS
RE1
RB1
C2
+
us

+
+
+VCC
RC2
C3
RL
RE2
+
CE2
+
RB1
RB2
电工电子技术

## Slide 68
第二级静态工作点
电工电子技术

## Slide 69
(2) 放大电路的输入电阻ri和输出电阻ro
电工电子技术

## Slide 70
(3)各级电压放大倍数 及总电压放大倍数。
电工电子技术

## Slide 71
8.4.1 集成运放简介
8.4.2 放大电路中的负反馈
8.4.3 理想集成运放的分析方法
8.4.4 集成运放使用中的问题
集成运算放大器
8.4 集成运算放大器
电工电子技术

## Slide 72
8.4.1 集成运放简介
一、 集成运放的基本结构
二、 集成运放的主要参数
电工电子技术

## Slide 73
集成电路: 把整个电路的各个元件以及相互之间的联接同时制造在一块半导体芯片上，组成一个不可分的整体。
集成电路特点：体积小、外部接线少、功耗低、可靠性高、灵活性高、价格低。
集成运算放大器：具有很高开环电压放大倍数的直接耦合放大器。用于模拟运算、信号处理、测量技术、自动控制等领域。
引言
电工电子技术

## Slide 74
一、 集成运放的基本结构
输入级： 差动放大器，减少零点漂移、提高输入阻抗。
输出级： 射极输出器或互补对称功率放大器，提高
带载能力。
偏置电路： 为各级提供稳定、合适的静态工作点。
输出端
偏置电路
输入级
中间级
输出级
输入端
中间级： 电压放大。
电工电子技术

## Slide 75
集成电路的几种外形
电工电子技术

## Slide 76
集成运放的外形有双列直插式、扁平式和圆壳式3种，如图所示。
常见集成运算放大器的外形
电工电子技术

## Slide 77
F007外形引线连接图
电工电子技术

## Slide 78
运算放大器的符号
反相输入端
同相输入端
输出端
+
–
+
+
–
+
u+
u–
uo
LM741运放外型和管脚
LM741
反相输入端
同相输入端
输出端
+
–
+
6
2
3
7
4
1
5
+15V
-15V
10k
1k
调零：当输入信号为零时，输出为零。
8为空脚
电工电子技术

## Slide 79
左图所示为μA741集成运算放大器的芯片实物外形图
从实物外形图上可看出，μA741集成运放有8个管脚，管脚的排列图、电路图符号如下：
1
μA741
2
8
7
6
5
4
3
空脚
正电源端
输出端
调零端
调零端
反相输入端
同相输入端
负电源端
集成运放的电路图符号
∞
＋
＋
－
U0
U+
U-
同相输入
反相输入
∞
＋
＋
－
+12V
输出
6
5
1
3
7
2
4
-12V
调零电位器
外部接线图
电工电子技术

## Slide 80
二、 集成运算放大器的主要参数
2. 输入失调电压 U IO
使UO= 0，输入端施加的补偿电压
几毫伏
3. 输入失调电流 IIO
UO = 0 时，输入级两输入端的静态电流之差。
1 nA  0.1 A
1. 开环差模电压增益 Aud
104  107
4.差模输入电阻 r id
输出电阻 ro
几百千欧  几兆欧
几十欧  几百欧
5.共模抑制比 KCMR
> 80 dB
电工电子技术

## Slide 81
6. 最大差模输入电压 UIdmax
共模输入U IC 过大，K CMR下降。
当 UId过大时，反偏的 PN 结可能因反压过大而被击穿。
LM741 为 36 V
7.最大共模输入电压 UICmax
9. 最大输出电压幅度 UOPP
如电源电压  15 V，U OPP 为  13  14 V
LM741 为 16 V
两输入端间允许加的最大差模输入电压。
能使输出电压和输入电压保持不失真关系的最大输出电压。
8.静态功耗 PCO
几十毫瓦
电工电子技术

## Slide 82
一、 反馈的基本概念
二、 反馈的形式
三、 反馈组态与判别
五、 负反馈对放大电路性能的影响
四、 反馈放大电路的基本关系式
8.4.2 放大电路中的负反馈
电工电子技术

## Slide 83
反馈 — 将电路的输出量(电压或电流)的部分或全
部，通过一定的元件，以一定的方式回送到输入回
路，以改善放大电路的某些性能。
2. 信号的两种流向
正向传输：输入  输出
反向传输：输出  输入
— 开环
— 闭环
输入
输出
放大电路
反馈网络
一、 反馈的基本概念
正反馈：
反馈信号消弱原输入信号，使输出量减小。
负反馈：
反馈信号增强原输入信号，使输出量增大。
电工电子技术

## Slide 84
+
–
比较
环节
基本放大电路
F
反馈网络
负反馈的组成框图
A
— 输入信号
— 净输入信号
— 反馈信号
— 输出信号
净输入信号
反馈信号消弱了净输入信号，为负反馈。
则
若
同相，
电工电子技术

## Slide 85
二、 反馈的形式
1、反馈极性与判断
据反馈极性的不同，将反馈分为正反馈和负反馈。
采用瞬时极性法判断:
反馈信号使净输入信号减小的，是负反馈。
设某一瞬时ui为正，根据电路情况推出此时反馈信号的正负。
判断正、负反馈
电工电子技术

## Slide 86
2、直流反馈与交流反馈
据反馈信号的交直流性质，分直流反馈和交流反馈。
直流反馈的作用是稳定静态工作点，如具有旁路电容的共射极放大电路的射极电阻。而射极输出器中的射极电阻，除起直流反馈作用外，也起交流反馈作用。
电工电子技术

## Slide 87
电压反馈 — 反馈信号取自输出电压的部分或全部。
电流反馈 — 反馈信号取自输出电流。
据反馈电路从输出端的取样方式不同分为：
A
F
电压
反馈
电流
反馈
F
A
3、电压反馈与电流反馈
电工电子技术

## Slide 88
串联反馈：反馈信号与输入信号以电压相加减的形式在输入端出现。
并联反馈：反馈信号与输入信号以电流相加减的形式在输入端出现。
A
F
A
F
负反馈的类型有四种：
电压串联负反馈；
电压并联负反馈；
电流串联负反馈；
电流并联负反馈。
据反馈信号与放大器输入信号连接方式不同分为：
串联反馈和并联反馈。
4、串联反馈与并联反馈
电工电子技术

## Slide 89
三、 负反馈的组态与判别
四种反馈形式可组合成下列四种类型的负反馈： 电压串联负反馈；电压并联负反馈； 电流串联负反馈；电流并联负反馈。
1、电压串联负反馈
将输入信号交流短路后，若反馈信号消失了，则为并联反馈；否则为串联反馈。
电工电子技术

## Slide 90
2、电压并联负反馈
3、电流串联负反馈
常用“输出短路法”，即假设负载短路（RL=0），使输出电压uo=0，看反馈信号是否还存在。若反馈信号不存在了，说明是电流负反馈。
将输入信号交流短路后，若反馈信号消失了，则为并联反馈；否则为串联反馈。
电工电子技术

## Slide 91
4、电流并联负反馈
判断是电压反馈还是电流反馈时，常用“输出短路法”，即假设负载短路（RL=0），使输出电压uo=0，看反馈信号是否还存在。若存在，则说明反馈信号与输出电压成比例，是电压负反馈。
电工电子技术

## Slide 92
例:
输入
回路
输出
回路
判断电路是否存在反馈，并判断反馈类型。
+
C1
RS
+
ui –
RE
RB
+VCC
C2
RL
+
us
–
+
uo
–
+
+
uBE
–


RE 介于输入输出回路，有反馈。
反馈使 uBE 减小，为负反馈;
+
uf
–
反馈取自输出端为电压反馈;
反馈信号与输入信号在不同输入端,为串联反馈。
电压串联负反馈
电工电子技术

## Slide 93


电流串联负反馈
例: 判断反馈类型。
RE 介于输入输出回路，有反馈。
反馈使 uBE 减小，为负反馈;
反馈不是取自输出端，为电流反馈;
反馈信号与输入信号在不同输入端,为串联反馈。
+
us

+VCC
RC
C1
C2
RL
RE
RB1
RB2
RS
+
uo

+
ui

uBE

+
+
uf

iE
电工电子技术

## Slide 94
例: 判断反馈类型。
Rf 为输入回路和输出回路的公共电阻，故有反馈。
RL = 0，无反馈，故为电压反馈。
反馈信号与输入信号都加在了反相输入端，故为并联反馈。
电压并联负反馈

反馈使净输入电流 减小，为负反馈。
R1
Rf
R
+
–
+
–
+
+
–
+
RL
+
–
电工电子技术

## Slide 95
四、 反馈放大电路的基本关系式
+
–
比较
环节
基本放大电路
F
反馈网络
A
— 输入信号
— 净输入信号
— 反馈信号
— 输出信号
净输入信号
开环放大倍数
反馈系数
闭环放大倍数
电工电子技术

## Slide 96
五、 负反馈对放大器性能的影响
1. 降低放大倍数
由于负反馈的存在，使放大器的净输入信号减小，输出电压减小，所以包含反馈回路后的电压放大倍数降低。
2. 提高放大倍数的稳定性
放大器在工作过程中，由于环境温度变化、晶体管老化、电源电压波动等情况，都会引起输出电压变化，使电压放大倍数不稳定。
加入负反馈，在同样的外界条件变化时，电流负反馈可以稳定输出电流，电压负反馈可以稳定输出电压，电压放大倍数变化较小，即比较稳定。
电工电子技术

## Slide 97
3. 减少非线性失真
uf
加入
负反馈
无负反馈
F
uf
A
ui
uo
+
–
uid
uo
大
小
略大
略小
略小
略大
ui
A
产生了失真
接近正弦波，失真得到改善
电工电子技术

## Slide 98
4.对放大电路输入电阻和输出电阻的影响
输入电阻增大
串联负反馈
电流负反馈
电压负反馈
并联负反馈
输入电阻减小
输出电阻增大，稳定输出电流。
输出电阻减小，稳定输出电压。
电工电子技术

## Slide 99
列表说明放大电路的反馈类型、判别方法和对放大电路性能的影响。
什么是反馈？直流负反馈的作用是什么？交流负反馈对放大器性能有什么影响？
电工电子技术

## Slide 100
一、 理想集成运放及其传输特性
二、 集成运放的线性应用
三、 集成运放的非线性应用
8.4.3 理想集成运放的分析方法
电工电子技术

## Slide 101
理想化的主要条件：
开环差模电压增益
开环差模输入电阻
开环输出电阻
共模抑制比
在分析运算放大器的电路时，一般把运算放大器看成理想元件。
一、理想集成运放及其传输特性
+
–
+
+
–
+
u+
u–
uo
开环共模输入电阻
1、理想集成运放
电工电子技术

## Slide 102
注意：工作在饱和区的理想运放
时，
当
时，
工作在线性区的理想运放
相当于两输入端之间短路, 但又未真正短路，故称 “虚短” 。
相当于两输入端之间断路，但又未真正断路，故称 “虚断”。
2. i+= i– = 0
1. u+= u–
,而uo是有限值,
运放开环输入电阻
由于
故从式
,可知
+
–
+
+
–
+
u+
u–
uo
（虚短）
（虚断）
i–
i+
电工电子技术

## Slide 103
运算放大器输出电压与输入电压之间的关系曲线称为传输特性。
实际运放电压传输特性
uo
o
UO+
UO-
线性工作区
正饱和区
负饱和区
+
–
+
+
–
+
u+
u–
uo
很大
UO- 、UO+为负、正饱和电压。
当
很小时，运放工作
在线性区。
2、集成运放的传输特性
电工电子技术

## Slide 104
理想运放传输特性
uo
o
UO+
UO-
正饱和区
负饱和区
+
–
+
+
–
+
u+
u–
uo
理想运放
时，
当
为了让运放工作在线性区，必须加负反馈，限制其闭环电压放大倍数。
电工电子技术

## Slide 105
二、 集成运放的线性应用
1、信号运算电路
（1）反相比例运算电路
虚断
虚地
平衡电阻
输入电阻:
若
则
iF
R1
Rf
i1
uI
R
+
–
+
–
+
+
–
+
uo
u+
u-
电工电子技术

## Slide 106
（2）同相比例运算电路
可见同相比例运算电路的电压放大倍数必定大于1，而且仅由外接电阻的数值来决定，与运放本身的参数无关。
R1
iF
Rf
i1
uI
R2
+
–
+
+
–
+
uo
u+
u-
电工电子技术

## Slide 107
R1
iF
Rf
i1
uI
R2
+
–
+
+
–
+
uo
u+
u-
上式表明：输出电压与输入电压之间也存在着比例运算关系，且输出电压与输入电压相位相同。
当 R1 =  时
跟随器
当R1 = ，Rf = 0 时
Rf
uI
R2
+
–
+
+
–
+
uo
uI
+
–
+
+
–
+
uo
电工电子技术

## Slide 108
同相比例运算主要特点：
（1）输入与输出信号同相。
（2）输入电阻大，输出电阻小。
（3）存在共模输入信号，对 KCMR 的要求高。
例: 如图所示电路，计算输出电压uo 的大小。
+
–
+
–
+
+
–
+
uo
u+
解：该电路是一电压跟随器。
u+=7.5V
输出电压 uo=7.5V
电工电子技术

## Slide 109
（3）加法运算电路
在集成运放的反相输入端增加若干个输入信号组成的电路，就构成了反相加法运算电路，如图所示 。
iF
R1
Rf
i1
uI1
R
uI2
+
–
+
–
+
+
–
+
uo
u+
u-
i2
若 Rf = R1= R2
则 uO =  (uI1+ uI2)
R' = R1 // R2 // Rf
平衡电阻
电工电子技术

## Slide 110
（4）减法运算电路
在集成运放的两个输入端都加上输入信号，就构成了减法运算电路 ，如图所示 。
iF
R1
R2
Rf
i1
uI1
R3
uI2
+
–
+
–
+
+
–
+
uo
u+
u-
整理可得
当
时，
和
当
时，则得
输出电压与输入电压的差值成正比例，从而能进行减法运算。
电工电子技术

## Slide 111
将要求实现的 与上式比较可得
例: 若给定反馈电阻RF=10k，试设计实现 的运算电路。

## Slide 112
（5）积分电路
iF
R1
Cf
i1
uI
R
+
–
+
–
+
+
–
+
uo
u+
u-
当uI为阶跃电压时，则
uo
0
t
uI
0
t
uo随时间线性下降，最后达到负饱和值。
电工电子技术

## Slide 113
例: 利用积分电路将方波变成三角波。
10 k
10 nF
时间常数  = R1Cf
= 0.1 ms
设 uC(0) = 0
=  5 V
uI/V
t/ms
0.1
0.3
0.5
5
 5
uO/v
t/ms
= 5 V
5
 5
R1
Cf
uI
R
+
–
+
–
+
+
–
+
uo
电工电子技术

## Slide 114
（6）微分运算电路
iF
Rf
C1
i1
uI
R
+
–
+
–
+
+
–
+
uo
u+
u-
–
+
uI
0
uo
0
t
当uI为阶跃电压时， uo为尖脉冲电压。
电工电子技术

## Slide 115
三、 集成运放的非线性应用
当运放工作于开环或正反馈的工作状态时，运放工作在非线性区。
运放的非线性特性在自动控制系统和数字技术中有广泛应用。
1. 电压比较器
电压比较器的功能是将输入的模拟信号与一个参考电压进行比较，当两者相等时产生跃变，由此判别输入信号的大小和极性。
电工电子技术

## Slide 116
R1
R2
ui
+
–
+
–
+
+
–
+
uo
+
–
UREF
+
–
1. 电压比较器
ui : 输入电压
UREF: 参考电压
当ui >UREF时， uO = – UOM
ui  UREF时， uo = +UOM
ui = UREF时， uO 发生跃变
uo
o
UOM
–UOM
UREF
电压传输特性
当参考电压UREF=0时
，称为过零比较器。
电工电子技术

## Slide 117
若ui为正弦波，画出uo的波形。
uo
o
t
UOM
–UOM
R1
R2
ui
+
–
+
–
+
+
–
+
uo
+
–
UREF
+
–
uo
o
UOM
–UOM
UREF
o
t
UREF = 0
UREF = 1V
o
t
1V
uo
o
t
UOM
–UOM
电工电子技术

## Slide 118
在输出端与反相输入端接一个双向稳压管 ，即可把输出电压限制在某一特定值。
限幅电压比较器
UZ
–UZ
uo
o
R1
R2
ui
+
–
+
–
+
+
–
+
uo
+
–
DZ
电压传输特性
当ui > 0时， uO = – UZ
ui  0 时， uO = +UZ
电工电子技术

## Slide 119
2. 滞回比较器
滞回比较器是一种能判断出两种状态的开关电路，广泛应用于自动控制电路中。
uo
o
UOM
–UOM
R1
R2
uI
+
–
+
–
+
+
–
+
uo
UREF
Rf
u+
u-
u+
滞回特性
u+：上门限电平
：下门限电平
：回差电压
可改变参考电压改变门限电平
（改变R2Rf改变回差）
电工电子技术

## Slide 120
工作于线性区的集成运放有哪两个重要特性？
试分析集成运放构成电压比较器的电路结构与一般线性运算电路的结构有什么区别？如何判断之？
答案在书中找
电工电子技术

## Slide 121
8.4.4 集成运放使用中的问题
1、选用元件
2、 消振
3、调零
4、保护措施
电工电子技术

## Slide 122
1、选用元件
集成运放按技术指标可分为：
通用型、高输入阻抗型、低功耗型、低漂移型、高速型、高压型、大功率型等。
（1）高输入阻抗型
主要用于测量放大器、模拟调节器、有源滤波器及采样-保持电路等。典型器件为5G28。
（2）低漂移型
主要用于精密检测、精密模拟计算、自控仪表等。典型器件为5G7650。
电工电子技术

## Slide 123
（4）低功耗型
主要用于遥测、遥感、生物医学和空间技术研究等对能源消耗有限制的场合。
（5）大功率型
主要用于要求输出功率大的场合。典型器件为MGELI65。
选型时，除了满足主要性能指标外，还应考虑经济指标，综合考虑，选用合适的运算放大器。
（3）高速型
主要用于快速模-数和数-模转换器、有源滤波、高速采样保持电路和视频放大器等。
电工电子技术

## Slide 124
2、 消振
方法：外接RC消振电路或消振电容，破坏产生自激震荡的条件。
很多运放内部已有消振元件，毋须外部消振电路。是否已消振，可将输入端接“地”，用示波器观察输出端有无自激震荡。
3、调零
方法：将电路接成闭环。
(1) 无输入调零：将两输入端接“地”，调节调零电位器，使输出电压为零。
(2) 有输入时调零：按已知输入电压，计算输出电压，将实际值调到计算值。
电工电子技术

## Slide 125
4、保护措施
R1
uI
+
–
+
–
+
+
–
+
uo
Rf
D1
D2
输入限幅
（2）输入端保护
（1）电源端保护
+VCC
–
VCC
+
–
+
+
–
+
电工电子技术

## Slide 126
（3）输出保护
R
R
ui
+
–
+
–
+
+
–
+
uo
+
–
DZ
Rf
输出限幅
电工电子技术

## Slide 127
检 验 学 习 结 果
扫码即测即评！