## Slide 1: 单片机与接口技术 ——第六章 单片机应用程序设计提高
韶关学院信息科学与工程学院

## Slide 2
第六章 单片机应用程序设计提高
本章教学目标：
了解矩阵键盘的结构、编码与检测方式，掌握矩阵键盘的基本应用；
了解单片机显示屏的内部结构、原理，掌握LCD1602显示屏基本使用方法；
理解AD/DA变换的基本原理，掌握利用单片机控制ADC0808、DAC0832实现AD/DA应用；
理解串口通信的基本概念和原理，掌握串口通信相关寄存器的设置和各工作模式应用场景；
理解I2C通信的基本原理，掌握利用单片机IO口模拟I2C接口时序驱动电子元器件；
理解SPI通信的基本原理，掌握利用单片机IO口模拟SPI接口时序驱动电子元器件。
Notes: 第页 共#页

## Slide 3
第六章 单片机应用程序设计提高
本章重点内容：
矩阵键盘编码与检测基本方法；
LCD1602的控制显示方法；
利用ADC0808、DAC0832进行AD/DA变换的基本方法；
单片机与单片机之间，单片机与PC机之间的串口通信设计方法；
模拟I2C通信时序驱动AT24C02的基本方法；
模拟SPI通信时序驱动DS1302的基本方法。
Notes: 第页 共#页

## Slide 4
6.1 矩阵键盘应用设计
独立式按键是直接用I/O口线构成的单个按键电路，每个按键必须占用一根I/O口线。
89C51
P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
+5V
1K×4
当键盘较多时，
浪费IO线

## Slide 5
6.1.1 矩阵键盘的结构
4×4的行、列矩阵结构可以构成一个含有16个按键的键盘。第一行每个按键的一端连接在一起构成行线。
第一列将每个按键的另一端连在一起构成列线。
4行4列
16个按键
需要8根线
行线
列线

## Slide 6
6.1.2 矩阵键盘的检测与编码
键盘的工作方式：
1、编程扫描方式
利用CPU完成其它工作的空余调用键盘扫描子程序来响应键盘输入的要求。在执行键功能程序时，CPU不再响应键输入要求，直到CPU重新扫描键盘为止。

## Slide 7
6.1.2 矩阵键盘的检测与编码
键盘的工作方式：
2、定时扫描方式
每隔一段时间对键盘扫描一次，它利用单片机内部的定时器产生一定时间（例如10ms）的定时，当定时时间到就产生定时器溢出中断，CPU响应中断后对键盘进行扫描，并在有键按下时识别出该键，再执行该键的功能程序。

## Slide 8
6.1.2 矩阵键盘的检测与编码
键盘的工作方式：
3、中断扫描方式
按键的行或列线接入单片机中断输入端。无键按下时CPU处理自己的工作，当有键按下时，产生中断请求，CPU转去执行键盘扫描子程序，并识别键号。

## Slide 9
单片机
中断输入端
行线
列线

## Slide 10
6.1.2 矩阵键盘的检测与编码
如何检测按键所在位置？
先将键盘所有列引脚输出高电平、行引脚输出低电平。若某个键按下，该按键所在列引脚被拉低，键盘所在列被定位。然后，将键盘所有行引脚输出高电平，列引脚输出低电平。若某个按键按下，该按键所在行引脚被拉低

## Slide 11
6.1.2 矩阵键盘的检测与编码
按键机械抖动：
微机键盘通常使用机械触点式按键开关，其主要功能是把机械上的通断转换成为电气上的逻辑关系。机械式按键在按下或释放时，由于机械弹性作用的影响，通常伴随有一定时间的触点机械抖动，然后其触点才稳定下来。在触点抖动期间检测按键的通与断状态，可能导致判断出错。

## Slide 12
6.1.2 矩阵键盘的检测与编码
按键去抖方法：
1、加R-S触发器（双稳态触发器）或单稳态触发器构成去抖动电路。

## Slide 13
6.1.2 矩阵键盘的检测与编码
按键去抖方法：
1、加延时检测。
在检测到有按键按下时，执行一个10ms左右（具体时间应视所使用的按键进行调整）的延时程序后，再确认该键电平是否仍保持闭合状态电平，若仍保持闭合状态电平，则确认该键处于闭合状态。
同理，在检测到该键释放后，也应采用相同的步骤进行确认，从而可消除抖动的影响。

## Slide 14
6.1.3 实例：矩阵键盘按键值显示
功能任务：将矩阵键盘的16个按键值显示在两位数码管上。
硬件任务：设计电路图
软件任务：通过编程扫描设检测按键及软件去抖方式实现
功能任务。

## Slide 15
电路原理图
P2口是键盘接口。
P0口为数码管接口。
P0分别与锁存芯片U2、U3、U4连接。
U2用于锁存数码管片选信号。
U3和U4用于数码管输入数据的锁存。
P1口用于输出三片锁存器的片选。
三片74HC573锁存IO数据：IO口输出数据口还可以分时输入输出其他信息，起到扩展IO的作用。
实现本例的功能也可以通过主函数循环调用键盘扫描、P0口轮流对两个数码管输出显示字符代码，实现两个数码管动态显示按键值。

## Slide 16
85 void main (void)
86 {
87 u8 cod,num, ge, shi;
88 P0 = 0xff;
89 P1 = 0xff;//端口初始化
90 seg_selge = 0;
91 seg_selshi = 0;//LE禁止锁存
92 bit_sel = 0;
93 while (1)
94 {
95 cod = key_scan(); //判断及编码
96 num = encode(cod);//解码程序
97 shi=num/10;
98 ge =num%10;
99 display_led(3, ge,shi);//显示按键编号
100 }
101 }
软件设计——主函数

## Slide 17
40 u8 key_scan (void)
41 {
42 u8 temp,temp2;
43 P2 = 0xf0; //让P2输出0xf0
44 temp = P2; //读入P2的值
45 if (temp != 0xf0) //当P2读入的值不等于0xf0
46 {
47 delay(5); //延迟5ms
48 temp = P2; //再读入P2口的值
49 if (temp != 0xf0) //如果P2读入的值不等于0xf0，就说明有按键按下
50 {
51 temp2 = temp & 0xf0; //保留P2读入值得高四位，定位按键所在列
52 P2 = 0x0f; //再让P2口输出0x0f
53 delay(1);
54 temp = P2; //再读入P2口的值
55 temp2 |= temp; //保留此读入值的低四位，定位按键所在行
56 return temp2;
57 }
软件设计——扫描按键
58 }
59 }

## Slide 18
列检测：列引脚全部输出高电平，
行引脚全部输出低电平时，
若某列有按键按下，该列引脚输出低。
行检测：行引脚全部输出高电平，
列引脚全部输出低电平时，
若某行有键按下，则该行引脚输出低。
键盘0：（P20，P24）
键盘1：（P20，P25）
.
.
键盘15：（P23，P27）
按键编号
按键位置检测

## Slide 19
按键编号对应编码
按键值 | 行列线号 | 二进制编码 | 十六进制编码
键盘0 | （P20，P24） | 11101110 | 0XEE
键盘1 | （P20，P25） | 11011110 | 0XDE
... | .... | ... | ...
键盘15 | （P2.3，P2.7） | 01110111 | 0X77

## Slide 20
60 u8 encode(u8 cod)
61 {
62 u8 num;
63 switch(cod)
64 {
65 case 0xee: num = 0;break;
//P2=1110 1110，按P2.0，P2.4所在交叉点按键
66 case 0xde: num = 1;break;
67 case 0xbe: num = 2;break;
68 case 0x7e: num = 3;break;
69 case 0xed: num = 4;break;
70 case 0xdd: num = 5;break;
71 case 0xbd: num = 6;break;
72 case 0x7d: num = 7;break;
73 case 0xeb: num = 8;break;
74 case 0xdb: num = 9;break;
75 case 0xbb: num = 10;break;
软件设计——识别键盘号
76 case 0x7b: num = 11;break;
77 case 0xe7: num = 12;break;
78 case 0xd7: num = 13;break;
79 case 0xb7: num = 14;break;
80 case 0x77: num = 15;break;
81 default : break;
82 }
83 return num;
84 }

## Slide 21
25 void display_led(u8 which_bit, u8 ge, u8 shi)
26 {
27 bit_sel = 1;//Q[7..0]=D[7..0]
28 DATA = bit_tab[which_bit];
29 bit_sel = 0;//BIT[7..0]=0x80
30 seg_selge = 1;//Q[7..0]=D[7..0]
31 DATA = seg_tab[ge];
32 seg_selge = 0;
33 delay(2);
34
35 seg_selshi = 1;//Q[7..0]=D[7..0]
36 DATA = seg_tab[shi];
37 seg_selshi = 0;
38 delay(2);
39 }
软件设计——按键号显示
⑧ u8 code seg_tab[]={
⑨ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
⑩ 0x99,0x92,0x82,0xf8,
⑪ 0x80,0x90,0x88,0x83,
⑫ 0xc6,0xa1,0x86,0x8e
⑬ };
⑭ u8 code bit_tab[]={0x00,0x01,0x02,0x03
⑮ };//片选
数码管A——F显示编码及位编码

## Slide 22
小结作业
键盘有三种工作与检测方式：编程扫描、定时扫描、中断扫描。
本例采用编程扫描，在按键不常用时，循环扫描键盘浪费了资源，CPU效率不高。
作业：课下编写程序，采用中断扫描方式实现本例功能。