## Slide 1: 6.2 LCD显示屏应用设计
本节介绍的主要内容：
LCD液晶屏概述
LCD1602 内部结构及引脚介绍
LCD1602 工作指令及时序
液晶显示屏设计实例

## Slide 2: 6.2 LCD显示屏应用设计
常用输出显示设备：
发光二极管
LED数码管
LCD液晶显示屏

## Slide 3
LCD是一种介于固态与液态之间的物质，本身是不能发光的，需借助要额外的光源才行。
两块平行板之间填充 液晶材料，通过电压来改变液晶材料内部分子的排列状况，通电时排列变得有序，使光线容易通过；不通电时排列混乱，阻止光线通过，以达到遮光和透光的目的来显示深浅不一，错落有致的图象。
只要在两块平板间再加上三元色的滤光层，就可实现显示彩色图象。
单片机
驱动
液晶屏幕
通信
控制
6.2 LCD显示屏应用设计
液晶显示原理：

## Slide 4
6.2 LCD显示屏应用设计
液晶优点：
1、零辐射，低耗能，散热小；
2、纤薄轻巧，面积大，节省空间；
3、画面稳定不闪烁。
应用领域：
1、消费电子产品屏幕（平板电脑、MP3、电子表、汽车导航与仪表盘、家电控制显示屏）。
2、机场、地铁、公路等交通运输行业 信息显示终端；
3、银行、超市、商店、金融服务领域的信息显示屏；
4、工业仪表仪器显示屏等。

## Slide 5
LCD1602特点：
1、每个字符液晶模块由一个5x8或者5x11等点阵字符位组成。
6.2.1 LCD1602 内部结构及引脚介绍
5×8点阵显示字母L
（绿色背光）
2、1602：每行16个字符，共2行。
3、 显示数字、字母、图形以及少量自定义字符。
（每个字符模块点阵少，不支持复杂图形或汉字显示）

## Slide 6
6.2.1 LCD1602 内部结构及引脚介绍
V0为液晶显示器对比度调整端，接正电源时对比度最弱，接地电源时对比度最高。
RS为寄存器选择，高电平1时选择数据寄存器、
低电平0时选择指令寄存器。
RW为读写信号线，高电平时进行读操作，
低电平时进行写操作。
E端为使能端，高电平时读取信息，负跳变时执行指令。
D0～D7为8位双向数据端，单片机通过该口传输数据与指令。
空脚或背灯电源。15脚背光正极，16脚背光负极。

## Slide 7
单片机
HD44780
驱动器
LCD1602液晶屏
通信
控制
6.2.1 LCD1602 内部结构及引脚介绍
LCD1602模块
正面
背面

## Slide 8
HD44780驱动控制器内部集成了：
一个输入输出缓存器；一个指令寄存器；一个指令解码器、一个地址计数器；
一个数据寄存器；一个80x8位数据显示RAM ；一个192x8位字符产生器ROM ；一个字符产生器RAM；
一个光标闪烁控制器；一个并行串行转换电路；
等11个单元电路。
6.2.1 LCD1602 内部结构及引脚介绍
Notes: 只要将标准的ASCII码放入DDRAM中，内部控制电路就会自动将数据传送到显示器上。

## Slide 9
1、数据显示RAM（DDRAM，Data Display RAM）
作用：存放所要显示的数据；
大小：80字节（可存放80个字符）；
地址：第一行地址 0x00H 到 0x27，第二行地址 0x40 到 0x67。
第一行 0x00 到 0x0F与液晶第一行 16 个字符位置对应，
第二行 0x40 到 0x4F 与第二行 16 个字符显示位置对应。
6.2.1 LCD1602 内部结构及引脚介绍
留出显示移动字幕

## Slide 10
第二行第一个字符的地址是40H，那么是否直接写入40H就可以将光标定位在第二行第一个字符的位置呢？
这样不行。因为写入显示地址时要求最高位D7恒定为高电平1，所以实际写入的数据应该是：
01000000B（40H）+10000000B（80H）=11000000B（C0H）。
6.2.1 LCD1602 内部结构及引脚介绍

## Slide 11
2、内部字符发生存储器（CGROM：Character Generator ROM）
存储了192个不同的常用点阵字符，每一个字符都有一个固定的代码。
比如：大写的英文字母“A”的代码是0100 0001 B（41H）。
在第二行第一列显示“A”：在“C0H”地址写入“41H”。。
原则：先地址、后内容。
6.2.1 LCD1602 内部结构及引脚介绍

## Slide 12
3、地址计数器AC（Address Counter）
作用：记录写入DDRAM数据的地址，或从DDRAM读出数据的地址。
地址计数器在“写入DDRAM内容”这一操作完成后自动加1。
因此，如果希望在LCD上显示一串连续的字符（如单词、句子等），并不需要每次写字符码之前都指定一次地址。
4、内部字符产生寄存器（CGRAM，Character Generator RAM )
供用户储存自己设计的特殊字符码的RAM，CGRAM共有512位(64x8位)。一个5x7点阵字型如8x8位，所以CGRAM最多可存8个字符。
6.2.1 LCD1602 内部结构及引脚介绍

## Slide 13
5、指令寄存器（IR，Instruction Register）。指令寄存器负贵储存徽处理器要写给字符型液晶显示模块的指令码
6、数据寄存器（DR，Data Register）。负责存储微处理器要写到CGRAM或DDRAM的数据，或者存储微处理器要从数据显示RAM（DDRAM）读出的数据。
7、忙碌信号（BF，Busy Flag）。告诉微处理器，字符型液晶显示模块 内部是否正忙着处理数据，当BF=1时，表示字符型液晶显示模块内部正在处理数据，不能接受微处理器送来的指令或数据。微处理器要写数据或指令到字符型液晶显示模块之前，必须先查看BF是否为0。
6.2.1 LCD1602 内部结构及引脚介绍

## Slide 14: 6.2.2 LCD1602 工作指令及时序
LCD1602 指令表
序号 | 指令 | RS | R/W | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0
1 | 清屏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 归位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -
3 | 输入方式设置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | I/D | SH
4 | 显示开关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | C | B
5 | 光标/画面位移 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/C | R/L | - | -
6 | 功能设置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DL | N | F | - | -
7 | CGRAM地址 | 0 | 0 | 0 | 1 | AC5 | AC4 | AC3 | AC2 | AC1 | AC0
8 | DDRAM地址 | 0 | 0 | 1 | AC6 | AC5 | AC4 | AC3 | AC2 | AC1 | AC0
9 | 读BF、AC值 | 0 | 1 | BF | AC6 | AC5 | AC4 | AC3 | AC2 | AC1 | AC0
10 | 写数据（写指令） | 1（0） | 0 | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0
11 | 读数据 | 1 | 1 | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0

## Slide 15
指令1：清显示。清除DDRAM和AC值，光标复位到地址00H位置。
指令2：光标复位，光标返回到地址00H。
指令3：光标和画面移动方式设置。
I/D=1，数据读、写操作后AC自动增一（光标右移一位）；
I/D=0，数据读、写操作后AC自动减一（光标左移一位）。
S=1，数据读写操作后，屏幕上所有文字左移或者右移；
S=0，数据读、写操作后，画面不动。
指令4：显示开关控制。
D=1，控制整体显示开；D=0，控制整体显示关。
C=1，控制光标开；C=0，控制光标关。
B=1，控制光标闪烁开；B=0，光标闪烁关。
6.2.2 LCD1602 工作指令及时序

## Slide 16
指令5：光标或显示移位。
S/C=1，画面字符平移一个字符位。
S/C=1，光标平移一个字符位。
R/L=1，右移；
R/L=0，左移。
指令6：功能设置命令。
DL=1，8位数据接口；DL=0，4位数据接口。
N=1，双行显示；N=0，单行显示。
F=1，显示5x10的点阵字符；F=0，显示5x7的点阵字符。
指令7：字符发生器GCRAM地址设置，A5~A0=00H~3FH。
6.2.2 LCD1602 工作指令及时序

## Slide 17
指令8：DDRAM地址设置。
N=0时，00H~4FH；
N=1时，首行为A6~A0=00~2FH，次行A6~A0=40~67H。
指令9：读忙信号BF值和计数器AC值（光标地址） 。
BF=1，忙；BF=0，准备好。
指令10：向DDRAM或CGROM写数据。
指令11：从DDRAM或CGROM读数据。
6.2.2 LCD1602 工作指令及时序

## Slide 18
读时序：
6.2.2 LCD1602 工作指令及时序
RS=1，数据寄存器有效 RS=0，指令寄存器有效
高有效
高有效
完成读操作
后为低

## Slide 19
写时序：
6.2.2 LCD1602 工作指令及时序
低有效
高有效
RS=1，数据寄存器有效 RS=0，指令寄存器有效
完成写操作
后为低
数据

## Slide 20: 6.2.3 液晶显示屏设计实例
任务：在LCD1602液晶屏上实现特定字符的显示。
原理图：

## Slide 21: 程序设计——main()
61 int main (void)
62 {
63 rw = 0;
64 rs = 0;
65 en = 0;
66 lcd_init();
67 lcd_pos(0x00);//设置显示位置，
也可以直接用write_cmd(0x80)设置
68 write_data('1');//设置该位置输出字符
69 write_data('+');//设置下一位置输出字符
70 write_data(0x31);
71 write_data('=');
72 write_data('2');
73 write_data(' ');
74 write_data(0x5e);
75 write_data(0x5f);
76 write_data(0x5e);
77 lcd_pos(0x40);// 设置显示位、//置，也可以用write_cmd(0xC0)设置
78 while(dis1[i] != '\0')
79 {
80 write_data(dis1[i]);// 显示字符
81 i++;
82 }
83 while(1);
84 }
6.2.3 液晶显示屏设计实例
unsigned char code dis1[] = {"I love At89c51"}
⑥ #define DATA P0
⑦ sbit rs = P2^1;
⑧ sbit rw = P2^2;
⑨ sbit en = P2^3;

## Slide 22
16 void lcd_init (void) //液晶屏初始化模式设置
17 {
18 write_cmd(0x01); //清屏
19 write_cmd(0x02); //光标归位
20 write_cmd(0x06); //输入模式为光标移动、画面不动
21 write_cmd(0x0c); //显示开、无光标、无闪烁
22 write_cmd(0x38); //8位总线、双行显示、5x7点阵字符
23 }
程序设计——lcd_init()与lcd_pos()
57 void lcd_pos(unsigned char pos) //设置字符显示位置 58 { 59 write_cmd(pos | 0x80); 60 }
6.2.3 液晶显示屏设计实例

## Slide 23
35 void write_cmd (u8 cmd)
36 {
37 while(busy());
38 rs = 0; //指令寄存器有效
39 rw = 0; //写操作选择
40 DATA = cmd;
41 delay(5);
42 en = 1;
43 delay(5);
44 en = 0;
45 }
6.2.3 液晶显示屏设计实例
写指令函数——write_cmd()
⑥ #define DATA P0
⑦ sbit rs = P2^1;
⑧ sbit rw = P2^2;
⑨ sbit en = P2^3;

## Slide 24
46 void write_data (u8 dat) //写数据函数
47 {
48 while(busy());
49 rs = 1; //数据寄存器有效
50 rw = 0; //写操作选择
51 DATA = dat;
52 delay(5);
53 en = 1;
54 delay(5);
55 en = 0;
56 }
程序设计——write_data()
6.2.3 液晶显示屏设计实例
24 bit busy() //判断LCD是否忙碌
25 {
26 bit result;
27 rs = 0; //指令寄存器有效
28 rw = 1; //读操作选择
29 en = 1; //使能有效
30 delay(5);
31 result = (bit)(P0 & 0x80);//判断读出的数据是否为忙标志位BF=1
32 en = 0;
33 return result;
34 }

## Slide 25
仿真运行结果：
LCD第一行按指定位置逐个显示单个字符。
第二行显示指定字符串。
显示完成后通过while（1）指令停在当前状态。
6.2.3 液晶显示屏设计实例

## Slide 26: 小结与作业
LCD1602液晶主要用来显示2行、每行16字符的数字、字母、图形和少量自定义汉字。要显示汉字等复杂字符可以采用 LCD12864，它128×64 点分辨率的、带中文字库的LCD液晶显示屏。
作业：编写程序，利用LCD1602设计电子价格标签，通过键盘
可以修改并显示修改后的价格。