## Slide 1: 6.4 DA转换应用设计
数模转换器（DAC：Digital to analog converter）是用来将单片机输出的并行数字信号转换为其它模拟器件可以识别的模拟电压、电流等信号的设备。
逼近型AD中用到了DA将比较后的数字量转换为模拟电压再次比较逐渐逼近。
示波器中用到了AD+数字信号处理+DA显示；
主要应用领域：数字化仪器（波形重建、波形发生器）、直接数字合成（DDS）（包括本地振荡器、跳频无线设备、雷达系统）、图形显示系统等。

## Slide 2
n位DAC有n个二进制输入端，有一个模拟输出端。输入有2n个不同的二进制组态，DAC根据参考电压UREF，通过DA转换，输出为2n个电压之一。
6.4 DA转换应用设计

## Slide 3: 6.4.1 DAC0832内部结构及引脚介绍
8位数字量输入
输出电流1
Imax-Iout1
片选信号，低电平有效
输入锁存允许信号，
高电平有效
输入锁存器的写信号，低有效、上升沿锁存。
传送控制信号，低电平有效
D/A锁存器的写信号
参考电压
反馈电阻连线端

## Slide 4: 6.4.2 DAC0832工作方式
根据芯片内部的两个锁存器（8位输入锁存器、 8位D/A锁存器）工作状态的不同，DAC0832有三种工作方式：双缓冲工作方式、单缓冲工作方式和直通工作方式。
1、直通方式：指两级锁存器锁存均为直通状态。将ILE接高电平。 均接地。数据到达输入端立即直通送到8位DA转换器，通过DA转换输出模拟量。
直通方式不能缓存数据及在需要的时刻启动DAC转换。

## Slide 5: 6.4.2 DAC0832工作方式
2、单缓冲方式：输入锁存器和DAC锁存器中的一个处于直通状态、一个工作于锁存状态。
单缓冲方式适用只有一路模拟量输出或几路异步输出的情形。
8位DA锁存寄存器控制脚全为低，寄存器不锁存，直通。
控制8位输入锁存寄存器。
DA锁存器直通

## Slide 6: 6.4.2 DAC0832工作方式
3、双缓冲方式：两个8位锁存器均处于受控锁存工作状态，分两步进行写操作。
单缓冲方式适用只有一路模拟量输出或几路异步输出的情形。
1、CS=0
1、ILE=1
2、WR1=0
数据有效
3、WR1=1上升沿锁存
4、XFER=0
5、WR2=0 数据通过开始DA
6、WR2=1 锁存，DA继续，同时可以接收下个数据

## Slide 7: 6.4.3 DA转换原理
T型R-2R阶梯电阻解码网络
模拟开关Si受输入数字量Di的控制。Di=0时， Si接地；Di=1时，Si接虚地。
基准电压源UREF的输出电流I=UREF/R，每流经一个节点时就产生1/2分流， 则各支路的电流分别为：I7= I/2，I6= I/22， I5= I/23，…，I0= I/28。

## Slide 8
当R= Rfb=15 kΩ时：
输出电压与数字输入量关系：
当十进制数字量范围在 ，输出电压范围为
6.4.3 DA转换原理
单极性负电压

## Slide 9
双极性电压转换电路：
6.4.3 DA转换原理
当R2=R3=2R1时，
D = 0时，U1=-UREF；输入数字为0～255时，输出电压在-UREF到+UREF之间变化。
双极性电压

## Slide 10: 6.4.4 多路异步波形发生器设计实例
任务：多路同步波形发生器，每一路输出不同的波形，多路数据异步输入，同步转换波形并输出。
工作方式：
双缓冲

## Slide 11
程序设计：
6.4.4 多路异步波形发生器设计实例
14 void main(void)
15 {
16 u8 i;
17 while(1)
18 {
19 for(i=0;i<255;i++)
20 { da1=i;
21 da2=255-i;
22 da =i;
23 delay (10);
24 }
26 }
27 }
① #include<reg51.h> ② #include<absacc.h> ③ #define da1 XBYTE[0XBfff] ④ #define da2 XBYTE[0XDfff] ⑤ #define da XBYTE[0X7fff] ⑥ typedef unsigned char u8; ⑦ typedef unsigned int u16;
P2.6（CS引脚）为低电平， 第一路DAC0832选通，P0口输出的十进制 数字量i时，单片机P3.6 口WR输出低电平有效，输入寄存器直通，数据在DAC寄存器锁存。
P2.5（CS引脚）为低电平，（第二路DAC0832选通，P0口输出255-i, 数据在DAC寄存器锁存
P2.7（XFER引脚）为低电平，P0输出同时WR与XFER均为低，打开两路DAC寄存器（同时直通），同步启动两路DA转换。数据输出完毕，WR为高，上升沿锁存数据。
维持波形一段时间
Notes: da等于i还是其他不重要。因为CS没有选通，数据不能通过输入寄存器，对DA寄存器数据不影响。

## Slide 12
仿真结果：
两路输出
第二路输出单极性与双极性转换后对比
6.4.4 多路异步波形发生器设计实例

## Slide 13: 小结与作业
DAC内部有两个锁存器，工作方式分为双缓冲、单缓冲和直通三种。
对于同步多路输入需要采用双缓冲模式，一路输出或异步时分多路可以采用单缓冲，实时DA转换采用直通方式。
作业：设计一个输出频率为500HZ，幅值为3V的方波双极性电压信号发生器。