## Slide 1: 单片机与接口技术 ——第三章 系统指令与汇编程序设计
韶关学院信息科学与工程学院

## Slide 2
第三章 系统指令与汇编程序设计
本章教学目标：
了解51单片机指令的基本格式和各组成部分的功能；
了解指令系统中常用符号的书写形式及含义；
理解51单片机的7种寻址方式的形式、寻址范围和特点；
理解掌握51单片机的基本汇编指令的形式、功能和简单应用；
本章重点内容：
51单片机指令系统的寻址方式；
51单片机的基本汇编指令的功能和简单应用；
Notes: 第2页 共#页

## Slide 3
3.1单片机指令系统
51单片机的指令由操作码助记符字段和操作数字段两部分组成。指令格式如下:
操作码 目的操作数,源操作数 ；注释
操作符--- 指明该指令完成什么操作；
操作数--- 指明该指令的操作对象。
目的操作数是存放结果的。
指令中操作数提供的方式称为寻址方式。

## Slide 4
指令中的常用符号
  Rn: n=(0～7），表示当前工作寄存器R0～R7中的一个
  Ri: i=(0、1），代表R0和R1寄存器中的一个，用作间接寻址寄存器
  dir : 8 位直接字节地址（片内 RAM 和 SFR ）
  #data: 8位立即数，即8位常数。可以为2进制(B)、10进制、 16进制(H)、 字符（‘ ’）
  #data16: 表示16位立即数，即16位常数，取值范围为#0000H～#0FFFFH
  addr16 : 表示16位地址
  addr11 : 表示11位地址
  rel : 相对偏移量（为一字节补码）用于相对转移指令中
  bit :位地址，在位地址空间中。
3.1.1寻址空间及常用符号

## Slide 5
指令中的常用符号
  @：间接地址方式中, 表示间址寄存器的符号。
  /：位操作指令中, 表示对该位先取反再参与操作, 但不影响该位原值。
  () ：用于注释中表示存储单元的内容。
  (())：用于注释中表示存储单元指出的地址单元中的内容。
  $: 表示当前指令的地址。
3.1.1寻址空间及常用符号

## Slide 6
3.1.2寻址方式
在计算机中，寻址方式是指令中提供操作数的方式，它可以是操作数本身，也可以是操作数所在地址。
51单片机的指令系统共使用了7种寻址方式：
    寄存器寻址
    直接寻址
    立即寻址
    寄存器间接寻址
    变址寻址
    相对寻址
    位寻址。

## Slide 7
3.1.2寻址方式
1、立即寻址
指令中地址码部分给出的就是操作数本身的寻址方式就是立即寻址。该操作数称为立即数，立即数前面加“#”号，以区别直接地址。
例如：
MOV A,#65H ;65H→A，机器码7465
MOV DPTR,#1050H ;1050H→DPTR，机器码为901050
第一条指令功能是把65H这个数本身送累加器A。该指令为2字节指令。
第二条指令功能是把1050H这个数本身送DPTR，操作码后是两字节立即数，所以该指令为3字节指令。

## Slide 8
3.1.2寻址方式
2、直接寻址
指令中直接给出操作数所在的地址。
寻址对象：
①内部数据存储器RAM：使用它的地址。
②特殊功能寄存器：既可使用它的地址，也可以 直接使用寄存器名。
例如：
MOV A,20H ;（20H）→A，机器码E520
MOV 20H,30H ;（30H）→20H，机器码853020
第一条指令功能为把内部RAM 20H单元的内容送入累加器A。
第二条指令功能为把内部RAM 30H的内容送给20H。

## Slide 9
3.1.2寻址方式
2、直接寻址
对于特殊功能寄存器，既可以使用它们的地址，也可以使用它们的名字。例如：
MOV A,P0 ; ( P0口)→A
该指令是把特殊功能寄存器SFR 中P0口内容送A，它又可写成:
MOV A,80H
其中, 80H 是P0口的地址。

## Slide 10
3.1.2寻址方式
3、寄存器寻址
操作数存放在寄存器中。
寻址对象包括：R0～R7、 A、B、DPTR。
例如：
MOV A,R0 ; (R0)→A，A和R0均为寄存器寻址，机 器码为E8，占1个字节
MOV P1 , A ; ( A)→P1 口
ADD A , R0 ; ( A) + (R0 )→A
指令中给出的操作数是一个寄存器名称，该寄存器中的内容为真正被操作对象。
Notes: 操作数存放在寄存器中。
寻址对象：A，B，DPTR，R0～R7 。
B 仅在乘除法指令中为寄存器寻址，在其他指令中为直接寻址。
A 可以寄存器寻址又可以直接寻址，直接寻址时写作ACC

## Slide 11
3.1.2寻址方式
4、寄存器间接寻址
操作数的地址存放在某个寄存器中，以该寄存器的内容为地址，该地址中的内容为操作数。简称为寄存器间址。
可用于寄存器间址的寄存器有R0、R1，可寻址内部数据存储器RAM低位地址的128字节单元内容。使用时前面加@表示，如：@R0、@R1、@DPTR。
例如：
MOV A,@R0 ;((R0))→A，以R0中内容为地址的操作数 →A
MOVX A,@R1 ;外部数据存储器RAM（地址为P2R1）的 内容→A
MOVX @DPTR,A ; A→以DPTR内容为地址的外部数据存储器RAM
如果要寻址外部数据存储器的64KB空间，则需要由P2端口提供外部RAM高8位地址，由R0或R1提供低8位地址，从而共同寻址整个空间。
另外还可采用数据指针（DPTR）作为间址寄存器，寻址外部数据存储器RAM的64KB空间。

## Slide 12
3.1.2寻址方式
5、变址寻址
以DPTR或PC寄存器内容为基地址，和A的内容相加形成操作数的地址。其中累加器A内容是可变的。
例如：
MOVC A,@A+DPTR ; ((A) + (DPTR))→A
MOVC A,@A+PC ; ((A) + (PC))→A

## Slide 13
3.1.2寻址方式
6、相对寻址
相对寻址以当前程序计数器PC的值加上指令中规定的偏移量rel而形成新的实际的转移地址。相对寻址只在相对转移指令中使用，只用于修改PC值。如：
SJMP 35H ;当前PC+2+35H→PC
该指令是2字节指令，因此，指令执行后，转移到当前PC+2+35H处执行程序。

## Slide 14
3.1.2寻址方式
7、位寻址
对位地址中的内容作位操作的寻址方式称为位寻址。
51单片机中片内数据存储器RAM 有两个区域可以位寻址：
  20H～2FH 的16 个单元中的128 位
  字节地址能被8 整除的特殊功能寄存器SFR
  例如：
MOV C,5FH ;(5FH)→Cy，5FH为位地址的物理形式， 它表示2BH单元中最高位
MOV C,2BH.7 ; (5FH)→Cy，采用第几字节单元第几位 的表示法。
MOV C,ACC.7 ;ACC.7→Cy，把ACC.7位状态送到进位 标志位Cy。
位寻址是一种直接寻址方式，在指令中给出直接位地址。其中，特殊功能寄存器中的操作数可直接用寄存器名字加位数表示，如PSW.3。

## Slide 15
3.1.3 数据传送与交换指令
1、内部数据传送指令
（1）以累加器A 为目的操作数的指令
指令格式如下：
  汇编指令格式 说明
  MOV A,Rn ;(Rn)→A
  MOV A,direct ;dir→A
  MOV A,@Ri ;((Ri))→A
  MOV A,#data ; #data→A
【例3-1】已知：R0=25H，（25H）=65H，执行指令MOV A,@R0后，A=65H。

## Slide 16
3.1.3 数据传送与交换指令
（2）以Rn为目的操作数的指令
指令格式如下：
  汇编指令格式 说明
  MOV Rn, A ; A→Rn
  MOV Rn, direct ; direct→Rn
  MOV Rn,#data ; #data→Rn
【例3-2】已知(A)=50H，(60H)=35H，执行下列指令的意义是：
MOV R5, A ;A→R5,(R5)=50H
MOV R5, 60H ;(60H)→R5, (R5)=35H
MOV R5,#75H ; 75H→R5, (R5)=75H

## Slide 17
3.1.3 数据传送与交换指令
（3）以直接地址为目的操作数的指令
指令格式如下
  汇编指令格式 说明
  MOV direct,A ; A→direct
  MOV direct, Rn ; (Rn)→direct
  MOV direct, direct ; direct→direct
  MOV direct,@Ri ; ((Ri))→direct
  MOV direct,#data ; #data→direct
【例3-3】已知R0=45H，(45H)=20H，指令MOV 30H,@R0执行后，(30H)=20H。

## Slide 18
3.1.3 数据传送与交换指令
（4）以间接地址为目的操作数的指令
功能是把源操作数所指定的内容送入由间接地址Ri中的内容所指定的RAM单元。指令格式如下：
  汇编指令格式 说明
  MOV @Ri, A ; A→(Ri)
  MOV @Ri, direct ; direct→(Ri)
  MOV @Ri,#data ; #data→(Ri)
【例3-4】已知R0=45H，指令MOV @R0,#60执行后，(45H)=60H。

## Slide 19
3.1.3 数据传送与交换指令
2、外部数据传送指令
（1）以DPTR为目的操作数的指令
把16位常数送入DPTR。DPTR由DPH和DPL组成。
这条指令执行的结果是，将高8位立即数dataH送入DPH，低8位立即数dataL送入DPL。指令格式如下：
  汇编指令格式 说明
  MOV DPTR , # data16 ;@data16→DPTR
【例3-5】执行MOV DPTR , # 1234H指令后，DPTR=1234H。

## Slide 20
3.1.3 数据传送与交换指令
（2）外部数据存储器与累加器A之间的传送指令
实现外部数据存储器RAM和累加器A之间的数据传送。指令格式如下：
  汇编指令格式 说明
  MOVX A,@Ri ;((Ri))→A
  MOVX @Ri,A ;(A)→(Ri)
  MOVX A,@DPTR ; ((DPTR))→A
  MOVX @DPTR,A ;(A)→(DPTR)
其中，前两条指令是用R0或R1作低8位地址指针，P2口输出高8位地址。寻址范围是256 字节，用于访问外部RAM的低地址区；后两条指令以DPTR为片外数据存储器16位地址指针，寻址范围达64 KB。其功能是在DPTR 所指定的片外数据存储器与累加器A 之间传送数据。
【例3-6】将片外数据存储器RAM中的3040H单元数据送入累加器A。
方法一：MOV P2,#30H 方法二：MOV DPTR,#3040
MOV R0,#40H MOVX A,@DPTR
MOVX A,@R0

## Slide 21
3.1.3 数据传送与交换指令
（3）外部程序存储器ROM的字节传送指令
程序存储器只能读，不能写，所以共两条指令，均属于变址寻址指令，专用于查表，又称为查表指令。指令格式如下：
汇编指令格式 说明
MOVC A, @A + DPTR ; ((A) + (DPTR))→A
MOVC A, @A + PC ; (PC) + 1→PC，((A) + (PC))→A
前一条指令以DPTR 为基址寄存器进行查表。
后一条指令，PC的内容先自动加1，将新的PC 内容与累加器A中的8位无符号数相加形成地址，取出该地址单元中的内容送累加器A。

## Slide 22
3.1.3 数据传送与交换指令
（3）外部程序存储器ROM的字节传送指令
程序存储器只能读，不能写，所以共两条指令，均属于变址寻址指令，专用于查表，又称为查表指令。指令格式如下：
汇编指令格式 说明
MOVC A, @A + DPTR ; ((A) + (DPTR))→A
MOVC A, @A + PC ; (PC) + 1→PC，((A) + (PC))→A
前一条指令以DPTR 为基址寄存器进行查表。后一条指令，CPU读取单字节指令“MOVC A,@A + PC”后，PC的内容先自动加1，将新的PC 内容与累加器A中的8位无符号数相加形成地址，取出该地址单元中的内容送累加器A。
【例3-7】已知(R0)=02H中，用查表的办法确定它的平方值。
MOV DPTR,#TABLE ;TABLE的地址送DPTR
MOV A,R0 ;A=02
MOVC A,@A+DPTR ;执行完该指令，A=(02+DPTR)
TABLE: DB 0,1,4,9,16,25 ;定义单字节数据
MOVC指令把地址为（TABLE+2）单元的内容送到A，因此该程序段执行结果为：A=4。
以上程序段也可用下列程序段代替：
MOV A,R0 ;A=02
MOVC A,@A+PC ;取完该指令PC=TABLE，执行 (2+TABLE)→A
TABLE: DB 0,1,4,9,16,25
Notes: 程序中DB为在程序存储器中定义字节伪指令，编译时，DB后面的数据将视为纯数据，而不是指令。

## Slide 23
堆栈是用于存放暂时需要保留的信息的一片存储区，用寄存器SP指示。
入栈指令：PUSH dir ；SP←SP+1，(SP) ←(dir ) 出栈指令：POP dir ；(dir )←(SP)，SP←SP-1
3.堆栈操作指令
【例3-8】设（20H）=X,（30H）=Y，利用堆栈完成两个单元中的数据交换。
MOV SP,#60H ;栈底地址为60H
PUSH 20H ; (SP) + 1→SP，(20H)→61H，即将X入栈
PUSH 30H ; (SP) + 1→SP，(30H)→62H，将Y入栈
POP 20H ; (62H)→20H，(SP) - 1→(SP)，将Y出栈，送入20H
POP 30H ; (61H)→30H，(SP) - 1→(SP)，将Y出栈，送入30H
(a)X、Y入栈后的堆栈 (b)X、Y出栈后的堆栈
Notes: 在单片机应用中，堆栈是个特殊的存储区，主要功能是暂时存放数据和地址，通常用来保护断点和现场。

## Slide 24
堆栈操作指令是直接寻址指令，要注意其书写格式。例如以下指令，左边的是正确的，右边的是错误的。
正确指令 错误指令
  PUSH ACC PUSH A
  PUSH 30H PUSH R0
  POP ACC POP A
  POP 30H POP R0
3.堆栈操作指令
Notes: 在单片机应用中，堆栈是个特殊的存储区，主要功能是暂时存放数据和地址，通常用来保护断点和现场。

## Slide 25
（1）字节交换指令
字节交换指令的功能是将第二操作数所指定的工作寄存器Rn( R0～R7 )的内容、直接寻址或间接寻址的单元内容与累加器A 中的内容互换。
  汇编指令格式 说明
  XCH A,Rn ; (A)←→(Rn)
  XCH A,direct ; (A)←→(direct)
  XCH A,@Ri ; (A)←→((Ri))
4、交换指令
例如，设A= 29H，（2AH ) ＝38H 执行指令 XCH A，2AH 后，A= 38H ，(2AH)= 29H
Notes: 在单片机应用中，堆栈是个特殊的存储区，主要功能是暂时存放数据和地址，通常用来保护断点和现场。

## Slide 26
（2）低半字节交换
低半字节交换指令的功能是将内部RAM（Ri）的单元内容与累加器A中内容的低4位互换，高4位内容不变。该操作只影响标志位P。
汇编指令格式 说明
XCHD A,@Ri ; (A0～3)←→((Ri0～3))
4、交换指令
例如，A=34H,(50H)=96H,执行：
MOV R1，#50H
XCHD A，@R1
后，A=36H，(50H)=94H

## Slide 27
（3）累加器A的高、低半字节交换
该指令的功能是将累加器A 的高低两半字节交换。
汇编指令格式 说明
SWAP A ; (A0～3)←→(A4～7)
4、交换指令
【例3-9】(A) =D9H。执行指令“SWAP A”的结果为(A) =9DH。

## Slide 28
（1）不带进位的加法指令
  汇编指令格式 说明
  ADD A , Rn ; (A) + (Rn)→A
  ADD A , direct ; (A) + ( direct )→A
  ADD A , @Ri ; (A) + ( (Ri) )→A
  ADD A , # data ; (A) + # data→A
4、交换指令
【例3-10】设( A) = 0C5H，(R0) = 0A6H。执行指令“ADD A,R0”
所得和为6BH。标志位CY = 1，OV = 1，AC = 0。
溢出标志OV在CPU内部根据“异或”门输出置位，OV = C7⊕C6
Notes: 此类指令功能是将工作寄存器、内部RAM 单元内容或立即数的8 位无符号二进制数和累加器A中的数相加，运算结果仍然存放于累加器A 中。当运算结果的第3位或第7位有进位时，分别将AC（辅助进、借位标志） 和CY （进、借位标志）标志位置1；否则为0。
上述指令的执行将影响标志位AC、CY、OV（溢出标志位）和P（奇偶标志位）。其中，溢出标志位OV只有带符号数运算时才有用。

## Slide 29
（2）带进位的加法指令
汇编指令格式 说明
ADDC A, Rn ; (A) + CY + (Rn)→A
ADDC A, direct ; (A) + ( direct ) + CY→A
ADDC A, @Ri ; (A) + ( (Ri) ) + CY→A
ADDC A, # data ; (A) + # data + CY→A
当运算结果第3 和第7 位产生进位或溢出时，分别置位AC、CY和OV 标志位。本指令的执行将影响标志位AC、CY、OV 和P。
4、交换指令
【例3-11】设( A) = 0C5H，(R0) = 0A6H， (CY) = 1。
执行指令“ADDC A, R0”得到的和6CH 存于A 中。标志位CY = 1 , OV = 1 , AC = 0。
Notes: 此类指令的功能是把指令中规定的源操作数、进位标志位CY都与累加器A 中的操作数相加，并将结果存放在累加器A中，其余的功能和上面ADD 指令相同。这里的CY中的值是当前指令执行前的CY值，不是指令执行中形成的CY值。

## Slide 30
（3）带借位减法指令
汇编指令格式 说明
SUBB A , Rn ; (A)-CY-(Rn)→A
SUBB A , direct ; (A)-CY-(direct)→A
SUBB A , @Ri ; (A)-CY-((Ri))→A
SUBB A , # data ; (A)-CY-#data→A
4、交换指令
【例3-12】设累加器A内容为0D9H，寄存器R2内容为66H ，进位标志CY = 1。
执行指令“SUBB A, R2”的结果为(A) = 72H
标志位CY = 0，AC = 0，OV = C7⊕C6 = 1。
Notes: 带借位减法指令的功能是把累加器A 中的操作数减去源地址所指出的操作数及指令执行前进位位CY 的值，并把运算结果差值保留在累加器A 中。

## Slide 31
减法运算的结果会影响程序状态字寄存器PSW，其中包括：
① 如果运算结果的最高位第7位有借位，则进位标志CY置“1”，反之，CY清“0”；
② 如果运算结果的第3位有借位，则辅助进位标志AC置“1”，
反之，AC清“0”；
③ 如果运算结果的第6位有借位而第7位没有借位或者第7位有借位而第6位没有借位，则溢出标志OV置“1”（即OV=C7⊕C6），反之，OV清“0”；
④ 奇偶标志P随累加器A中1的个数的奇偶性而变化。
4、交换指令

## Slide 32
（4）乘法指令
汇编指令格式 说明
MUL AB ; (A)×(B)→
4、交换指令
【例3-13】(A) = 6AH，(B) =3FH。
执行指令“MUL AB”结果为(B) = 1AH，(A) = A6H，表示积(BA ) = 1C56H，OV = 1。
Notes: 乘法指令的功能是，把累加器A和寄存器B中两个8位无符号整数相乘，把计算所得的16位积的低8位字节存放在累加器A中，高8位字节存放在B寄存器中。本指令执行过程中将对CY（进、借位标志）、OV（溢出标志位）和P（奇偶标志位）三个标志位产生影响。其中，CY为0；P由累加器A中1的奇偶性决定；OV表示乘积的大小，若乘积大于0FFH，则OV 置1，否则清零（即B =0）。

## Slide 33
（5）除法指令
  汇编指令格式 说明
  DIV AB ; (A)/(B)的商→A，(A)/(B)的余数→B
4、交换指令

## Slide 34
（6）加1指令
加1指令的功能是将源地址所指定的单元内容加1。
汇编指令格式 说明
INC A ; (A) + 1→A
INC Rn ; (Rn) + 1→Rn
INC direct ; (direct) + 1→direct
INC @Ri ; ((Ri)) + 1→(Ri)
INC DPTR ; (DPTR) + 1→DPTR
4、交换指令
Notes: 加1指令的功能是将源地址所指定的单元内容加1。其中，前4条指令是8位操作数，第5条指令是16位操作数。只有第一条指令对奇偶标志位P产生影响，其余指令均不对任何标志位产生影响。若原单元内容为FFH，加1后溢出为00H，也不会影响PSW标志。

## Slide 35
（7）减1指令
减1指令的功能是将源地址所指定的单元内容减1。
汇编指令格式 说明
DEC A ; (A) - 1→A
DEC Rn ; (Rn) - 1→Rn
DEC direct ; (direct) - 1→direct
DEC @Ri ; ((Ri)) - 1→(Ri)
4、交换指令
Notes: 与加1指令一样，只有第一条指令对奇偶标志位P产生影响，其余指令均不影响PSW标志位状态。若原单元内容为00H，则减1后为FFH，也不会影响标志位。

## Slide 36
（8）十进制调整指令
这是一条专用指令，用于实现BCD运算。通常紧跟在加法指令后，用于对执行加法后累加器A中的操作结果进行十进制调整。
汇编指令格式 说明
DA A ;将累加器A中二进制数相加和调整为BCD码
4、交换指令
指令按下列原则进行调整：
若(A0～3) > 9或AC = 1，则(A0～3) + 6→A0～3。
同时，若( A4～7 ) > 9或CY = 1，则( A4～7) + 6→A4～7。
即：若和低4位大于9或有半进位，则低4位加6；若和的高4位大于9或有进位，则高4位加6。指令根据相加和及标志自行进行判断，因此，该指令应紧跟在加法指令后，至少在加指令和该指令之间不能有影响标志的指令。
Notes: 与加1指令一样，只有第一条指令对奇偶标志位P产生影响，其余指令均不影响PSW标志位状态。若原单元内容为00H，则减1后为FFH，也不会影响标志位。

## Slide 37
十进制调整的修正方法：
（1）累加器低4位大于9或辅助进位位(AC)=1,则进行
低4位加6修正
A (A)+06H
（2）累加器高4位大于9或进位标志位(CY)=1,则进行
高4位加6修正
A (A)+60H
（3）累加器高4位为9、低4位大于9，则进行
高4位和低4位分别加6修正
A (A)+66H
4、交换指令

## Slide 38
例： 完成56+17的编程。
MOV A，#56H ；A存放BCD码56H
MOV B，#17H ；B存放BCD码17H
ADD A， B ；A=6dH
DA A ；A=73H
SJMP $
56H
17H
6dH
6
73H
+
+
4、交换指令

## Slide 39
（1）逻辑与运算指令
逻辑与运算指令又称为逻辑乘指令，共有以下6条：
汇编指令格式 说明
ANL A,Rn ; (A)∧(Rn)→A
ANL A,di rect ; (A)∧(direct)→A
ANL A,@Ri ; (A)∧((Ri))→A
ANL A,#data ; (A)∧#data→A
ANL direct,A ; (direct)∧(A)→direct
ANL direct , #data ; (direct)∧#data→direct
3.1.5 逻辑操作指令
Notes: 其中，前4条指令是以累加器A为目标操作数寄存器的指令，可以将累加器A 的内容和源地址所指的内容按位进行逻辑“与”，并把操作结果送回累加器A。后两条指令是以direct为目标地址的逻辑与指令，它们将direct中的内容和源地址所指的内容按位进行逻辑“与”， 结果存入direct目标单元中。

## Slide 40
（2）逻辑或运算指令
汇编指令格式 说明
ORL A,Rn ; (A)∨(Rn)→A
ORL A,direct ; (A)∨(direct)→A
ORL A,@Ri ; (A)∨((Ri))→A
ORL A,#data ; (A)∨# data→A
ORL direct,A ; (direct)∨(A)→direct
ORL direct,#data ; (direct)∨#data→direct
3.1.5 逻辑操作指令
Notes: 逻辑或运算指令功能是将两个指定的操作数按位进行逻辑“或”。又称为逻辑加指令，可以用来对某个存储单元或累加器A中的数据进行变换，使其中的某些位变为“1”而其余尾部变。其中，前4 条指令的操作结果存放在累加器A 中，后两条指令的操作结果存放在直接地址单元中。

## Slide 41
（3）逻辑“异或”指令
汇编指令格式 说明
XRL A,Rn ; (A)⊕(Rn)→A
XRL A,direct ; (direct )⊕(A)→A
XRL A,@Ri ; (A)⊕((Ri))→A
XRL A,#data ; (A)⊕# data→A
XRL direct,A ; (direct )⊕(A)→direct
XRL direct , # data ; (direct )⊕#data→direct
3.1.5 逻辑操作指令
【例3-14】设(A) = 0AAH，(R0) = 0FH，执行指令“XRL A, R0”后，结果为(A)=0A5H，存于A 中。
Notes: 逻辑“异或”指令的功能是，将两个指定的操作数按位进行“异或”。课用来对某个存储单元或累加器A中的数据进行变换，使其中某些位取反而其余位不变。其中，前4条指令的结果存放在累加器A中，后两条指令的操作结果存放在直接地址单元中。

## Slide 42
（4）专对A的指令
汇编指令格式 说明
A清零： CLR A ;0→A，清0累加器A，只影响标志位P。
A取反： CPL A ; ()→A，对累加器A内容逐位取反，不影响标志位。
A 循环左移：RL A ;
A 循环右移：RR A ;
A 连同进位位循环左移：RLC A ;
A 连同进位位循环右移：RRC A ;
循环移位指令通常用于位测试、位统计、乘2、除2等操作。
3.1.5 逻辑操作指令
【例3-15】无符号8位二进制数( A) = 10101110B = AEH，CY = 0。
将(A)乘2，执行指令“RLC A”的结果为(A) = 01011100B = 5CH，CY = 1。15CH 正是BDH 的2 倍。

## Slide 43
（1）无条件转移指令
1）短转移指令
汇编指令格式 说明
AJMP addr11 ; (PC) + 2→PC，addr11→PC0～10，(PC11～15)不变
说明：
指令只提供低11位地址，高5位为原PC11～15位的值。因此，转移范围为本指令后一条指令的首字节开始的同一2 KB地址范围内。
机器码形式：本指令为2字节指令。设addr11的各位是a10 a9 a8 …a2 a1 a0，则指令的机器码为a10 a9 a800001 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0。
3.1.6 控制转移指令

## Slide 44
（1）无条件转移指令
3.1.6 控制转移指令
【例3-16】AJMP 3216H指令在程序存储器中首地址是3000H，该指令是否能实现程序转移？若可以，其指令机器码是什么？
解：因为该指令首地址为3000H，其下一条指令首址为3002H，3002H与转移目的地址3216H在同一2KB地址范围内，所以该指令可实现程序转移。指令的机器码为：
0100000100010110=4116H

## Slide 45
（1）无条件转移指令
2）长转移指令
汇编指令格式 说明
LJMP addr16 ; addr16→PC
说明：
本指令为3字节指令。机器码为：00000010 a15~a8 a7~a0。
本指令提供16位目标地址，将指令的第2和第3字节地址码分别装入PC的高8位和低8位中，程序无条件转向指定的目标地址去执行。因此，本指令为64 KB程序存储器地址空间的全范围转移指令。
3.1.6 控制转移指令

## Slide 46
（1）无条件转移指令
3）间接转移指令
汇编指令格式 说明
JMP @A + DPTR ; (A) + (DPTR)→PC
说明：
本指令的转移地址由数据指针DPTR的16位数和累加器A的8位数进行无符号数相加形成，并直接送入PC。指令执行过程对DPTR、A 和标志位均无影响。
3.1.6 控制转移指令
【例3-17】已知A=05H，DPTR=2000H，指令JMP @A + DPTR执行后，PC=2005H，即程序跳转到2005H地址处执行。

## Slide 47
（1）无条件转移指令
3）间接转移指令
汇编指令格式 说明
JMP @A + DPTR ; (A) + (DPTR)→PC
说明：
本指令的转移地址由数据指针DPTR的16位数和累加器A的8位数进行无符号数相加形成，并直接送入PC。指令执行过程对DPTR、A 和标志位均无影响。
3.1.6 控制转移指令
【例3-18】已知累加器A 中存有编号值0~4，程序存储器中存放起始地址为TABLE的2字节短转移指令表。编程完成按照累加器A中的编号转去执行对应命令的程序。
RL A ;A*2→A
MOV DPTR, #TABLE ;指向表首址
JMP @A + DPTR ;跳转到表入口
TABLE: AJMP PROC0 ;双字节指令
AJMP PROC 1
AJMP PROC 2
…
Notes: 可以看出，当(A) = 00H 时，程序转移到PROC0；当(A) = 01H时，程序转移到PROC 1⋯⋯。可见，这是一段多路转移程序，进入的方向由累加器A的值决定。由于AJMP是双字节指令，跳转前A中键值应先乘以2。

## Slide 48
（1）无条件转移指令
4）相对转移指令
汇编指令格式 说明
SJMP rel ;(PC)+2→PC，(PC)+rel→PC
说明：
该指令的功能为先使程序计数器PC加2（取出指令码），然后再加上相对地址rel作为目标转移地址。即：目标转移地址=源地址+2+rel。
指令的操作数是相对地址， rel是1字节有符号数（用补码表示），取值范围为-128~+ 127。负数表示反向转移，正数表示正向转移。
该指令为双字节指令，机器码为1000 0000 rel。
3.1.6 控制转移指令

## Slide 49
（2）条件转移指令
1）累加器为零（非零）转移指令
汇编指令格式 说明
JZ rel ; A=0时，(PC) + rel→PC； A ≠0 时，程序顺序执行。
JNZ rel ; A ≠0 时，(PC) + rel→PC；A=0时，程序顺序执行。
说明：
PC为下一条指令的首地址，PC=As+2，As为本指令的首地址。
目标地址是以下一条指令首地址为基础，加上指令中的相对偏移量rel。
相对偏移量rel为一个带符号的8位数，偏移范围为- 128~+ 127。
本指令不改变累加器A 的内容，也不影响任何标志位。
3.1.6 控制转移指令
Notes: 条件转移指令均为相对指令，是根据给出的条件进行检测，条件满足则程序转移到指定目标地址。

## Slide 50
2）减一非零转移指令
汇编指令格式 说明
DJNZ Rn , rel ; (Rn) - 1→Rn，当(Rn)≠0时，则(PC) + rel→PC；
;当(Rn) = 0时，程序顺序执行。
DJNZ direct , rel ; (direct) - 1→direct，当(direct)≠0时，
则 (PC) + rel→PC；当(direct) = 0时，程序顺序执行。
说明：
本指令有自动减1功能。
DJNZ Rn , rel是2字节指令，而DJNZ direct , rel是3字节指令，所以在满足转移的条件下，前者PC=As+2；后者是PC=As+3，As为本指令的首地址。
3.1.6 控制转移指令
【例3-19】有如下程序段：
MOV 50H，#05H
CLR A
LOOP: ADD A,50H
DJNZ 50H,LOOP
SJMP $
求程序运行后累加器A的值。
根据程序可知，A=5+4+3+2+1=15=0FH
Notes: 条件转移指令均为相对指令，是根据给出的条件进行检测，条件满足则程序转移到指定目标地址。

## Slide 51
3）比较条件转移指令
汇编指令格式 说明
CJNE A , direct , rel ;若( direct )≠(A)，则(PC)＋rel→PC,若( direct )＝(A)，则顺序执行
CJNE A , #data , rel ;若#data≠( A)，则(PC)＋rel→PC,若#data＝( A)，则顺序执行
CJNE Rn , #data , rel ;若#data≠(Rn)，则(PC)＋rel→PC,若#data＝(Rn)，则顺序执行
CJNE @Ri , #data , rel ;若#data≠((Ri))，则(PC)＋rel→PC,若#data＝(( Ri))，则顺序执行
说明：
若第一操作数大于第二操作数，则清0进位标志位CY；若第一操作数小于第二操作数，则置位进位标志位CY；若二者相等，则往下执行。
转移的目标地址为当前指令的首地址加3后，再加指令的第三操作数偏移量(rel )。
3.1.6 控制转移指令
【例3-20】已知R5=50H，指令CJNE R5,#30H,60H执行后，程序转移到60H地址单元执行，且CY=0。
Notes: 条件转移指令均为相对指令，是根据给出的条件进行检测，条件满足则程序转移到指定目标地址。

## Slide 52
（3）调用和返回指令
1）短调用指令
汇编指令格式 说明
ACALL addr11 ;addr11→PC0～10
说明：
该指令功能为：先保护断点，即当前PC（本指令的下一条指令的首地址）压入堆栈；然后将addr11送程序计数器的低11位PC0～10，PC 值的高5 位PC11～15保持原值不变。
本指令提供11位目标地址，限定所调用的子程序入口地址必须和本调用指令在同一2 KB范围内。
本指令为双字节、双周期指令。指令机器码为a10 a9 a810001 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0，其中10001是ACALL指令的操作码。
3.1.6 控制转移指令
【例3-21】设ACALL addr11指令在程序存储器中起始地址为102AH，试确定被调用子程序在程序存储器中的合法地址范围。
解：被调用子程序起始地址的高5位为断点地址的高5位，即102AH+2的高5位00010，其余各位由addr11决定。Addr11的变化范围为000 0000 0000B~111 1111 1111B，因此被调用子程序的合法地址范围为1000H~17FFH的2KB区域。
0001 0000 0000 0000B~ 0001 0111 1111 1111B
Notes: 例: 子程序调用指令ACALL在 程序存储器中的首地址为0100H，子程序入口地址为0250H。试确定能否使用ACALL指令实现调用？如果能使用，确定该指令的机器码。
解: 因为ACALL指令首地址在0100H，而ACALL是 2字节指令，所以下一条指令的首地址在0102H。0102H和0250H在同一2KB地址范围内，故可用ACALL调用。调用入口地址为0250H，ACALL指令的机器码形式为：0101000101010000B=5150H。

## Slide 53
2）长调用指令
汇编指令格式 说明
LCALL addr16 ; addr16→PC15～0
说明：
该指令功能为：先保护断点，即当前PC压入堆栈；然后子程序的入口地址addr16送PC，跳转到子程序执行。
本指令提供16位目标地址，可调用64 KB范围内所指定的子程序。
本指令为3字节指令。机器码为：12 addr16（00010010 addr16）。
3.1.6 控制转移指令

## Slide 54
3）返回指令
汇编指令格式 说明
RET ;从调用子程序返回
指令功能为：把堆栈中的断点地址恢复到程序计数器PC中，从子程序返回主程序。
汇编指令格式 说明
RETI ;从中断服务程序返回
指令功能为：把堆栈中的断点地址恢复到程序计数器PC中，并恢复中断优先级状态触发器，从中断服务程序返回主程序。
3.1.6 控制转移指令

## Slide 55
（4）空操作指令
汇编指令格式 说明
NOP ;机器码 00
该指令经取指、译码后不做任何操作，而转到下一条指令。该指令除了完成PC内容加1外，不影响其他寄存器和标志位，常用来产生一个机器周期的延时。
3.1.6 控制转移指令

## Slide 56
（1）位清零、置位指令
汇编指令格式 说明
CLR C ;0→C
CLR bit ;0→bit
SETB C ;1→C
SETB bit ;1→bit
3.1.7 位操作指令

## Slide 57
（2）位取反指令
汇编指令格式 说明
CPL C ; ()→C
CPL bit ; ()→bit
3.1.7 位操作指令

## Slide 58
（3）位“与”、“或”指令
  汇编指令格式 说明
  ANL C, bit ; (C)∧(bit)→C
  ANL C,/ bit ; (C)∧()→C
  ORL C, bit ; (C)∨(bit)→C
  ORL C,/ bit ; (C)∨()→C
3.1.7 位操作指令

## Slide 59
（4）位传送
  汇编指令格式 说明
  MOV C,bit ; (bit)→CY
  MOV bit,C ;CY→bit
3.1.7 位操作指令

## Slide 60
（5）位转移
位转移为相对转移指令，根据位的值来决定转移方向，设As为下面各指令的首地址。
汇编指令格式 说明
JC rel ;若CY=1，转移(PC+rel→PC)，否则程序顺序执行
JNC rel ;若CY=0，转移(PC+rel→PC)，否则程序顺序执行
JB bit,rel ;若(bit)=1，转移(PC+rel→PC)，否则程序顺序执行
JNB bit,rel ;若(bit)=0，转移(PC+rel→PC)，否则程序顺序执行
JBC bit,rel ;若(bit)=1，转移( PC+rel→PC)，且该位清零；否则程序 顺序执行
3.1.7 位操作指令

## Slide 61
【例3-22】试通过编程把20H位中的内容和50H位中的内容相交换。
解：为了实现两个位地址内容相交换，需要设定一个暂存单元30H。
MOV C,20H ;(20H)→CY
MOV 30H,C ;暂存于30H位
MOV C,50H ;(50H)→CY
MOV 20H,C ;存入20H位
MOV C,30H ;(30H)→CY
MOV 50H,C ;存入50H位
SJMP $
3.1.7 位操作指令

## Slide 62
【例3-22】试编程完成Z=X⊕Y，设X、Y、Z代表三个位地址。
解：因位操作中无异或操作指令，位异或操作必须用位操作指令来实现。依据算式，程序如下：
MOV C,X
ANL C,/Y ;→CY
MOV 30H,C ;暂存于30H
MOV C,Z
ANL C,/Y ;→CY
ORL C,30H ;→CY
MOV X,C
SJMP $
3.1.7 位操作指令

## Slide 63
汇编语言是面向机器的语言，用助记符代替机器指令的操作码，用地址符号或标号代替指令或操作数的地址。
3.2 汇编语言程序设计
Notes: 格式中的标号段和操作码段之间要用冒号“：”相隔；操作码段和操作数段间用分界符空格相隔；操作数与操作数之间用逗号“，”相隔；操作数段和注释段之间用分号“；”相隔。操作码段为必选项，其余各段为任选项。
各字段具体说明如下：
（1）标号段
标号位于语句的开头，是用户定义的符号地址，以指明标号所在指令操作码在内存的地址。标号由以英文字母开始的1～8个字母或数字串组成，以冒号“:”结尾。标号不能与指令保留符、寄存器号以及伪指令等相同。
（2）操作码段
操作码段可以是指令的保留字（如MOV、ADD等），也可以是伪指令和宏指令的助记符（如ORG和END）。
（3）操作数段
操作数段用于存放指令的操作数或操作数地址。操作数个数因指令不同而不同，通常有单操作数、双操作数和无操作数3种情况。操作数通常有5种合法表示形式：
常数
操作数允许采用常数，常数可以写成二进制、十进制或十六进制等形式。常数总是要以一个数字开头(若十六进制的第一个数为“A～F”字符，则前面要加0) ，而数字后要直接跟一个表明数制的字母(B表示二进制，H表示十六进制)。
工作寄存器和特殊功能寄存器
当操作数在某个工作寄存器或特殊功能寄存器中时，允许在操作数段采用工作寄存器或特殊功能寄存器的代号表示。例如：累加器A和工作寄存器R0~R7。
标号名
可以在操作数段中引用的标号名包括：
赋值标号——由汇编命令EQU等赋值的标号可以作为操作数。
指令标号——指令标号所在指令的第一字节地址就是这个标号的值，在以后的指令操作数字段中可以引用。
$
“$”用来表示该转移指令操作码所在的内存地址。例如“JNB TF0,$”表示若TF0为0，则仍执行该指令；否则顺序执行。
表达式
汇编程序允许把表达式作为操作数使用。在汇编时, 计算出表达式的值，并把该值填入目标码中。例如: MOV A, SUM + 1。
（4）注释
注释字段是用于说明解释指令或程序含义的，没有汇编语言的功能部分，只用于改善程序的可读性。

## Slide 64
汇编语言源程序由一条条汇编语言语句构成。汇编语言中的每条语句都应当符合典型的四分段格式：
[标号段] [操作码段] [操作数段] ; [注释段]
例如:
LOOP: ADD A,50H ;(50H)+(A)→A
3.2.1 汇编语言格式
Notes: 格式中的标号段和操作码段之间要用冒号“：”相隔；操作码段和操作数段间用分界符空格相隔；操作数与操作数之间用逗号“，”相隔；操作数段和注释段之间用分号“；”相隔。操作码段为必选项，其余各段为任选项。
各字段具体说明如下：
（1）标号段
标号位于语句的开头，是用户定义的符号地址，以指明标号所在指令操作码在内存的地址。标号由以英文字母开始的1～8个字母或数字串组成，以冒号“:”结尾。标号不能与指令保留符、寄存器号以及伪指令等相同。
（2）操作码段
操作码段可以是指令的保留字（如MOV、ADD等），也可以是伪指令和宏指令的助记符（如ORG和END）。
（3）操作数段
操作数段用于存放指令的操作数或操作数地址。操作数个数因指令不同而不同，通常有单操作数、双操作数和无操作数3种情况。操作数通常有5种合法表示形式：
常数
操作数允许采用常数，常数可以写成二进制、十进制或十六进制等形式。常数总是要以一个数字开头(若十六进制的第一个数为“A～F”字符，则前面要加0) ，而数字后要直接跟一个表明数制的字母(B表示二进制，H表示十六进制)。
工作寄存器和特殊功能寄存器
当操作数在某个工作寄存器或特殊功能寄存器中时，允许在操作数段采用工作寄存器或特殊功能寄存器的代号表示。例如：累加器A和工作寄存器R0~R7。
标号名
可以在操作数段中引用的标号名包括：
赋值标号——由汇编命令EQU等赋值的标号可以作为操作数。
指令标号——指令标号所在指令的第一字节地址就是这个标号的值，在以后的指令操作数字段中可以引用。
$
“$”用来表示该转移指令操作码所在的内存地址。例如“JNB TF0,$”表示若TF0为0，则仍执行该指令；否则顺序执行。
表达式
汇编程序允许把表达式作为操作数使用。在汇编时, 计算出表达式的值，并把该值填入目标码中。例如: MOV A, SUM + 1。
（4）注释
注释字段是用于说明解释指令或程序含义的，没有汇编语言的功能部分，只用于改善程序的可读性。

## Slide 65
1. 汇编起始
格式：ORG (16位地址或标号)
功能：常用于汇编语言源程序或数据块开头，指示汇编程序开始对源程序汇编，汇编后生成目标程序存放在指令中指定的存储单元。例如：
ORG 1500H ;指示后面的程序或数据块以1500H为起始地址连续存放
ORG可以多次出现在程序的任何地方。当它出现时，下一条指令的地址就由此重新定位。
3.2.2 伪指令
Notes: 伪指令是指示性语句，不是真正的指令，在汇编时不会产生可执行的机器码，只是用来对汇编过程进行某种控制，如：规定汇编生成的目标代码在内存中的存放区域、指示汇编的结束。

## Slide 66
2. 汇编结束
格式：[标号:] END
功能：指示源程序结束。在END之后所有的汇编语言指令均不予以汇编。
3.2.2 伪指令

## Slide 67
3. 赋值
格式：字符名称EQU (数据或汇编符号)
功能：EQU把右边的“数据或汇编符号” 赋值给左边的“字符名称”。例如:
  ABC EQU 50H
  MOV A,ABC ;汇编时将ABC替换为50H
3.2.2 伪指令

## Slide 68
4. 数据地址赋值
格式：字符名称DATA (表达式)
功能：与EQU 类似，把右边“表达式”的值赋给左边的“字符名称”。常在程序中用来定义数据地址。
3.2.2 伪指令
两者的区别在于：
EQU定义的字符名必须先定义后使用，而DATA定义的字符名可以后定义先使用。
用EQU伪指令可以把一个汇编符号赋给一个名字，而DATA 只能把数据赋给字符名。
DATA语句中可以把一个表达式的值赋给字符名称，其中的表达式应是可求值的。

## Slide 69
5. 字节定义
格式：[标号:] DB (字节常数、字符或表达式)
功能：指示汇编程序在程序存储器中以标号为起始地址的单元里存放的数为字节数据。例如：
  ORG 1500H
  LST:DB 20H,30H
  STR:DB ‘AB’
3.2.2 伪指令
经汇编后，则有:
  (1500H) = 20H
  (1501H) = 30H
  (1502H) = 41H
  (1503H) = 42H
  其中，41H、42H为A、B的ASCII 编码值。

## Slide 70
6. 字定义
格式：DW (字常数或表达式)
功能：指示汇编程序在程序存储器中以标号为起始地址的单元里存放的数为字数据，即16位二进制数，数据的高8位先存放，低8 位后存放。DW常用于定义一个地址表，例如：
  ORG 1500H
  TABLE:DW 1234H,65H
3.2.2 伪指令
经汇编后, 则有:
(1500H) = 12H (1501H) = 34H
(1502H) = 00H (1503H) = 65H
Notes: 伪指令是指示性语句，不是真正的指令，在汇编时不会产生可执行的机器码，只是用来对汇编过程进行某种控制，如：规定汇编生成的目标代码在内存中的存放区域、指示汇编的结束。

## Slide 71
7. 定义存储空间
格式：DS (数值表达式)
功能：指示汇编程序在程序存储器中保留以标号为起始地址的若干字节单元，单元个数由指令中的数值表达式决定。例如：
  ORG 1500H
  DS 05H
  DB 20H
3.2.2 伪指令
汇编以后，从1500H地址开始保留5个字节单元，然后使用DB命令在1505H处给内存赋值，即
(1505H) = 20H

## Slide 72
8. 位定义
格式：字符名 BIT (位地址)
功能：把BIT之后的位地址值赋给字符名。
例如：A1 BIT 10H。
3.2.2 伪指令

## Slide 73
程序中没有分支、循环，也不调用子程序，程序按顺序一条一条地执行指令，称为顺序结构。
3.2.3 顺序程序设计

## Slide 74
【例3-23】在内部RAM的50H（低位字节）、51H（高位字节）和60H（低位字节）、61H（高位字节）地址单元中存有两个16位二进制数，试编程求这两个数的和，结果存放于50H、51H。
3.2.3 顺序程序设计
ORG 0000H
MOV R0,#50H ;将被加数低8位地址值送R0
MOV A,@R0 ;被加数低字节内容送A
ADD A,60H ;低字节数相加
MOV @R0,A ;低字节数和存于50H中
INC R0 ;指向被加数高位字节
MOV A,@R0 ;被加数高位字节送A
ADDC A,61H ;高字节数相加
MOV @R0,A ;高字节数和存51H中
SJMP $
END

## Slide 75
【例3-24】在内部RAM的35H（低位字节）、36H（高位字节）中存有一个16位二进制负数，试编程求其补码，结果存入原地址单元。
分析：负数补码=反码+1，求补过程就是取反加1。所以，低8位取反后加1；然后高8 位取反，再加上来自低位的进位。由于51单片机的加1指令不影响标志位，所以低位加1要使用ADD指令，不能使用INC指令。程序如下：
3.2.3 顺序程序设计
ORG 0000H
MOV A,35H ;16位数低8位送A
CPL A ;求反
ADD A,#01H ;加1
MOV 35H, A ;存补码低8 位
MOV A,36H ;取16位数高8位
CPL A ;求反
ADDC A,#00H ;加进位
ORL A,#80H ;恢复负号
MOV 36H,A ;存补码高8 位
SJMP $
END

## Slide 76
分支程序是通过转移指令控制程序转移方向的。转移指令包括无条件转移和条件转移，因此分支程序也可分为无条件分支程序和条件分支程序两类。条件分支程序根据条件对程序的执行进行判断：若满足条件，则进行程序转移；若不满足条件，则顺序执行程序。
3.2.4 分支程序设计

## Slide 77
【例3-25】设变量X存放在片内RAM的XVAR单元中，函数值Y存放在YFUN中，函数Y与变量X有如下关系式：
试编程，根据X的取值求出Y，结果存
放在原地址单元。
分析：用逻辑运算类指令对变量X的取
值范围进行判断，程序流程图如图4-1
所示。
3.2.4 分支程序设计

## Slide 78
3.2.4 分支程序设计
程序如下:
ORG 0000H
XVAR DATA 30H
YFUN DATA 40H
START: MOV A,XVAR
JZ ZERO ;为0转ZERO
JNB ACC.7, BIG ; x > 0 转BIG
MOV A , #0FFH ; x < 0 , - 1→A
SJMP ZERO
BIG: MOV A,# 01H
ZERO: MOV YFUN,A

## Slide 79
【例3-26】在内部RAM的30H和31H 地址单元中存放有两个无符号二进制数，试编程比较它们的大小，并将大的数存放在内部RAM的BG单元中。
分析：采用CJNE指令判断两数是否相等，并通过得到的CY标志判断两数大小，程序如下：
3.2.4 分支程序设计
ORG 0000H
START: MOV A,30H ;将30H中内容送A
CJNE A,31H,LOOP1 ;两数比较，不相等则转LOOP1
SJMP LOOP3
LOOP1: JC LOOP2 ;当CY=1，转LOOP2
MOV BG,A ;CY=0，(A) > (31H)
SJMP LOOP3
LOOP2: MOV BG,31H ;CY=1，(31H ) > (A)
LOOP3: END ;程序结束

## Slide 80
【例3-27】多分支转移程序，根据R5的内容转向对应的目的地址，R5的内容为0~n，目的程序入口符号地址分别为：PRG0~PRGn。
PRG0 EQU 1000H
PRG1 EQU 1100H
PRG2 EQU 1200H
…
3.2.4 分支程序设计
ORG 0000H
JMPT: MOV A ,R5
RL A ; AJMP指令为2字节指令，A*2→A
MOV DPTR,#JTAB
JMP @A + DPTR
SJMP $ ;查表不相符，程序结束
JTAB: AJMP PRG0
AJMP PRG1
…
AJMP PRGn
END
Notes: 说明：此程序要求128个转移目的地址(PRG 0~PRGn)必须驻留在与绝对转移指令AJMP 相同的一个2 KB存储区内。RL指令对变址部分乘以2，因为每条AJMP指令占两字节。

## Slide 81
在程序运行时，有时需要连续重复执行某些指令，这时可以使用循环程序的方式。循环程序设计可以缩短程序长度，节省存储单元。循环程序设计主要要解决的问题是循环次数的控制。有两种方法：一种是先循环处理后循环控制（即先处理后判断）；另一种是先循环控制后循环处理（即先判断后处理）。循环可以单重循环，也可以多重循环，在多重循环中，内外循环不能交叉。
3.2.5 循环程序设计

## Slide 82
【例3-28】在内部RAM中地址20H~29H有10个无符号数，试编写程序求它们的和，结果存入SUM单元。
分析：用R1作为数据地址指针，R2存放累加次数。每累加一次，数据地址指针R1加1，R2减1，直至R2为0。
3.2.5 循环程序设计
程序如下：
ORG 0000H
CLR A ;累加器A清零
MOV R2,#0AH ;无符号数个数10→R2
MOV R1,#20H ;数据起始地址20H→R1
LOOP:ADD A,@R1 ;(A)+((R1)) →A
INC R1 ;R1+1→R1，修改数据指针
DJNZ R2,LOOP ;计算未完，则转LOOP
MOV SUM,A ;结果存入SUM单元
SJMP $ ;程序结束
END

## Slide 83
【例3-29】已知在片内RAM的50H和51H单元存放有两个BCD码数，试编写求这两个数乘法的程序，结果存入52H和53H。
分析：乘法是加法的简便计算，两数n，m相乘即n个相同的数m相加。用R1作为累加计数寄存器。
3.2.5 循环程序设计

## Slide 84
【例3-29】已知在片内RAM的50H和51H单元存放有两个BCD码数，试编写求这两个数乘法的程序，结果存入52H和53H。
分析：乘法是加法的简便计算，两数n，m相乘即n个相同的数m相加。用R1作为累加计数寄存器。
3.2.5 循环程序设计
MOV 53H,#00H
MOV 52H,#00H
CLR A
MOV R1,#00H
LOOP : MOV A,50H ;取出乘数
ADD A,53H ;乘数累加
DA A ;二进制至十进制调整
MOV 53H, A ;乘积低8位累加结果存入目的地址
CLR A
ADDC A,52H ;乘积高8位累加并加上低8位进位
DA A
MOV 52H, A ;乘积高8位累加结果存入目的地址
INC R1 ;累加次数增1
CJNE R1,51H,LOOP ;判断累加计算是否结束
SJMP $ ;若已经累加了(51H) 次，则结束

## Slide 85
【例3-30】已知单片机的晶振为6MHZ，设计一个延时10ms的延时子程序。
分析：延时时间与单片机的晶振频率和程序的循环次数有关。已知晶振采用6MHz，一个机器周期是12/(6M)=2μs（51 单片机的机器周期由 6 个状态周期组成，即：1个机器周期=6 个状态周期=12 个时钟周期），用单循环可以实现1ms延时，外循环10次即可达10ms延时。
3.2.5 循环程序设计

## Slide 86
3.2.5 循环程序设计
机器周期数 | ORG 0010H
1 | MOV R0,#0AH ；外循环10次
1 | LP2: MOV R1,#NUM ；内循环NUM次
1 | LP1: NOP
1 | NOP ；空操作指令
2 | DJNZ R1,LP1
2 | DJNZ R0,LP2 RET

## Slide 87
内循环LP1到指令DJNZ R1, LP1的计算：
(1+1+2)×2μs×NUM=1000μS
计算得： NUM =125=7DH
将7DH代入上面程序的NUM，计算总的延时时间：
{1+[1+(1+1+2)×125+2] ×10}×2μs=10062μs =10.062ms
调整R0和R1中的参数，可改变延时时间。如果需要加长延时时间，则可增加循环嵌套，如1s延时可用3重循环。这种延时方法需占用CPU时间，如果延时时间较长，一般采用定时器方法。
3.2.5 循环程序设计

## Slide 88
能被其他程序调用，在完成某种功能后能自动返回到调用程序的程序段，叫做子程序。子程序是构成单片机应用程序必不可少的部分。
51单片机有ACALL和LCALL两条子程序调用指令，可以十分方便地用来调用任何地址处的子程序。
3.2.6子程序

## Slide 89
【例3-31】用程序实现y=x!+z!，设x,z均在这个区间（0~5）。x存放在30H单元，z存放在31H单元，把y存入33H和32H单元。（和要求为BCD码）。
解：因该算式两次用到阶乘值，所以在程序中把求阶乘编为子程序。求阶乘采用查表法，主程序和子程序编写如下：
3.2.6子程序
子程序：
ORG 0030H
FACT:MOV DPTR,#TAB
MOVC A，@A+DPTR ;查阶乘表
RET
TAB: DB 01H,01H,02H,06H,24H,64H
END

## Slide 90
【例3-31】用程序实现y=x!+z!，设x,z均在这个区间（0~5）。x存放在30H单元，z存放在31H单元，把y存入33H和32H单元。（和要求为BCD码）。
解：因该算式两次用到阶乘值，所以在程序中把求阶乘编为子程序。求阶乘采用查表法，主程序和子程序编写如下：
3.2.6子程序
主程序：
ORG 0000H
MOV SP，#50H
MOV A，30H ;取a
LCALL FACT ;求a!
MOV R1，A
MOV A，31H ;取b
LCALL FACT ;求b!
ADD A，R1 ;求和
DA A ;调整
MOV 32H，A
MOV A，#0
ADDC A，#0
MOV 33H，A
SJMP $

## Slide 91
51单片机指令系统共有7种寻址方式，不同的存储空间寻址方式不同，适用的指令不同，必须正确区分。
51单片机指令系统包括数据传送与交换指令、算术运算指令、逻辑操作指令、控制转移指令和位操作指令。指令是程序设计的基础，应重点掌握各指令的功能、操作对象和结果，以及对标志位的影响。
汇编程序设计包括四种结构：顺序程序结构、分支程序结构、循环程序结构、子程序结构。应掌握它们的设计方法，并能熟练使用查表技术简化程序的设计。
伪指令是非执行指令，提供汇编程序以汇编信息，应正确使用。
本章小结

## Slide 92
谢谢！