## Slide 1
第一章数字逻辑基础数字电子技术基础
1.1 概述
1.2 数制与数制间的转换
1.3 编码
1.4 逻辑代数基础
1.5 逻辑函数的化简
1.6 逻辑函数表达形式之间的转换

## Slide 2
1、概述
1.1模拟和数字信号及系统
1.1.1 模拟信号与数字信号
电子系统分类：数字系统；模拟系统
电子电路信号分类：数字信号；模拟信号
模拟信号：时间上和数值上都连续的信号。如：电压、电流、速度、
压力、温度等
数字信号：时间上和幅值上都不连续的信号。如：子表的秒信号、
生产流水线上记录零件个数的计数信号等

## Slide 3
数字信号具有的特点：
(1)信号只有两个电压值，即相对较高的电压和相对较低的电压。在数字电路中，常常把高电压称为高电平，低电压称为低电平。两个电压值常称为两个逻辑电平。
(2)正逻辑表示方法，用1表示高电平，用0表示低电平，而负逻辑则相反。除特别情况外，数字系统一般都采用正逻辑来表示。
(3) 信号从高电平变为低电平，或者从低电平变为高电平是一个突然变化的过程，发生在某些离散的时刻。
(4) 数字脉冲信号可以对应为一个二进制数字量。

## Slide 4
1.1.2 数字电路
1. 数字电路的特点
数字电路与模拟电路比较具有以下特点：
(1) 工作信号是二进制的数字信号，电路上反映低电平和高电平两种状态（即0和1）。
(2) 主要研究电路的逻辑功能问题，即输入信号状态和输出信号状态之间的关系。
(3) 对组成数字电路的元器件精度要求不高，只要在工作时能够可靠地区分0和1两种状态即可。
(4) 数字电路中，半导体器件工作在开关状态，即截止区和饱和区。
(5) 数字电路的主要分析工具是逻辑代数。

## Slide 5
2. 数字电路的分类
(1) 按集成度分类：数字电路分为小规模（SSI，每片数十器件）、中规模（MSI，每片数百器件）、大规模（LSI，每片数千器件）和超大规模（VLSI，每片器件数目大于1万）数字集成电路。
(2) 按所用器件制作工艺分类：数字电路分为双极型（TTL型）和单极型（MOS型）两类。
(3) 按照电路结构和工作原理分类：数字电路分为组合逻辑电路和时序逻辑电路两类。前一种没有记忆功能，其输出信号只与当时的输入信号有关，与电路以前的状态无关。后一种具有记忆功能，其输出信号不仅和当时的输入信号有关，而且与电路以前的状态有关。
(4) 按应用角度分类：数字电路分为通用型和专用型两大类型。

## Slide 6
1.2 数制与数制间的转换
数制：多位数码每一位的构成以及从低位到高位的进位规则称为进位计数制，简称数制
数制的基数就是指该进数制中可能用到的数码个数，如十进制的基数是10。
在某一数制的数中，每一位的大小都对应着该位上的数码乘上一个固定的数，这个固定的数就是这一位的权数，权数是一个幂。
1、十进制
采用10个不同的数码：0、1、2、3、4、5、6、7、8、9
位权：10n-1
运算规律：逢十进一
位权表示法：D10= ×10i

## Slide 7
2、二进制
数码为0和l
位权：2n-1
运算规律：逢二进一
位权表示法：D2= ×2i
例如：(101.01)2＝ 1×22 ＋0×21＋1×20＋0×2－1＋1 ×2－2
二进制特点：
(1) 用二进制设计的数字电路简单可靠，便于实现
(2) 二进制的基本运算非常简单

## Slide 8
3. 十六进制
数码为0、l、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F
位权：16n-1
运算规律：逢十六进一
位权表示法：D16= ×16i
例如： (D8.A)16＝ 13×161 ＋8×160＋10 ×16－1
4. 八进制
数码为0、l、2、3、4、5、6、7
位权：8n-1
运算规律：逢八进一
运算规律：D8= ×8i

## Slide 9
1.2.2数制转换
1、十进制数和二进制数的相互转换
（1）十进制数转换成二进制数
整数部分：采用“除2取余法”，先得到的余数为低位，后得到的余数为高位。
小数部分：采用“乘2取整法”，先得到的整数为高位，后得到的整数为低位。
例：将十进制整数(23)10转换为二进制数。
解：如图
(23)10=(10111)2

## Slide 10
例：将十进制小数(0.1)10。转换为二进制小数，要求误差不大于2-10。
解：如下
0.1×2=0.2 ……取整0 最高位
0.2×2=0.4 ……取整0
0.4×2=0.8 ……取整0
0.8×2=1.6 ……取整1
0.6×2=1.2 ……取整1 所以(0.1)10=（0.000110011）2
0.2×2=0.4 ……取整0
0.4×2=0.8 ……取整0
0.8×2=1.6 ……取整1
0.6×2=1.2 ……取整1 最低位

## Slide 11
例、将十进制数44.375转换为二进制数。
解：整数部分 小数部分
即 （44.375）10=（101100.011）2

## Slide 12
（2）二进制数转换成十进制数
将二进制数用位权法展开计算可得对应的十进制数
例：将二进制数(10111.10）转换为十进制数。
解：(10111.10）2
=l×24+0×23+1×22+l×21+1×20+1×2-1+0×2-2
=16+0+4+2+1+0.5+0
=（23.5）10

## Slide 13
2、二进制数与八进制以及十六进制数之间的转换
23=8 24=16
三位的二进制数和一位八进制数一一对应，四位的二进制数和
一位的十六进制数也是一一对应。它们之间相互转换时可以直接用
一位的八进制数替换三位的二进制数，或者用一位十六进制数替换四位的二进制数，反之亦可。
例：将二进制数(001011010100.00110110)2转换成八进制数以及十六进制数。
解：以小数点为分界，分别向两边每三位用分隔符隔开，不够位数在整数前或小数后补“0”。
(001011010100.00110110)2
=(001‚011‚010‚100.001‚101‚100)2
=（1 3 2 1 . 1 5 4）8

## Slide 14
以小数点为分界，分别向两边每三位用分隔符隔开，不够位数在整数前或小数后补“0”。
(001011010100.00110110)2
=(0010‚1101‚0100.0011‚0110)2
=（ 2 D 4 . 3 6 ）16
例：将十六进制数(72E.05)16转换为对应的二进制数。
解：(7 2 E . 0 5)16
=（0111 0010 1110. 0000 0101 ）2

## Slide 15
3、十进制数转和八进制以及十六进制数的相互转换
（1）十进制数转换成八进制数以及十六进制数
整数部分：采用“除8（16）取余法”，先得到的余数为低位，后得到的余数为高位。
小数部分：采用“乘8（16）取整法”，先得到的整数为高位，后得到的整数为低位。
例：将十进制数44.375转换为八进制数以及十六进制数。
整数部分： 小数部分：
（44.375）10=（54.3）8

## Slide 16
整数部分： 小数部分：
（44.375）10=（2C.6）16

## Slide 17
1.3编码
当数码不再表示数量大小的差别，而只是代表不同事物时，这些数码称为代码。编制代码时遵循的一定规则，称为码制。
在数字系统中，无论是数字信息还是文字或符号信息都要采用由0和l组成的序列来表示，即必须采用二进制数据对需要处理的对象进行编码。
1.3.1二-十进制编码（BCD码）
采用４位二进制码对１位十进制数码进行编码，称为二-十进制编码，也称为BCD(Binary Coded Decimal)码.
4位二进制数有16种不同状态，可从这16种状态中选择10种状态分别来表示十进制的0～9十个数。由16种状态中选哪10种状态，有多种方案，这就形成了不同的BCD编码。

## Slide 18
1. 8421BCD码
8421BCD码是BCD代码中最常用的一种。8、4、2、1分别是四位二进制码的位权，故8421BCD码是有权码。
例：（01000110）8421BCD
=（0100，0110）8421BCD
=0×8+1×4+0×2+0×1，0×8+1×4+1×2+0×1
=（46）10
2. 5421BCD码和2421BCD码
5421BCD码和2421BCD码也是有权码，位权分别是5、4、2、1；2、4、2、1
这两种编码在表示十进制数码时根据位权计算有可能出现不同的编码。例如表示十进制数码“5”时，5421BCD码可以为“1000”或者“0101”；2421BCD码可以为“1011”或者“0101” 。说明这两种编码的编码方式不唯一

## Slide 19
3. 余3码
无权码，编码方式是在8421BCD码基础上加“3”。
4. 余3循环码也是一种无权码，其特点是每两个相邻编码之间只有一位码元不同。这一特点使数据在形成和传输时不易出现错误。
十进制数 | 8424码 | 2421码 | 5421码 | 余3码 | 余3循环码
0 | 0000 | 0000 | 0000 | 0011 | 0010
1 | 0001 | 0001 | 0001 | 0100 | 0110
2 | 0010 | 0010 | 0010 | 0101 | 0111
3 | 0011 | 0011 | 0011 | 0110 | 0101
4 | 0100 | 0100 | 0100 | 0111 | 0100
5 | 0101 | 1011 | 1000 | 1000 | 1100
6 | 0110 | 1100 | 1001 | 1001 | 1101
7 | 0111 | 1101 | 1010 | 1010 | 1111
8 | 1000 | 1110 | 1011 | 1011 | 1110
9 | 1001 | 1111 | 1100 | 1100 | 1010

## Slide 20
5. 格雷码
无权码，格雷码的特点是：任意两个相邻码组之间只有一位不同（0和最大数之间也只有一位不同），因此格雷码也称为循环码。
十进制数 | 二进制数 | 格雷码
0 | 0000 | 0000
1 | 0001 | 0001
2 | 0010 | 0011
3 | 0011 | 0010
4 | 0100 | 0110
5 | 0101 | 0111
6 | 0110 | 0101
7 | 0111 | 0100
8 | 1000 | 1100
9 | 1001 | 1101
10 | 1010 | 1111
11 | 1011 | 1110
12 | 1100 | 1010
13 | 1101 | 1011
14 | 1110 | 1001
15 | 1111 | 1000

## Slide 21
1.3.2 字符编码
数字系统处理、存储及显示的信息，包括数字，文字符号，字母和特殊符号等都必须用二进制数进行编码。目前常用有美国标准信息交换码，即ASCII(American Standard Code for Inforomation Interchange)码和Unicode码。
ASCII码是采用7位二进制对数字、字母、符号的一种编码方法

## Slide 22
1.4逻辑代数基础
1.4.1逻辑代数基本概念
逻辑关系：物的因果关系，或者说条件和结果的关系。这些因果关系可以用逻辑运算来表示，也就是用逻辑代数来描述 。
逻辑变量：逻辑代数中的变量。一般用大写英文字母表示
逻辑代数：研究逻辑变量关系与运算规律的科学
1.4.2逻辑运算
基本逻辑运算“与”“或”“非”
1、“与”
如图，与逻辑可以用串联开关电路来表示
只有当开关A和B同时闭合时，电灯Y
才会亮。当开关A或B中有一个断开，或开
关A和B都断开时，电灯Y都是灭的。

## Slide 23
得到电路逻辑功能表
如果把开关断开用逻辑0表示，开关闭合用1表示；同时灯灭用0表示，灯亮用1表示。得到真值表
A | B | Y
断开 | 断开 | 灭
断开 | 闭合 | 灭
闭合 | 断开 | 灭
闭合 | 闭合 | 亮
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 24
“与”运算的逻辑表达式可以写为：
Y=A·B 或 Y=A×B 或 Y=AB
“与”运算的逻辑符号：
由真值表可以得到与运算的逻辑功能：当所有条件变量为“1”时，结果才为“1”；只要条件变量出现“0”，结果即为“0”.
常见恒等式：
0·0=0, 0·1=0, 1·0=0, 1·1=1, 1·A=A, 0·A=0

## Slide 25
2、”或”
如图，逻辑或运算可以用并联开关电路来表示
开关A和B中有一个闭合，或者A、B同时闭合，
电灯Y都会亮。而当开关A和B同时断开时，电
灯Y不亮。
如果规定开关断开用逻辑0表示，开关闭合用l表示；同时灯灭用0表示，灯亮用1表示，可得到真值表
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 26
或运算逻辑表达式：Y=A+B
或运算逻辑符号：
由真值表可以得到或运算逻辑功能：当所有条件变量都为“0”时，结果为“0”；只要条件变量中出现“1”，结果即为“1”.
常见恒等式：
0+0=0， 0+1=1，1+0=1， 1+1=1，1+A=1， 0+A=A

## Slide 27
3、“非”
如图，非逻辑用开关电路表示
当开关A断开时，电灯Y才会亮；当
开关A闭合时，电灯Y反而是灭的。
如果规定开关闭合逻辑1表示，开关断开用逻辑0表示，灯亮表示为1，等不亮表示为0。得到真值表
A | Y
0 | 1
1 | 0

## Slide 28
“非”运算逻辑表达式：
Y=
逻辑符号
由真值表可以得到非运算的逻辑功能：条件变量为“1”结果为“0”；条件变量为“0”结果为“1”
常见恒等式：

## Slide 29
4、组合逻辑运算
又称符合逻辑运算，含有两种或两种以上逻辑运算。
如图：分别为“与非”、“或非”、“与或非”
异或：
逻辑符号：

## Slide 30
同或：
逻辑符号：
真值表：
注意：从真值表可见，两个变量的异或和同或是互反的。验证下三个变量的同或和异或的结果。

## Slide 31
1.4.3 逻辑代数的公式和规则
1、逻辑代数的基本公式和规律
或公式 与公式
非公式
以上在三种基本运算逻辑功能中以表述。

## Slide 32
交换律
结合律
分配律
反演律

## Slide 33
吸收率

## Slide 34
多余项律：

## Slide 36
2、逻辑代数运算的基本规则
三大规则：代入规则、反演规则、对偶规则
（1）代入规则：任何一个含有变量A的等式，如果将所有出现A的位置都用同一个逻辑函数代替，等式仍然成立。
例：
成立
则 也成立

## Slide 37
（2）反演规则：
对于任意一个逻辑函数式Y，如果对式中作如下替换：
(1) 所有的“·”换成“+”、所有的“+”换成“·”。
(2) 所有的“0”按成“l”、所有的“l”换成“0”。
(3) 所有的原变量换成反变量、反变量换成原变量。
得到的函数即为Y函数的反函数
注意：1、在以上变换过程中不能改变原函数中各变量之间的运算顺序。
2、当非号下面出现多个变量时，非号保持不变。
例：

## Slide 38
（3）对偶规则：
对于任何一个逻辑式表达式Y，如果将其表达式两边做如下代换：
(1)所有“·”换成“+”、所有“+”换成“·”。
(2)所有“1”换成“0”、所有“0”换成“1”。
得到Y的对偶式
例：
注意：1、以上变换过程中原函数变量间运算顺序不能改变；
2、两个函数相等，则它们的对偶函数也相等；

## Slide 39
1.5逻辑函数的化简
将比较繁杂的逻辑表达式变换成与之等效的最简逻辑表达式的过程称为逻辑函数的化简。
最简的与或表达式应具备：
（1）乘积项(即相与项)的数目最少。
（2）在满足乘积项最少的条件下，要求每个乘积项中变量的个数也最少。
化简方法：
1、公式法（代数法）
2、卡洛图法

## Slide 40
1.5.2 逻辑函数的公式化简法
1、并项法
利用公式：
例：
解：

## Slide 41
2、吸收法
利用公式：
例：

## Slide 42
3、配项法
利用公式：
例：

## Slide 43
4、消去法
利用公式：
例：
注意：公式法化简无特定步骤，利用公式化简主要是能在函数中找到公式模型

## Slide 44
1.5.3卡洛图化简法
卡洛图法能帮助我们直观的写出最简式。
1、逻辑函数的最小项
（1）最小项概念和性质
最小项：在n个变量的逻辑函数中,若 m为包含n 个因子的乘积项,而且每个因子均以原变量或反变量的形式在 m中出现一次,则称乘积项 m为该组变量的一个最小项.
n 个变量共有2n个不同的组合值,所以有 2n 个最小项.
最小项：1、与项
2、每个变量都出现且出现一次
特性：1、任意一个最小项，输入变量只有一组取值使它的值为“1”，而在变量取其它各组值时，这个最小项的值都为“0”。
2、不同的最小项，使它的值为“1”的那一组输入变量取值也不同。
3、对于输入变量的任意一组取值，任意两个最小项

## Slide 45
的乘积为“0”.
4、对于输入变量的任意一组取值，全体最小项之和为“1”.
最小项的表示方法：
通常最小项：常用符号mi来表示最小项。
下标i的确定：把最小项中的原变量用1表示，非变量用0表示，按照变量顺序排列得到的二进制数值大小即为i的值。
例如：

## Slide 46
（2）、最小项表达式
每一项都是最小项的与或式。
（3）、最小项表达式求法
1、配项法 2、真值表法
配项法：利用“ ”将非最小项表达式转换成最小项表达式。
例：

## Slide 47
真值表法：在逻辑函数Y的真值表中,若有 K组变量取值使 Y=1,则该函数Y就是由这K组变量组合值所对应的最小项之和.
例：
真值表：
即最小项表达式：
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 48
2、卡诺图的画法
卡诺图：由表示所有最小项的小方格，按照一定的规律排列的图形。
排列规律：几何相邻的小方格所表示的最小项也逻辑相邻。
几何相邻：排列位置上相邻
逻辑相邻：即逻辑相邻项，只有一个变量不同。
二变量卡洛图：

## Slide 49
三变量卡诺图： 四变量卡诺图

## Slide 50
3、用卡诺图表示逻辑函数
填写卡诺图的原则是：把逻辑函数所包括的全部最小项在卡诺图对应的方格中填入1，将其余位置上填入0或不填。
例：用卡诺图表示逻辑函数
解：先将函数转换成最小项表达式

## Slide 51
卡诺图：
例：用卡诺图表示逻辑函数
解：配项得最小项表达式

## Slide 52
卡诺图：
*上式中可以看出，绿色线标识的项是由”A“变换得来，黑色线标识的项是由”BC“变换得来。分别对应卡诺图中的绿色圈和黑色圈。
可以看出，包含”A“的所有最小项全部都在绿色圈中（A=1）；包含”BC“的所有最小项都在黑色圈中（B=1且C=1）。
根据此特点可以由逻辑函数更直接的画出对应卡诺图。

## Slide 53
4、逻辑函数的卡诺图化简法
化简原理：” “，即利用逻辑相邻项的特点，消去互补变量。
化简步骤：
(1) 逻辑表达式或真值表画出对应的卡诺图。
(2) 合并最小项，也就是将卡诺图中标1(或0)的相邻方块用虚线圈起来。要求圈起来的相邻最小项只能是2n个。
(3) 由卡诺图写出逻辑函数表达式。将代表每个圈的乘积项相加，根据 消去互补变量，根据A+A=A写出保留项，即可得到最简与或逻辑表达式。
化简原则：

## Slide 54
(1)所谓2n个1相邻划成一个方格群是分别为1个1、2个1、4个1、8个1、16个1等相邻构成方形(或矩形)，可以用包围圈将这些1圈起来形成方格群，包括上下、左右、相对边界、四角等各种相邻的情况。
(2)包围圈越太，即方格群中包含的最小项越多，公变量越少，化简结果越简单。
(3)在划包围圈时，最小项可以被重复包围，但每个方格群至少要有一个最小项与其他方格群不重复，以保证该化简项的独立性。
(4)必须把组成函数的全部最小项都圈完，不能漏掉任何一个标１的方格。
(5)方格群的个数越少则化简后的乘积项就越少。

## Slide 55
例：用卡诺图化简函数
解：
1、用卡诺图表示逻辑函数
2、合并最小项
3、由卡诺图写出逻辑函数表达式

## Slide 56
例：用卡诺图化简函数
解： 1、用卡诺图表示函数
2、合并最小项
3、根据卡诺图写出函数

## Slide 57
1.5.4 具有无关项的逻辑函数化简
1、无关项的概念
无关项：函数可以随意取值（可以为0，也可以为1）或不会出现的变量取值所对应的最小项称为无关项。
无关项在逻辑函数中通常用di表示，在卡洛图和真值表中无关项用“×”或“ɸ”表示。
2、含无关项的逻辑函数的化简
在化简过程中，无关项的取值既可取“0”也可以取“1”，遵循有利于化简的原则。

## Slide 58
例：用卡诺图化简函数
解：1、用卡诺图表示逻辑函数
2、合并最小项
3、根据卡诺图写出逻辑函数

## Slide 59
1.6逻辑函数表达形式之间的转换
1、逻辑函数的几种表示方法
逻辑关系的5种表示方法：逻辑表达式、真值表、卡诺图、逻辑图、波形图。
逻辑表达式：逻辑表达式就是由逻辑变量通过与、或、非3种运算符连接起来所构成的式子，它是一种用公式表示逻辑关系的方法。
优点：便于形式的变换
缺点：不能直观的体现出逻辑关系
真值表：由逻辑变量的所有可能取值组合及其对应的函数值所构成的逻辑关系表格，是一种用表格表示逻辑函数的方法。
优点：直观，直接体现逻辑关系
缺点：不便于形式变换

## Slide 60
卡诺图：卡诺图是由表示变量的所有可能取值组合的小方格所构成的图形。卡诺图是真值表中各项的二维排列方式，是真值表的一种变形。在卡诺图中，真值表的每一行用一个小方格来表示。
优点： 便于化简
缺点：5变量以上的卡洛图相当复杂。
逻辑图： 逻辑图就是由表示逻辑运算的逻辑符号经连接所构成的图形。
优点：接近实际电路
缺点：不便于形式变换，逻辑关系表达不直观
波形图：由输入变量所有可能取值组合的高、低电平及其对应的输出函数值的高、低电平所构成的图形。
优点：形象直观的表示输入、输出在时间上的对应关系。
缺点：不便于变换

## Slide 61
2、逻辑函数表示方法之间的转换
1）逻辑图——>逻辑函数和真值表
例：

## Slide 62
解：如上图
逻辑图转换为逻辑函数：从输入到输出把每个门电路输出依此写出：
将逻辑函数转换为真值表：将条件变量的所有取值代入逻辑函数求出对应的输出，并用表格表示。
A | B | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 63
2）由逻辑函数——>真值表和逻辑图
例：求逻辑函数 对应的真值表和逻辑图
解：将逻辑函数转换为真值表：将条件变量的所有取值代入逻辑函数求出对应的输出，并用表格表示。
将逻辑函数转换为逻辑图：
根据函数中各运算符号的运算顺序，依
次用逻辑符号替代。
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 64
3）真值表——>逻辑表达式和逻辑图
真值表转换为逻辑表达式：求输出变量的逻辑函数，用输出变量的每一个结果（可能是“0”或者“1”；也可能是变量或者代数式）“与”对应的条件变量所组成的最小项，结果再相“或”。
例：
A | B | Y
0 | 0 | C
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | C+D