## Slide 1
第四章 逻辑门电路

## Slide 2
本章教学目标：
掌握门电路的基本概念；
理解二极管门电路，三极管反相器；
理解TTL们电路的结构、工作原理。

## Slide 3
本章重点内容：
半导体二极管、三极管开关状态下的等效电 路；
TTL电路外特性及其应用；

## Slide 4
2.1 半导体器件的开关特性
门电路是用以实现逻辑运算的电子电路，与已经讲过的逻辑运算相对应。常用的门电路在逻辑功能上有与门、或门、非门、与非门、或非门、与或非门、异或门等。
正逻辑：高电平表示逻辑1、低电平表示逻辑0。
负逻辑：高电平表示逻辑0、低电平表示逻辑1。
获得高、低电平的基本方法：利用半导体开关元件的
导通、截止（即开、关）两种工作状态。

## Slide 5
§2.1.1 二极管的开关特性
1、静态特性
Ui>0.5V时，二极管导通。
Ui<0.5V时，二极管截止，iD=0。

## Slide 6
ui＝0V时，二极管截止，如同开关断开，
uo＝0V。

## Slide 7
ui＝5V时，二极管导通，短路，
uo＝5V。

## Slide 8
当外加电压突然由正向变为反向时，存储电荷反向电场的作用下，形成较大的反向电流。经过ts后，存储电荷显著减少，反向电流迅速衰减并趋于稳态时的反向饱和电流。
2、动态特性
当外加电压由反向突然变为正向时，要等到PN结内部建立起足够的电荷梯度后才开始有扩散电流形成，因而正向电流的建立稍微滞后一点。
反向恢复时间
（几纳秒内）

## Slide 9
反向恢复时间即存储电荷消失所需要的时间，它远大于正向导通所需要的时间。这就是说，二极管的开通时间是很短的，它对开关速度的影响很小，以致可以忽略不计。
因此，影响二极管的开关时间主要是
反向恢复时间，而不是开通时间。

## Slide 10
§2.1.2 三极管的开关特性
一、双极型三极管的结构
B
E
C
N
N
P
基极
发射极
集电极
B
E
C
NPN型三极管
P
N
P
集电极
基极
发射极
B
C
E
B
E
C
PNP型三极管
1、静态特性

## Slide 11
二、双极型三极管的输入特性和输出特性
IC(mA )
1
2
3
4
UCE(V)
3
6
9
12
IB=0
20A
40A
60A
80A
100A
IB(A)
UBE(V)
20
40
60
80
0.4
0.8
输入特性曲线
输出特性曲线
开启电压
饱和区
截止区
放大区

## Slide 12
三、双极型三极管的基本开关电路
在数字电路中，三极管作为开关元件，主要工作在饱和和截止两种开关状态，放大区只是极短暂的过渡状态。

## Slide 14
三极管临界饱和
时的基极电流：
①ui=1V时，三极管导通，基极电流：
uo=uCE=VCC-iCRc=5-0.03×50×1=3.5V

## Slide 15
②ui=0.3V时，因为uBE<0.5V，iB=0，三极管工作在
截止状态，ic=0。因为ic=0，所以输出电压：
uo=VCC=5V
截止状态
ui=UIL<0.5V
uo=+VCC
+VCC
＋
－
Rb
Rc
b
c
e
＋
－

## Slide 16
③ui＝3V时，三极管导通，基极电流：
uo＝UCES＝0.3V
三极管饱和
饱和状态
iB≥IBS
ui=UIH
uo=0.3V
＋
－
Rb
Rc
+VCC
b
c
e
＋
－
＋
＋
－
－
0.7V
0.3V

## Slide 17
四、双极型三极管的开关等效电路
开关等效电路
(1) 截止状态
条件：发射结反偏
特点：电流约为0

## Slide 18
(2)饱和状态
条件：发射结正偏，集电结正偏
特点：UBES=0.7V，UCES=0.3V/硅

## Slide 19
三极管开关等效电路
(a) 截止时 (b) 饱和时

## Slide 20
ui
t
uo
t
+Vcc
0.3V
2、动态特性

## Slide 21
BJT的开关时间：是指BJT管由截止到饱和导通
或者由饱和导通到截止所需要的时间。
延迟时间td—从+VB2加到集电极电流ic上升到0.1ICS所需要的时间；
上升时间tr—ic从0.1ICS到0.9ICS所需要的时间；
开通时间ton=td+tr
就是建立基区电荷时间

## Slide 22
存储时间ts—从输入信号降到-VB1到ic降到0.9ICS 所需要的时间；
下降时间tf—ic从0.9ICS降到0.1ICS所需要的时间。
关闭时间toff=ts+tf就是存储电荷消散的时间

## Slide 23
2.2 分立元件门电路
按电路组成分类：
1、分立元件门电路
2、集成门电路
分立元件门电路结构简单，是集成们电路的基础。

## Slide 24
§2.2.1 二极管与门
Y=A·B

## Slide 25
§2.2.2 二极管或门
Y=A+B

## Slide 26
加入－VEE的目的是确保即使输入低电平信号稍大于零时，也能使三极管基极为负电位，从而使三极管 可靠截止，输出为高电平。
2.2.3三极管非门

## Slide 27
集成门电路
双极型
TTL (Transistor-Transistor Logic
Integrated Circuit , TTL)
ECL
NMOS
CMOS
PMOS
MOS型（Metal-Oxide-
Semiconductor，MOS）
TTL — 晶体管-晶体管逻辑集成电路
MOS — 金属氧化物半导体场效应管集成电路
2.3 TTL集成门电路

## Slide 28
输入级
倒相级
输出级
称为推拉式电路或图腾柱输出电路
2.3.1 TTL反相器
1、TTL反相器的电路结构和工作原理

## Slide 29
1.输入为低电平（0.2V）时
三个PN结
导通需2.1V
0.9V
不足以让
T2、T5导通
T2、T5截止

## Slide 30
1.输入为低电平（0.2V）时
vo
vo=5－vR2－vbe4－vD2≈3.4V 输出高电平

## Slide 31
2.输入为高电平（3.4V）时
电位被嵌
在2.1V
全导通
vB1=VIH+VON=4.1V
发射结反偏
1V
截止
T2、T5饱和导通

## Slide 32
2.输入为高电平（3.4V）时
vo =VCE5≈0.3V 输出低电平

## Slide 33
可见，无论输入如何，T4和T5总是一管导通而另一管截止。
这种推拉式工作方式，带负载能力很强。

## Slide 35
2、TTL反相器的电压传输特性

## Slide 36
AB段：vI<0.6V, vB1<1.3V, T2、T5截止，T4导通，输出高电平3.4V。(截止区）
2、TTL反相器的电压传输特性

## Slide 37
BC段： vI>0.7V, vI<1.3V, T2导通，T5截止，T2工作在放大区。
（线性区）
2、TTL反相器的电压传输特性

## Slide 38
CD段：vI≈1.4V, vB1≈2.1V,T2、T5 同时导通，T4截止，输出电位急剧下降为低电平。
（转折区）
2、TTL反相器的电压传输特性

## Slide 39
DE段：vI>1.4V, vI继续升高,vo不再变化，保持低电平0.3V。
（饱和区）
2、TTL反相器的电压传输特性

## Slide 40
输出高电平VOH、输出低电平VOL
VOH2.4V VOL 0.4V 便认为合格。
典型值VOH=3.4V VOL 0.3V 。
阈值电压VTH(门槛电压)
vI<VTH时，认为vI是低电平。
vI>VTH时，认为vI是高电平。
VTH=1.4V
3、TTL反相器的主要参数

## Slide 41
开门电平VON
VON 是指输出电压下降到 VOL(max)时对应的输入电压。显然只要 VI＞VON，输出vO 就是低电压VOL，所以 VON 就是允许输入高电压的最小值
关门电平VOFF
VOFF 是指输出电压下降到 VOH(min)时对应的输入电压。显然只要 VI＜VOFF，输出vO 就是高电压VOH，所以 VOFF 就是允许输入低电压的最大值

## Slide 42
输入低电平时噪声容限：
输入高电平时噪声容限：
噪声容限

## Slide 43
一.输入特性:
输入短路电流IIS(IIL)
高电平输入电流IIH
4 TTL反相器的静态输入特性和输出特性

## Slide 44
二.输出特性
TTL反相器高电平输出特性
由于受到功耗的限制手册上给出的高电平输出电流的最大值要比5mA小得多。
74系列IOH(max)=0.4mA

## Slide 45
二.输出特性
TTL反相器低电平输出特性
IOL(max)

## Slide 46
输入端
“1”,“0” ？
三. 输入端负载特性

## Slide 47
在一定范围内，uI随RP的增大而升高。但当输入电压uI达到1.4V以后，uB1 = 2.1V，RP增大，由于uB1不变，故uI = 1.4V也不变。这时T2和T5饱和导通，输出为低电平。
1.4
开门电阻RON (2KΩ左右）

## Slide 48
(1) 关门电阻ROFF —— 在保证门电路输出为额定高电平的条件下，所允许RP 的最大值称为关门电阻。典型的TTL门电路ROFF≈ 0.7kΩ。
(2) 开门电阻RON—— 在保证门电路输出为额定低电平的条件下，所允许RP 的最小值称为开门电阻。典型的TTL门电路RON≈ 2kΩ。
数字电路中要求输入负载电阻RP ≥ RON或RP ≤ ROFF ，否则输入信号将不在高低电平范围内。
振荡电路则令 ROFF ≤ RP ≤ RON使电路处于转折区。

## Slide 49
1. 悬空的输入端相当于接高电平。
2. 为了防止干扰，一般应将悬空的输入端接高电平。
说明

## Slide 50
5 TTL反相器的动态特性
一、传输延迟时间
t
vi
o
t
vo
o
50%
50%
tpdHL
tpdLH
平均传输时间
平均传输延迟时间tpd表征了门电路的开关速度。

## Slide 51
二.交流噪声容限
正脉冲噪声容限：输出高电平由额定值降到0.2V时所需要输入正脉冲的幅度

## Slide 52
负脉冲噪声容限：输出低电平由额定值升至0.8V时所需要输入负脉冲的幅度

## Slide 53
三.电源动态尖峰电流
当vO=VOL时，vI为高电平（VIH≥3.4V），则T1、T2 、T4导通而T3截止，T1基极电位vB1被钳制在2.1V。电源电流：

## Slide 54
当vO=VOH时，vI为低电平（VIL≤0.2V），则T1、T3 导通而T2、T4截止，输出没有带负载，T4没有电流流过，所以电源电流：

## Slide 55
动态电流：
当输出从低电平转换为高电平过程中，T3从截止变为导通而T4从深度饱和变为截止，所以T4所需时间比T3长，那么在转换过程中就会出现短暂的T3、T4同时导通的状态，此时有很大的瞬时电流流过T3和T4，使电源电流出现尖峰脉冲

## Slide 56
§2.3.2 其他逻辑功能的门电路
输入端改成多发射极三极管
1.与非门

## Slide 57
TTL集成门电路的封装：
双列直插式
如：TTL门电路芯片（四2输入与非门，型号74LS00 )
地GND
外 形
管脚
电源VCC（+5V）

## Slide 58
74LS00内含4个2输入与非门，74LS20内含2个4输入与非门。

## Slide 59
两方框中电路相同
A为高电平时，T2、T5同时导通，T4截止，输出Y为低电平。
B为高电平时，T2′、T5同时导通，T4截止，输出Y为低电平。
A、B都为低电平时，T2、T2′同时截止，T5截止，T4导通，输出Y为高电平。
2.或非门

## Slide 60
或非门
与或非门

## Slide 61
3.与或非门

## Slide 62
§2.3.3 TTL集电极开路门和三态门
为了既满足门电路输出并联的要求，又不破坏输出端的逻辑状态和不损坏门电路，设计出集电极开路的 TTL 门电路（OC门）和三态门。

## Slide 63
一.集电极开路门（OC门）
为什么需要OC门？
普通与非门输出不能
直接连在一起实现“线与”！
1
0
产生一个很大的电流
A
B
Y
C
D

## Slide 64
集电极悬空
A
B
Y
OC门输出端可直接连接实现线与。

## Slide 65
VCC
VIL
VIL
VIL
RP
RP的选择：
IOH
IIH
n个
m个
VOH
负载门输入端个数

## Slide 66
VIH
VIL
VIL
VCC
RP
VOL
m′个
IOL
IIL
负载门个数
由于与非门的输入端为多发射极，当前一级门输出低电平时，负载门只要一个输入端为低电平，T2、T5就截止。
若为或非门，m′是输入端的个数，而不是负载门的数目。

## Slide 67
二. 三态门 （TS门)
三态输出门(Three-State Output Gate)是在普通门电路的基础上附加控制电路而构成的。

## Slide 68
0
截 止

## Slide 69
1
导 通
截止
截止
高阻态

## Slide 70
TTL数字集成电路的各种系列
74H系列：高速系列。其工作速度的提高是用增加功耗的代价换取的，效果不够理想。
从提高工作速度、降低功耗两方面考虑进行改进。
74S系列：肖特基系列。采用抗饱和三极管，提高了工作速度，但电路功耗加大，并且输出的低电平升高。
74LS系列：低功耗肖特基系列。兼顾功耗和速度两个方面，得到更小的延迟－功耗积。

## Slide 71
74AS系列：电路结构与74LS系列相似，采用低 阻值，提高了工作速度，但功耗较大。
74ALS系列：其延迟－功耗积是TTL电路所有系列中最小的一种。
54、54H、54S、54LS系列：54系列与74系列电路具有完全相同的电路结构和电气性能参数。54系列工作温度范围更宽，电源允许的工作范围更大。
74系列：温度0～70℃，电源电压5V±5%;
54系列: 温度-55～+125℃，电源电压5V±10%。

## Slide 72
型 号
名 称
主 要 功 能
74LS00
四2输入与非门
74LS02
四2输入或非门
74LS04
六反相器
74LS05
六反相器
OC门
74LS08
四2输入与门
74LS13
双4输入与非门
施密特触发
74LS30
8输入与非门
74LS32
四2输入或门
74LS64
4-2-3-2输入与或非门
74LS133
13输入与非门
74LS136
四异或门
OC输出
74LS365
六总线驱动器
同相、三态、公共控制
74LS368
六总线驱动器
反相、三态、两组控制
TTL集成门电路系列

## Slide 73
本章小结
门电路是构成各种复杂数字电路的基本逻辑单元，掌握各种门电路的逻辑功能和电气特性，对于正确使用数字集成电路是十分必要的。
本章介绍了目前应用最广泛的TTL和CMOS两类集成逻辑门电路。在学习这些集成电路时，应把重点放在它们的外部特性上。外部特性包含两个内容，一个是输出与输入间的逻辑关系，即所谓逻辑功能；另一个是外部的电气特性，包括电压传输特性、输入特性、输出特性等。本章也讲一些集成电路内部结构和工作原理，但目的是帮助读者加深对器件外特性的理解，以便更好地利用这些器件。