## Slide 1
第三章 组合逻辑电路
3.1组合逻辑电路的分析
3.2组合逻辑电路的设计
3.3组合逻辑电路中的竞争冒险
3.4几种常用的组合逻辑电路

## Slide 2
  第三章 组合逻辑电路
数字系统中常用的各种数字部件，就其结构和工作原理而言可以分为两大类
组合逻辑电路
时序逻辑电路
组合逻辑电路：在任何时刻，输出状态只决定于同一时刻各输入状态的组合，而与先前状态无关。
特点：1.输入、输出之间没有反馈延迟通道。
2.电路中不含记忆单元。

## Slide 3
3.1组合逻辑电路分析
（1）由所给定的组合逻辑电路写出对应的输出逻辑函数。
（2）将输出逻辑函数化简为最简式。（目的是为了便于列真值表）
（3）根据输出逻辑函数最简式列出其真值表。
（4）根据真值表输入、输出变化规律说明电路的逻辑功能。
例：分析下图所示组合逻辑电路的逻辑功能。
分析：1、写出逻辑图对应的逻辑表达式
（1）、逐级顺向写

## Slide 4
依次代入可得：
（2）、逐级逆向写
依次代入可得：

## Slide 5
2、化简逻辑函数
3、列真值表
4、电路逻辑功能：由真值表可以看出，输出Y只与
输入A、B有关，而与输入C无关。只有当A、B全为“1”
时，输出Y才为“0”，满足与非逻辑运算规律，所以Y
和A、B是与非运算的关系。
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 6
例：组合逻辑电路如图所示，分析该电路的逻辑功能。
分析：1、根据逻辑图写出对应逻辑函数
2、函数化简
3、列真值表
4、分析功能
根据真值表输入、输出变化规律可得，当A、B、C三个变量
不一致时，电路输出L为“1”，否则电路输出L为“0”，所以这个
电路我们可以称为“不一致电路”。
A | B | C | L
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 7
例、如图所示，一个双输入、双输出的组合逻辑电路，分析该电路逻辑功能。
分析：1、写出逻辑函数
即
2、函数化简

## Slide 8
3、列真值表
4. 分析逻辑功能：
根据真值表输入、输出变化规律可得，输入A、B和输出C、S
满足两个1位二进制相加的逻辑关系，并且C为高位进位，S为本位，
上图所示电路为半加器。
A | B | C | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 9
3.2组合逻辑电路的设计
步骤：
（1）根据给定的逻辑要求规定逻辑状态，列出真值表。
a、假设变量：根据逻辑关系的条件和结果的状态数分别假设恰当个数的条件变量和结果变量。
（注意：变量对应的二进制编码个数一定要大于或等于状态数，否则变量不足以表示所有状
态）
b、规定逻辑状态：将条件和结果变量对应的二进制编码跟条件和结果的状态进行对应。
（注意：二进制编码和状态的对应关系可以任意，但是不同的二进制编码一定要对应不同的状态，否则会
出现逻辑混乱）
c、列真值表：根据a、b以及逻辑关系列出真值表。
（注意：无关项的处理）
（2）根据真值表写出逻辑函数。
（3）逻辑函数化简或变换：公式法或者卡洛图法。
（注意：化简的目的是使电路更简单。如果需要使用特定器件，则需要根据器件功能对函数进行变换）
（4）画出逻辑图

## Slide 10
例 、 试设计一个三人表决器,当两人或两人以上同意，则表决结果通过，否则不通过。
设计：
1、假设变量，规定逻辑状态，列真值表
三个人的态度分别用A、B、C表示，表决结果用Y表示；
A、B、C=0时表示不同意，
A、B、C=1时表示同意；
Y=0时表示结果不通过，
Y=1时表示结果通过。
2、写出逻辑函数
3、函数化简
4、画逻辑图
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 11
例 、 试设计一个能完成两个两位二进制数大小比较器。
设计：
1、假设变量，规定逻辑状态，列真值表
假设两个二进制数分别为：A1A2、B1B2
比较结果分别为：FA>B、FA=B、FA<B
A1A2>B1B2用FA>B=1表示，否则FA>B=0；
A1A2=B1B2用FA=B=1表示，否则FA=B=0
A1A2<B1B2用FA<B=1表示，否则FA<B=0
（因为A1A2、B1B2本身为二进制数，可以直接用本身对应的二进制编码表示，故不用规定逻辑状态）
A1 | B1 | A2 | B2 | FA>B | FA=B | FA<B | A1 | B1 | A2 | B2 | FA>B | FA=B | FA<B
0 | 1 | X | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 12
2、写出函数
3、化简

## Slide 13
4、逻辑图

## Slide 14
例 、用“与非”门设计一个将8421BCD码转换成余三码的代码转换电路。
设计：
1、假设变量，规定逻辑状态，列真值表
假设用A3A2A1A0表示一个8421BCD码，Y3Y2Y1Y0表示余三码
2、写函数并化简（用卡洛图直接对函数化简得最简函数）
A3 | A2 | A1 | A0 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 | A3 | A2 | A1 | A0 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X

## Slide 15
3、逻辑器件选择，变换逻辑函数
由于题目要求使用“与非”门，所以需要将逻辑函数变换为
“与非”的形式，即

## Slide 16
4、画逻辑图

## Slide 17
3.3组合逻辑电路中的竞争冒险
3.3.1竞争冒险产生的原因
竞争：我们将门电路两个输入信号同时向相反的逻辑电平跳变（一个从“1”变为“0”，另一个从“0”变为“1”），因为延时不能同时到达门电路的现象我们称为竞争
竞争-冒险：由于竞争而在电路输出端可能产生尖峰脉冲的现象称为竞争-冒险
根据产生冒险时尖峰脉冲的极性，冒险又可以分为偏“0”冒险（产生负向尖峰脉冲）和偏“1”冒险（产生正向尖峰脉冲）
注意：竞争是产生冒险的前提，但是有竞争不
一定会产生尖峰脉冲

## Slide 18
3.3.2检查竞争冒险现象的方法
1、代数法
若函数中含有某个变量以及其非变量，当其他变量取某特定值能使函数最后结果为
的形式，则电路就存在冒险。
例、判断
分析：讨论A变量可能存在的冒险
当B=0、C=0时
当B=0、C=1时
当B=1、C=0时
当B=1、C=1时
所以当B=1、C=1时，产生冒险；
讨论C变量可能存在的冒险
当A=0、B=0时
当A=0、B=1时
当A=1、B=0时
当A=1、B=1时
不存在冒险。

## Slide 19
2、卡诺图法
先将逻辑函数每一项在卡诺图中画出对应的圈，若圈相离或者相交则不会出现冒险；若有圈相切则会出现冒险。
例、判断
分析：
画卡诺图，将函数每一项都在卡诺图中画出对应的圈
如图所示，两个虚线圈相切，出现冒险，
且冒险条件为B=1、C=1
注意：冒险产生的条件和切线的联系

## Slide 20
3.3.3消除竞争冒险现象的方法
1.增加冗余项
在保证函数逻辑关系不变的前提条件下，增加一项使得函数在产生冒险的条件下，输出保持状态不变。
例、消除函数 中的竞争冒险。
分析：代数法分析得到
当A=1、B=1时， 出现冒险
原函数增加“AB”项变为 函数逻辑关系不发生变化，
且当A=1、B=1时，AB=1使得函数的状态保持“1”不变，不会出现尖峰脉 冲 ，从而消除竞争冒险。

## Slide 21
例、消除函数 中的竞争冒险。
分析：根据函数在卡诺图中圈出每项，
如图所示，虚线圈和两个实线圈分别相切。
产生竞争冒险的条件分别为：
A=0、B=1、C=0和A=0、B=1、D=1
增加冗余项 不改变逻辑关系，且在两个
产生冒险的条件下，由于 的存在使输出
状态保持“1”不变。
注意：卡洛图中 项所对应的圈将虚线圈和实线圈相连，消除了相切。

## Slide 22
2、接入滤波电容
利用电容充放电时间消弱尖峰脉冲
至阈值电压以下。
3、引入选通脉冲
利用选通脉冲，避开尖峰脉冲，使
输出理想结果。

## Slide 23
3.4几种常用的组合逻辑电路
3.4.1加法器
1、全加器
功能：如图，其中A、B为
加数，Ci为低位进位，Co为高位
进位，S为本位。
真值表：
函数：
A | B | CI | S | CO
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 24
2、串行进位加法器
按照加法运算顺序依次把低位的高位进位端连接到高位的低位进位端实现多位加法运算。
优点：设计思路简单
缺点：运算速度慢

## Slide 25
3、超前进位加法器
串行加法器被进位限制了运算速度，如果在运算过程中消除进位的影响则可以加快运算速度。
全加器函数：
设：
故GI和PI只由AI和BI两个加数决定，不受进位影响
则：
当I=0时 CI-1=C-1=0

## Slide 26
当I=1、2、3、4.......
依此类推，所有进位只受PI、GI、C-1影响，而且C-1=0，故而，SI也不受进位影响，从而加快运算速度。

## Slide 27
74ls283是一种典型的超前进位二进制并行加法器
例、试用一片74LS283和若干门电路设计一个代
码转换电路，将余三码转换为8421BCD码。
设计：
1、假设变量，规定逻辑状态，列真值表
设X3X2X1X0表示余三码，用Y3Y2Y1Y0
表示8421BCD码
2、逻辑图
X3 | X2 | X1 | X0 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 28
3.4.2数值比较器
两个数进行比较的组合逻辑电路称为数值比较器。
74LS85是典型的中规模集成电路数值比较器，
A3A2A1A0和B3B2B1B0为两个需要比较的
四位二进制数；A>B、A<B、A=B为级联
输入，用于功能扩展；FA>B、FA<B、
FA=B为输出，表示比较结果。

## Slide 29
比较器输入 |  |  |  | 级联输入 |  |  | 输出 |  | 
A3 B3 | A2 B2 | A1 B1 | A0 B0 | A >B | A <B | A =B | FA>B | FA<B | FA=B
A3 > B3 | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0
A3 < B3 | X | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 0
A3 = B3 | A3 > B3 | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0
A3 = B3 | A3 < B3 | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 0
A3 = B3 | A3 = B3 | A3 > B3 | X | X | X | X | 1 | 0 | 0
A3 = B3 | A3 = B3 | A3 < B3 | X | X | X | X | 0 | 1 | 0
A3 = B3 | A3 = B3 | A3 = B3 | A3 > B3 | X | X | X | 1 | 0 | 0
A3 = B3 | A3 = B3 | A3 = B3 | A3 < B3 | X | X | X | 1 | 0 | 1
A3 = B3 | A3 = B3 | A3 = B3 | A3 = B3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
A3 = B3 | A3 = B3 | A3 = B3 | A3 = B3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
A3 = B3 | A3 = B3 | A3 = B3 | A3 = B3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
其功能表如下：

## Slide 30
例、试用用两片74LS85实现两个8位二进制数的比较。
分析：
74LS85的功能为两个4位二进制数比较，对于8位二进制数比较可以将其分为高四位和低四位分别进行比较。
假设，两个8位的二进制数分别为： a=a7a6a5a4a3a2a1a0
b=b7b6b5b4b3b2b1b0
根据数据比较大小的特点，可以先比较高四位，a7a6a5a4>b7b6b5b4即
a>b；a7a6a5a4<b7b6b5b4即a<b；只有a7a6a5a4=b7b6b5b4时，a、b大小才由低四位比较决定。

## Slide 31
如图所示：74LS85（1）
用来比较高四位，
74LS85（2）用来比较
低四位。
当a7a6a5a4>b7b6b5b4或
a7a6a5a4<b7b6b5b4时芯片
(1)的A>B、A<B、A=B不
影响输出，比较结果由高
四位决定；
当a7a6a5a4=b7b6b5b4时，
输出由A>B、A<B、A=B决定，即由芯片2比较结果（即低四位比较结果）决定。

## Slide 32
3.4.3数据选择器
从一组输入信号中选出其中一个，实现这种功能的组合逻辑电路称为数据选择器又称多路选择器或多路开关。
74LS151芯片是8选1选择器。其中D7-D0输入信号，
A2A1A0数据选择控制端，EN使能端，Y输出。
功能表：
使能端 | 选择控制端 |  |  | 数据输入端 |  |  |  |  |  |  |  | 输出端
EN | A2 | A1 | A0 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Y
1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
0 | 0 | 0 | 0 | D0 | X | X | X | X | X | X | X | D0
0 | 0 | 0 | 1 | X | D1 | X | X | X | X | X | X | D1
0 | 0 | 1 | 0 | X | X | D2 | X | X | X | X | X | D2
0 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | D3 | X | X | X | X | D3
0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | D4 | X | X | X | D4
0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | D5 | X | X | D5
0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | D6 | X | D6
0 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | D7 | D7

## Slide 33
由功能表可得函数：
（其中mi是由选择控制端A2A1A0三个变量组成的最小项）
例、试用74LS151实现逻辑函数
分析：因为74LS151的功能函数为：
所以对函数F进行变换：

## Slide 34
若要使F=Y即要求mi=mi且mi和mi的系数也要相等，即
逻辑图：

## Slide 35
例 、试用两片74LS151实现16选1数据选择器。
分析：74LS151实现8选1，所以需要进行功能扩展。
利用EN扩展，如图
EN=0时（A0=0）通过A3A2A1在D15-D8中选择
一个信号输出；
EN=1时（A0=1）通过A3A2A1在D7-D0中选择
一个信号输出。
整个功能则是通过A3A2A1A0在D15-D0中选择
一个信号，实现16选1。

## Slide 36
3.4.4编码器
编码就是用二进制码来表示每个给定的信息符号，实现编码的电路叫编码器。
1.普通编码器
普通编码器在任何时刻只允许输入一个编码信号，否则输出将发生混乱。
如图，8线-3线编码器逻辑框图，每次输入I7-I0中只有一个
为“1”，并且有唯一对应的二进制码输出。

## Slide 37
功能表
输入 |  |  |  |  |  |  |  | 输出 |  | 
I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | Y2 | Y1 | Y0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 38
2、优先编码器
为了避免输出出现混乱，编码的时候需要对输入信号规定一个先后次序，即优先级别。在识别输入信号的时候，按照输入信号的优先级别依次进行编码的组合逻辑电路称为优先编码器。
优先编码器的输入信号可以同时有两个或两个以上有效，但必须规定输入信号的优先级别。
如图，优先编码器74LS148逻辑图
都是低电平有效

## Slide 39
功能表
输入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出 |  |  |  | 
1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1

## Slide 40
例、试用两片74LS148组成16线-4线优先编码器。
分析：如图所示，
当 中有信号有效时
74LS148（2）进行优先编码
此时 ，所以
74LS148（1）不能编码；
当 中无信号有效时
74LS148（2）进行优先编码
此时 ，所以
74LS148（1）开始优先编码；

## Slide 41
3.4.5译码器
译码是编码的逆过程，即把二进制数码还原成给定的信息符号，完成译码功能的电路叫译码器。
1.二进制译码器
如图所示，中规模集成电路3线-8线译码器74LS138
逻辑图。
为输入端； 为低电平有效的输出端；
为使能端，且 为低电平有效， 高电平有
效。

## Slide 42
功能表
输入 |  |  |  |  |  | 输出 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | S1 | A2 | A1 | A0 |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
X | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
X | X | 0 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 43
根据功能表，在使能端全部有效时可以写出3-8译码器的功能函数：
即

## Slide 44
例、用74LS138芯片实现逻辑函数 。
分析：
因为74LS138的功能函数为：
所以需要将逻辑函数L变换为74LS138的功能函数类似的形式。
若 则可以用74LS138的输出端（即 ）替代
即： 时有

## Slide 45
逻辑图

## Slide 46
例 、试用两片74LS138实现4线-16线译码器，
将输入二进制代码D3、D2、D1、D0译码为16个
高、低电平信号 - 。
分析：74LS138只有3个译码输入端，若要
实现4位二进制代码的译码则需要功能扩展。利
用3-8译码器的使能端对功能进行扩展。如：用
D3和 分别连接两个74LS138的使能端S1如图
所示。
D3=1时：
即

## Slide 47
当D3=0时：
即
如上图所示：
即

## Slide 48
2.二-十进制译码器
二-十进制译码器的逻辑功能是将输入的BCD码的10个代码译成10个高、低电平输出信号。74LS42是中规模集成电路二-十进制译码器。
功能表：
输入 |  |  |  | 输出 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A3 | A2 | A1 | A0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 49
3.七段显示译码器

## Slide 50
74LS48是常见的七段显示译码器
功能表：
十进制数或功能 | 输入 |  |  |  |  |  |  | 输出 |  |  |  |  |  |  | 字形
 |  |  | D | C | B | A |  | Ya | Yb | Yc | Yd | Ye | Yf | Yg | 
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
2 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
3 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
4 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
5 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
6 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
7 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
8 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
9 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
10 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
11 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
12 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
13 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
14 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
15 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 0 | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |