## Slide 1: 第7章 半导体逻辑器和可编程逻辑器件

## Slide 2: 内 容 提 要
概述
7.1
只读存储器(ＲＯＭ)
7.2
随机存储器(ＲＡＭ)
7.3
存储器的应用
7.4
可编程逻辑器件
7.5

## Slide 3: 重点和难点
１.只读存储器的工作原理和性能特点；
２.随机存储器的工作原理和性能特点；
３.存储器的应用；
4. 可编程逻辑器件

## Slide 4: 7.1 概述
存储器和可编程逻辑器件属于大规模集成电路范畴。 由于大规模集成电路集成度高，往往能将一个较复杂的逻辑部件或数字系统集成到一块芯片上，它的应用能有效地缩小设备体积、减轻设备重量、降低功耗、提高系统稳定性和可靠性，因而大规模集成电路在数字电路及计算机系统中得到广泛应用。

## Slide 5
存储器是用来存储微型计算机和某些数字系统工作时使用的信息（程序、数据和资料等）的器件。
存储器包含内存储器和外存储器。
外存能长期保存信息。内存指主板上的存储部件，用来存放当前正在执行的数据和程序，但仅用于暂时存放程序和数据，关闭电源或断电，数据就会丢失 。
存储器按存储介质划分有半导体存储器、磁存储器和光存储器。
本章主要讨论半导体存储器。

## Slide 6: 7.1.1 半导体存储器的特点与应用
用半导体器件来存储二值信息的大规模集成电路LSI(Large Scale Integration) 器件叫半导体存储器。其组成框图如图所示。
输入/出电路
I/O
输入/出控制

## Slide 7
特点：集成度高、存储密度大、速度快、功耗低、体积小、价格低和使用方便。
应用： 数字电路及计算机系统的内存。
用途：存储程序和数据、 实现任意逻辑函数、代码转换、字符发生器、波形发生器等等。

## Slide 8: 7.1.2 半导体存储器的分类
1、从存/取功能分
①只读存储器(Read-Only-Memory）
②随机读/写（Random-Access-Memory）
2、从工艺分
①双极型
②MOS型
名 称 | 类 型 | 特 点 | 使 用 场 合
半导体 存储器 | MOS型 | 集成度高、功耗小、价格低、工艺简单 | 对容量要求较高的场合，用作主存储器
 | 双极型 | 工作速度快、功耗高、价格较高 | 对速度要求较高的场合，用作高速缓冲存储器

## Slide 9: 7.1.3 半导体存储器的主要技术指标
半导体存储器的主要技术指标有存储容量和存取时间、功耗、集成度和价格等。
1. 存储容量指存储器所能存放二进制信息的总量，常用“字数×位数”来表示。容量越大，表明能存储的二进制信越多。
2. 存取时间指进行一次(写)存或(读)取所用的时间，一般用读(或写)的周期来描述。读写周期(存取周期)指连续两次读(或写)操作的最短时间间隔，读写周期包括读(写)时间和内部电路的恢复时间。读写周期越短，则存储器的存储速度越高。
3.功耗反映了半导体存储器耗电的多少。

## Slide 10: ７.2 只读存储器( ＲＯＭ)
ROM
PROM
EPROM
E2PROM
掩膜ROM

## Slide 11: 7.2.1 ＲＯＭ 的结构
ＲＯＭ 的结构如图７-１所示。主要由地址译码器、存储矩阵和输出缓冲器３部分构成。
图７-１ ＲＯＭ 的结构框图

## Slide 12: ７.2.2 掩模只读存储器
掩模ＲＯＭ 采用掩模工艺制作，其中存储的数据由制作过程中使用的掩模板决定。用户按照使用要求确定存储器的存储内容，存储器制造商根据用户的要求设计掩模板，利用掩模板生产出相应的ＲＯＭ。因此，掩模ＲＯＭ 在出厂时内部存储的数据在制作时已经确定，已固化在芯片内部，使用时内容无法更改，只能读出其中的数据。

## Slide 13: １.电路结构
ＲＯＭ 的电路结构包含存储矩阵、地址译码器和输出缓冲器三个组成部分。如图７-２(ａ)所示是一个２ 线－４ 线地址译码器和一个４×４ 的二极管存储矩阵组成。在存储矩阵里，行线称为字选择线，列线称为位选择线。在字选择线与位选择线相交处是存储单元。存储单元由二极管构成。 为简化起见，图７-２ 中未画出输出缓冲器。
图７-２ ４×４ 二极管ＲＯＭ 原理图

## Slide 14: ２.工作原理
当输入一组地址码时，在ROM的输出端就可读出该地址码对应的存储内容。每一组地址码都有一个4位的字和它对应。如在图7-2(a)中，当A1A0=00时，则字线W0=1，其他字线都为0，这时和W0相连的3个二极管导通，位线D3=l、D1=1、D0=1，而D2为0，输出端得到D3D2D1D0=1011一组数据，以此类推。
图7-2 4×4二极管ROM原理图

## Slide 15
地 址 |  | 字 线 |  |  |  | 数 据 内 容 |  |  | 
A1 | A0 | W0 | W1 | W2 | W3 | D0 | D1 | D2 | D3
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
表7-1 ROM地址与输出的对应关系

## Slide 16
字线和位线的每一个交叉处对应于存储单元中的一位。交叉处接有二极管的相当于存储l，没有接二极营的相当于存储0。读取信息时，若字线为高电平。与之相连的二极管导通，则对应的位线输出高电平1，没有二极管的位线则输出低电平0。图7-2(a)中的存储矩阵部分可用如图7-2(b)所示的简化阵列图来表示，字线和位线交叉处的圆点“·”代表接有二极管(或MOS管、晶体管)，存储信息1，没有圆点的表示存储0。
常用存储单元的数量和位数的乘积表示存储器容量，写成“字数×位数=存储容量”，对于如图7-2所示的ROM来说，其存储容量为4×4=16位。

## Slide 17: 7.2.3 可编程ROM（PROM）
总体结构与掩模ROM一样，但存储单元不同

## Slide 18: 7.2.4 可擦除可编程ROM（EPROM）
总体结构与掩模ROM一样，但存储单元不同
1、紫外线可擦除可编程ROM（UVEPROM）

## Slide 19
为克服UVEPROM擦除慢、操作不便的缺点，采用FLOTOX（浮栅隧道氧化层MOS管）
(a)结构示意图 (b)图形符号 (c) 存储单元
2 电可擦除可编程ROM

## Slide 20
3 快闪存储器(Flash Memory)
是一类非易失性存储器NVM(Non-Volatile Memory)，即使在供电电源关闭后仍能保持片内信息。相对传统的EEPROM芯片，该类芯片可以用电气方法快速地擦写.由于快擦写存储器不需要存储电容器，故其集成度更高，制造成本较低。
闪速存储器的结构类似于EPROM和EEPROM，同为双栅极 MOS 管结构。两个栅极为控制栅和浮置栅。闪速存储器的隧道氧化物层较EEPROM的更薄。
闪速存储器的擦除方法与EEPROM相似，利用“隧道效应”。而编程方法有 FN（Fowler-Nordheim）隧道效应法和 CHE（Channel HotElectron，沟道热电子）法两类。在编程和擦除时，闪速存储器可一次对多个存储单元同时完成，因而闪速存储器的存取速率比 EPROM、EEPROM 快。

## Slide 21: 7.3 随机存取存储器（RAM）
随机存储器RAM（Random Access Memory）由于能够在存储器的任意一个单元进行读或写，所以又称为随机读/写存储（RWR，Read Write Memory）。
优点：读、写方便，使用灵活；
缺点：存储的信息不是永久性的，存储器电路断电后，RAM原先所保存的数据将全部丢失。
应用：RAM主要用来微控制器在运行过程中的临时性的输入/输出数据、中间结果以及作为堆栈。
分类：RAM可以分为静态存储器(SRAM)和动态存储器(DRAM)。

## Slide 22
图７-5 ＲＡＭ 的结构框图

## Slide 23: 7.2.1 静态RAM的原理
1. SRAM存储电路
SRAM存储单元的每一位是在静态触发器的基础上附加门控管而构成的，图7-6是用N沟道增强型MOS管组成的静态存储电路。其中T1～T4构成基本RS触发器，用于记忆一位二进制代码。T5、T6为存储电路的控制门，由行选择线Xi控制。Xi=1时，T5、T6导通，存储电路与位线接通；Xi=0时，T5、T6截止，存储电路与位线隔离。T7、T8是列存储电路的公共控制门，用于控制位线和数据线的连接状态，由列选择线Yj控制。显然，当位选信号Xi和列选信号Yj都为高电平，T5～T6均导通，触发器与数据线接通，存储电路才能进行数据的读或写操作。静态RAM靠触发器保存数据，只要不断电，数据就能长久保存。

## Slide 24
图7-6 6管MOS静态存储器

## Slide 25
2 SRAM的结构及工作原理
静态随机存储器(SRAM)通常由地址译码器、读/写控制电路、片选控制和存储矩阵等部分组成，如图7-7所示。存储矩阵由许多存储单元排列而成，每个存储单元能存储1位二进制数据(1或0)。在译码器和读/写控制电路的控制下，既可写入1或0，又可将所存储的数据读出。地址译码器一般都分成行地址译码器和列地址译码器两部分。读/写控制电路用于对电路的工作状态进行控制。

## Slide 26
工作原理：
当 =1时，G1和G2被封锁，都输出低电平0，三态门G3、G4和G5为高阻态，使I/O端和存储器内部隔离，不能进行读/写，这时称存储器未被选中。当 =0时，存储器被选中，这时可根据读/写(R/W )信号进行操作，如R/ 为1，G1输出0，G4、G5为高阻态，而G 2输出1，三态门G3开通，数据D经G3送到I/O端读出，完成读操作；如R/ 为0，G2输出0，G3为高阻态，而G1输出1，三态门G4、G5开通，I/O端输入的数据以互补形式出现在存储器内部数据线上，并存入被选中的存储单元，完成写操作。
图7-8 片选与读/写控制电路

## Slide 27: 7.4 存储器应用
存储器大量用于计算机等数字系统中, 用来存放程序、数据、指令、字符及汉字库等二进制信息, 此外还可以应用到其他一些逻辑设计中, 如实现逻辑函数、代码转换、数学函数表、字符发生器、波形发生器等。

## Slide 28
1实现逻辑函数
以PROM为例来介绍逻辑函数的实现。对于ROM的地址代码看成是n个输入变量，每一个数据输出端都可以看成输入变量的逻辑函数，因此ROM可以用来实现各种组合逻辑函数，尤其是多输出函数。
用ROM实现组合逻辑电路或逻辑函数时，首先需要列出逻辑函数的真值表或标准与或表达式，然后画出符号矩阵图。

## Slide 29
用ROM 实现组合逻辑电路或逻辑函数时的步骤：
(1) 根据逻辑函数的输入、输出变量数，确定ROM容量，选择合适的ROM。 (2) 列出该函数的真值表，写出逻辑函数的最小项表达式，将输入变量作为地址输入变量，字线与最小项相对应，位线作为逻辑函数的输出。 (3) 将全部最小项相或，由真值表对应画出或阵列（存储矩阵）。

## Slide 30
【例7.1】用ROM实现1位二进制全加器。
解：全加器的逻辑真值表如表7.l.2所示，A、B为两个加数Ci-1为低位的进位，S为本位的和，Ci为本位往高位的进位。
表7.2 全加器真值表
由真值表7.2可写出输出函数的最小项之和的表达式
(7.1.1)
(7.1.2)
Ci =∑m(3、5、6、7）

## Slide 31
根据最小项表达式(7.4.1)和式(7.4.2)画出全加器ROM的阵列图如图7.9所示。
图7.9 全加器ROM阵列图

## Slide 32
2. 代码转换器
代码转换器是将一种代码转换成另一种代码的电路。通过具体例子介绍如何用PROM实现代码转换的方法。将欲转换的m位代码送到PROM的地址码输入端，通过PROM输出n位转换后的代码。显然，PROM的存储单元中应按代码转换的真值表存储相应的值(0或1)便可实现各种代码之间的转换。

## Slide 33
【例7.2】用PROM实现4位自然二进制码与循环码转换电路。
解：（1）根据题意写出真值表。
（2）根据真值表写出输出函数的最小项之和的表达式。
二进制码 |  |  |  | 选中字线 | 循环码 |  |  | 
B3 | B2 | B1 | B0 | Wi | G3 | G2 | G1 | G0
0 | 0 | 0 | 0 | W0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | W1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | W2 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | W3 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | W4 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | W5 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | W6 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | W7 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | W8 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | W9 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | W10 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | W11 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | W12 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | W13 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | W14 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | W15 | 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 34
（3）画出ROM阵列图。
可用 4 位地址、4 位数据的 ROM 实现此转换的电路。根据最小项表达式画出4位二进制码转换为循环码PROM的阵列图，如图7-12所示。将二进制码 B3B2B1B0连接ROM 的地址线，由 ROM 的输出数据线得到循环码 G3G2G1G0。

## Slide 35
3. 字符发生器
用PROM可以非常简便地产生中、外文字符或简单图案，因而在宣传、信息报导以及广告行业获得广泛应用。如果与单片机结合起来使用，则能实现快速更改信息内容或者循环显示多幅广告。
图7-13为显示字符“R”的原理图。

## Slide 36
4. 波形发生器
波形发生器是用来产生一种或多种特定波形的装置。波形可以是正弦波、方波、三角波和锯齿波等。目前, 通常是用存储器为核心的数字集成电路来实现波形发生器, 其实现原理如下图所示。
图7-14 波形发生器框图

## Slide 37
5.RAM与微型计算机系统的连接
微型计算机系统一般将其系统总线分为地址总线、数据总线和控制总线3组。RAM与微机系统连接时，将RAM的地址线与微机系统的地址总线依次相连，RAM的数据线与系统数据总线依次相连，RAM的读/写控制线与系统控制总线中有关读/写的控制线相连，如图7-15所示。
图7-15
RAM与微机连接示意图

## Slide 38
6. 存储芯片的扩展
在实际应用中，常常需要大容量RAM。当一片RAM不能满足存储器容量要求时，就需要进行扩展，把多片RAM组合起来，形成一个大容量的存储器。
（1）存储器位扩展方式
RAM芯片每个单元的位数通常设计成1位、4位、8位等，当系统实际所需数据位超过芯片提供位数时，需要对RAM进行位扩展。
扩展的法是将多片存储器的地址线、读/写控制线和片选线全部并联在一起，而将其数据线分别引出接到存储器不同位的数据总线上。图7-16为用2片2114(1K×4位)静态RAM组成的1K×8位存储器的框图。

## Slide 39
图7-16 位扩展连接图

## Slide 40
（2）存储器字数的扩展
当芯片的位数够用，而存储单元数不足时，就需要将多个芯片连接起来，进行字扩展以满足大容量存储的需要。
字扩展的方法是将各个芯片的数据线、地址线和读/写控制线分别并联在一起，将高位地址线中的一部分或全部通过译码器译码，译码器的输出端分别接到各存储器的片选端。
图7-17
字扩展连接图

## Slide 41: （3）字和位同时扩展
如果一片RAM或ROM的位数和字数都不够用，就需同时采用位扩展和字扩展方法，用多片器件组成一个大的存储器系统，以满足存储容量的要求。
在字、位同时扩展情况下, 一般先进行位扩展, 然后再对位扩展后的RAM 进行字扩展。下图是将4 片1K×4 位RAM 扩展成2K×8 位RAM 的连接图。

## Slide 42: 7.5 可编程逻辑器件
从逻辑功能上可将数字集成电路分为通用型和专用型两类。
通用型：的逻辑功能都比较简单，且固定不变。
专用集成电路：一般用量小，设计和制造成本高，周期长。
可编程逻辑器件(Programmable Logic Device，PLD)的研制成功为解决这个矛盾提供一条比较理想的途径。
具有集成度和功能密度高、设计灵活方便、效率高、可靠性高、保密性强、数字系统的体积和成本降低、开发周期缩短优点，发展速度十分迅猛。目前，由用户编程就可获得板级，甚至系统级芯片，所以应用领域日渐扩大，已经成为设计数字系统的首选器件。

## Slide 43: 7.5.1 PLD器件概述
PLD是20世纪70年代发展起来的一种新型逻辑器件。
它主要是一种“与或”两级结构的器件，其最终逻辑结构和功能由用户编程决定。
PLD器件包括PROM、GAL等多种结构。
1．PLD器件的发展概况
第一个PLD器件即可编程只读存储器(PROM)，于20世纪70年代初期制成。至今已经历四个个发展阶段。

## Slide 44
2．PLD的特点
减少系统的硬件规模：单片PLD器件所能实现的逻辑功能大约是SSI／MSI逻辑器件的4～20倍
增强逻辑设计的灵活性
缩短系统设计周期
简化系统设计，提高系统速度
降低系统成本
典型可编程逻辑器件PLD中的与阵列（地址译码器）不可编程，或阵列（存储矩阵）可编程。

## Slide 45: 7.5.2 PLD的基本结构
目前生产和使用的PLD产品主要有可编程阵列逻辑(Programmable Array Logic，PAL)、通用阵列逻辑 (Generic Array Logic，GAL)、可擦除的可编程逻辑器件 (Erasable Programmable Logic Device，EPLD)、复杂的可编程逻辑器件 (Complex Programmable Logic Device，CPLD)和现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array，FPGA)等几种类型。

## Slide 46
典型的PLD一般由与阵列、或阵列、起缓冲驱动作用的输入逻辑和输出逻辑组成，其通用结构框图如图7-19所示。
图7-19 PLD的通用结构

## Slide 47: 7.5.3 PLD的电路表示
1. 输入输出缓冲器的逻辑表示
PLD的输入输出缓冲器常用结构有互补输出和三态输出两种形式，缓冲器可增强其驱动能力，如图7-20所示。
图7-20 PLD缓冲器表示方法

## Slide 48
2. PLD阵列交叉点的逻辑表示
PLD中阵列上交叉点连接方式有3种表示方法，如图7-21所示。交叉点上的“·”表示固定连接，不可编程；“×”表示用户可编程连接；无任何标记则表示不连接或是擦除单元。
图7-21 PLD的连接点表示符号

## Slide 49
3. 基本门电路的PLD表示方式
下面两幅图将给出几种基本门在PLD表示法中的表示形式。一个三输入与门在PLD表示法中的表示如图7-22 所示，F=ABC，通常把A、B、C称为输入项，F称为乘积项(简称积项)；一个三输入或门如图7-23所示，其中F=A+B+C。
图7-22 与门表示法 图7-23 或门表示法

## Slide 50: 7.5.4 PAL
可编程阵列逻辑PAL属于一次性可编程逻辑器件，它主要由可编程的与逻辑阵列、不可编程的或逻辑阵列和输出电路三部分组成，如图7-24所示。
图7-24
PAL的电路结构图

## Slide 51
常用的PAL结构大致分成专用输出结构、可编程I/O结构、寄存器输出结构、异或输出结构、带反馈的寄存器输出结构等几种类型。
1 专用输出结构
专用输出结构是最简单的一种与或输出结构，又称为基本组合输出结构，它的输出端是一个与或门，只能用来实现简单的组合逻辑函数功能，如图7-25所示。
图7-25
专用输出结构

## Slide 52
2 可编程I/O结构
专用输出结构只能实现简单的组合逻辑电路。如果希望输出端同时能够作为输入端使用，就需采用可编程I/O结构，如图7-26所示。
图7-26 可编程I/O结构句

## Slide 53
3) 寄存器输出结构
寄存器输出结构是PAL器件的高端产品，在或门和三态门之间串进了一个由D触发器组成的寄存器，同时，触发器的状态又经过互补输出的缓冲器反馈到与逻辑阵列的输入端，如图7-27所示。
图7-27 寄存器输出结构

## Slide 54
4) 异或输出结构
异或输出结构型PAL的电路结构7-28所示。它的电路结构与寄存器输出结构类似，只是在与一或逻辑阵列的输出端又增设了异或门。
图7-28 异或型输出结构

## Slide 55: 本章小结
半导体存储器多种类型:
从读、写的功能上可分为ROM和RAM两大类，绝大多数属于MOS工艺制成的大规模数字集成电路。
根据存储单元电路结构和工作原理的不同，又将ROM分为掩模ROM、PROM、EPROM、EZPROM、闪速存储器等几种类型；将RAM分为静态RAM和动态RAM两类。掌握各种类型半导体存储器在电路结构和性能上的不同特点，为合理选用这些器件提供理论依据。

## Slide 56
PLD设计数字系统的优点：
(1) 减小系统体积。
(2) 增强逻辑设计的灵活性和设计效率。
(3) 提高系统处理速度和可靠性。

## Slide 57
Thank You !
www.themegallery.com