## Slide 1: 第6章 指令系统及汇编语言 程序设计

## Slide 2: 6.1 指令系统的基本概述
6.1.1 指令与程序
计算机的所有工作就是执行程序，而程序是为求解某一问题或进行某项工作的若干条指令的有序集合。所谓指令，是指示计算机进行某一工作的命令，在计算机中用二进制代码表示。它要告诉计算机做什么，怎么做，其格式如图6.1所示，一般至少包括两个部分，即操作码域和操作数域。
图6.1 指令的基本格式
操作码域用来说明指令的类型与功能，比如加法指令、减法指令、存储器读/写指令或数据输入/输出指令等。

## Slide 3: 6.1 指令系统的基本概述
操作数域也称为地址域，用来说明参加操作的数据在什么地方及操作结果存放到什么地方。
通常，表示一条指令的二进制数称为指令字，按其长度分为单字节、双字节、三字节以至四字节指令等。按其操作数的个数又分为无操作数、单操作数、双操作数以至三操作数指令，也称为无地址、一地址、二地址以至三地址指令。其中存放结果的称为目的操作数或目的操作数地址，简称为目的地址。其它称为源操作数或源操作数地址。一台计算机全部指令的集合称为该计算机的指令系统。不同的计算机有不同的指令系统。

## Slide 4: 6.1 指令系统的基本概述
其中用二进制代码表示指令系统的语言称为机器语言，用机器语言编写的程序称为机器语言程序。比如下面是某计算机中的两条指令。其中第一条指令是把数值20H送入寄存器CL中；第二条是加法指令，把累加器AL中的数与寄存器CL中的数相加，结果在AL中。
10110001 00100000
00000010 11000001
这种用机器语言编写的程序，CPU可以直接识别并执行。

## Slide 5: 6.1 指令系统的基本概述
6.1.2 汇编语言程序
从以上举例可以看出，机器语言程序不易编写、阅读和理解。为此人们用英文单词或其缩写字母表示指令，比如用ADD、SUB、MUL、DIV、MOV分别表示加、减、乘、除和传送等操作。这些英文单词或缩写字母，称为助记符。这种用助记符表示指令系统的语言称为汇编语言，其指令称为汇编语言指令。用汇编语言编写的程序，称为汇编语言程序。一条汇编语言指令对应一条机器语言指令，因此汇编语言指令实际上是机器指令的符号化表示。例如上一节的机器语言程序可用如下汇编语言指令来表示。

## Slide 6: 6.1 指令系统的基本概述
MOV CL，20H
ADD AL，CL
又如在某计算机上计算1到10的累加和的程序如下：
A 2060H
MVRD R1，0000 ；置累加和的初值为0
MVRD R2，000A ；最大的加数
SUB R3，R3 ；预置参加累加的数为0
(2065H) INC R3 ；得到下一个参加累加的数
ADD R1， R3 ；累加计算
CMP R3， R2 ；判断是否累加完
JRNZ 2065 ；未完，开始下一轮累加
RET

## Slide 7: 6.1 指令系统的基本概述
上述R1、R2、R3表示寄存器，A是Debug命令，使程序存储在以2060H为起始地址的存储器区域中。与机器语言相比，这种程序易于编写、识别和理解。但是必须转换成机器语言，CPU才能被识别和执行。这一转换过程称为汇编，由专门的程序来进行，这种程序称为汇编程序。通常，人们把用汇编语言编写的程序称为源程序，经汇编而生成的机器语言程序称为目标程序或目标代码。汇编过程如图6.2所示。
图6.2 汇编过程

## Slide 8: 6.1 指令系统的基本概述
在汇编语言中，除了基本指令系统外，还有一些用来说明汇编过程，或对汇编过程进行辅助说明的指令，称为伪指令。由于汇编语言与机器语言的指令一一对应，因此执行速度快，常用来设计一些对实时性要求较高的程序。

## Slide 9: 6.1 指令系统的基本概述
6.1.3 指令系统的设计要求与分类
1．指令系统的设计要求
从使用和管理的角度来看，任何一种计算机的指令系统，一般都分成两部分。一部分是提供给一般用户的指令，例如算术逻辑运算指令、传送类指令、控制转移类指令，以及常用系统管理指令等。另一部分是系统管理员使用的指令，一般不提供给普通用户使用，因此也称为特权指令。例如专用I/O指令、停机等待指令、存储器保护指令、系统状态控制以及诊断指令等。

## Slide 10: 6.1 指令系统的基本概述
一般指令与计算机硬件同时设计，除了与硬件系统配合外，还要考虑对编译程序的支持，以有利于编译程序的设计，使高级语言源程序易于翻译成机器语言程序。为此，应注意以下4个方面的问题。
（1）正交性。又称为分离原则或互不干涉性，即指令代码中不同字段相互独立，互不相关。例如操作码、操作数、表示寻址方式的地址码，应当并行排列，互不重叠或交叉。
（2）规整性。是对类似的操作数有相同的规定。例如对于字操作数和字节操作数设置相同的运算规则和条件码；对于所有通用寄存器设置相同的使用原则，尽量不设置约束条件。

## Slide 11: 6.1 指令系统的基本概述
（3）对称性。使操作数或存放操作数的寄存器尽量具有对称性。例如能进行R1←R1R2运算，最好也能进行R2←R2R1运算；若设有X←A+B×C功能，最好也设有X←A×C+B功能。
（4）可扩充性。对于操作码的译码状态不要用完，适当留出一部分，以便以后扩充。例如有16条指令，操作码不应当仅用4位，而应当多用1～2位。

## Slide 12: 6.1 指令系统的基本概述
2．指令系统结构分类
指令系统体现的是计算机系统结构的基本属性，不同的系统结构配置不同的指令系统。随着计算机系统结构的发展，各种类型的指令系统层出不穷，很难用统一的标准进行分类。但是人们确定了几个原则，例如在CPU中存放操作数的部件，每条指令中操作数的个数，以及ALU指令的操作数能否存放在主存储器中等。
（1）按照CPU中存放操作数的部件，指令系统可分为累加器型、通用寄存器型和堆栈型。这种分类方式与ALU的结构密切相关。

## Slide 13: 6.1 指令系统的基本概述
累加器型，是在早期的计算机中常设有专用累加器。因此在二操作数指令中，有一个操作数可以隐含在累加器中。例如加法指令，被加数和结果在累加器中；减法指令，被减数和差在累加器中；I/O指令，通过累加器进行数据输入输出。
堆栈型，是把累加器隐含在堆栈的栈顶。运算时，源操作数必须压栈，运算结果也在栈顶。例如Intel 80x87采用的就是这种方式。

## Slide 14: 6.1 指令系统的基本概述
通用寄存器型，是针对专用累加器的不足发展而来的。在专用累加器型计算机中，所有运算和I/O操作都要通过累加器进行，因此累加器就成了提高计算机性能的瓶颈。为此，在后来人们设置了大量的寄存器，而且所有的寄存器都具备累加器的功能，因此称为通用寄存器型。在这类指令系统中，所有的通用寄存器都可以存放源操作数和目的操作数，都可以执行I/O操作。
三种类型指令系统的计算机如表6.3所示。以Z=X+Y的运算为例，各类计算机所使用的主要指令如表6.4所示。

## Slide 15: 6.1 指令系统的基本概述
表6.3 三种不同类型指令系统计算机
存放操作数的主要部件 | 机器型号 | 存放结果目的地址 | 访问显式操作数的过程
累加器 | PDP-8， MC 6809 | 累加器 | 存/取累加器
堆栈 | B5500/6500， HP 3000， Intel 80x87 | 堆栈 | 压栈/弹栈
通用寄存器 | IBM370， VAX-11， RISC机 | 寄存器或存储器 | 存/取寄存器或存储器

## Slide 16: 6.1 指令系统的基本概述
表6.4 三种类型计算机执行Z=X+Y所用的指令
堆栈结构 | 累加器结构 | 通用寄存器结构
PUSH X PUSH Y ADD POP Z | LOAD X ADD Y STORE Z | LOAD R1，X LOAD R2，Y ADD R1，R2 STORE Z，R1

## Slide 17: 6.1 指令系统的基本概述
（2）根据指令中操作数（或地址）的个数，指令可分为无操作数、单操作数、二操作数、三操作数、四操作数，以及多操作数等类型。也称为无地址、单地址、二地址、三地址、四地址及多地址指令。在表示操作数时有两种格式，一种是固定长度编码格式，另一种是用地址描述符表示的变字长编码格式。其示意图如图6.5所示。

## Slide 18: 6.1 指令系统的基本概述
图6.5 按操作数个数分类指令格式

## Slide 19: 6.1 指令系统的基本概述
（3）根据ALU指令的操作数能否存放在主存储器中，指令又分为两种类型：一种是ALU指令只能对通用寄存器中的数据进行操作，而不对存储器中的数据直接操作。另一种是允许ALU指令对存储器中的数据直接操作；其中又有两种，一种是存储器中只存放源操作数，另一种是存储器中可以存放源操作数，也可以存放目的操作数。概括起来，该类指令系统又可分为三种：
寄存器—寄存器型
寄存器—存储器型
存储器—存储器型

## Slide 20: 6.2 寻址方式
6.2.1物理地址与虚拟地址
在早期的计算机中，指令中的编程地址与实际存储器（包括I/O设备）地址一致，即CPU有多少位地址，就有多大的编程空间和实际物理空间。后来，随着计算机系统结构的发展，编程地址不再与实际主存地址保持一致。最初，实际地址空间大于编程空间，例如，Intel 8086有20位地址，实际主存地址空间为1MB，而编程地址空间仅为64KB；后来发展为编程地址空间远大于实际主存地址空间，例如，Intel 80486有32位地址，实际主存空间仅为4GB，而编程地址为64TB。由于64TB主存空间是虚构出来的（由软件实现，存储在外存中），因此称为虚拟存储器，其地址称为虚拟地址。而实际主存是指物理存储器，其地址称为物理地址。

## Slide 21: 6.2 寻址方式
6.2.2地址分配
在不同的计算机中，对字长有不同的设定，例如8位，16位，32位，甚至64位等。在许多微型计算机或高级语言教科书中，常把字长定义为16位，8位为半字长，32位为双倍字长。这里把字长定义为32位，16位为半字长，64位为双倍字长。 为了使数据存放规整，常以字节为单位编址。存放单字节数据时，起始地址可以是任意单元地址；对于双字节数据，从偶地址单元开始存放；四字节数据起始地址的末2位为00；八字节数据起始地址的末3位为000；十六字节数据起始地址的末4位为0000。

## Slide 22: 6.2 寻址方式
通常，把一个多字节数据的存储区域称为一个小段，多字节数据应当按段存放。
对于多字节数据，各种计算机的存放格式有所不同，可以低字节在前，高字节在后；也可以高字节在前，低字节在后。
例如，存放数据2A6890B3H，
其示意如图6.6所示。
图6.6 数据存放格式

## Slide 23: 6.2 寻址方式
6.2.3 寻址方式
在不同的计算机中，有不同的寻址方式。但是大体上可以划分为两种类型，一种是面向对象的寻址方式，另一种是面向地址的寻址方式。
所谓面向对象的寻址方式，主要是指面向寄存器、特殊存储器区域和堆栈等，由不同的指令来实现，其地址可以隐含说明，也可以显式说明。所谓面向地址的寻址方式，是按地址访问存储器或者I/O端口，其地址一般显式说明。这里主要介绍面向地址的寻址方式，有立即数、直接地址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、存储器间接寻址、寄存器自增/自减寻址、基址加变址寻址、相对（或带偏移）寻址等。而按地址，寻址方式可分为两种类型，即操作数寻址和转移地址寻址。

## Slide 24: 6.2 寻址方式
1. 操作数寻址方式
在操作数寻址方式中，常见的有以下7种，主要指源操作数的寻址方式。
1）立即数
立即数是指指令操作数域直接给出的是参加运算或进行某种操作的数据，又称即时数。它跟在操作码之后作为指令的一部分直接存放在代码段中，因此称为立即数，有8位、16位等形式。对于16位数据，低字节在先，高字节在后。

## Slide 25: 6.2 寻址方式
例如指令：
MOV AL，5 ；把立即数5传送到寄存器AL中
又如指令：
MOV AX，2790H；把立即数2790H传送到寄存器AX中
其中立即数只能是源操作数。这种寻址方式的优点是执行速度快，缺点是灵活性差，主要用来对寄存器或存储器赋值。

## Slide 26: 6.2 寻址方式
2）寄存器寻址
寄存器寻址是指指令操作数域给出的是存放操作数的寄存器。现代计算机都有大量的寄存器，操作数在寄存器中。与存储器寻址相比，执行速度快。例如指令：
MOV BX，AX； 把寄存器AX中的数传送到寄存器BX中
3）直接寻址
直接寻址是指指令操作数域给出的是存放操作数在存储器中地址。例如指令：
MOV BX，[2000H] ；

## Slide 27: 6.2 寻址方式
用方括号表示，其中2000H是操作数地址
4）寄存器间接寻址
寄存器间接寻址是指指令操作数域给出的是存放操作数地址的寄存器。例如指令：
MOV AX，[BX] ；用方括号表示，其中寄存器BX中数是操作数在存储器中的地址
5）寄存器相对寻址
寄存器相对寻址是指指令操作数域给出的是一个基址寄存器和一个偏移量，基地址寄存器中的基地址与偏移量相加，作为操作数地址。

## Slide 28: 6.2 寻址方式
例如指令：
MOV AX，DATA[DI] ；其中方括号中的DI是基址寄存器，DATA表示偏移量，DI中的数与偏移量DATA相加，其结果作为操作数地址
6）基址加变址寻址
基址加变址寻址是指指令操作数域给出一个存放基地址的基址寄存器和一个存放变址基值的变址寄存器，两寄存器中的数相加，其结果作为操作数的偏移地址。
例如指令：
MOV AX，[BX][DI] 或 MOV AX，[BX+DI]

## Slide 29: 6.2 寻址方式
其中方括号中的BX作为基址寄存器，DI作为变址寄存器，两寄存器中的数相加，其结果作为操作数地址
若设（BX）=2000H，（DI）=3000H，则5000H为操作数地址。
7）相对基址加变址寻址
相对基址加变址寻址是指指令操作数域给出一个存放基地址的基址寄存器、一个存放变址基值的变址寄存器和一个偏移量，两寄存器中的数及偏移量相加，作为操作数的地址。

## Slide 30: 6.2 寻址方式
例如指令：
MOV AX，MASK[BX][DI]
MOV AX，MASK[BX+DI]
MOV AX，[MASK+BX+DI]
若设（BX）=2000H，（DI）=1000H，MASK=0250H，则3250H为操作数地址。这种寻址方式为数组和表格的访问提供了方便。

## Slide 31: 6.2 寻址方式
除此之外，在有的计算机中还设有存储器间接寻址、寄存器自增/自减寻址等。所谓存储器间接寻址，是指令操作数域给出的是操作数在存储器中的地址的地址。
所谓寄存器自增/自减寻址是指寄存器间接寻址或基址加变址寻址后，寄存器或基址寄存器中的数自增/自减。这种寻址方式有利于访问数组和字符串类数据。

## Slide 32: 6.2 寻址方式
2. 转移地址寻址方式
这种寻址方式主要用来确定转移指令和子程序调用指令CALL的目标地址。在上述7种常见寻址方式中，除了立即数寻址之外，其余寻址方式都可用于转移指令寻址。其中相对寻址常用指令计数器PC作为基址寄存器，即相对于程序计数器PC的寻址。例如指令：
JMP NEXT ；直接寻址，其中NEXT表示符号地址，程序运行时必须赋值
JMP BX ；寄存器BX中的数作为转移地址，送入程序计数器PC

## Slide 33: 6.2 寻址方式
JMP 1000H[BX+SI]
；BX和SI中的数与1000H相加，其结果作为转移地址，送入程序计数器PC
又如指令：
JR DATA ；相对于程序计数器PC转移，偏移量是一个用补码表示的带符号数，其值与程序计数器PC中的当前值相加，结果作为转移地址；若偏移量是一个8位数，则转移范围为-128~+127

## Slide 34: 6.3 RISC技术
按照指令系统分类，计算机大致可以分为两类：复杂指令系统计算机（Complex Instruction Set Computer，CISC）和精简指令系统计算机（Reduced Instruction Set Computer，RISC）。CISC是CPU的传统设计模式，其指令系统的特点是指令数目多而复杂，每条指令的长度不尽相等；而RISC则是CPU的一种新型设计模式，其指令系统的主要特点是指令条数少且简单，指令长度固定。

## Slide 35: 6.3 RISC技术
1．CISC的产生和发展
计算机的指令系统最初只有很少一些基本指令，而其他的复杂指令全靠软件编译时通过简单指令的组合来实现。后来，越来越多的复杂指令被加入到了指令系统中，可用硬件实现复杂的运算。但是，一个新的问题很快就产生了：一个指令系统的指令条数受到指令操作码位数的限制，如果操作码为8位，那么指令条数最多为256条（28），而指令的宽度则是很难增加的。

## Slide 36: 6.3 RISC技术
聪明的设计师们想出了一种解决方案——操作码扩展：在指令格式中，操作码后面跟的是地址码，而有些指令是用不着地址码或只用少量位数的地址码的，那么就可以把操作码扩展到地址码的位置，使操作码的位数得以增加。
举个简单的例子，如果一个指令系统的操作码为2位，那么可以有00、01、10、11四条不同的指令。现在把11作为保留，把操作码扩展到4位，那么就可以有00、01、10、1100、1101、1110、1111七条指令，其中1100、1101、1110、1111这四条指令的地址码部分必须减少两位。

## Slide 37: 6.3 RISC技术
然后，为了达到减少地址码这一操作码扩展的先决条件，设计师们又发明了各种各样的寻址方式，如基址寻址、相对寻址等，以最大限度地压缩地址码长度，为操作码留出空间。
于是，CISC指令系统逐渐形成。大量的复杂指令、可变的指令长度、多种寻址方式是CISC的特点，也是CISC的缺点，因为这些都大大增加了译码的难度，而在高速硬件迅猛发展的今天，复杂指令所带来的速度提升早已不及在译码上所浪费的时间了。

## Slide 38: 6.3 RISC技术
2．RISC的产生
1975年，IBM的设计师John Cocke研究了当时的IBM 370 CISC系统，发现其中仅占总指令数20%的简单指令却在程序调用中占据了80%，而占指令数80%的复杂指令却只有20%的机会被调用到。由此，他提出了RISC的概念。
第一台RISC计算机于1981年在美国加州大学伯克利分校问世。20世纪80年代末开始，各家公司的RISC CPU如雨后春笋般出现，占据了大量的市场。到了20世纪90年代，x86的CPU（如Pentium）也开始使用先进的RISC技术。

## Slide 39: 6.3 RISC技术
3．RISC的特点
RISC的主要特点是指令长度固定，指令格式和寻址方式种类少，大多数是简单指令且都能在一个时钟周期内完成，易于设计超标量与流水线，寄存器数量多，大量操作在寄存器之间进行。
RISC体系结构的基本思想：针对CISC指令系统指令种类太多、指令格式不规范、寻址方式太多的缺点，通过减少指令种类、规范指令格式、简化寻址方式，方便处理器内部的并行处理，提高VLSI器件的使用效率，从而大幅度地提高处理器的性能。

## Slide 40: 6.3 RISC技术
RISC的目标决不是简单的缩减指令系统，而是使处理器的结构更简单，更合理，具有更高的性能和执行效率，同时降低处理器的开发成本。
由于RISC指令系统仅包含最常用的简单指令，因此，RISC技术可以通过硬件优化设计，把时钟频率提得很高，从而实现整个系统的高性能。同时，RISC技术在CPU芯片上设置大量寄存器，用来把常用的数据保存在这些寄存器中，大大减少对存储器的访问，用高速的寄存器访问取代低速的存储器访问，从而提高系统整体性能。

## Slide 41: 6.3 RISC技术
RISC的三个要素是：
（1）一个有限的简单的指令集。
（2）CPU配备大量的通用寄存器。
（3）强调对指令流水线的优化。
RISC的典型特征包括：
（1）指令种类少，指令格式规范：RISC指令集通常只使用一种或少数几种格式，指令长度单一（一般4个字节），并且在字边界上对齐，字段位置（特别是操作码的位置）固定。

## Slide 42: 6.3 RISC技术
（2）寻址方式简化：几乎所有指令都使用寄存器寻址方式，绝不出现存储器间接寻址方式，寻址方式总数一般不超过5个。其他更为复杂的寻址方式，如间接寻址等，则由软件利用简单的寻址方式来合成。
（3）大量利用寄存器间操作：RISC强调通用寄存器资源的优化使用，指令集中大多数操作都是寄存器到寄存器的操作，只有取数指令、存数指令访问存储器，指令中最多出现RS型指令，绝不出现SS型指令。因此，每条指令中访问的主存地址不会超过1个，访问主存的操作不会与算术操作混在一起。

## Slide 43: 6.3 RISC技术
（4）简化处理器结构：使用RISC指令集，可以大大简化处理器中的控制器和其他功能单元的设计，不必使用大量专用寄存器，特别是允许以硬连线方式来实现指令操作，以期更快的执行速度，而不必像CISC处理器那样使用微程序来实现指令操作。因此，RISC处理器不必像CISC处理器那样设置微程序控制存储器，从而能够快速地直接执行指令。
（5）便于使用VLSI技术：随着LSI和VLSI技术的发展，整个处理器（甚至多个处理器）都可以放在一片芯片上。

## Slide 44: 6.3 RISC技术
RISC体系结构为单芯片处理器的设计带来很多好处，有利于提高性能，简化VLSI芯片的设计和实现。基于VLSI技术，制造RISC处理器的工作量要比CISC处理器小得多，成本也低得多。
（6）加强处理器的并行能力：RISC指令集非常适合于采用流水线、超流水线和超标量技术，从而实现指令级并行操作，提高处理器的性能。目前常用的处理器的内部并行操作技术，基本上都是基于RISC体系结构而逐步发展和走向成熟的。
（7）RlSC技术的复杂性在于它的优化编译程序，因此软件系统开发时间比CISC机器要长。

## Slide 45: 6.3 RISC技术
4．RISC与CISC的主要特征对比
RISC与CISC的主要特征对比如表6.7所示。
表6.7 RISC与CISC的主要特征对比
比较内容 | CISC | RISC
指令系统 | 复杂、庞大 | 简单、精简
指令数目 | 一般大于200 | 一般小于100
指令格式 | 一般大于4种 | 一般小于4种
寻址方式 | 一般大于4种 | 一般小于4种
指令字长 | 不固定 | 等长
可访存指令 | 不加限制 | 只有取数、存数指令
各种指令的使用频率 | 相差很大 | 相差不大
各种指令的执行时间 | 相差很大 | 绝大多数在一个周期内完成
优化编译实现 | 很难 | 较容易
程序源代码长度 | 较短 | 较长
控制器实现方式 | 绝大多数为微程序控制 | 绝大多数为硬连接线控制
软件系统开发时间 | 较短 | 较长

## Slide 46: 6.4 指令系统举例
每一台计算机都有自己的指令系统，这里仅以80x86为例说明其指令系统及汇编语言程序设计。
6.4.1 80x86指令系统
在80x86指令系统中，按功能指令可分为6种类型，即数据传送指令、算术运算指令、逻辑运算指令、串操作指令、程序控制指令和处理器控制指令。由于在80x86微处理器中对于主存储器分段管理，因此设有段寄存器。
图6.8存储器
物理地址

## Slide 47: 6.4 指令系统举例
主存物理地址是段寄存器中的数左移4位与寻址方式中给出的16位地址相加而得到的20位地址，如图6.5所示。对于涉及存储器的指令在访问存储器时，都涉及到段寄存器。因此在访问存储器时，段寄存器中的值必须设定。对于16位微处理器，段寄存器有CS、DS、ES和SS，各16位。其中CS是代码段寄存器，DS是数据段寄存器，ES是附加段寄存器，SS是堆栈段寄存器，用来存放各段的段起始地址。
这里，如果没有特别说明，字长为16位；32位为双倍字长。

## Slide 48: 6.4 指令系统举例
对于32位微处理器，设置了6个段寄存器，CS、DS、ES、SS、FS和GS，用来存放选择符，借以在段描述符表中选择段描述符，以确定段起始地址。字长为32位。
1. 数据传送指令
数据传送类指令用于寄存器、存储器或输入输出端口之间传送数据或地址，共有14条，分为4种类型：通用数据传送指令、地址传送指令、标志寄存器传送指令和输入输出指令。

## Slide 49: 6.4 指令系统举例
1）通用数据传送指令
（1）传送指令MOV
格式：MOV DST，SRC
功能：DST←（SRC）
说明：DST表示目的操作数地址，SRC表示源操作数地址，其中目的操作数不能是立即数、CS和IP寄存器；两存储器单元之间和两个段寄存器之间不能直接传送；立即数不能直接传送到段寄存器；允许段跨越，不影响标志位。

## Slide 50: 6.4 指令系统举例
例如指令：
MOV AX，DX；把寄存器DX中的16位数传送到寄存器AX中
MOV AL，ES:[BX] ；把段寄存器ES和寄存器BX所指定单元中的8位数传送到寄存器AL中
MOV AL，ADD1 ；ADD1表示地址，把该地址单元中的8位数传送到寄存器AL中
MOV ADD2，AL ；把寄存器AL中的8位数传送到地址ADD2所指定的存储器单元中

## Slide 51: 6.4 指令系统举例
MOV AX，DAT1 ；DAT1表示立即数，把立即数传送到寄存器AX中
MOV DS，AX ； 把寄存器AX中的数传送到段寄存器DS中
MOV BX，[0320H] ；这里默认段寄存器DS，把DS和直接地址0320H所指定单元中的16位数传送到寄存器BX中
（2）堆栈操作指令
压栈指令PUSH
格式：PUSH SRC

## Slide 52: 6.4 指令系统举例
功能：SP←（SP）-2，（SP）+1，（SP）←（SRC）
弹栈指令POP
格式：POP DST
功能：DST←（（SP）+1，（SP）），SP←（SP）+2
堆栈操作指令以字为单位，可以使用除立即数以外的其它寻址方式，允许段跨越；PUSH CS 合法，但POP CS非法；不影响状态标志位。

## Slide 53: 6.4 指令系统举例
例如指令：
PUSH CS ；把段寄存器CS中的16位数压入堆栈
POP DS ；弹栈，把弹出的16位数送入段寄存器DS中
（3）交换指令XCHG
格式：XCHG OPR1，OPR2
功能：（OPR1）↔（OPR2）
说明：XCHG指令不适用段寄存器和立即数，不允许两存储器单元直接交换，两操作数可以是8位或16位。允许段跨越，不影响状态标志位。

## Slide 54: 6.4 指令系统举例
例如指令：
XCHG AL，BL ；两8位寄存器中的数交换
XCHG AX，SS:[SI] ；寄存器AX与存储器单元中的16位数交换
（4）换码指令XLAT
格式：XLAT OPR 或 XLAT
功能：AL←（（BX）+（AL））
也称为查表指令，OPR表示表格中的地址，BX存放表格首地址，AL存放待查值（偏移量），查得结果送AL中，不影响状态标志位。

## Slide 55: 6.4 指令系统举例
2）地址传送指令
（1）有效地址送寄存器指令LEA
格式：LEA REG，SRC
功能：REG←SRC
将源操作数的有效地址传送到指定寄存器REG中；目的寄存器为16位通用寄存器，源操作数可以是除立即数和寄存器寻址以外的其它寻址方式；允许段跨越；不影响状态标志位。
例如指令：

## Slide 56: 6.4 指令系统举例
LEA BX，DATA ；DATA表示存储器单元，把该单元的偏移地址送入寄存器BX中
（2）指定寄存器与段寄存器DS置数指令LDS
格式：LDS REG，SRC
功能：REG←（SRC），DS←（SRC+2）
把存储器中连续两个字单元中的数据传送到指定寄存器和段寄存器DS中，不影响状态标志。例如指令：
LDS SI，[1508H] ；把DS和[1508H]所指定单元的字操作数送入寄存器SI，下一单元的字操作数送入段寄存器DS中。

## Slide 57: 6.4 指令系统举例
（3）指定寄存器与段寄存器ES置数指令LES
格式：LES REG，SRC
功能：REG←（SRC），ES←（SRC+2）
与指令LDS功能相同，段寄存器选择ES。例如指令：
LES DI，[DI]
3）状态标志寄存器传送指令
（1）状态标志寄存器低8位送AH指令LAHF
格式：LAHF
功能：AH←（PSW的低字节），不影响状态标志位。

## Slide 58: 6.4 指令系统举例
（2）寄存器AH送状态标志寄存器低8位指令SAHF
格式：SAHF
功能：PSW的低字节←（AH），影响状态标志寄存器的低8位，由装入的数值确定。
（3）状态标志寄存器压栈指令PUSHF
格式：PUSHF
功能：SP←（SP）-2，（SP）+1，（SP）←（PSW），不影响状态标志位。

## Slide 59: 6.4 指令系统举例
（4）状态标志寄存器弹栈指令POPF
格式：POPF
功能：PSW←（（SP）+1，（SP）），SP←（SP）+2，由装入的数确定状态标志寄存器的值。
4）输入输出指令
主要有两条，即输入指令IN和输出指令OUT，用以实现累加器AL或AX与外设端口之间的数据传送。

## Slide 60: 6.4 指令系统举例
（1）输入指令IN
格式：IN AL，PORT
IN AX，PORT
IN AL，DX
IN AX，DX
功能：AL←（PORT）
AX←（PORT+1，PORT）
AL←（（DX））
AX←（（DX）+1，（DX））

## Slide 61: 6.4 指令系统举例
其中PORT是I/O端口地址，在00H~0FFH之间，当端口地址为0100H~0FFFFH时，必须使用寄存器DX寻址，不影响状态标志位。
（2）输出指令OUT
格式：OUT PORT，AL
OUT PORT，AX
OUT DX，AL
OUT DX，AX

## Slide 62: 6.4 指令系统举例
功能：PORT←（AL）
PORT+1，PORT←（AX）
（DX）←（AL）
（DX）+1，（DX）←（AX）
端口地址表示同上，例如指令：
IN AL，35H
IN AX，60H
OUT 40H，AL
OUT 88H，AX

## Slide 63: 6.4 指令系统举例
又如指令：
MOV DX， 03BCH
OUT DX， AX
2. 算术运算指令
算术运算指令分为5种类型，可对4种类型的数据进行运算，即无符号二进制数、带符号二进制数、无符号压缩型BCD码和无符号非压缩型BCD码。二进制数可以是8位或16位，十进制数以字节为单位参加运算。

## Slide 64: 6.4 指令系统举例
对于单操作数指令不允许使用立即数；对于双操作数指令至少有一个操作数在寄存器中，另一个操作数可使用任意寻址方式，立即数不能作为目的操作数。运算结果影响状态标志位。
1）加法指令
（1）加法指令ADD
格式：ADD DST，SRC
功能：DST←（DST）+（SRC）

## Slide 65: 6.4 指令系统举例
源操作数可以是寄存器、存储器和立即数，目的操作数可以是除立即数之外的其它任何寻址方式，但是两存储器单元之间不能直接相加；允许段跨越；源/目操作数位数必须相同，可以是8位、16位或者32位；ADD指令不区分两个加数是无符号数还是带符号数，运算结果的二进制形式相同， 影响状态标志位。例如指令：
ADD AL，25H ；寄存器AL中的8位数与立即数25H相加，结果在AL中
ADD AL，[BX] ；DS和寄存器BX所指定单元中的数与寄存器AL中的8位数相加，结果在AL中

## Slide 66: 6.4 指令系统举例
又如指令：
ADD AX，BX ；两个寄存器中的数相加，结果在AX中
（2）带进位加法指令ADC
格式：ADC DST，SRC
功能：DST←（DST）+（SRC）+CF
CF表示进位标志位，在进行加法运算时，其值加到两数和的最低位。

## Slide 67: 6.4 指令系统举例
（3）加1指令INC
格式：INC DST
功能：DST←（DST）+1
操作数可以是除立即数之外的其它寻址方式，可以字节运算，也可以字运算，不区分无符号数还是带符号数；允许段跨越；影响除CF之外的其它状态标志位。
2）减法指令
（1）减法指令SUB
格式：SUB DST，SRC
功能：DST←（DST）-（SRC）

## Slide 68: 6.4 指令系统举例
源操作数可以是寄存器、存储器和立即数，目的操作数可以是除立即数之外的其它任何寻址方式，但是两存储器单元之间不能直接相减；允许段跨越；源/目操作数位数必须相同，可以是8位，也可以是16位；SUB指令本身不区分操作数是无符号数还是符号数，运算结果的二进制形式相同，影响状态标志位。例如指令：
SUB AX，[BX]
；寄存器AX中的数减去由DS和寄存器BX所指定单元中的数，结果在AX中

## Slide 69: 6.4 指令系统举例
（2）带借位减法指令SBB
格式：SBB DST，SRC
功能：DST←（DST）-（SRC）-CF
被减数减去减数，同时再减进位位CF的值。
（3）减1指令DEC
格式：DEC DST
功能：DST←（DST）–1
操作数同INC指令。

## Slide 70: 6.4 指令系统举例
例如指令：
DEC CX
（4）求补指令NEG
格式：NEG DST
功能：DST←0–（DST）
操作数同INC指令，影响所有状态标志位，操作数为零时CF=1，其它情况下CF=0。例如指令：
NEG AX

## Slide 71: 6.4 指令系统举例
（5）比较指令CMP
格式：CMP DST，SRC
功能：（DST）–（SRC） ；置状态标志位，不送结果
操作数同SUB指令，影响状态标志位。
3）乘法指令
（1）无符号数乘法指令MUL
格式：MUL SRC
功能：AX←（AL）×（SRC） 字节操作
DX，AX←（AX）×（SRC） 字操作

## Slide 72: 6.4 指令系统举例
源/目操作数均为无符号数，目的操作数必须是累加器AX或AL，源操作数可以是除立即数之外的其它寻址方式，源操作数允许段跨越，除OF和CF之外的状态标志无定义，指令执行后若乘积的高字/高字节为0，OF=CF=0；否则，OF=CF=1。
例如指令：
MUL AL；执行（AL）×（AL），结果在AX中
MUL BX；执行（AX）×（BX），结果在DX、AX中

## Slide 73: 6.4 指令系统举例
（2）带符号数乘法指令IMUL
格式：IMUL SRC
源/目操作数为带符号数。其它与指令MUL相同，指令执行后除OF和CF之外的标志无定义，若乘积的高字/高字节是符号扩展位时，则OF=CF=0；否则，OF=CF=1。
4）除法指令
（1）无符号数除法指令DIV
格式：DIV SRC

## Slide 74: 6.4 指令系统举例
  功能：AL←（AX）/（SRC）的商 AH←余数
AX←（DX，AX）/（SRC）的商 DX←余数
字节运算时16位的被除数存放在AX中，字运算时32位的被除数在DX，AX中，若被除数的长度不是除数的２倍，被除数高位补０，除数可以是除立即数之外的其它寻址方式，允许段跨越，所有状态标志位无定义。
（2）带符号数除法指令IDIV
格式：IDIV SRC
操作数是带符号数。被除数的长度不是除数的２倍时，被除数高位符号扩展，其它与DIV指令相同。

## Slide 75: 6.4 指令系统举例
例如指令：
IDIV BL
(AX)和(BL)为带符号的补码数，指令执行后AL←商，AH←余数
（3）CBW 符号位扩展指令
格式：CBW 字节转换为字
CWD 字转换为双字
功能：字节扩展 AH←(AL)的符号位
字扩展 DX←(AX)的符号位

## Slide 76: 6.4 指令系统举例
源/目操作数地址隐含为AH与AL、DX与AX，不影响状态标志位。
5）十进制调整指令
BCD码数据按一般算术运算操作后，必须使用调整指令对其修正，该类指令有6条。
（1）非压缩BCD码加法调整指令AAA
格式：AAA
功能：AL←把AL中的和调整成非压缩BCD码格式
AH←(AH)+调整产生的进位值

## Slide 77: 6.4 指令系统举例
两非压缩BCD码执行指令ADD、ADC、INC后，结果在寄存器AL中，用指令AAA调整；影响状态标志CF和AF，其余标志位无定义。例如指令：
ADD AL，BL
AAA
（2）压缩BCD码加法调整指令DAA
格式：DAA
功能：AL←把AL中的和调整成压缩BCD码格式

## Slide 78: 6.4 指令系统举例
两压缩BCD码执行指令ADD、ADC、INC后，结果在寄存器AL中，用指令DAA调整；状态标志OF无定义，影响其余状态标志位。例如指令：
ADD AL，BL
DAA
（3）非压缩BCD码减法调整指令AAS
格式：AAS
功能：AL←把AL中的差调整成非压缩BCD码格式
AH←(AH)-调整产生的借位

## Slide 79: 6.4 指令系统举例
两非压缩BCD码执行指令SUB、SBB、DEC后，结果在寄存器AL中，用指令AAS调整；影响状态标志CF和AF，其余标志位无定义。
（4）压缩BCD码减法调整指令DAS
格式：DAS
功能：（AL）←把AL中的差调整成压缩BCD码格式
两压缩BCD码执行指令SUB、SBB、DEC后，结果在寄存器AL中，用指令DAS调整；状态标志OF无定义，影响其余标志位。

## Slide 80: 6.4 指令系统举例
（5）非压缩BCD码乘法调整指令AAM
格式：AAM
功能：AX←把AL中的乘积调整成非压缩的BCD码格式
两非压缩BCD码执行指令MUL后，结果在寄存器AL中，用指令AAM调整；调整后十位数在AH中，个位数在AL中；影响状态标志SF、ZF和PF，其余标志位无定义。例如指令：
MUL AL，BL
AAM

## Slide 81: 6.4 指令系统举例
（6）非压缩BCD码除法调整指令AAD
格式：AAD
功能：AL←10×(AH)+(AL)
AH←0
在指令DIV之前使用，被除数是两位非压缩BCD码，存放在AX中，AH中存放十位数字，AL中存放个位数字，除数是一位非压缩的BCD码，高4位均为0；用指令AAD调整，调整结果在AL中，AH中清0；执行其后的DIV指令后，AL中为一位非压缩BCD码的商，AH中为一位BCD码的余数；影响状态标志SF、ZF和PF，其余OF、CF和AF标志位无定义。

## Slide 82: 6.4 指令系统举例
3. 逻辑运算与移位指令
逻辑运算与移位指令有13条，分为3种类型，即逻辑运算指令、移位指令和循环移位指令，可对８位16位寄存器或存储器中的数据进行操作。
1）逻辑运算指令
逻辑运算指令有5条，其中源/目操作数地址同算术运算指令。
（1）逻辑“与”指令AND
格式：AND DST，SRC
功能：DST←(DST)∧(SRC)

## Slide 83: 6.4 指令系统举例
使状态标志CF和OF清0，AF无定义，SF、ZF和PF由运算结果设置，若源操作数中某些位为0时，可使目的操作数的相应位清0。例如指令：
AND AX，1110 1111 0111 1111B ；使AX中第7、12位清0，其余位不变
（2）逻辑“或”指令OR
格式：OR DST，SRC
功能：DST←(DST)∨(SRC)
对状态标志位的影响同AND指令；若源操作数中某些位为1，可使目的操作数的相应位置1。

## Slide 84: 6.4 指令系统举例
例如指令：
OR BX, 0001 0000 1000 0000B ；使BX中第7位、12位置1，其余位不变。
（3）逻辑“异或”指令XOR
格式：XOR DST，SRC
功能：DST←(DST)♁(SRC)
对状态标志位的影响同AND指令；若目的操作数与自身“异或”，结果清0；某位与1“异或”，该位“取反”。

## Slide 85: 6.4 指令系统举例
例如指令：
XOR AL，1010 0000B ；使AL的第5、7位取反，其余位不变。
（5）TEST测试指令
格式：TEST DST，SRC
功能：(DST)∧(SRC) 置状态标志，不送结果
用来测试目的操作数中某位是否为“１”；执行过程与AND指令相同，设置状态标志，但是不送结果。例如指令：
TEST AX，0040H ；测试AX中第6位是否为1

## Slide 86: 6.4 指令系统举例
2）移位指令
移位指令有4条，包括算术/逻辑左移与右移，其作用如图6.9所示。
图6.9 移位指令
（1）算术左移指令SAL
格式：SAL DST，CNT
功能：左移，如图6.6（a）所示，相当于操作数乘以2。
其中DST可以是除立即数之外的任一种寻址方式，移位次数由CNT决定，CNT可以是1或寄存器CL；若移位次数大于1，应事先把移位次数置于寄存器CL中；

## Slide 87: 6.4 指令系统举例
DST可以是字节，也可以是字；影响状态标志CF、SF、PF和ZF，AF无定义，OF在CNT=1时有效。
SAL BL，1 ；BL左移1位，相当于(BL) ×2
MOV CL，3 ；移位次数送CL;
SAL BL，CL ；BL左移动3位，空位补0
（2）算术右移指令SAR
格式：SAR DST，CNT
功能：右移，如图6.6（b）所示，相当于操作数除以2。
操作数和对状态标志位的影响同指令SAL。

## Slide 88: 6.4 指令系统举例
（3）逻辑左移指令SHL
格式：SHL DST，CNT
功能：左移，如图6.6（c）所示，相当于无符号数乘2。
操作数和对状态标志位的影响同指令SAL。
（4）逻辑右移指令SHR
格式：SHR DST，CNT
功能：右移，如图6.6（d）所示，相当于无符号数除2。
操作数和对状态标志位的影响同指令SAL。例如指令：
SHR AL，1 ；AL右移1位，相当于(AL)/2

## Slide 89: 6.4 指令系统举例
3）循环移位指令
循环移位指令有4条，包括带进位/不带进位的循环左移与右移，其作用如图6.10所示。

## Slide 90: 6.4 指令系统举例
（1）循环左移指令ROL
格式：ROL DST，CNT
功能：循环左移，如图6.10（a）所示。
影响状态标志位CF，OF只在CNT=1时有效，不影响SF、PF、ZF和AF。
（2）循环右移指令ROR
格式：ROR DST，CNT
功能：循环右移，如图6.10（b）所示。
对状态标志的影响，同指令ROL。

## Slide 91: 6.4 指令系统举例
（3）带进位循环左移指令RCL
格式：RCL DST，CNT
功能：带进位循环左移，如图6.10（c）所示。
对状态标志的影响，同指令ROL。
（4）带进位循环右移指令RCR
格式：RCR DST，CNT
功能：带进位循环右移，如图6.10（d）所示。
对状态标志的影响，同指令ROL。

## Slide 92: 6.4 指令系统举例
4. 串操作指令
串操作指令是针对字符串处理的指令，可以是字节串，也可以是字串，处理字符的长度可达64KB。串操作指令隐含寄存器和标志位的作用如表6.11所示。串操作指令有5条，重复前缀有3条。
表6.11 串指令的寄存器和标志位作用
寄存器 |  | 作用
SI |  | 源串变址寄存器，段地址在DS中（允许段超越前缀修改）
DI |  | 目的串变址寄存器，段地址在ES中（不允许修改）
CX |  | 重复执行次数计数器
AL/AX |  | LODS指令目的操作数，STOS指令的源操作数
FLAG | DF | DF=0时，SI、DI自动增值（字节增1，字增2） DF=1时，SI、DI自动减值（字节减1，字减2）
 | ZF | 控制比较/扫描操作结果

## Slide 93: 6.4 指令系统举例
1）串传送指令MOVS
格式：MOVS DST，SRC
MOVSB (字节)
MOVSW (字)
功能：(DI)←((SI))
字节操作：SI←(SI)±1，DI←(DI)±1
字操作：SI←(SI)±2，DI←(DI)±2
指令MOVS在操作数地址的前面用关键字BYTE/WORD PTR说明是字节传送还是字传送；

## Slide 94: 6.4 指令系统举例
当标志位DF=0时，地址递增；DF=1时，地址递减；不影响状态标志位。
2）串比较指令CMPS
格式：CMPS SRC，DST
CMPSB (字节)
CMPSW (字)
功能：((SI))-((DI)) 置状态状态标志，不送结果
字节操作：SI←(SI)±1，DI←(DI)±1
字操作：SI←(SI)±2，DI←(DI)±2
对状态标志的影响，同指令MOVS。

## Slide 95: 6.4 指令系统举例
3）串扫描指令SCAS
格式：SCAS DST
SCASB (字节)
SCASW (字)
功能：用AL/AX中的数据减去DI指示的数据，置状态标志，但不送结果。
字节操作：(AL)-((DI))，DI←(DI)±1
字操作时：(AX)-((DI))，DI←(DI)±2
对状态标志的影响，同指令MOVS。

## Slide 96: 6.4 指令系统举例
4）串装入指令LODS
格式：LODS SRC
LODSB (字节)
LODSW (字)
功能：从相应段寄存器和SI指示的存储器单元读取数据，送入AL/AX中。
字节操作：(AL)←((SI))，SI←(SI)±1
字 操 作：(AX)←((SI))，SI←(SI)±2
对状态标志的影响，同指令MOVS。

## Slide 97: 6.4 指令系统举例
5）串存储指令STOS
格式：STOS DST
STOSB (字节)
STOSW (字)
功能：把AL/AX中的数据传送到相应段寄存器和DI指示的存储器单元中。
字节操作：(DI)←(AL)，DI←(DI)±1
字操作时：(DI)←(AX)，DI←(DI)±2
对状态标志的影响，同指令MOVS。

## Slide 98: 6.4 指令系统举例
6）串重复前缀指令
串重复前缀指令有三条，用来修饰串操作指令，使之重复执行。
（1）重复前缀指令
格式：REP String primitive ；用于指令MOVS、LODS或STOS，CX←(CX)-1，若(CX)=0时退出，否则重复执行。
（2）相等时重复前缀指令
格式：REPE/REPZ String primitive ；用于指令CMPS或SCAS，CX←(CX)-1，若(CX)=0或ZF=0(两数不相等)时退出，否则重复执行。

## Slide 99: 6.4 指令系统举例
（3）不相等时重复前缀指令
格式：REPNE/REPNZ String primitive ；用于指令CMPS或SCAS，（CX）←（CX）-1，若(CX)=0或ZF=1(两数相等)时退出，否则重复执行。
5. 控制转移指令
控制转移指令有28条，分5种类型，主要用于控制程序的执行流程。
1）转移地址寻址方式

## Slide 100: 6.4 指令系统举例
这种寻址方式主要用来确定转移指令和子程序调用指令CALL的目标地址，其目标地址可能在当前代码段内，也可能在当前代码段外，故有4种方式。
（1）段内相对寻址
段内相对寻址是指程序中转移地址由指令指针IP的当前值与指令中给出的8位或16位偏移量相加而生成。偏移量是一个带符号的数，用补码表示。其中8位偏移量称为段内短转移SHORT，转移范围为-128～+127；16位偏移量称为段内近转移NEAR，转移范围为-32768~+32767。段内相对寻址的特点是代码段寄存器CS的值保持不变。

## Slide 101: 6.4 指令系统举例
指令格式如下：
JMP SHORT OPR ；IP←（IP）+8位偏移量
JMP NEAR PTR OPR ；IP←（IP）+16位偏移量
（2）段内间接寻址
段内间接寻址是指转移指令的偏移地址在一个16位的寄存器或存储器单元中。该寄存器或存储器单元可由数据寻址方式中除立即数之外的任何一种方式得到。
例如指令：
JMP BX ；把寄存器BX中的数送入指令指针IP中

## Slide 102: 6.4 指令系统举例
又如指令：
JMP WORD PTR [BX][SI] ；按基址加变址获取操作数，送入IP中
（3）段间直接寻址
段间直接寻址是在指令中直接给出转移的16位段地址和16位偏移地址，分别送入代码段寄存器CS和指令指针寄存器IP中。例如指令：
JMP FAR PTR NEXTSUB
段间寻址由FAR说明，其中NEXTSUB是符号地址，在指令中直接给出，包括转移目标的偏移地址和段地址。

## Slide 103: 6.4 指令系统举例
（4）段间间接寻址
在段间间接寻址方式中，转移地址存放在存储器中的两个连续字单元中，其中第一个字是偏移地址，第二个字是段地址。存储器单元地址可用数据寻址方式中除立即数和寄存器直接寻址以外的任何一种寻址方式来确定。例如指令：
JMP DWORD PTR [BX]
2）无条件转移指令
仅有1条，无条件地转移到目标地址，可以段内转移，也可以段间转移，对状态标志位无影响。

## Slide 104: 6.4 指令系统举例
格式：JMP OPR
其中OPR为标号
功能：段内转移 IP←OPR偏移地址，CS不变
段间转移 CS←OPR段地址，IP←OPR偏移地址
3）条件转移指令
共有18条，如表6.5所示，分为单标志转移指令、无符号数比较转移指令和带符号数比较转移指令。是以上一条指令执行后状态标志寄存器（PSW）中的标志位Z、C、O、S及PF的值决定是否转移，且属段内短转移，目标地址的相对偏移量为-128～+127字节，对状态标志位无影响。

## Slide 105: 6.4 指令系统举例
表6.12 条件
转移指令
表6.12 条件转移指令 |  | 
助记符 | 转移条件 | 功能
单标志转移指令 |  | 
JZ/JE OPR | ZF=1 | 结果为0，转移到OPR
JNZ/JNE OPR | ZF=0 | 结果不为0，转移到OPR
JC OPR | CF=1 | 有进位，转移到OPR
JNC | CF=0 | 无进位，转移到OPR
JO OPR | OF=1 | 有溢出，转移到OPR
JNO OPR | OF=0 | 无溢出，转移到OPR
JS OPR | SF=1 | 结果为负，转移到OPR
JNS OPR | SF=0 | 结果为正，转移到OPR
JPE/JP OPR | PF=1 | 奇偶标志为1，转移到OPR
JPO/JNP OPR | PF=0 | 奇偶标志为0，转移到OPR
无符号数比较转移指令 |  | 
JA/JNBE OPR | CF=0或ZF=0 | 被减数高于减数，转移到OPR
JNA/JBE OPR | CF=1或ZF=1 | 被减数低于或等于减数，转移到OPR
JNAE/JB OPR | CF=1 | 被减数低于减数，转移到OPR
JAE/JNB OPR | CF=0 | 被减数不低于减数，转移到OPR
带符号数比较转移指令 |  | 
JL/JNGE OPR | SF⊕OF=1 | 被减数小于减数，转移到OPR
JNL/JGE OPR | SF⊕OF=0 | 被减数大于或等于减数，转移到OPR
JLE/JNG OPR | ZF=1或SF⊕OF=1 | 被减数小于或等于减数，转移到OPR
JNLE/JG OPR | ZF=0且SF⊕OF=0 | 被减数大于减数，转移到OPR

## Slide 106: 6.4 指令系统举例
4）循环控制指令
用于控制程序重复执行，以寄存器CX中的值或CX与ZF标志位的值结合，作为转移条件，属段内短转移，目标地址的相对偏移量为-128～+127字节。
（1）循环指令
格式：LOOP OPR
功能：CX←(CX)―1，测试(CX)≠0，转移到标号处继续循环，否则退出循环。

## Slide 107: 6.4 指令系统举例
（2）相等或为0时转移
格式：LOOPZ/LOOPE OPR
功能：CX←(CX)―1，测试(CX)≠0且ZF=1，转移到标号处继续循环，否则退出循环。
（3）不相等或不为0时转移
格式：LOOPNZ/LOOPNE OPR
功能：CX←(CX)―1，测试(CX)≠0且ZF=0，转移到标号处继续循环，否则退出循环。

## Slide 108: 6.4 指令系统举例
（4）测试转移指令
格式：JCXZ OPR
功能：测试(CX)=0，转移到标号处继续循环，否则顺序执行。
5）子程序调用与返回指令
子程序通过指令CALL调用，执行完后，通过指令RET返回，不影响状态标志位，有４种寻址方式，可以段内调用，也可以段间调用。

## Slide 109: 6.4 指令系统举例
（1）子程序调用指令
格式：CALL DST ；其中DST为子程序名（也称为过程名）
功能：① 段内调用
SP←(SP)―2
(SP)+1，(SP)←(IP) ；返回地址压栈
IP←DST偏移地址

## Slide 110: 6.4 指令系统举例
② 段间调用
SP←(SP)―2
(SP)+1，(SP)←(CS) ；返回段地址压栈
SP←(SP)―2
(SP)+1，(SP)←(IP) ；返回偏移地址压栈
IP←DST偏移地址
CS←DST段地址

## Slide 111: 6.4 指令系统举例
（2）子程序返回指令RET
作为子程序执行的最后一条指令，是从堆栈中弹出断点地址，装入IP或IP与CS中，即返回到主程序的断点处。该指令可以不带参数，也可以带参数。对于带参数的指令RET N ，除了完成相应RET的功能外，还使堆栈指针SP移动N个偶数字节单元。
格式：RET 或 RET N ；其中N是一个整型表达式
功能：① 段内返回
IP←((SP)+1，(SP))
SP←(SP)+2

## Slide 112: 6.4 指令系统举例
带参数返回时还要再执行下面的一步操作
SP←(SP)+N
② 段间返回
IP←((SP)+1，(SP))
SP←(SP)+2
CS←((SP)+1，(SP))
SP←(SP)+2
带参数返回时还要再执行下面的一步操作
SP←(SP)+N

## Slide 113: 6.4 指令系统举例
6）中断指令
（1）中断指令INT
格式：INT OPR
功能：PSW、CS、IP压栈，IP←(OPR×4)，CS←(OPR×4+2)
其中OPR为中断类型码，其值在0~255范围内。
（2）溢出中断指令INTO
格式：INTO
功能：PSW、CS、IP压栈，IP←(10H)，CS←(12H)

## Slide 114: 6.4 指令系统举例
（3）中断返回指令IRET
格式：IRET
功能：弹栈，弹出内容送IP、CS、PSW，即返回到原来被中断的位置，继续执行原来的程序。
中断指令INT和溢出中断指令INTO只影响控制标志IF和TF，使IF=TF=0，不影响其它标志位；中断返回指令IRET影响所有标志位。
7）处理器控制指令
处理器控制指令只完成简单的控制功能，指令中不设地址码，共有12条，分为两类。

## Slide 115: 6.4 指令系统举例
其中标志类指令影响相应状态标志位外，其余指令不影响状态标志位，如表6.13所示。
指令类型 | 助记符格式 | 功 能 说 明
标志操作指令 | STD | 方向标志置1 (地址减量) DF=1
 | CLD | 方向标志清0 (地址增量) DF=0
 | STC | 进位标志置1 CF=1
 | CLC | 进位标志清0 CF=0
 | CMC | 进位标志取反 CF=CF
 | STI | 中断允许标志置1(开中断) IF=1
 | CLI | 中断允许标志清0(关中断) IF=0
系统控制指令 | ESC | 换码，向外处理器提供数据或指令
 | HLT | 处理器暂停，直到出现中断复位信号
 | NOP | 空操作，占有一个字节，不执行任何操作
 | LOCK | 总线锁定
 | WAIT | 等待状态，定期检查TEST信号

## Slide 116: 6.5汇编语言程序设计
1．汇编语言程序格式
一个完整的汇编语言程序往往需要分成若干段来书写，每一段由一系列语句组成。在一般情况下，格式如下：
NAME1 SEGMENT
语句1
…
NAME1 ENDS
NAME2 SEGMENT
语句
…
NAME2 ENDS
END [标号]

## Slide 117: 6.5汇编语言程序设计
其中，NAME1，NAME2分别为段名，由段定义伪指令 SEGMENT/ENDS来说明，最后的END是程序结束伪指令。
任何一个汇编语言源程序必须有一个逻辑代码段和一条指示源程序结束的伪指令END。堆栈段、数据段和附加段可根据程序的需要选用。
2．汇编语言语句格式
在汇编语言程序中，指令又称为语句，格式如下：
[标号：] 操作码 [操作数1]，[操作数2] [；注释]

## Slide 118: 6.5汇编语言程序设计
其中各字段之间用空格隔开，两个操作数之间用逗号隔开，方括号表示可选项。
（1）标号：又称为名字，由字母开头的字符串组成，冒号“：”结束，表示一条指令的符号地址。标号最长31个字符，由字母A~Z、数字0~9和一些特殊字符？、.、@、_、$组成。但是数字不能作为标号的第一个字符，圆点仅能用作标号第一个字符。
（2）操作码：用指令助记符表示，说明指令的作用，比如MOV、ADC等。如果带有前缀，需用空格分开。

## Slide 119: 6.5汇编语言程序设计
（3）操作数：可有一个、两个或者没有。当操作数有两个时，用逗号“，”分开。操作数可以是常数、寄存器名、标号、变量或表达式等
（4）注释：以分号“；”开头，位于操作数之后或下一行的开头，是对语句或程序的说明，仅在源程序清单中列出，供编程人员阅读，不作其它处理。

## Slide 120: 6.5汇编语言程序设计
3.常用伪指令
伪指令用来对程序和汇编过程进行说明，不生成目标代码，常用的有以下几条。
（1）符号定义伪指令EQU
格式：符号名 EQU 表达式（或符号名）
功能：将符号名定义为一个常量、数值表达式或一条可执行的指令；以后使用该符号名时，即引用它所表示的常量、表达式或可执行的指令。例如语句：
DA EQU 1234H ；数1234H赋给符号DA

## Slide 121: 6.5汇编语言程序设计
在EQU语句的表达式中，若有符号名，则该符号名必须事先定义。
（2）赋值伪指令＝
格式：符号名＝表达式（或符号名）
功能：与EQU语句类似，二者的主要区别在于EQU中的符号不允许重复定义，而“＝”允许符号名重复定义。例如语句：
EXP=5 ；EXP的值为5
EXP=EXP+5 ；EXP的值为10

## Slide 122: 6.5汇编语言程序设计
（3）段定义伪指令SEGMENT/ENDS
格式：段名 SEGMENT [定位类型][组合类型][类别]
…… 语句序列(程序或数据)
段名 ENDS
功能：标志汇编语言源程序段的开始和结束，段名由用户自己定义，但是开始和结尾的段名必须一致；在段的说明部分应说明定位类型，组合类型和类别名，也可以缺省。

## Slide 123: 6.5汇编语言程序设计
（4）指定段寄存器伪指令ASSUME
格式：ASSUME 段寄存器名：段名，… [，段寄存器名：段名]
功能：指定段与段寄存器之间的关系，但不能把段地址装入段寄存器中。例如语句：
ASSSUME CS：CODE，DS：DATA1，ES：DATA2
；指定CS为CODE段，DS为DATA1段，ES为DATA2段。

## Slide 124: 6.5汇编语言程序设计
（5）过程定义伪指令 PROC/ENDP
格式：过程名 PROC [NEAR/FAR]
……
RET
过程名 ENDP
功能：定义一个过程，并说明它是NEAR或FAR类型。
（6）程序结束伪指令 END
格式：END [标号]
功能：标志源程序结束，即汇编结束，可选项标号指明程序开始执行的起始地址。

## Slide 125: 6.5汇编语言程序设计
（7）定义段起始偏移地址伪指令ORG
格式：ORG 常数表达式
功能：指定段起始偏移地址。例如语句：
ORG 30H ；定义下面DATA1的起始偏移地址为30H
DATA1 DB 34H，56H，’ABCD’
DATA2 DW 1234H，’EF’
……
又如语句：ORG $＋10 ；由当前地址向前跳过10个字节单元。

## Slide 126: 6.5汇编语言程序设计
此外，常用的还有DB、DW、DD、DQ和DT。其中DB用来定义字节数据存储区；DW用来定义字数据存储区，DD用来定义双字数据存储区，DQ用来定义4字数据存储区，DT用来定义10字节数据存储区。