## Slide 1: 高频电子线路

## Slide 2: 第一章 绪论
1.1 通信系统和信号变换过程
1.2 调制和已调信号的频谱分析
1.3 无线电广播的发射与接收

## Slide 3
通信是把信息从发送信息者传送到接受信息者的过程。
通信系统是指完成信息传输的系统。通信系统一般由信源（发端设备）、信道（传输媒介）和信宿（收端设备）等组成，被称为通信的三要素。
1.1 通信系统和信号变换过程
无线通信：自由空间、蓝牙、WIFI等
有线通信：导线、电缆、光纤、光缆等

## Slide 4: 信号的概念
通信系统中信号的三种形式：基带信号、高频载波信号和已调波信号；
基带信号：也称消息信号或调制信号，表示信息的电信号。例如：话音、图象信号（模拟信号）；数据、电报信号（数字信号） 等。
高频载波信号：确知的单一频率的正弦波信号，由高频振荡器或频率合成器产生。
已调波信号：已载有消息信号的高频载波信号。

## Slide 5: 信号的表示方法
（1）数学表达式：
例如， （V）
（2）波形：
（3）频谱：将信号所包含的所有频率在坐标横轴上表示出来。
单频信号：
双频信号：
多频信号：占据一段频带宽度----带宽

## Slide 6
例1：图示开关函数用傅里叶级数可分解为
频谱图如下：
例2：话音信号用傅里叶变换后的频谱分布如图

## Slide 7
1.2 调制和已调信号的频谱分析
调制的基本概念
将低频消息信号直接发射是不现实的，因此，信号的无线传播必须进行调制。
由振荡电路产生一个高频载波信号，可将其加到适当高度的天线上发射出去，作为传输信息的运载工具。不同的电台可采用不同的载波，避免了信号的相互干扰。
调制
调制信号
(话音或图象)
已调波
高频载波信号可表示为：
其中，Uc——振幅；ωc——角频率；φc——初相

## Slide 8
调制高频载波信号
用需要传输的消息信号（调制信号）去控制高频载波信号的某一参数——振幅、角频率或相位，使其随调制信号的变化而变化，这一过程称为调制。调制后的高频信号称为已调波。已调波本身是高频信号，可以发射，同时因为受到调制，就带着控制它的信号（即要传输的信号 ）一起发射出去。
调制的主要作用
（1）进行频谱搬移（将原来不适宜传输的基带信号搬移到适合传输的某一个频段上，再送入信道）；
（2）实现信道复用（把多个信号分别安排在不同的频段上同时进行传输）；
（3）调制可以提高通信系统抗干扰能力。
调制高频载波信号的频谱
对周期性的时间函数，可用傅里叶级数分解为许多离散的频率分量；对非周期性的时间函数，可用傅里叶变换表示为连续谱。

## Slide 9
解调是调制的逆过程，其作用是将已调信号中的原调制信号恢复出来。
频谱的搬移电路可以分为线性搬移电路和非线性搬移电路。
线性搬移电路：输入信号的频谱结构在频谱搬移后不发生变化。
非线性搬移电路：输入信号的频谱结构在频谱搬移后发生变化。

## Slide 10
1.3 无线电广播的发射与接收
通信系统的任务
通信的任务是将各种电信号由发送端传送到接收端，以达到传输消息的目的。信息包括语言、音乐、文字、图像、数据等各种信号。
通信系统的构成

## Slide 11
发送设备构成图

## Slide 12
接收设备构成图

## Slide 13
无线电波的传播方式
地波传播（绕射波）
特点：波长愈长，传播损耗愈小。主要用于中、长波无线电通信和导航。例如，收音机接收的广播电台中波信号。
视距传播（直射波）
特点：收、发信高架（高度比波长大的多）。主要用于超短波、微波波段的通信和电视广播。例如，卫星通信采用视距传播。
天波传播，也称电离层传播（反射波）
特点：损耗小，传播距离远；因电离层状态不断变化使天波传播不稳定；因要满足从电离层返回地面的条件，工作频率受到限制。主要用于短波、中波的远距离通信和广播。例如，收音机接收的广播电台短波信号或军用短波电台。

## Slide 14
三种传播方式示意图如下：

## Slide 15
无线电波频段划分
Ⅱ： （8.5——18）MHz
Ⅰ：（2.2——8.5）MHz
Ⅲ：（18——30）MHz
MW：
FM
SW：
LM
(535KHz——1605KHz)
（88——108）MHz
多波段收音机

## Slide 16
任何信号都具有一定的频率或波长，称之为频谱特性。电磁波辐射的波谱很宽，如下图：

## Slide 17
波段名称 | 波长范围 | 频率范围 | 应用举例
长波波段 | 1000~10000m | 30~300kH 低频—LF | 航海设备；无线电信标
中波波段 | 100~1000m | 300~3000kHz中频—MF | 调幅广播；业余无线电台
短波波段 | 10~100m | 3~30MHz 高频—HF | 短波广播；移动通信；军用通信；业余无线电台
超短波波段 | 1~10m | 30~300MHz 甚高频—VHF | 电视；调频广播；空中交通管制；业余无线电台
分米波波段 | 10~100cm | 300~3000MHz特高频—UHF | 电视；遥测；雷达；业余无线电台
厘米波波段 | 1~10cm | 3~30GHz 超高频—SHF | 雷达；卫星和空间通信；业余无线电台
毫米波波段 | 0.1~1cm | 30~300GHz 极高频—EHF | 雷达；着陆设备；业余无线电台