## Slide 1: 高频电子线路

## Slide 2: 第七章角度调制与解调
7.2 调角波的性质
7.1 引言
7.3 调频信号波形的变化规律
7.4 调频信号的频域分析
7.5 调频特性和对调频器的技术要求
7.6 调频方法概述
7.7 变容二极管调频电路
7.8 晶体振荡器直接调频
7.9 鉴频器与鉴频方法
7.10 鉴频器电路

## Slide 3
7.1 引言
角度调制是用调制信号去控制载波信号角度(频率或相位)变化的一种信号变换方式。如果受控的是载波信号的频率，则称频率调制，简称调频，以FM表示；若受控的是载波信号的相位，则称为相位调，简称调相，以PM表示。无论是FM还是PM，载频信号的幅度都不受调制信号的影响。

## Slide 4
调频波的解调称为鉴频或频率检波，调相波的解调称鉴相或相位检波。与调幅波的检波一样，鉴频和鉴相也是从已调信号中还原出原调制信号。
角度调制与解调和振幅调制与解调最大的区别在频率变换前后频谱结构的变化不同。其频率变换前后频谱结构发生了变化，所以属于非线性频率变换。
和振幅调制相比，角度调制的主要优点是抗干扰性强，因此FM广泛应用于广播、电视、通信以及遥测方面，PM主要应用于数字通信。角度调制的主要缺点是占据频带宽，频带利用不经济。

## Slide 5: 7.2 调角波的性质
简谐振荡每秒钟重复的次数称为振荡频率。矢量长度是𝑈m，以(t)的角速度围绕O点逆时针旋转，如图所示。
简谐振荡的矢量表示
t＝0时的矢量初始相角是 ，t＝t时的相角是矢量在实轴上的投影:
瞬时角频率 等于瞬时相位对时间的微分：
7.2.1 瞬时角频率与瞬时相位

## Slide 6
瞬时相位等于瞬时角频率对时间的积分：
当时
上式时一固定频率 反映的是随时间的变化情况。

## Slide 7
设载波信号表达式：
调制信号表达式：
根据定义，调频载波的瞬时频率呈线性变化：
瞬时相位表示为：
（取＝0）
7.2.2 调频波数学表达式

## Slide 8
调频波的数学表达式：
)
式中瞬时相位偏移，其最大值为 调频波的调制系数。
有两层含义，一是调制信号所引起的最大相位偏移（FM波相位摆动的幅度），量纲是弧度（rad）；二是调制信号单位频率所引起的最大频偏，无量纲。

## Slide 9
如果用调制信号对载波信号调相，调相时载波的瞬时相位应随线性变化：
调相波的瞬时频率：
式中是调相波的调制灵敏度，表示单位调制信号幅度引起的相位变化，单位为rad/V。
调相波的最大频偏：
调相波的数学表达式为：
)
称为调相波的调制系数，表示调制信号所引起的最大相位偏移（PM波相位摆动的幅度），单位为rad。
7.2.3 调相波的数学表达式

## Slide 10
例 已知调制信号，载波电压 ， ，试求调频信号的调频指数 、最大频偏和有效频谱带宽，写出调频信号表示式。
解

## Slide 11
项目 | 调频波 | 调相波
载波 |  | 
调制信号 |  | 
偏移的物理量 | 频率 | 相位
调制指数 (最大偏移) |  | 
最大频偏 |  | 
瞬时角频率 |  | 
瞬时相位 |  | 
已调波相位 |  | 
信号带宽 |  | 非恒常带宽)
项目 | 调频波 | 调相波
载波 |  | 
调制信号 |  | 
偏移的物理量 | 频率 | 相位
调制指数 (最大偏移) |  | 
最大频偏 |  | 
瞬时角频率 |  | 
瞬时相位 |  | 
已调波相位 |  | 
信号带宽 |  | 
7.2.4 调频与调相比较

## Slide 12
调频波的最大频移与调制频率无关，调相波的最大频移Ω与Ω成正比。由于这一根本区别，调频波的频带对于不同的调制频率几乎维持恒定，调相波的频带则随的不同而有较大变化。一般来说，在模拟通信中，调频比调相应用广泛，调频主要应用于模拟系统中，如调频广播、广播电视等。而在数字通信中，调相比调频应用普遍，如数字通信系统中的移相键控等。
7.2.5 调频较调相应用广泛的原因

## Slide 13
7.3 调频信号波形的变化规律
调频信号波形每秒钟由密到疏的变化次数由调制信号频率𝐹决定；
调频信号（载波）的频率变化范围，即频偏的大小由调制信号振幅决定。
在调频制中载波的瞬时频率受调制信号的控制产生变化，这种变化的周期由调制信号频率所决定，变化的大小与调制信号的强度成正比。

## Slide 14
中的是周期为2π/Ω的周期性时间函数，可以将它展开为傅氏级数，其基波角频率为Ω，即
式中是宗数为的n阶第一类贝塞尔函数，它可以用无穷级数进行计算：
它随变化的曲线如图7.4.2 所示，并具有以下特性：
7.4调频信号的频域分析
7.4.1调频波的展开

## Slide 15
为偶数则等式两端符号相同，为奇数则等式两端符号相反。因而，调频波的级数展开式为：
]
第一类贝塞尔函数曲线

## Slide 16
1. 确定带宽的准则
调频信号的频带宽度实际上可以认为是有限的。通常选取有影响边频分量的的准则是：信号的频带宽度应包括幅度大于未调载波1%以上的边频分量，即
2. 宽带调频与窄带调频及带宽
宽带调频(WBFM)：是指调制指数时的调频。故应将的边频包括在频带内，此时带宽为：
窄带调频(NBFM)：是指调频时其调制指数 很小的调频，如 <0.5。窄频带调频，此时
对于一般情况，调频波的带宽可以取为：
7.4.2 调频信号的带宽

## Slide 17
调频信号在电阻RL上消耗的平均功率为：
由于余弦项的正交性，总和的均方值等于各项均方值的总和
根据贝塞尔函数的性质有：
7.4.3 调频波的功率

## Slide 18
例 角调波 （V），试确定：
（1）最大频偏；（2）最大相偏；（3）信号带宽；
（4）此信号在单位电阻上的功率；（5）能否确定这是FM波还是PM波？
解：根据给定条件可得
（1）最大频偏
故 rad/s 𝛥𝑓𝑚=(𝛥𝜔_𝑚)/2𝜋=5000𝐻𝑧
（2）最大相偏
（3）信号带宽度𝐵𝑠=2(𝛥𝑓𝑚+𝐹)=2(5000+500)=11𝑘𝐻𝑧
（4）因为调角波的功率就等于载波功率，所以
（5）因题中设有给出调制信号的形式，故无法判定它是FM信号还是PM信号。

## Slide 19
7.5 调频特性和对调频器的技术要求
已调波的瞬时频率(或频偏)随输入信号(调制信号)成比例线性变化，也就是调制特性线性要好；
最大频偏要满足要求并且与调制频率无关；
电路的调制灵敏度要高；
未调制时的载波频率，即已调波的中心频率具有一定的稳定度(视应用场合不同而有不同的要求)。
调频特性曲线

## Slide 20
直接调频的基本原理是用调制信号直接线性地改变载波振荡的瞬时频率。这种方法一般是若被控制的是LC振荡器，则只需控制振荡回路的某个元件(L或C)，使其参数随调制电压变化，就可以完成直接调频的任务。
变容二极管或反向偏置的半导体PN结，可以作为电压控制可变电容元件。具有铁氧体磁芯的电感线圈，可以作为电流控制可变电感元件。若将以上元件或电路并联在振荡回路上(或直接代替某一个回路元件)，即可实现直接调频。
7.6 调频方法概述
7.6.1 直接调频的基本原理

## Slide 21
用调制信号载波进行调频时，其瞬时相位为，式中，即将积分后再对载波调相，得到：
间接调频的基本思想是：先将调制信号积分，然后对载波调相。这样，就可以采用频率稳定度很高的振荡器(例如石英晶体振荡器)作为载波振荡器，然后在它的后级进行调相，因而调频波的中心频率稳定度很高。间接调频曾因其频移太小，需要非常高次的倍频，而使得它的实际应用受到限制。
7.6.2 间接调频原理

## Slide 22
例 频率为100 MHz的载波被频率被10kHz的正弦信号调制，最大频偏
为75 kHz。求此时FM波的带宽。若加倍，频率不变，带宽是多
少？若不变，频率增大一倍，带宽如何？若和频率都增大一
倍，带宽又如何?

## Slide 23
变容二极管有四个基本参量，即结电容，电容变化比，串联电阻Rs和击穿电压。它的结电容随所加负偏压而变化：结电容在零偏压时最大，在临近穿击时最小。
变容二极管符号和等效电路
7.7 变容二极管调频电路
7.7.1 变容二极管简介

## Slide 24
变容管的～曲线
可以看出与之间是非线性关系，这种非线性电容基本上不消耗能量，产生的噪声量级也较小，是较理想的高效率低噪声非线性器件。
变容二极管结电容与在其两端所加反偏电压之间存在着如下关系:

## Slide 25
变容二极管调频电路是一种常用的直接调频电路，广泛应用于移动通信和自动频率微调系统。其优点是工作频率高，固有损耗小且线路简单，能获得较大的频偏，其缺点是中心频率稳定度较低。
把调制信号直接接入谐振回路，则振荡频率受其控制，适当选择变容二极管的特性和工作状态，可以使振荡频率的变化近似地与调制信号成线性关系，从而实现了调频。
变容二极管上加，随时间变化（变成时变电容），此时振荡频率为：
式中为压控振荡器中心频率
7.7.2 变容二极管调频电路原理

## Slide 26
变容管作为回路总电容全部接入回路
二极管调频电路的特点：
输出频偏大，调制灵敏度高；
由于随温度、电源电压变化大，故振荡器的载频（中心频率）频率稳定度低；
振荡回路的高频电压完全作用在变容管上，因此存在寄生调制；
当偏压较小时，若变容管生高频电压过大，可能导致二极管正向导通，也将引起中心频率不稳。

## Slide 27
直接调频的主要优点是可以获得较大的频偏，但是中心频率的稳定性(主要是长期稳定性)较差。
目前，稳定中心频率常采用以下三种方法：
1)对石英晶体振荡器进行直接调频；
2) 采用自动频率控制电路；
3)利用锁相环路稳频。
晶体振荡器有两种类型。一种是工作在石英晶体的串联谐振额率上，晶体等效为一个短路元件，起着选领作用。另一种是工作于晶体的串联与并联谐振频率之间，晶体等效为一个高品质因数的电感元件，作为振荡回路元件之一。
7.8 晶体振荡器直接调频

## Slide 28
变容二极管接入振荡回路有两种方式。一种是与石英晶体相串联，另一种是与石英晶体相并联。在变容二极管与石英晶体相串联的情况下，变容管结电容的变化，主要是使晶体串联谐振频率fq发生变化，从而引起石英晶体的等效电抗的大小变化。
晶体振荡器直接调频电路
（a）实际电路;（b）交流等效电路

## Slide 29
由图可知，此电路为并联型晶振皮尔斯电路，其稳定度高于密勒电路。其中，变容二极管相当于晶体振荡器中的微调电容，它与C1、C2的串联等效电容作为石英谐振器的负载电容CL。此电路的振荡频率为：
石英晶体工作于感性区，振荡频率介于晶体的串联振荡频率和并联振荡频率之间，其相对频偏很窄，只有10-3～ 10-4 。
扩大频偏的方法：
在晶体两端并联小电感，该法简单有效，但扩展范围有限，同时会使中心频率稳定度下降；
利用π型网络进行阻抗变换；
在调频振荡器的输出端增设多次倍频和混频的方法，该法不不仅满足了载频的要求，也增加了频偏。

## Slide 30
1.鉴频概念
调频信号的解调是从原调频波中恢复出原调制信号的过程，完成调频波解调的过程的电路称为频率检波器——鉴频器。为了消除干扰，鉴频器中常包含限幅器。
2.鉴频特性
鉴频特性可以由鉴频特性曲线来全面描述。鉴频特性曲线是指鉴频器的输出电压与输入电压瞬时频率f或频偏之间的关系曲线。反映了鉴频器输出电压与输入信号电压的频偏之间的关系曲线。
7.9 鉴频器与鉴频方法
7.9.1鉴频概念和鉴频特性

## Slide 31
理想鉴频特性曲线应是一条直线，但实际上往往有弯曲，呈S形，如下图所示。
鉴频特性

## Slide 32
1.鉴频器的中心频率
鉴频器的中心频率对应于鉴频特性曲线原点处的频率。通常，由于鉴频器在中频放大器之后，故中心频率中频频率相同。
2.鉴频带宽
鉴频带宽是指鉴频器能够不失真地解调所允许输入信号频率变化的最大范围。在图7.9.1中=。要求应大于输入FM波最大频偏摆动范围。
3.鉴频器的线性度
鉴频器的线性度：是指鉴频特性曲线在鉴频带宽内的线性特性。
7.9.2 鉴频器的主要参数

## Slide 33
4.鉴频线性范围
由于输入调频信号的瞬时频率是在载频附近变化, 故鉴频特性曲线位于载频附近, 其中线性部分大小称为鉴频线性范围。
5.鉴频跨导
鉴频跨导:可以理解为将输入频率转换为输出电压的能力或效率，它表示单位频偏所能产生的解调输出电压。鉴频跨导又叫做鉴频灵敏度。用公式表示为：
表明了鉴频特性曲线在原点处（）的斜率，反映了鉴频灵敏度。显然希望SD值应尽可能大。

## Slide 34
1.振幅鉴频法
二极管峰值包络检波器线路简单、性能好，调频波振幅恒定无法直接用包络检波器解调。但将等幅的调频信号变换成振幅也随瞬时频率变化的既调频又调幅的FM―AM波，将这个信号送二极管包络检波器就可以解调出调频信号。对应的频率高则幅度高，频率低则幅度低。应用该原理的鉴频器称为振幅鉴频器。图中变换电路具有线性频率—电压转换特性。
7.9.3 鉴频方法

## Slide 35
2.相位鉴频法
相位鉴频法的原理框图如图。图中的变换电路具有线性的频率—相位转换特性，它可以将等幅的调频信号变成相位也随瞬时频率变化的、既调频又调相的FM―PM波。

## Slide 36
相位鉴频方法包括积型和叠加型两类。
（1） 乘积型相位鉴频法
利用乘积型鉴相器实现鉴频的方法称为乘积型相位鉴频法。在乘积型相位鉴频器中，线性相移网络通常是单谐振回路(或耦合回路)，而相位检波器为乘积型鉴相器，如图7.9.5所示。
图7.9.5 乘积型相位鉴频法

## Slide 37
（2） 叠加型相位鉴频法
利用叠加型鉴相器实现鉴频的方法称为叠加型相位鉴频法。对于叠加型鉴相器，把两者的相位差的变化转换为合成信号的振幅变化，然后用包络检波器检出其振幅变化，从而达到鉴相的目的。如图7.9.6所示。
图7.9.6 平衡式叠加型相位鉴频器框图

## Slide 38
1.单失谐回路斜率鉴频器
单失谐回路斜率鉴频器是最简单的斜率鉴频器。它由一个单失谐回路和一个二极管包络检波器所构成。
它的不足之处是线性度较差，线性范围较小，故采用三调谐回路的双失谐平衡鉴频电路来改进。
7.10 鉴频器电路
7.10.1 斜率鉴频器

## Slide 39
2. 双失谐斜率鉴频器
双失谐回路斜率鉴频器采用对称电路结构，通过一定的相互补偿展宽了频率-振幅转换的线性区域，其电路原理类似于乙类放大器对交越失真的改进过程。有三个调谐回路，它们的谐振频率分别满足： 且

## Slide 40
互感耦合相位鉴频器属于叠加型相位鉴频器。其工作原理可分为移相网络的频率一相位变换，加法器的相位一幅度变换和包络检波器的差动检波三个过程。
1. 移相网络的频率—相位变换
由双调谐等效电路图7.10.5（b）可知，次级回路是一LC串联谐振回路， 是初次级回路耦合产生的感生电动势。由图7.10.（a）可知，初级回路电感L1中的电流为(其中Zf为次级映射电阻)：
7.10.2 互感耦合相位鉴频器

## Slide 41
图7.10.4 互感耦合相位鉴频器
图7.10.5 互感耦合回路

## Slide 42
2.加法器的相位—幅度变换
电容Co将耦合至扼流线圈的两端。只要与存在相位差，且这个相位差的变化正比于调频信号的频率变化，就可以通过鉴相的方法取出有用信号。
对于由二极管、电容和电阻组成的鉴相器，可采用叠加型鉴相器的分析方法，也可将RC为视为低通滤波器，采用乘积型鉴相器的分析方法。
现用叠加型鉴相器的分析方法进行分析，两个上下对称的包络检波器组成的鉴相器（同步检波器），在两个检波二极管上的高频电压分别为：

## Slide 43
简化电路
不同频率时的与矢量图

## Slide 44
3.包络检波器的差动检波
设两个包络检波器的检波系数分别为、 (通常= = )，则两个包络检波器的输出分别为， 。
鉴频器的输出电压为：
鉴频特性曲线

## Slide 45
图7.10.11(a)是电容耦合相位鉴频器的基本电路，两个回路相互屏蔽。耦合回路部分单独示于图7.10.11(b)，设C1=C2=C，L1=L2=L，其等效电路示于图7.10.11(c)。根据耦合电路理论可求出此电路的耦合系数为：
SD～A曲线
7.10.3 电容耦合相位鉴频器

## Slide 46
电容耦合相位鉴频器

## Slide 47
设次级回路的并联阻抗为，由于Cm很小，满足1/(ωCm)>>p2Z2，p=1/2。分析可得AB间的电压为
由此可得:
7
上式与互感耦合相位鉴频器的式（7.10.3）完全相同，因此其鉴频特性与互感耦合相位鉴频器相同。

## Slide 48
比例鉴频器是一种类似于叠加型相位鉴频器，在相位鉴频器的基础上适当改进具有一定的限幅能力，其基本电路如图7-10-12(a)所示。它与互感耦合相位鉴频器电路的区别有以下三个方面：
(1) 包络检波器的两个二极管顺接，而这里反接。
(2)在电阻(R1+R2)两端并接一个大电容C，容量约在10μF数量级。时间常数(R1+R2)C很大，约0.1～0.25s，远大于低频信号的周期。大电容C具有限幅作用。
(3) 将与中间点O作输出点，将与中间点D接地。
7.10.4 比例鉴频器

## Slide 49
图7.10.12 比例鉴频器电路及特性

## Slide 50
图7-10-12(b)是图(a)的简化等效电路，由电路理论可得
当R1=R2=R时，可得
输出电压也可由下式导出：
其中，为电容C两端的电压。