## Slide 1: 高频电子线路

## Slide 2
第三章 高频小信号放大器
3.1 高频小信号放大器性能指标
3.2 高频小信号放大器
3.3 单调谐回路谐振放大器
3.4 多级单调谐回路谐振放大器
3.5 双调谐回路谐振放大器
3.6 谐振放大器的稳定性与稳定措施

## Slide 3
3.1 高频小信号放大器性能指标
1. 增益（放大倍数）
放大器输出电压V O（或功率P O）与输入电压V i（或功率P i ）之比，称为放大器的增益或放大倍数
电压增益 ：
功率增益 ：

## Slide 4
2. 通频带
放大器的电压增益下降到最大值的 0.7倍时，所对应的频率范围称为放大器的通频带，用BW=2Δf0.7表示，如图 3.1.1,2Δf0.7 也称为 3 分贝带宽。
图 3.1.1 高频小信号放大器的通频带

## Slide 5
3. 选择性
从各种不同频率信号的总和（有用的和有害的）中选出有用信号，抑制干扰信号的能力称为放大器的选择性，选择性常采用矩形系数和抑制比来表示。
（1）矩形系数：
2Δf0.1 、 2Δf0.01 分别为放大倍数下降至 0.1 和 0.01 处的带宽，Kr 愈接近于1选择性越好。

## Slide 6
（2）抑制比表示对某个干扰信号 fn 的抑制能力，用 dn 表示。
A n 为干扰信号的放大倍数，A v0 为谐振点 f 0 的放大倍数。

## Slide 7
4. 工作稳定性
指在电源电压变化或器件参数变化时，以上三参数的稳定程度。一般的不稳定现象是增益变化，中心频率偏移、通频带变窄等，不稳定状态的极端情况是放大器自激，以致使放大器完全不能工作。
为使放大器稳定工作，必须采取稳定措施，即限制每级增益，选择内反馈小的晶体管，应用中和或失配方法等。
以上这些要求，相互之间即有联系又有矛盾。增益和稳定性是一对矛盾，通频带和选择性是一对矛盾。因此应根据需要决定主次，进行分析和讨论。

## Slide 8
3.2 高频小信号放大器
对高频小信号放大器的主要要求是：
增益要高，也就是放大量要大，通常要靠多级放大器才能实现。
频率选择性要好。选择性就是描述选择所需信号和抑制无用信号的能力，这是靠选频电路完成的，放大器的频带宽度和矩形系数是衡量选择性的两个重要参数。
工作稳定可靠。这要求放大器的性能应尽可能地不受温度、电源电压等外界因素变化的影响，不产生任何自激。
在放大微弱信号的接收机前级放大器中，还要求放大器内部噪声要小。放大器本身的噪声越低，接收微弱信号的能力就越强。

## Slide 9
3.2.1 高频小信号谐振放大器的工作原理
图3.2.1 是一典型的高频小信号谐振放大器的实际线路。
(b)交流等效电路
(a) 实际线路

## Slide 10
3.2.2 晶体管的高频等效电路
1．Y参数等效电路
Y参数等效电路是将晶体管等效为有源线性四端网络,它的优点在于通用,导出的表达式具有普遍意义,分析电路比较方便；缺点是网络参数与频率有关。

## Slide 11
由图3.2.3（b）可得：
消去V2与I2,可得
因此输入导纳为

## Slide 12
求输出导纳时, 消去 I1与 V1,求得V2与 I2的关系,此时应将信号电流源开路(如为电压源则应短路) ,因而
将式(3. 2. 7)代入式(3. 2. 3) ,得
将上式代入式(3. 2. 4) ,消去V, ,最后得
因而输出导纳为

## Slide 13
最后,由式(3. 2. 4)、(3. 2. 5)消去 ,可得电压增益为
上式说明,晶体管的正向传输导纳越大,则放大器的增益也越大。式中负号说明，如果 、与均为实数,则与 相位差180°。

## Slide 14
2. 混合等效电路
上面分析的形式等效电路优点是,没有涉及晶体管内部的物理过程,因而不仅适用于晶体管,也适用于任何四端(或三端)器件。
这种等效电路的主要缺点是没有考虑晶体管内部的物理过程。若把晶体管内部的复杂关系,用集中元件 RLC表示,则每一元件与晶体管内发生的某种物理过程具有明显的关系。用这种物理模拟的方法所得到的物理等效电路就是所谓混合等效电路。

## Slide 15
图3.2.4 混合等效电路
图中是基射极间电阻,可表示为
式中,𝛽0为共发射极组态晶体管的低频电流放大系数; IE为发射极电流,单位为mA。 是发射结电容; 是集电结电阻; (或称)是集电结电容;是基极电阻。

## Slide 16
3.2.3 混合π等效电路参数与形式等效电路y参数的转换
在小信号放大器或其他电路中,为了简单和方便,却以参数等效电路作为分析基础。因此,有必要讨论混合等效电路参数与参数的转换,以便根据确定的元件参数进行小信号放大器或其他电路的设计和计算。
图3.2.5 Y参数及混合π等效电路

## Slide 17
3.2.5 晶体管的高频参数
1. 截止频率
共发射极电路的电流放大系数将随工作频率的上升而下降,当值下降至低频值的时的频率称为截止频率,用表示,见图3.2.6。
图3.2.6 截止频率和特征频率

## Slide 18
2. 特征频率
当时，上式分母 ，故得
或
上式表明:当时,特征频率等于工作频率和晶体管在该频率的的乘积。

## Slide 19
3.最高振荡频率
晶体管的功率增益时的工作频率称为最高振荡频率。
表示一个晶体管所能适用的最高极限频率。在此频率工作时，晶体管已得不到功率放大。当时,无论用什么方法都不能使晶体管产生振荡；最高振荡频率的名称也由此而来。
以上三个频率参数的大小顺序是：𝑓max>>

## Slide 20
3.3 单调谐回路谐振放大器
图3.3.1 单调谐回路谐振放大器的原理电路和等效电路

## Slide 21
3.3.1电压增益
放大器的电压增益为
匹配时的电压增益为

## Slide 22
3.3.2功率增益
图3.3.3 单调谐谐振放大简化电路
功率增益为
谐振时的功率增益为
匹配时的最大功率增益为

## Slide 23
3.3.3通频帯与选择性
放大器的相对电压增益为
由此得到
得到通频带为
可见越高，则通频带越窄。

## Slide 24
放大器的选择性是用矩形系数这个指标来表示的。
由式，将代入式(3. 3. 18) ，解之得
由式（3.3.19）可得
矩形系数

## Slide 25
3. 4 多级单调谐回路谐振放大器
若单级放大器的增益不能满足要求，就要采用多级放大器。
假如放大器有m级，各级的电压增益分别为显然，总增益Am是各级增益的乘积，即
如果多级放大器是由完全相同的单级放大器组成的，即
那么，整个放大器的总增益是
m级相同的放大器级联时，它的谐振曲线可以用下式表示：

## Slide 26
m级和单级放大器的通频带具有如下的关系:
由于 m是大于1的整数，所以必定小于1。因此，m级相同的放大器级联时，总的通频带比单级放大器的通频带缩小了。级数愈多，m愈大，总通频带愈小，如图所示
多级放大器的谐振曲线

## Slide 27
如果要求 m 级的总通频带等于原单级的通频带，则每级的通频带要相应地加宽，即必须降低每级回路的。这时。这时
式中称为带宽缩减因子。
利用式( 3. 4. 3 ) ，采取和在単级时求矩形系数的同样方法，可求得 m级单调谐放大器的矩形系数为

## Slide 29
3. 5 双调谐回路谐振放大器
双调谐回路放大器及其等效电路
双调谐回路谐振放大器具有频带较宽、选择性较好的优点 。

## Slide 30
电压增益的表达式为
在谐振时,,得
根据的不同，可分为下列三种情况:
①弱耦合，谐振曲线在处出现峰值。此时
②临界耦合，谐振曲线较平坦，在处，出现最大峰值。此时
③强耦合，谐振曲线出现双峰，两个峰点位置在
此时

## Slide 31
对于不同的耦合参数，双调谐回路放大器的谐振曲线
临界耦合的情况，这种情况在实际上应用较多。弱耦合时，放大器的谐振曲线和单调谐回路放大器的相似，通频带较窄，选择性也较差。强耦合时，虽然通频带变得更宽，矩形系数也更好，但谐振曲线顶部出现凹陷，回路的调节也较麻烦。因此，只在与临界耦合级配合时或特殊场合才采用 。

## Slide 32
3.6 谐振放大器的稳定性与稳定措施
3. 6. 1 谐振放大器的稳定性
上面所讨论的放大器，都是假定工作于稳定状态的，即输出电路对输入端没有影响（ ）。或者说，晶体管是单向工作的，输入可以控制输出，而输出则不影响输入。但实际上，由于晶体管存在着反向传输导纳(或称)，输出电压可以反作用到输入端，引起输入电流的变化。这就是反馈作用。
式中，第一部分是输出端短路时晶体管(共射连接时)本身的输入导纳;第二部分是通过的反馈引起的输人导纳，它反映了负载导纳的影响。

## Slide 33
如果放大器输入端也接有谐振回路(或前级放大器的输出谐振回路) ，那么输入导纳并联在放大器输入端回路后如图所示。当没有反馈导纳时，输入端回路是调谐的。中电纳部分的作用，已包括在L或C中;而中电导部分以及信号源内电导的作用则是使回路有一定的等效品质因数值。然而由于反馈导纳的存在，就改变了输入端回路的正常情况。
图3.6.1放大器等效输入端回路

## Slide 34
由于反馈导纳的存在，使放大器输入端的电导发生变化(考虑作用) ，也使得放大器输入端回路的电纳发生变化(考虑作用)。前者改变了回路的等效品质因数值，后者引起回路的失谐。这些都会影响放大器的增益、通频带和选择性，并使谐振曲线产生畸变。
特别值得注意的是，在某些频率上可能为负值，即呈负电导性，使回路的总电导减小，增加，通频带减小，增益也因损耗的减小而增加。
式中，和 分别为电导部分和电纳部分。 它们除与和有关外，还是频率的函数；随着频率的不同，其值也不同，且可能为正或负。

## Slide 35
如果反馈到输入端回路的电导的负值恰好抵消了回路原有电导的正值，则输入端回路总电导为零，反馈能量抵消了回路的损耗能量，放大器处于自激振荡工作状态，这是绝对不能允许的。
即使的负值还没有完全抵消的正值，放大器不能自激，但已倾向于自激。这时放大器的工作也是不稳定的，称为潜在不稳定。这种情况同样是不允许的。
因此必须设法克服或降低晶体管内部反馈的影响，使放大器远离自激，能稳定地工作。

## Slide 36
上面说明了放大器工作不稳定甚至可能产生自激的原因，下面分析放大器不产生自激和远离自激的条件。
图3.6.1中，这时总导纳为，当总导纳
时，表示放大器反馈的能量抵消了回路损耗的能量，且电纳部分也恰好抵消。这时放大器产生自激。即放大器产生自激的条件是
即
晶体管反向传输导纳愈大，则反馈愈强。它愈接近1，放大器愈不稳定。反之，上式左边数值愈大，则放大器愈稳定。因此，上式左边数值的大小，可作为衡量放大器稳定与否的标准。

## Slide 37
下面对上式复数形式的表示法作进一步推导，找出实用的稳定条件。
式中

## Slide 38
若用幅值与相角形式表示，则
同理，输出回路部分也可求得相同形式的关系式:
假设放大器输入、输出回路相同，即可得

## Slide 39
要满足式(3. 6. 8 ) ，必须分别满足幅值和相位两个条件，即
由上式相位条件可得
于是

## Slide 40
上式说明，只有在晶体管的反向传输导纳足够大时，该式左边部分才可能减小到1，满足自激的幅值条件。而当较小时，左边的分数值总是大于1的。愈小，分数值愈大，离自激条件愈远，放大器愈稳定。因此，通常采用其的左边量
作为判断谐振放大器工作稳定性的依据，S称为谐振放大器的稳定系数。若，放大器将自激，只有当时，放大器才能稳定工作，一般要求稳定系数。

## Slide 41
3.6.2 单向化
单向化的方法有两种:一种是消除的反馈作用，称为“中和法”;另一种是使(负载电导)或(信号源电•导)的数值加大，因而使得输入或输出回路与品体管失去匹配，称为“失配法” 。
中和法
中和法是在晶体管的输出和输入端之间引人一个附加的外部反馈电路(中和电路) ，以抵消晶体管内部的反馈作用 。 由于中包含电导分量和电容分量，因此外部反馈电路也包括电阻分量和电容分量 两部分，并要使通过 、的外部反馈电流正好与通过所产生的内部反馈电流相位差180°，从而互相抵消，变双向器件为单向器件。
失配法
失配是指:信号源内阻不与晶体管输入阻抗匹配;晶体管输出端负载阻抗不与本级晶体管的输出阻抗匹配。