## Slide 1: 高频电子线路

## Slide 2: 第五章 正弦波振荡器
5.1 反馈振荡器的工作原理
5.5 RC正弦波振荡器
5.3 石英晶体振荡器
5.4 负阻正弦波振荡器
5.2 LC 正弦波振荡器

## Slide 3
5.1.1 反馈振荡器产生振荡的基本原理
反馈型振荡器是通过正反馈连接方式实现等幅正弦振荡的电路。正弦波振荡电路由放大器和反馈网络组成。其电路原理框图如图5.1.1所示。
5.1 反馈振荡器的工作原理
图5.1.1 反馈振荡电路原理框图

## Slide 4
若开关S处在位置1，即在放大器的输入端加输入信号，此信号经放大器放大后产生输出信号，又作为反馈网络的输入信号，在反馈网络输出端产生输出反馈信号。如果和原来的输入信号大小相等、相位相同，这时除去外加信号并将开关S接到2端，由放大器和反馈网络组成一闭环系统，在没有外加输入信号的情况下，输出端可维持一定频率和幅度的信号输出，从而实现自激振荡。
图5.1.1所示的闭环系统内，必须含有选频网络，使得只有选频网络中心频率上的信号才满足和相同的条件而产生自激振荡，其它频率的信号不满足和相同的条件而不能产生自激振荡。选频网络可以放在放大器内，也可以放在反馈网络内。

## Slide 5
5.1.2 平衡条件和起振条件
一、振荡的平衡条件
2.相位平衡条件
作为一稳态振荡，振幅平衡条件和相位平衡条件必须同时得到满足，此时电压供给的能量正好抵消整个环路的损耗，平衡时输出振幅将不再变化，因此振幅平衡条件决定了振荡器输出振幅大小。必须指出，环路只有在某一特定频率上才能满足相位条件，因此利用相位平衡条件可以确定振荡频率。
1.振幅平衡条件
)

## Slide 6
二、振荡的起振条件
1.振幅起振条件
2.相位起振条件
反馈振荡器既要满足起振条件，又要满足平衡条件，其中相位条件是构成振荡的关键，即闭合环路必须是正反馈。同时，振荡电路中的放大环节应具有非线性放大特性，即具有放大倍数随振荡幅度的增大而减小的特性，这样起振时，放大倍数比较大，满足，振荡幅度迅速增大。随着振荡幅度的增大，放大倍数随之减小，直至，振荡幅度不再增大，振荡器进入平衡状态。
)

## Slide 7
三、振荡的稳定条件
稳定条件是指外界因素的变化破坏了电路的平衡条件，电路能够建立起新的平衡，包括振幅稳定和相位稳定两方面。
1. 振幅稳定条件
图5.1.2 振荡幅度的稳定
设振荡器在 =满足振幅平衡条件，如图5.1.2所示。当某种扰动使电路离开A点时，电路会自动回到A点。

## Slide 8
2. 相位稳定条件
图5.1.3 相位稳定所需的相频特性曲线
并联谐振回路的相频特性曲线提供了相位的稳定条件。并且曲线越陡峭，相位受到干扰时调整的就越快，相位就越稳定。

## Slide 9
5.1.3 振荡电路分析举例
例 5.1.1 试分析图5.1.4振荡电路的工作原理。
图5.1.4 变压器反馈LC振荡器

## Slide 10
例5.1.2 分析图5.1.6所示电路能否满足相位平衡条件
(a)
(b)
5.1.6 共基变压器反馈LC振荡器

## Slide 11
一个稳定的正弦波振荡器应满足起振条件、平衡条件和稳定条件，这就要求正弦波振荡电路必须有以下四个部分组成：
放大电路。放大部分使电路有足够的电压放大倍数，从而满足振荡的幅值条件。
正反馈网络。它将输出信号以正反馈形式引回到输入端，以满足相位条件。
选频网络。由于电路的扰动信号是非正弦的，它由若干不同频率的正弦波组合而成，因此要想使电路获得单一频率的正弦波，就应有一个选频网络，选出其中一个特定频率信号，使其满足振荡的相位条件和幅值条件，从而产生振荡。
稳幅环节。它是振荡器能够进入振幅平衡状态并维持幅度稳定的条件。

## Slide 12
5.2 LC正弦波振荡器
5.2.1 三点式振荡电路的基本工作原理
图5.2.1三点式振荡器的结构
三点式振荡器的基本结构如图5.2.1所示，放大器采用晶体管， 三个电抗元件组成LC谐振回路，回路中有三个引出端点分别与晶体管的三个电极相连，谐振回路既是晶体管的集电极负载，又是正反馈选频网络，所以把这种电路称为三点式振荡器。 为放大器的输入电压, 为放大器的输出电压， 为反馈电压。

## Slide 13
5.2.2 电感三点式振荡电路
1.电路
图5.2.3 电感三点式振荡电路
（a）原理电路
（b）交流通路
2.振荡频率
3.反馈系数

## Slide 14
4.电路特点
（1）对于电感三点式振荡电路，由于是由一个线圈绕制而成的，耦合紧密，因而容易起振，并且振荡幅度和调频范围大。
（2）由于反馈信号取自电感两端压降，而对高次谐波呈现高阻抗，故输出电压高次谐波多，导致输出波形质量较差。
（3）极间电容与回路电感并联，在频率高时极间电容影响大，有可能使电抗性质发生改变，所以最高振荡频率较低。

## Slide 15
5.2.3 电容三点式振荡电路
1.电路
图5.2.3 电感三点式振荡电路
（a）原理电路
（b）交流通路
2.振荡频率
3.反馈系数

## Slide 16
4.电路特点
（1）由于反馈电压取自，电容对高次谐波容抗小，反馈中谐波分量少，振荡产生的正弦波形较好。
（2） 极间电容与回路电容并联，不存在电抗性质改变的问题，故工作频率高，最高频率可以达到100MHZ以上。
（3）因为改变 调频的同时，也改变了反馈系数，从而导致振荡器工作状态的变化；另外，由于受晶体管输入和输出电容的影响，为保证振荡频率的稳定，振荡频率的提高将受到限制。

## Slide 17
5.2.4 改进型电容三点式振荡电路
电容三点式振荡器的性能较好，但存在下述缺点：调节频率会改变反馈系数，晶体管的输入电容和输出电容对振荡频率的影响限制了振荡频率的提高。为了提高频率的稳定性，目前较普遍地应用改进型电容振荡电路。
一、克拉泼振荡器
图5.2.5 克拉泼振荡器
（a）原理电路 （b）简化交流通路

## Slide 18
1.电路特点
把基本的电容三点式振荡器集电极-基极支路的电感改用L-C串联回路代替。
2.振荡频率
3.电容C对振荡电路的影响
减小C来提高回路的稳定性是以牺牲环路增益为代价的。如果C取值过小，振荡器就会不满足振幅条件而停振。
4.不足之处
1)C1、C2如过大，则振荡幅度就太低。
2)当减小C来提高f0时，振荡幅度显著下降；当C减到一定程度时，可能停振。因此限制了f0的提高。
3)波段范围不宽，频率覆盖系数小，一般约为1.2～1.3，另外波段内输出幅度不均匀，不易起振。

## Slide 19
二、西勒振荡器
图5.2.6 西勒振荡电路
原理电路 （b）简化交流通路
1.电路特点
为了克服上述克拉泼振荡器的不足，在其电感两端再并联一个可变电容，就构成了另一种改进型电容式振荡器，如图5.2.6（a） 所示为，称为西勒振荡器。其简化交流通路如图5.2.6（b）所示。
2.振荡频率

## Slide 20
5.2.5 振荡器的频率稳定和振幅稳定
一、频率稳定
1.频率稳定度
在规定时间内，规定的温度、湿度、电源电压等变化范围内，振荡频率的相对变化量。
根据规定时间的长短不同，可分为长期、短期和瞬时频率稳定度。
2.造成频率不稳定的因素
（1）LC回路参数不稳定；
（2）晶体管参数不稳定。
3.稳频措施
（1）提高谐振回路的标准性，采用高质量的集总参数电感和电容；
（2）提高谐振回路的Q值；
（3）为了减小寄生电容及其对回路的影响，器件和回路之间采用部分接入方式。

## Slide 21
二、振幅稳定
为了衡量振荡器稳幅性能的好坏，常引用振幅稳定度这一性能指标。它定义为:在规定的条件下，输出信号幅度的相对变化量。振幅稳定度
为。
振荡器的稳幅性能是利用放大器件工作于非线性区来实现的，把这种稳幅方法称为内稳幅。另外，在振荡电路中使放大器保持为线性工作状态，而另外接入非线性环节进行稳幅，称为外稳幅。
内稳幅效果与晶体管的静态起始工作状态、自给偏压效应以及起振时的大小有关。静态工作点电流越小，起振时越大,自给偏压效应越灵敏，稳幅效果也就越好，但振荡波形的失真也会越大。
采用高稳定的直流稳压电源供电，减小负载与振荡器的耦合，也是提高输出幅度稳定度的重要措施。

## Slide 22
5.3 石英晶体振荡器
5.3.1 石英谐振器及其特性
石英片是从石英晶体柱中切割下来的一种弹性体，有一固有振动频率，其值与石英片的形状、尺寸、切型有关。当外加交流电压的频率等于晶体固有频率时，晶体片的机械振动最大，晶体表面电荷量最多，外电路中的交流电流最强，于是产生了谐振。
石英晶体谐振器在电路中的符号如图5.3.2（a）所示，其等效电路如图5.3.2（b）所示。
图5.3.2 石英晶体的电路符号及其等效电路
（a）电路符号 （b）基频等效电路 （c）含泛音频率的等效电路

## Slide 23
石英晶体的阻抗特性：
1.串联谐振频率
2.并联谐振频率
电抗-频率曲线

## Slide 24
5.3.2 石英晶体振荡电路
并联型晶振电路——晶体工作于略高于串联谐振频率fs呈感性的频段（fs < f < fp）内，晶体等效为一个电感。
图5.3.3并联型晶体振荡电路
（a）原理电路 （b）交流通路

## Slide 25
串联型晶振电路——晶体工作在串联谐振频率fs上，作为高选择性的短路元件。
图5.3.4 串联型晶体振荡器
（a）原理电路 （b）交流通路

## Slide 26
5.4 负阻正弦波振荡器
5.4.1 负阻器件的伏安特性
具有负增量电阻特性的电子器件称为负阻器件，它可以分为电压控制型和电流控制型两类，其伏安特性分别示于图5.4.1中。
图5.4.1 负阻器件的伏安特性
（a）电压控制型 （b）电流控制型

## Slide 27
在负阻区内点处，电压有一正增量，其对应的电流增量 为负值，所以，该点处的增量电阻为负值，用标识增量电阻（负号表示负电阻），因此可得
负阻区内工作点电压上叠加一幅度很小的正弦电压，在负阻特性线性化后，流过负阻器件的交流电流i也是正弦波，电压、电流对应波形如图5.4.2所示，有图可见，电压、电流的相位相反，即

## Slide 28
图 5.4.2 负阻输出交流功率
作用于器件上的合成电压和电流分别为
器件消耗的平均功率
联立可得

## Slide 29
5.4.1 负阻振荡电路
由隧道二级管构成的负阻正弦波振荡器电路如图5.4.3（a）所示。图中，为隧道二极管，它具有电压控制型负阻特性。将隧道二极管用其等效的负电导代替，并考虑到其极间电容的影响，可画出交流等效电路，如图5.4.3（b）所示。
图5.4.3 隧道二极管负阻振荡器
（a）电路 （b）交流等效电路

## Slide 30
5.5 RC正弦波振荡器
5.5.1 RC串并联选频网络
由组成的串并联选频网络如图5.5.1(a)所示。
（a）原理电路 （b）低频等效电路 （c）高频等效电路
图5.5.1 RC串并联选频网络

## Slide 31
由图5.5.1(a)可以写出 串并联选频网络的电压传输系数为
其幅频特性曲线和相频特性曲线如图5.5.2(a)、(b)所示,图中为选频网络的中心频率。由图可见,当时， 达最大值，并等于1/3，相位角=0°，即输出电压的振幅等于输入电压振幅的1/3,输出电与输电压同相位,所以RC中并联网络具有选频作用。
图5.5.2 RC串并联网络的频率特性
（a）幅频特性 （b）相频特性

## Slide 32
5.5.2 RC桥式振荡器
桥式振荡电路如图5.5.3所示,它由集成运算放大器、 串并联正反馈选频网络和负反馈电路组成。
图5.5.3 RC桥式振荡器