## Slide 1: 高频电子线路

## Slide 2: 第八章 反馈控制电路
8.1 概述
8.3 自动频率控制电路
8.2 自动增益控制电路
8.4自动相位控制电路（锁相环路）

## Slide 3
由放大电路、振荡电路、调制及解调电路可以构成一个完整的通信电子系统。但这个系统的稳定性却不够理想。因此为了提高通信系统的性能或实现某些特定要求，广泛采用各种类型的反馈控制电路。不管那种类型的反馈控制电路，都可看成由反馈控制器和对象两部分组成的自动调节系统。
8.1 概述
是反馈控制电路的输入量
是反馈控制电路的输出量
相应的误差量

## Slide 4: 反馈控制电路的分类
根据需要比较和调节的参量不同，反馈控制电路可分为以下三类：
自动增益控制电路(Automatic Gain Control，简称AGC)，是指需要比较和调节的参量即和为电压或电流的反馈控制电路，用于控制输出信号的幅度。
自动频率控制电路(Automatic Frequency Control，简称AFC)，是指需要比较和调节的参量即和为频率的反馈控制电路，用于维持工作频率的稳定。
自动相位控制电路(Automatic Phase Control，简称APC)，是指需要比较和调节的参量即和为相位的反馈控制电路。

## Slide 5: 8.2 自动增益控制电路
工作原理
图8.2.1 自动增益控制电路框图

## Slide 6
当输入电压的幅度增加而使得输出电压幅度增加时，通过反馈控制器产生一控制电压，使减小；当幅度减小，使得幅度减小时，反馈控制器即产生一控制信号使得增加。这样，通过环路的反馈控制作用，可使输入信号幅度增大或减小时，输出信号幅度保持恒定或仅在很小范围内变化，这就是自动增益控制电路的作用。

## Slide 7
应用举例
AGC电路的接收机的框图
a) 超外差收音机框图 b) 电视接收机框图

## Slide 8
增益控制电路
根据系统对AGC的要求，可采用多种不同形式的控制电路：
控制晶体管发射极电流实现增益控制
高频放大器的谐振增益为
放大器的增益与晶体管的正向传输导纳成正比，的大小与工作点电流有关。因此，改变发射极静态电流，可以改变 ，从而改变了电压增益。

## Slide 9
晶体管曲线特性
图8.2.3 晶体管特性
由曲线可见，当较小时， 随的增加而增加，当增大到某一数值时， 达最大值，然后随着的增大，曲线缓慢下降。若将静态工作点选在点，当＜ 时， 随减小而下降，称为反向AGC；当＞ 时， 随增加而下降，称为正向AGC。

## Slide 10
正向和反向AGC电路

## Slide 11
反向AGC的优点：是工作电流较小，对晶体管安全工作有利，电路比较简单，使用普通的高频管即可。它的缺点是增益控制范围不宽。当输入信号增大较多时，反向AGC的作用将使 下降较多，从而进入晶体管的非线性区，产生非线性失真。但由于它的电路简单，在一些要求不太高的AGC电路中仍被广泛应用。
正向AGC的优点是：对于弱信号，晶体管工作点选在 最大处，可以充分利用晶体管的放大能力，使得到尽可能的放大；对于强信号， 增大，因而仍工作在线性较好的区域内，非线性失真不致明显增加。因此得到广泛应用，特别是电视接收机中，应用更多。

## Slide 12
8.3 自动频率控制电路
工作原理
自动频率控制电路AFC的组成框图如图8.3.1所示。它由鉴频器、低通滤波器和压控振荡器组成，为标准频率，为输出信号频率。
图8.3.1自动频率控制电路框图

## Slide 13
应用举例
一、稳定接收机的中心频率
自动频率控制(AFC)电路也叫自动频率微调电路。由于超外差接收机的增益和选择性主要由中频放大器决定,所以要求中频频率很稳定。在接收机中,中频频率是本振信号频率与外来信号频率之差。一般地,外来信号的频率稳定度较高,本机振荡器产生的本振信号频率稳定度较低,为提高其稳定性,在接收机中加入自动频率控制电路。
图8.3.2 具有AFC电路的调幅接收机组成框图

## Slide 14
AFC电路也可用于调频接收机中
如图8.3.3所示为具有AFC电路的调频接收机组成框图。在调频接收机中,由于接收机本身有鉴频器,所以不需外加鉴频器。
图8.3.3 具有AFC电路的调频接收机组成框图

## Slide 15
二．稳定调频发射机的中心频率
为使调频发射机不仅有大的频偏,而且有稳定的中心频率,可在调频发射机中采用AFC电路。图8.3.4是具有AFC电路的调频发射机组成框图。
图8.3.4具有AFC电路的调频发射机组成框图

## Slide 16
8.4自动相位控制电路（锁相环路）
自动相位控制电路(锁相环路)是一种相位负反馈的控制技术,它对输入量与输出量的描述均指相位信号。
锁相环路电路具有优良的性能：
①环路锁定时具有稳定的相位误差而无剩余频差;
②环路锁定时具有良好的窄带载波跟踪特性;
③锁定环路时具有良好的宽带调制的跟踪特性;
④门限性能好;
⑤易于集成。
锁相环路在通信系统中的基本应用主要有锁相解调、载波提取、位同步及频率合成等。

## Slide 17: 工作原理
图是锁相环电路的原理框图,它主要由压控振荡器(VCO)、鉴相器(PD)、低通滤波器(LPF)和参考晶体振荡器所组成。

## Slide 18
当压控振荡器的频率由于某种原因而发生变化时,必然相应地产生相位变化。该相位变化在鉴相器中与参考晶体振荡器的稳定相位(对应于频率)相比较,使鉴相器输出一个与相位误差成比例的误差电压,经过低通滤波器,取出其中缓慢变动的直流电压分量。用来控制压控振荡器中的压控元件数值(通常是变容二极管的电容量),而压控元件又是VCO振荡回路的组成部分,结果压控元件电容量的变化将VCO的输出频率又拉回到稳定值。这样,VCO的输出频率稳定度即由参考晶体振荡器决定,这时称环路处于锁定状状态。

## Slide 19
瞬时频率与瞬时相位的关系为
加到鉴相器的两个振荡器的两个振荡信号的频率差为
此时的瞬时相差为

## Slide 20
可分为两种情况来讨论：
（1）若 ，则 ，得
由此可知，当两个振荡器频率相等时，他们的瞬时相位差是一个常数。
（2）若，得
即
由此可知,当两个振荡信号的瞬时相位差为一常数时,二者的频率必然相等。

## Slide 21
由以上简单分析可得到锁相环电路的重要概念:若两个振荡信号频率相等时,则它们之间的相位差保持不变;反之,若两个振荡信号的相位差是恒定值,则它们的频率必然相等。
根据上述概念可知,锁相环电路在锁定之后,两个信号频率相等,但二者间存在恒定相位差(稳定相位差)。稳定相位差经过鉴相器转变为直流误差,通过低通滤波器去控制VCO，使与同步。
在闭环条件下,如果由于某种原因使VCO的角频率发生变化,设变动量为,那么,由式(8.4.2)可知,两个信号之间的相位差不再是恒定值,鉴相器的输出电压也就随着发生相应的变化。变化的电压使VCO的频率不断改变,直到为止。这就是锁相环电路的基本原理。

## Slide 22
锁相环电路与自动频率微调的工作过程十分相似：
二者都是利用误差信号的反馈作用来控制被稳定的振荡器频率
二者之间也有着根本的差别:
在锁相环电路中,采用的是鉴相器,它所输出的误差电压与两个比较频率源之间的频率差成比例,因而达到最后稳定(锁定)状态时,被稳定(锁定)的频率等于标准频率,但有稳态相位差(剩余相差)存在
在自自动频率控制系统中,采用用的是鉴频器,它所输出的误差电压与两个比较频率源之间的频率差成比例,因因而达到最后稳定状态时,两个频率不能完全相等,必须有剩余频差存在。

## Slide 23: 基本环路方程
锁相环基本环路方程是通过环路相位模型得到的,它从数学上描述了锁相环电路相位调节的动态过程,是分析和设计锁相环电路的基础。
为了建立锁相环电路的数学模型,先要建立鉴相器、环路滤波器和压控振荡器的数学模型。
锁相环路基本组成框图

## Slide 24: （一）鉴相器(PD)
鉴相器是一个相位比较器,两个输入信号分别为环路的输入信号和压控振荡器的输出信号。它的作用是检测出两个输入信号之间的瞬时相位差,产生相应的误差信号。
设和均均为单频正弦波。一般情况下,这两个信号的频率是不同的。设和分别是VCO未加控制电压时的中心振荡角频率和相位,是初相位。又和分别是和与未加控制电压时VCO输出信号的相位差,即
()
()

## Slide 25
所以
若鉴相器采用模拟乘法器组成的乘积型鉴相器，根据鉴相特性和式，其输出误差电压为
式中，为鉴相器增益，是一常数。由式可作出鉴相器的相位模型，如图所示。
正弦鉴相器的相位模型

## Slide 26: （二）环路滤波器（LF）
环路滤波器是一个低通滤波器,它的作用是滤出鉴相器输出电压中的高频分量和其他干扰分量,让鉴相器输出电压中的低频分量或直流分量通过,以保证环路所要求的性能,并提高环路的稳定性。
在锁相环电路中常用的环路滤波器有RC积分滤波器、RC比例积分滤波器和有源比例积分滤波器。设环路滤波器的传递函数为,则有

## Slide 27
将中的s用微分算子替换，就可以写出描述环路滤波器激励和相应之间关系的微分方程，即
由此可以得到环路滤波器的相位模型，如图所示。
环路滤波器的相位模型

## Slide 28: （三）压控振荡器（VCO）
压控振荡器是瞬时振荡角频率受控制电压控制的一种振荡器。它的作用是产生频率随控制电压变化的振荡电压。在有限的控制范围内，VCO的振荡角频率与控制电压可认为是线性关系，即
为压控灵敏度，是一常数。
因此，VCO输出信号的相位为
由式（8.4.4）可知

## Slide 29
可见，VCO的瞬时相位变化与控制电压却是积分关系。所以VCO往往被称为锁相环路中的固有积分环节。将式中的积分符号用积分算子来表示，则可写成
由此可得到压控振荡器的相位模型，如图所示。
压控振荡器的相位模型

## Slide 30: （四）锁相环路的相位模型和基本方程
锁相环路的相位模型如图
由该模型写出环路基本方程为
对上式两边微分并移项，可得

## Slide 31
表示瞬时相位误差随时间的变化率，即VCO角频率偏离输入信号角频率的数值，称为瞬时角频差。
表示输入信号相位差随时间的变化率，即输入信号角频率偏离VCO中心频率的数值，为输入固有角频差。

## Slide 32
表示VCO在控制电压的作用下,产生的振荡角频率偏离的数值,称为控制角频差。
基本环路方程描述了锁相环电路相位调节的动态过程,它表明在环路闭合以后,任何时刻的瞬时角频差与控制角频差之和恒等于输入固有角频差,即

## Slide 33
如果输入信号为恒定频率,输入固有角频差必然为常数,设,则在环路进入锁定的过程中,瞬时角频差不断减小,而控制角频差不断增大,两者之和恒等于固有角频差,直到瞬时角频差减小到零,即,控制角频差增大到,VCO的振荡角频率等于输入信号角频率时,环路便进入锁定状态。这时,相位误差为一固定值,用表示,称为稳态相位误差或剩余相位误差。正是这个稳态相位误差才使鉴相器输出一个直流电压,控制VCO,使其振荡频率等于输人信号角频率。

## Slide 34
越大,则环路锁定时也就越大。因为为越大,将VCO振荡角频率调整到等于输入信号角频率所需的控制电压也就越大,因而产生这个控制电压的也就越大。但不能过大,否则环路将无法锁定。
基本环路方程是一个非线性微分方程,这是由鉴相器鉴相特性的非线性引起的(方程中包含了正弦函数)。方程的阶数取决于的阶数,因为VCO等效于一个一阶理想积分器,所以微分方程的最高阶数取决于环路滤波器的阶数加1。一般情况下,环路滤波器用一阶电路实现,所以相应的基本环路方程是二阶非线性微分方程。

## Slide 35: 锁相环路的捕捉与跟踪
锁相环路根据初始状态的不同有两种自动调节过程。若环路初始状态是失锁的,通过自身的调节,使压控振荡器频率逐渐向输入信号频率靠近,当达到一定程度后,环路即能进入锁定,这种由失锁进入锁定的过程称为捕捉过程。
相应的能够由失锁进入锁定的最大输入固有频差称为环路捕捉带,常用表示。
若环路初始状态是锁定的,输入信号的频率和相位发生变化时,环路通过自身的调节来维持锁定的过程称为跟踪过程。相应的能够保持跟踪的最大输入固有频差范围称为同步带(又称跟踪带),常用表示。

## Slide 36
（a）由低向高变化 （b）由高向低变化
因此,锁相环路的同步带为
锁相环路的捕捉带为
一般来说，捕捉带与同步带不相等，捕捉带小于同步带。

## Slide 37: 集成锁相环路
集成锁相环电路的性能优良、价格便宜、使用方便,因而被许多电子设备采用。可以说,集成锁相环电路已成为继集成运算放大器之后又一个用途广泛的多功能集成电路。
集成锁相环电路种类很多:
按电路形式，可分为模拟式与数字式两大类;
按用途,无论是模拟式还是数字式的又都可分为通用型与专用型两种。
通用型都具有鉴相器和VCO,有的还附加放大器和其他辅助电路,其功能为多用的;
专用型均为单功能设计,如调频立体声解调环、电视机中用的正交色差信号的同步检波等。

## Slide 38: 单片集成锁相环L562
图中除包含锁相环电路的基本部件如PD与VCO外,为改善环路性能和满足通用的要求,还有若干放大器()、限幅器和稳压电路等辅助部件。

## Slide 39
L562的鉴相器采用双差分对模拟相乘器电路,其输出端13、14外接阻容元件构成环路滤波器。压控振荡器VCO采用射极耦合多谐振荡器电路,外接定时电容C由5、6端接入。
、管交叉耦合构成正反馈,其发射极分别接有受控制的恒流源和 (通常),当和管交替导通和截止时,定时电容C由和交替充电,从而在、管的集电极负载上得到对称方波输出。振荡频率由C和等决定,即
式中,,为压控恒流源的跨导;为二极管、的正向压降,约等于0.7V；为压控振荡器的控制灵敏度。

## Slide 40
图8.4.8中限幅器用来限制锁相环路的直流增益,以控制环路同步带的大小。由7端注入的电流可以控制限幅器的限幅电平和直流增益,注入电流增加，VCO的跟踪范围减小,当注入的电流超过0.7mA时,鉴相器输出的误差电压对压控振荡器的控制被截断,压控振荡器处于失控自由振荡工作状态。环路中的放大器作隔离、缓冲放大之用。

## Slide 41: 锁相环路的应用
一．锁相环路的基本特征
总结以上的讨论可知,锁相环路在正常工作状态(锁定)时,具有以下的基本特性:
(1)锁定后没有剩余频差。
(2)有自动跟踪特性。
(3)有良好的窄带滤波特性。

## Slide 42
二．锁相混频电路
在锁相环路的反馈通道中插入混频器和中频放大器,就组成锁相混频电路,如图所示。

## Slide 43
若送给信号鉴相器的输入信号的频率与送给混频器的输入信号角频率相差很大,可以用一般混频器产生它们的和频与差频,但用滤波器很难将它们分开,而用锁相混频电路,就能很好地解决这一问题。
设图中混频器的本振信号输入由压控振荡器输出提供,压控振荡器输出角频率为,若混频器输出中频取差频(也可取和频),根据锁相环路锁定后无剩余频差的特性,有
混频信号经中频放大器放大,送入鉴相器,若,鉴相器输出电压等于零,电路处于平衡状态,此时有:
实现了上混频。
当时,则。即压控振荡器输出信号频率是和频还是差频仅由或来决定,只要调整压控振荡器的原始振荡频率的大小就可以了。

## Slide 44: 锁相倍频、分频电路
在基本锁相环的反馈通道中插入分频器,就组成了锁相倍频电路。

## Slide 45: 锁相调频和鉴频电路
在普通的直接调频电路中,振荡器的中心频率稳定度较差,而采用晶体振荡器的调频电路,其调频范围又太窄。采用锁相环的调频电路可以解决这个矛盾。
锁相环路调频器组成框图

## Slide 46
调制跟踪锁相环本身就是一个调频解调器。它利用锁相环路良好的调制跟踪特性，使环路跟踪输入调频信号瞬时相位的变化,从环路滤波器输出端(VCO控制端)引出控制电压，即可得到调频波的解调信号。
锁相环路鉴频器组成框图

## Slide 47
L562锁相环路鉴频器电路

## Slide 48: 锁相频率合成器
锁相频率合成技术就是一种广泛采用的频率合成技术,它利用一个(或多个)高稳定度的由石英晶体振荡器产生的基准频率,通过一定的变换与处理后,产生出一系列的离散频率信号。
其优点是系统结构简单，输出频率成分的频谱稳定度高。现阶段广泛采用的全数字化频率合成器通过微机或其他数字存储单元进行选择和预置，可以迅速、精确地改变输出信号的频率。
根据锁相频率合成器所用锁相环路的数量可分为单环锁相频率合成器和多环锁相频率合成器,均在锁相环路中串入可编程程序分频器,通过编程改变程序分频器的分频比,从而获得与标准频率有相同稳定度的合成离散频率,因此又称为数字式频率合成器。

## Slide 49: 频率合成器主要技术指标
频率范围，是指频率合成器的工作频率范围，频率覆盖范围越大，合成器性能越优越。
频率间隔，是指相邻频率之间的最小间隔，又称为分辨力。频率间隔的大小随合成器用途的不同而不同。
频率转换时间，从一个工作频率转换到另一个工作频率并达到稳定工作所需要的时间。
频率稳定度和准确度，其中稳定度是指在规定的观测时间内，合成器输出的频率偏离标称值的程度。准确度则表示实际工作频率与其标称频率值之间的偏差，又称频率误差。
频率纯度，是指输出信号接近正弦波的程度，可以用输出端的有用信号电平与各寄生频率分量总电平之比的分贝数表示。

## Slide 50: 单环锁相频率合成器
图中晶体振荡器产生高稳定性的标准频率，由于鉴频器PD的工作频率较低，所以标准频率经固定分频器除R分频后得到鉴相器所需的基准频率。压控振荡器VCO的输出频率经程序分频器除N分频后得到，与在鉴相器中进行相位比较，当环路进入锁定状态后， 。所以，压控振荡器的输出频率为
基本单环锁相频率合成器框图

## Slide 51: 多环锁相频率合成器
为了减小频率间隔而又不降低参考频率 ,可采用多环构成的频率合成器。
三环频率合成器

## Slide 52
它由三个锁相环路组成,环路A和B为单环频率合成器,参考频率均为100kHz, 、 为两组可编程序分频器。C环内含有取差频输出的混频器,称为混频环。输出信号频率与B环输出信号频率经混频器、带通滤波器得差频 信号输出至C环鉴相器，由A环输出的加到鉴相器的另一输入端,当环路锁定, 时,所以,C环输出信号频率等于
由A环和B环可得
因此，由式8.4.12可得频率合成器输出频率为