## Slide 1: 高频电子线路

## Slide 2
第六章 振幅调制与解调及混频电路
6.1 概述
6.3 相乘器电路
6.2 振幅调制的基本原理
6.4 振幅调制电路
6.5 检波电路
6.6 混频电路

## Slide 3
6.1 概述
6.1.1调制
所谓调制，是指用调制信号去控制载波的参数，使载波的某一个或某几个参数按照调制信号的规律变化。即在传送信号的一方（发送端）将所要传送的信号（称为调制信号）“附加”在高频振荡上，再由天线发射出去。这里，调制信号是指来自信源的基带信号，频率一般较低，这些信号可以是模拟的，也可以是数字的。

## Slide 4
6.1.2 幅度调制
本章主要介绍调幅，其典型信号波形及频谱如图6.1.2所示。
图6.1.2 调幅系统框图

## Slide 5
6.1.3 检波
检波过程是一个解调过程，它与调制过程正相反。检波器的作用是从振幅受调制的高频信号中还原出原调制的信号。还原所得的信号，与高频调幅信号的包络变化规律一致，故又称为包络检波。
图6.1.4 检波系统框图

## Slide 6
一个检波器需由三个重要部分组成：
高频信号输入电路。
非线性器件。通常用工作于非线性状态的二极管或晶体管。
低通滤波器。通常用RC电路，取出原调制频率分量，滤除高频分量。
图6.1.6 检波器模型

## Slide 7
6.1.4 混频
混频又称变频，广泛应用于通信及其它电子设备中，其作用是将高频信号经过频率变换，变为一个固定的频率。这种频率变换通常是将已调高频信号的载波频率从高频变为中频，同时必须保持调制规律（调制类型、调制参数等）不变。具有这种作用的电路称为混频电路或变频电路，亦称混频器（mixer）或变频器（convertor）。
图6.1.7混频电路的作用、波形及频谱关系

## Slide 8
6.2 振幅调制的基本原理
振幅调制可分为几种不同的调幅方式：
普通调幅（AM）
双边带调幅（DSB－AM）
单边带调幅（SSB－AM）
残留边带调幅（VSB－AM）
正交调幅（QAM）

## Slide 9
6.2.1 普通调幅AM
图6.2.1 AM调制模型
电路输出的调幅信号表达式为
式中， ，为相乘器载波输出电压的振幅（参数选取合适时，后续可取 ）；
，为相乘器和输入载波决定的比例常数。
称为调幅波的包络。
一、调幅信号表达式

## Slide 10
二、单频调制
由图6.2.2（c)可知，调幅波不是一个简单的正弦波形。在最简单的正弦波调制情况下，调幅波表达式为（6.2.4）。将此式按三角函数关系展开，得
图6.2.3 单频调制时的调幅波频谱

## Slide 11
三、复杂信号调制
（a）调制信号（b）调幅信号
图6.2.4 复杂信号调制的调幅信号波形
图6.2.5 复杂信号调幅的频谱

## Slide 13
四、调幅信号的功率关系
载波功率
每个边频功率
调幅波的平均输出总功率（在调制信号一周期内）为
）

## Slide 14
6.2.2 抑制载波的双边带调制
由图可得，双边带调幅信号的表示式为
若令,则得

## Slide 15
（a）调制信号（b）载波（c）DSB调幅信号（d）频谱
图6.2.8 单频调制双边带调幅信号及其频谱

## Slide 16
6.2.3 单边带调制
单边带调幅方式是指仅发送上、下边带中的一个.如以发送上边带为例，则单频调制单边带调幅信号为：
要获得单边带信号，首先就要产生载波被抑止的双边带，然后再设法除去一个边带，只让另一个边带发射出去。在这一基础上，再进一步抑止一个边带，以获得单边带信号的方法，根据滤除方法不同，主要有两种：滤波法和相移法。

## Slide 17
一、滤波法
产生SSB信号最直观的方法是采用滤波法，电路组成模型如图6.2.9所示。
图6.2.9 单边带调制电路模型
调制信号和载波信号经相乘器后，得到DSB信号，然后通过带通滤波器滤除其中一个边带，便可得到SSB信号。因此，可得单频调制时，单边带调幅信号的表示式为
或

## Slide 18
保留上边带时的SSB信号波形和频谱如图6.2.10所示。
图6.2.10 单边带调制信号波形及频谱（上边带）

## Slide 19
二、相移法
为了省去带通滤波器可采用移相法获得单边带调幅信号，其电路组成模型如图6.2.12所示。图中假设90°移相器的传输系数为1。
图6.2.12 相移法实现单边带调制框图

## Slide 20
设 ，则相乘器I的输出电压为
相乘器Ⅱ的输出电压为

## Slide 21
二者相加，则得
可见，上边带被抵消，两个下边带叠加后输出。
将二者相减，则得
可见，下边带被抵消，两个上边带叠加后输出

## Slide 22
6.2.4 残留边带调制
所谓残留边带调幅与单边带调幅的不同之处是它传送被抑制边带的一部分，同时又将被传送边带也抑制掉一部分。为了保证信号无失真的传输，传送边带中被抑制部分和抑制边带中的被传送部分应满足互补对称关系。这一点从物理意义上容易理解。因为解调时，与载波频率成对称的各频率分量正好叠加，从而恢复为原来的调制信号，没有失真。
图6.2.13 各种调幅方式的频谱示意图

## Slide 23
6.3 相乘器电路
6.3.1非线性器件的相乘作用
二极管电路如图6.3.1（a）所示，图中 用来确定二极管的静态工作点，使之工作在伏安特性的弯曲部分，如图6.3.1（b）所示。 、 为交流信号。
（a）电路（b）二极管伏安特性曲线
图6.3.1 二极管的相乘作用
一、非线性器件特性幂级数分析

## Slide 24
由于二根管伏安特性是非线性的，其伏安特性可表示为
)
若在静态工作点附近的各阶导数都存在，式（6.3.1）可在静态工作点附近用幂级数逼近，其泰勒级数展开式为
式中， ，是时的电流值；
，为静态工作点处的增量电导；
是处i的n次导数值。
各幂级数项展开得
二极管电流中出现了两个电压的相乘项，它是由特性的二次方项产生的：同时也出现了众多无用的高阶相乘项。因此，一般说非线性器件的相乘作用是不理想的。

## Slide 25
二、线性时变工作状态
为了有效地减小高阶相乘项及其产生的组合频率分量幅度，可以减小、的幅度，使器件工作在线性时变状态。
图6.3.2 线性时变工作状态

## Slide 26
非线性器件时变工作状态如图6.3.2所示，为静态工作点电压，幅度很小，远小于。由图可见，非线性器件的工作点按大信号 的变化规律随着时间变化，在伏安特性曲线上来回移动，称为时变工作点。在任一工作点（例如图6.3.2中Q、Q1、Q2等点）上，由于叠加在其上的很小，因此，在的变化范围内，非线性器件特性可近似看成一段直线，不过对于不同的时变工作点，直线段的斜率（称为线性参量）是不同的。由于工作点是随而变化的，而是时间的函数，所以非线性器件的线性参量也是时间的函数，这种随时间变化的参量称为时变参量，这种工作状态称为线性时变工作状态。

## Slide 27
三、开关工作状态
图6.3.3二极管开关工作状态
开关工作是线性时变状态的特例。图6.3.3所示二极管电路中，当 , ，为小信号,足够大（>0.5V)，且 ，二极管工作在大信号状态，即在的作用下工作在管子的导通区和截止区，由于曲线的弯曲部分只占整个工作范围中很小部分，这样，二极管特性可以用两段折线来逼近。又由于电压振幅较大，其值远大于二极管的导通电压，因此可忽略的影响，则二极管的特性可以进一步用从坐标原点出发的两段折线逼近，如图6.3.4所示。

## Slide 28
图6.3.4二极管伏安特性近似折线
式中,为开关函数，它的波形如图6.3.5所示， >0时，开关导通，；当在负半周时，开关断开， 。即
二极管的导通与截止取决于 大于零或小于零。即>0时，V导通，导通时电导为gD； <0时，V截止，电流i=0。由此可见，二极管相当于受 控制的开关，因而可将其视为受开关函数控制的时变电导gD（t），其表示式为

## Slide 29
6.3.2二极管平衡、双平衡相乘器
一、二极管平衡相乘器
由两个二极管构成的平衡式相乘电路如图6.3.7所示，图中二极管V1、V,性能一致，变压器Tr1、Tr2具有中心抽头，它们接成平衡式电路。为了分析方便，设两只变压器一、二次线圈的匝数比均为1:2，输入信号由Tr1输入，控制信号加到Tr1、Tr2的两个中心点之间。为小信号， 为大信号，二极管在的作用下工作在开关状态。
图6.3.7二极管平衡相乘器

## Slide 30
二、二极管双平衡相乘器
为了进一步减少组合频率分量，以便获得理想的相乘功能，二极管相乘器大都采用双平衡对称电路，并工作在开关状态。电路中四个二极管特性相同，变压器Tr1和Tr2均具有中心抽头。为了分析方便，设两只变压器的匝数满足N1=N2。为大信号，使二极管工作在开关状态，为小信号，它对二极管的导通与截止没有影响。
图6.3.8二极管双平衡相乘器

## Slide 31
6.3.3双差分对模拟相乘器
一、双差分对模拟相乘器基本工作原理
双差分对模拟相乘器原理电路如图6.3.11所示，它由三个差分对管组成。电流源I0提供差分对管V5、V6的偏置电流，而V5提供V1、V2差分对管的偏置电流，V6提供V3、V4差分对管的偏置电流。输入信号 交叉加到V1、V2和V3、V4两个差分对管的输入端， 加到差分对管V5、V6的输入端，静态即时，
iC5 = iC6 = I0 / 2，
iC1 = iC2 = iC3 = iC4 =I0 / 4，
i13 = iC1 +iC3 = I0 / 2，
i24 =iC2 +iC4 = I0 / 2。

## Slide 32
图6.3.11 双差分对模拟相乘器原理电路

## Slide 33
二、MC1496/1596集成模拟相乘器
图6.3.13 MC1496/1596内部电路
图6.3.14 MC1496/1596引脚排列

## Slide 34
V5、V6两管发射极之间跨接负反馈电阻RY，如图6.3.15所示，由图可见，当RY远大于V5、V6管的发射结电阻re时，则
差分对管V5、V6的输出差值电流为
MC1496/1596相乘器输出差值电流为
的动态范围与外接电阻RY的关系为
图6.3.15 扩大动态范围的电路

## Slide 35
三、MC1595集成模拟相乘器
（a）外接电路（b）引脚排列
图6.3.16 MC1595集成模拟相乘器
相乘器的输出电压uo表示式为
式中， ，为相乘器的增益系数，MC1595增益系数的典型值为0.1V-1。
中ux、uY的动态范围必须满足以下关系：

## Slide 36
6.4 振幅调制电路
6.4.1 低电平调幅电路
一、平方律调幅
1.工作原理
图6.4.1表示平方律调幅的方框图。这里将调制信号 与载波相加后，同时加入非线性器件，然后通过中心频率为的带通滤波器取出输出电压中的调幅波成分。
图6.4.1 平方律调幅框图

## Slide 37
假设非线性器件为二极管，它的特性可表示为
式中，输入电压为
将其代入上式

## Slide 38
2.二极管平衡调幅电路
平衡调幅器的输出电压只有两个上、下边带，没有载波。亦即平衡调幅器的输出是载波被抑止的双边带。证明如下：
由于两个二极管是相同的，可以假定它们的特性曲线能用同一个平方律公式来表示：
式中
即可求出输出电压为
显然可知，输出中没有载波分量，只有上下边带（）与调制信号频率（可用滤波器滤掉）。亦即平衡调幅器的输出是载波被抑止的双边带（以DSC-DSB表示）。

## Slide 39
二、斩波调幅
1.工作原理
所谓斩波调幅就是将所要传送的信号通过一个受载波频率控制的开关电路（斩波电路)，以使它的输出波形被“斩”成周期为的脉冲，因而包含及各种谐波分量等。再通过中心频率为的带通滤波器，取出所需要的调幅波输出，即实现了调幅。图6.4.2是斩波调幅器的框图，它的调幅过程图解见图6.4.3。
图6.4.2 斩波调幅框图

## Slide 40
图6.4.3 斩波调幅器工作过程
图6.4.4 平衡斩波调幅工作过程

## Slide 41
2.实现电路
图6.4.5 二极管桥式斩波调幅电路
图6.4.6 环形调幅电路
为了保证以上两种电路中的导通与截止都由载波电压决定，就要求它的振幅足够大。通常要求比调制信号峰值电压大10倍以上。

## Slide 42
例 在下图（a）所示的电路中，已知调制信号uΩ=UΩcosΩt，载波电压uc=Uccosωct，且ωc Ω，二极管VD1、VD2的伏安特性相同，均为从原点出发，斜率为gD的直线。试分析其输出电流的频率分量，并说明此电路是否能实现双边带调制？
分析思路如下：
①标定二极管两端的电压和流过它的电流的正方向，一般可按实际方向标定；
②求出加在二极管两端的电压uD；
③求出流过二极管的电流iD=gDK1(ωct)uD，此时二极管电导有两种情况,若uc正向加到二极管两端,二极管在uc的正半周导通，为gDK1(ωct)；若uc反向加到二极管两端，为gDK1(ωct-π)；
④分析i中的频率分量，若有ωc±Ω分量，且无ωc分量，则可产生DSB信号(滤波后)；若有ωc±Ω和ωc分量，不能产生DSB，只能产生AM信号。

## Slide 43
三、模拟乘法器调幅电路
图6.4.7 MC1496构成的双边带调幅电路

## Slide 44
6.4.2 高电平调幅电路
高电平调幅就是在功率电平高的级中完成调幅过程，这个过程通常都是在丙类谐振功率放大器中进行的。它主要用于产生普通调幅信号，可以直接产生满足发射功率要求的已调波。高电平调幅电路必须兼顾输出功率、效率、调制线性等几方面的要求。
根据调制信号控制的电极不同，调制方法主要有：
集电极（或阳极）调制：
调制信号控制集电极（阳极）电源电压，以实现调幅；
基极（或控制栅极）调制：
调制信号控制基极（控制栅极）电源电压，以实现调幅。

## Slide 45
图6.4.8集电极调幅的基本电路
图6.4.9 基极调幅的基本电路
图6.4.10 基极调幅电路

## Slide 46
6.5 检波电路
解调与调制过程相反，从高频调幅信号中取出原调制信号的过程称为振幅解调，也称振幅检波，简称检波。振幅检波可分为两大类，即包络检波和同步检波。输出电压直接反映高频调幅包络变化规律的检波电路称为包络检波电路，它只适用于普通调幅信号的检波。同步检波电路主要用于解调双边带和单边带调幅信号。它也能用于普通调幅信号的解调，但因它比包络检波复杂，所以很少采用。
由于普通调幅信号中含有载频分量，且调幅信号的包络与调制信号成正比，因此，常可以直接利用非线性器件的频率变换作用来进行解调，称为包络检波，这种检波电路十分简单，使用广泛。对振幅检波电路的主要要求是检波效率高，失真小，并具有较高的输入电阻。

## Slide 47
6.5.1 二极管包络检波电路
一、工作原理
图6.5.1 二极管包络检波电路及其检波波形
图6.5.2 调幅信号包络检波波形

## Slide 48
二、包络检波电路的质量指标
电压传输系数（检波效率）
用折线近似分析法可以证明：
等效输入电阻
由于二极管电流i只在高频信号电压为正峰值的一小段时间通过，电流通角θ很小，因此它的基频电流振幅为

## Slide 49
失真
（1）惰性失真（对角线切割失真）
这种失真是由于负载电阻R与负载电容C的时间常数RC太大所引起的。这时电容C上的电荷不能很快地随调幅波包络变化。这个非线性失真是由于C的情性太大引起的，所以称为惰性失真。为了防止惰性失真，只要适当选择RC的取值，使C的放电加快，能跟上高频信号电压包络的变化。
t1t2
图6.5.3 惰性失真

## Slide 50
若输入高频调幅波振幅按下式变化：
则其变化速度为
显然，要不产生失真，必须使，即变化的速度应比高频电压包络变化的速度快。
将A值对t求导数，并令，可以求得
不产生惰性失真的条件

## Slide 51
例 二极管检波电路如图所示，图中R=5kΩ，二极管导通电阻rD=80Ω。
输入信号。求：
（1）电压传输系数ηd；（2）输出电压uo的表达式；
（3）保证波形不产生惰性失真的电容C的最大取值。
（1）电压传输系数
（2）根据的表达式，可知该信号是一个标准调幅信号。其载波振幅为2V，
调幅度为0.6，载波频率fc为1MHz，调制信号频率F为1KHz。
又因为已调波包络振幅为
根据电压传输系数ηd的定义，可知包络检波后的振幅为
包络检波后的信号表达式为
（3）因为不产生惰性失真的条件是
所以
解：

## Slide 52
（2）负峰切割失真（底边切割失真）
这种失真是由于检波器的直流负载电阻R与交流（音频）负载电阻不相等，而且调幅度ma又相当大时引起的。
（a）考虑了耦合电容Cc和负载电阻RL的检波器电路
(b)输入电压波形（c）输出电压波形
图6.5.4 负峰切割失真

## Slide 53
交流负载电阻等于直流负载电阻与的并联值，即
电阻上所分的电压为
防止失真，必须满足
即
不产生负峰切割失真的条件为
或

## Slide 54
（3）非线性失真
这种失真是由检波二极管伏安特性曲线的非线性所引起的。这时检波器的输出音频电压不能完全和调幅波的包络成正比。但如果负载电阻R选得足够大，则检波管非线性特性影响越小，它所引起的非线性失真即可以忽略。
（4）频率失真
这种失真是由于图6.5.4中的耦合电容Cc和滤波电容C所引起的。
为使频率为Ωmin时，Cc上的电压降不大，不产生频率失真，必须满足下列条件：
电容C的容抗应在上限频率Ωmax时，不产生旁路作用，即它应满足下列条件：
或

## Slide 55
6.5.2 同步检波电路
图6.5.5（a）中为一等幅余弦电压信号，要求其与被解调的调幅信号的载频同频同相，故把它称为同步信号，同时把这种检波电路称为同步检波电路。

## Slide 56
例 同步检波电路模型如图6.5.5（a）所示，当输入信号为双边
带调幅信号时，已知，低通滤波器具有
理想特性，试写出输出电压和的表达式。
解：相乘器输出电压为
上式右边第一项是所需的解调输出电压，而第二项为高频分量，可被低通滤波器滤除，所以低通滤波器输出电压为

## Slide 57
一、乘积型同步检波电路
图6.5.6 MC1496乘积型同步检波电路
利用相乘器构成的同步检波电路称为乘积型同步检波电路。在通信及电子设备中广泛采用二极管环形相乘器和双差分对集成模拟相乘器构成同步检波电路。二极管环形相乘器既可用作调幅，也可用作解调。但两者信号的接法刚好相反。

## Slide 58
二、叠加型同步检波电路
设输入调幅信号，同步信号，则它们相叠加后的信号为
令包络检波电路的检波效率为，则检波输出电压为

## Slide 59
三、同步载波信号的获得
对于双边带调幅信号，同步信号可直接从输入的双边带调幅信号中提取，即将双边带调幅信号取平方，得
再从中取出角频率为2 的分量，经二分频器将它变换成角频率为的同步信号。对于单边带调幅信号，同步信号无法从中提取出来。为了产生同步信号，往往在发送端发送单边带调幅信号的同时，附带发送一个功率远低于边带信号功率的载波信号，称为导频信号，接收端收到导频信号后，经放大就可以作为同步信号。

## Slide 60
6.6 混频电路
6.6.1混频电路的工作原理
一、混频电路的功能
从频谱观点来看，混频的作用就是将已调波的频谱不失真地从 搬移到中频 的位置上。因此，混频是一种典型的频谱搬移电路，可以用相乘器和带通滤波器来实现这种搬移。
图6.6.1 混频电路组成模型

## Slide 61
二、混频器的组成
图6.6.2 变频器的组成电路
混频器与其他频率变换电路一样，为了完成频率变换，必须有非线性器件。常用的非线性器件有晶体管、二极管、场效应管、差分对管和模拟乘法器等。

## Slide 62
三、主要技术指标
混频增益
噪声系数
混频电路的失真
是指输出中频信号的频谱结构相对于输入高频信号的频谱结构产生的变化，希望这种变化越小越好。
混频电路的选择性
是指中频输出带通滤波器的选择性，要求它有较理想的幅频特性，即矩形系数尽量接近于1。

## Slide 63
6.6.2常用混频电路
一、晶体三极管混频电路
图6.6.3 晶体管混频器原理电路
图6.6.4 混频器等效电路

## Slide 64
例 已知图6.6.3中，混频晶体三极管的正向传输特性为，假定VBB=0，即式中，。假定混频器的输出中频取（即下混频），试求混频器的变频跨导gc。
解：因为时变跨导，它是在uL(t)作
用下形成的，故
所以， 。

## Slide 65
混频器有输入信号电压和本振电压两个输入信号，对输入信号us来说，晶体管可构成共射和共基两种组态。而对本振电压uL来说，有由基极注入和发射极注入两种组态，因此就有如图6.6.5所示的四种组态。
图6.6.5 晶体管混频器的四种组态

## Slide 66
二、双栅MOS场效应管混频电路
（a）电路 （b）双栅场效应管等效电路
图6.6.7 双栅MOS场效应管混频电路
由于场效应管的转移特性具有二次特性，所以双栅MOS场效应管混频电路输出信号中的组合频率分量比晶体管的小，同时，它还具有动态范围大、工作频率高等优点。

## Slide 67
三、二极管混频电路
图6.6.9 环形混频器模块的外形和电路图
图6.6.8 二极管环形混频电路

## Slide 68
四、模拟乘法器混频电路
图6.6.10 模拟乘法器MC1496构成的混频电路
双差分对相乘器混频电路主要优点是混频增益大，输出信号频谱纯净，混频干扰小，对本振电压的大小无严格的限制，端口之间隔离度高。主要缺点是噪声系数较大。

## Slide 69
6.6.3混频干扰与失真
一、信号与本振的组合频率干扰（干扰哨声）
一般情况下，信号与本振的组合频率为
可能产生干扰哨声的输入信号频率表示式为
一般情况下，，因此可简化为

## Slide 70
二、外来干扰与本振的组合频率干扰（副波道干扰）
这类干扰是指在混频器输入回路选择性不好的条件下，外来强干扰信号进入了混频器。相当于进入混频器的除了正常输入信号us和本振信号uL外，还有一个干扰信号un。因为混频器具有非线性作用，un与uL的组合频率就可能产生干扰。
设干扰信号频率为fn，若，则满足或时就能产生副波道干扰。
实际上，当接收机接收某一给定频率的电台时，输入回路要调谐于时，则对应的本振电压频率。若某一频率为的干扰电台（包括无关的其他电台）也进入了混频器，在满足
时就会产生副波道干扰。

## Slide 71
三、交叉调制干扰（交调失真）
交叉调制干扰的含义为：由于输入回路选择性不好，一个已调的强干扰信号进入混频器与有用信号（已调波或载波）同时作用于混频器，经非线性作用，将干扰的调制电压转换到有用信号的载波上，然后再与本振混频得到中频电压，从而形成干扰。
作用在输入端（基极-发射极）的电压有：
信号电压
干扰电压
本振电压
合成电压
代入正向传输特性中，其中中的四阶产物中项中的项就是交调产物。

## Slide 72
四、互调干扰（互调失真）
互调干扰是指两个或多个干扰电压同时作用在混频器输入端，经混频器，产生近似中频的组合频率，进入中放通带内形成干扰。
产生互调干扰应满足
对于m=1、n=1的情况，是非线性的三次方项产生的。设干扰信号，,而，。当输入回路选择性不好时，两个强干扰信号与有用信号同时进入混频器，则项中的项，当满足，就会产生二阶互调干扰。

## Slide 73
例 中频频率为0.5MHz的接收机，当接收2.4MHz的有用信号时，如果混频器输入回路选择性不好，有两个干扰信号=1.5MHz、 =0.9MHz也进入混频器，则当时，=2.9MHz，混频器三次方项产生有如下组合频率
它也正好落入中频通带内，产生二阶互调干扰。
对于m=2、n=1的情况，是非线性四次方项产生的，即项中的项，当满足时，就会产生三阶互调干扰。
减小互调干扰的方法是：
提高前端高频放大器和混频器输入回路的选择性；
选取合适的混频电路形式，减小混频器特性三次方以上项产生的影响。