## Slide 1: 高频电子线路

## Slide 2: 第四章 高频功率放大器
4.1丙类谐振功率放大器的工作原理
4.3 谐振功率放大器电路
4.2 谐振功率放大器的工作状态分析
4.4 宽带高频功率放大器与功率合成
4.5 倍频器
4.6 高频功率放大电路印刷电路板（PCB）设计
4.7 功放管的工作特性

## Slide 3
放大器电路由集电极回路和基极回路两部分组成，集电极回路由晶体管集电极、发射极、集电极直流电源和集电极负载组成。基极回路由晶体管基极、发射极、偏置电源和外加激励组成。
4.1丙类谐振功率放大器的工作原理
基本工作原理

## Slide 4
设输入电压为一余弦电压，即
则管子基极、发射极间电压为
把集电极电流脉冲用傅氏级数展开，可分解为直流、基波和各次谐波，因此，集电极电流可写为
式中， 为直流电流， 、 分别为基波、二次谐波电流分量的幅度。
晶体管集电极与发射极之间的电压为

## Slide 5
（a）uBE波形 （b）iB波形
（c）iC波形 （d）uCE波形
丙类放大器在一个信号周期内，只有小于半个周期的时间内有集电极电流通过，形成了余弦脉冲电流，将称为余弦脉冲电流的最大值，为导通角。丙类放大器的导通角小于90°。余弦脉冲电流依靠LC谐振回路的选频作用，滤除直流及各次谐波，输出电压仍是不失真的余弦波。
可见， 只在很低的时间内出现，故集电极损耗很小，功率放大器的效率因而比较高，而且越小，效率就越高。
、 、 、 之间的时间关系波形如图

## Slide 6
余弦脉冲电流的分解
折线化后的转移特性曲线可用下式表示
其中，为斜线的斜率
在晶体管基极施加电压
其波形如图4.1.3中②所示，则集电极电流的波形如图4.1.3中③所示。为导通角。

## Slide 7
在放大区，将代入，可得
当， ，代入上式可得
利用丙类工作状态的导通角可求得集电极电流的表达式
用傅立叶级数展开，即
其中，各个系数可用积分方法求得。

## Slide 8
输出功率与效率
放大器的输出功率等于集电极电流基波分量在负载上的平均功率，即
集电极直流电源提供的直流输入功率为
直流输入功率与集电极输出功率之差为集电极耗散功率，即
集电极效率等于输出功率与直流输入功率的比值，即

## Slide 9
集电极效率决定于比值与的乘积，前者称为波形系数，即
)
后者称为集电极电压利用系数，即
则又有了一种表达方式，即
可见，要提高，应提高输出电压幅度和增大波形系数) 。

## Slide 10
例 在图4.1.1中，若， , ，又
,求当分别为180°、90°和60°时的输出功率和相应的基极偏
压,以及时的集电极效率。（忽略集电极饱和压降）
解：由图4.4可知
，，
在时，
在（甲类工作状态）时，有

## Slide 11
在（甲类工作状态）时，有
在（甲类工作状态）时，有

## Slide 12
4.2 谐振功率放大器的工作状态分析
欠压、临界和过压工作状态
丙类谐振放大器中根据晶体管工作是否进入饱和区，分为欠压、临界和过压工作状态。
欠压工作状态：曲线①
不进入饱和区的工作状态
临近工作状态：曲线②
晶体管工作刚好不进入饱和区
过压工作状态：曲线③
晶体管工作刚好不进入饱和区

## Slide 13
欠压工作状态
需要满足（此时发射结为正向偏置，集电结为反向偏置），而基极电压最大值和集电极电压最小值出现在同一时刻。
过压工作状态
需满足（此时发射结为正向偏置，集电结也是正向偏置）， 的最小值出现在附近。
临近工作状态
晶体管工作在欠压区和过压区之间的临界点上，晶体管刚好不进入饱和区。

## Slide 14
由于，在、、不变的情况下，随着的由小变大，会出现、 、 三种情况，因此，随着的由小变大，放大器的工作状态为由欠压状态→临界状态→过压状态。集电极电流脉冲变化情况如图。
负载特性

## Slide 15
在欠压状态输出功率较小，较大，低；
过压状态，基本保持不变，、随增加而下降，略有上升；
临界状态，最大，较高；弱过压状态，虽不是最大，但仍较大，且还略有提高。
由此可见，谐振功率放大器要得到大功率、高效率的输出，应工作在临界或弱过压状态。临界状态对应的负载电阻称为临界电阻，用表示。

## Slide 16
可以根据所需输出功率由下式近似确定
式中为集电结饱和压降。 为放大器的匹配电阻，或者说，当与晶体管的输出阻抗相匹配时，放大器的输出功率最大、效率较高。同时，为了保证放大器的输出功率最大、效率较高，就要求负载阻抗在谐振时通过滤波匹配网络产生的等效阻抗应等于。

## Slide 17
例 谐振功率放大器原来工作在临界状态，若集电极回路稍有
失谐，放大器的、 将如何变化？ 将如何变化？
解 回路谐振时，回路等效阻抗为纯电阻且最大，放大器工作在临界状态。当回路失谐，回路等效阻抗减小，功率放大器将工作到欠压状态，根据负载特性，、增大，减小，增大。若回路严重失谐，回路的等效阻抗很小，过大，有可能损坏功率管。所以谐振功率放大器调谐时不要使回路严重失谐，必要时可降低直流电源电压或降低输入电压振幅。

## Slide 18
放大特性
在、、不变的情况下，随着的由小变大，会出现、 、 三种情况，因此，随着的由小变大，放大器的工作状态为由欠压状态→临界状态→过压状态。
集电极电流脉冲变化情况如图（a）所示。 、 、随的变化情况如图（b）所示。

## Slide 19
基极调制特性
在、、不变的情况下，随着的由小变大，会出现、 、 三种情况，因此，随着的由小变大，放大器的工作状态为由欠压状态→临界状态→过压状态。
集电极电流脉冲变化情况如图（a）所示。 、 、随的变化情况如图（b）所示。

## Slide 20
集电极调制特性
在、、不变的情况下，随着的由小变大，会出现、 、 三种情况，因此，随着的由小变大，放大器的工作状态为由欠压状态→临界状态→过压状态。
集电极电流脉冲变化情况如图（a）所示。 、 、随的变化情况如图（b）所示。

## Slide 21
4.3 谐振功率放大器电路
集电极直流馈电电路
串联馈电
指直流电源、集电极谐振回路负载（滤波匹配网络）和晶体管集电极（c）、发射极(e)三者在电路连接形式上为串联连接的一种馈电方式,如图（a）所示。
并联馈电
指直流电源、集电极谐振回路负载（滤波匹配网络）和晶体管集电极（c）、发射极(e)三者在电路连接形式上为并联连接的一种馈电方式,如图（b）所示。

## Slide 22
基极直流馈电电路
要使放大器工作在丙类，功率管基极应加反向偏压或加小于导通电压正向偏压。基极馈电电路原则上和集电极馈电相同，为减少直流电源数量，基极偏置电压可采用集电极直流电源经电阻分压后供给，也可采用自给偏压电路来获得，其中采用分压后供给，只能提供小的正向基极偏压，自给偏压只能提供反向偏压。

## Slide 23
图（a）所示是利用基极电流脉冲中直流成分流经来产生偏置电压，故称为基极自给偏压电路。显然，根据的流向它是反向的。由图可见，偏置电压。电容的容量要足够大，以便有效短路基波及各次谐波电流，使得上产生稳定的直流压降。改变的大小，可调节反向偏置电压的大小。
图（b）所示为利用高频扼流圈中固有直流电阻来获得很小的方向偏压，称为零偏压电路。

## Slide 24
对滤波匹配网络的要求
匹配网络应有选频作用，充分滤除不需要的直流和谐波分量，以保证外接负载上仅输出高频基波。
匹配网络还应具有阻抗变换作用，即把实际负载的阻抗转变为纯阻性，且其数值应等于谐振功率放大器所要求的最佳负载电阻值，以保证放大器工作在所设计的状态。若要求大功率、高效率输出，则应工作在临界状态，因此需将外接负载变换成临界负载电阻。
匹配网络应能将功率管给出的信号功率高效率传送到外接负载上，即要求匹配网络的效率高。匹配网络本身固有损耗应尽可能的小。
在有多个电子器件同时输出功率的情况下，应保证它们都能有效地传送功率给公共负载，同时又要尽可能地使这几个电子器件彼此隔离，互不影响。

## Slide 25
串并联阻抗变换公式
若需将一个由电抗和电阻接成的串联支路转换为等效的并联支路或将并联支路转换为等效的串联支路，则根据等效的原理，令两者的端导纳相等
)
)

## Slide 26
例 将图（a）所示电感与电阻串联电路变换成图（b）所示并联电
路。已知工作频率为100MHz，=100nH, =10，求和。
（a） （b）
=102.5nH

## Slide 27
L型网络
L型网络是指两个异性电抗支路连接成“L”形结构的匹配网络，它是最简单的阻抗变换电路。
图（a）所示的电路为低阻变高阻滤波匹配网络，为外接实际负载电阻，它与电感支路串联，可减小高次谐波的输出，对提高滤波性能有利。将它的和的串联支路转化为并联电路来等效，如图（b）所示。
为实现阻抗匹配，在已知、的情况下，即可求出回路的品质因数

## Slide 28
例 已知某谐振功放的=50 MHz，实际负载电阻=10,放大器处于临
界工作状态，所要求的匹配负载为=200，试确定图4.3.6（a）
所示形滤波匹配网络的参数。
=139nH
=146nH
=69pF

## Slide 29
如果外接负载电阻较大，而放大器要求的负载较小，则采用图（a）所示的高阻变低阻L型滤波匹配网络。在工作频率上并联谐振回路谐振，，其等效阻抗等于， ，由于，因此< ，即图4.3.7（a）所示的型网络可以将高电阻变为低电阻。
在已知、的情况下，为实现阻抗匹配，即可求出回路的品质因数

## Slide 30
型网络和型网络
由型滤波匹配网络阻抗变换前后的电阻值相差倍（或倍），但是，如果给定的和相差很小时，此时回路的品质因数值会很小，值越小，回路的滤波特性就越差。为了克服这一缺点，可以采用型网络和型网络来实现其阻抗变换。

## Slide 31
如图是工作频率为160MHz的谐振功率放大电路，它向50外接负载提供13W功率,功率增益达到9db。电路基极采用自给偏置电路，由高频扼流圈中的直流电阻产生很小的反向偏置电压。在放大器的输入端采用型匹配网络，调节和放大器的输出端采用型匹配网络，通过调节和

## Slide 32
4.4 宽带高频功率放大器与功率合成
图(a)所示为1：1传输线变压器的结构示意图，它是由两根等长的导线紧靠在一起并绕在磁环上构成的。图(b)所示为以传输线方式工作的电路形式，图 (c)所示为以普通变压器方式工作的电路形式。
如果信号的波长与传输线的长度可以相比拟，两根导线固有的分布电感和相互间的分布电容就构成了传输线的分布参数等效电路。若传输线是无损耗的，则传输线的特性阻抗为

## Slide 33
实现1:1倒相作用
实现1:1平衡和不平衡电路的转换

## Slide 34
实现阻抗变换（常见4:1和1:4阻抗变换器）
4：1传输线变压器
1：4传输线变压器

## Slide 35
功率合成
功率分配器的作用在于将前级功放的输出功率平分为若干份，然后分别提供给后级若干个功放电路。图中采用了三个一分为二的功率分配器和三个二合一的功率合成器。

## Slide 36
功率合成网络

## Slide 37
功率分配网络

## Slide 38
宽频带功率合成电路
反相功率合成放大电路

## Slide 39
4.5 倍频器
丙类倍频器
图所示为三倍频器，其输出回路并联回路谐振在三次谐波频率上，用以获得三倍频的输出电压。串联谐振回路、分别谐振在基波和二次谐波频率上，它们与相并联。对基波频率信号相当于短路，对二次谐波信号相当于短路，从而可以有效的抑制基波、二次谐波的输出，因此和回路称为串联陷波电路。

## Slide 40
参量倍频器（常用变容二极管电路）
变容二极管是利用PN结势垒电容的一种非线性电容器件，变容二极管工作时应处于反向偏置状态，结电容 与外加电压之间的关系为
式中，为 时的结电容，为PN结势垒电位差；为变容指数，它取决与PN的工艺结构，一般在1/3到6之间。

## Slide 41
若变容二极管两端加上反向偏压及正弦波电压
)
相应的变容二极管的结电容变化规律为
流过变容二极管的电流与电容量、电压的关系为
式中

## Slide 42
变容管倍频器
并联型倍频器 串联型倍频器
变容管倍频器有并联型和串联型两种基本形式。图（a）所示的并联型倍频器中，和为分别调谐于基波和n次谐波的理想带通滤波器；并联型倍频器电路中，变容管一端可以直接接地，管子的散热和偏置问题易于解决。但它的输入、输出阻抗较低，难于与信号源和负载相匹配，故倍频器的转换效率较低，应用于2～3次倍频较为合适。

## Slide 43
4.6 高频功率放大电路印刷电路板（PCB）设计
元件的布局
放置元件时，除了应该考虑整体结构要求外（如电位器、开关、变压器等器件，其在线路板上的位置应首先满足结构配合要求），还应该考虑器件之间的相互干扰与影响。
注意散热
对于大功率电路，应该尽量靠边分散布局放置；需要加散热器的器件，应充分考虑散热器的安装空间。
布线
大电流信号、高电压信号与小信号之间应该注意隔离；
单层板布线时，要注意信号线近距离平行走线所引入的交叉干扰；
高频电路器件管脚间的引线弯折越少越好；
对特别重要的信号线或局部单元实施地线包围的措施……

## Slide 44
减小电源噪声的方法
注意板上通孔；
连接线需要足够多的地线；
模拟与数字的电源要分开……
减小传输线干扰的方法
避免走线的直拐角、尽可能走45°角或者弧线，大弯角也可以；
尽可能少用过孔，因为每个过孔都是阻抗不连续点。
减小电磁干扰（EMI）的方法
减小环路；
滤波；
屏蔽；
尽量降低高频器件的速度；
增加PCB板的介电常数，增加PCB板的厚度，尽量减小微带线的厚度。

## Slide 45
4.7 功放管的工作特性
保证功率放大管安全工作
最大平均管耗不超过，即；
最大集电极电压就不应超过，即；
最大集电极电流不应超过，即;
考虑功放管的二次击穿特性。
减小非线性失真
大信号工作时，由功放管特性非线性及其它原因引起的失真比较严重。

## Slide 46
提高功率放大器的效率
放大器的效率为
放大器的效率越高，则在相同的输出功率下，直流电源供给的直流功率就越小，消耗在管子本身的功率也就越小。
功放管的散热
功放管具有良好的散热特性，不仅可以增大它的最大允许管耗，还可以防止产生热崩现象。