## Slide 1
第三章 线性动态电路的时域分析
3.1 电容元件和电感元件
3.2 动态电路的电路方程
3.3 一阶电路的零输入响应
3.4一阶电路的零状态响应
3.5 一阶电路的全响应
3.6 一阶电路的阶跃响应和冲激响应
3.7 二阶电路的分析

## Slide 2
3.1 电容元件和电感元件
3.1.1 电容元件
具有存储电场能量特性的元件称为电容元件，在工程应用中电容元件通常被称之为电容器，电容器是由两块金属板并且中间隔有绝缘介质所构成的，其中金属板称之为电容器的极板。如果在电容器的金属极板上面加上电源，两块极板上就会积聚等量的异号电荷，所以可以在极板间产生电场，从而具有电场能；如果将加在电容器上的电源去掉，正负电荷会继续聚集在极板上，电场会持续存在一段时间，因此电容器是一种能储存电场能量的器件。电容在电路中的元件符号如图3-1所示。

## Slide 3
电容元件属于二端元件，电容元件的电场特性通常用电容量来衡量。实验表明，电容器极板间的电压与极板所带的电荷量有关，如果电容器两个极板间的电荷量与电压成正比关系，称该电容器为线性电容元件，如无特殊说明，本书所指的电容元件均为线性电容元件。线性电容元件的电容量定义为
图3-1 电容元件的符号
(3-1)

## Slide 4
电容的国际单位是法拉，用符号F表示，法拉单位太大，通常情况下，用微法（F）或皮法（pF）作为电容单位。它们的换算关系为：
由电容量的定义式可知，线性电容的 与 是成正比关系，即电容量 与外加的电压无关。因此以 与 为坐标轴，电容元件上的电荷量与电压的关系曲线在 平面上是一条通过原点的直线，称之为电容元件的库伏特性。如图3-2所示

## Slide 5
如果电容元件的两端加载的是正弦交流电时，当电路中的电流和电容两端的电压是关联参考方向，如图3-3所示。我们需要分析一下电路中的电压和电流之间的瞬时关系，当电压发生变化时，电容器的两个极板上的电荷量也会随之改变，此时电路中的电电流为:
图3-2 电容元件的库伏特性图 图3-3 电容元件上的电压与电流

## Slide 6
(3-2)
由式(3-2)可以看出，在任意时刻流过电容的电流取决于该时刻电容电压的时间变化率。电压的变化越大，电流就越大；如果电容电压不随时间变化，即 是直流电压，则 ，电容相当于开路。
在电容上的电压和电流为关联参考方向时，电容的功率为
(3-3)

## Slide 7
在 时间内，电容中电场能量的增加量为
(3-4)
电压为0时，电场能为0.当电压由0增大到 时，电容元件中存储的电场能量为
(3-5)
由式(3-5)可知，电容中存储的能量只与最终的电压值有关，而与电压建立的过程无关。

## Slide 8
3.1.2 电感元件
具有存储磁场能量特性的元件称为电感元件，电感元件是一个二端元件，它在电路中的元件符号如图3-4所示。在工程应用中电感元件通常被称之为电感器，较为常见有线圈，当有电流通过线圈时，在线圈内部就会产生磁场，从而产生磁通，并存储磁场能量。忽略电感元件的热效应和电场效应称之为理想电感，它是实际电感的理想化模型，表征了电感器的主要物理特性。

## Slide 9
当流过线圈的电流为 时，记单匝线圈的磁通为 ，N匝线圈的总磁通称为磁链，记为 ，则 ，电流 与磁通 之间满足右手定则，如图3-5所示。通常情况下将电感定义为线圈总的磁通与流过线圈的电流的比值，即
(3-6)
图3-4 电感元件的符号 图3-5 磁感线圈

## Slide 10
如果线圈的磁通与流过线圈的电流之间呈线性关系，就将电感元件称为线性电感，否则为非线性电感，如一般的空心线圈可视为线性电感，而含有铁心的线圈则是非线性电感。在本书中如无特殊说明，电感都是线性电感。
在国际单位制中，电感的单位是韦伯(Wb)，电感的单位是亨利(H)。因此电感元件的电流与磁链的关系曲线称为韦安特性，线性电感的韦安特性在 平面是一条通过原点的直线，如图3-6所示。

## Slide 11
由物理学中的楞次定理可知，当电感中的电流发生变化时，会产生阻止电流变化的感生电动势，感生电动势的大小为 ，取电感上的电压与电流为关联参考方向，如图3-7所示。
图3-6 电感元件的韦安特性图 图3-7 电感上的电流与电压

## Slide 12
当电流 时，若 增大，即 ，则 ，感生电动势产生的电压阻止电流的增加；反之，若 减小，即
，则 ，电感中的感生电动势在回路中产生与 相同方向的电流，以阻止电流的减小。同理，当电流 时，电流的变化与之类似。
由式可知，在任一时刻的电感电压取决于该时刻电感电流的变化率。电流的时间变化率越大，电感电压也就越大。如果电感电流不随时间变化，即电流为直流，则电感电压为零，此时电感元件可视为一段理想导线。所以电感元件上的电压与电流并没有确定的对应关系，只与电流的

## Slide 13
时间变化率有确定的对应关系。当电感上的电压与电流为关联参考方向时，电感的功率为
(3-7)
在 时间内，电感中磁场能量的增加量为
电压为0时，电场能为0。当电压由0增大到 时，电容元件中存储的电场能量为
(3-9)
由式(3-9)可知，电感中存储的能量只与最终的电流值有关，而与电流建立的过程无关。
(3-8)

## Slide 14
3.2.1动态电路方程的建立
对于含有一个电容和一个电阻，或一个电感和一个电阻的电路，当电路的无源元件都是线性时不变的，电路方程将是一阶线性常微分方程，相应的电路称为一阶电阻电容电路（简称为RC电路），或一阶电阻电感电路（简称为RL电路）。如果电路仅含有一个动态元件，则可以把该动态元件以外的电阻电路用戴维南定理或诺顿定理置换为电压源和电阻的串联组合，或电流源和电阻的并联组合，从而把它变换为RC电路或RL电路。这种电路称为一阶动态电路。

## Slide 15
动态电路的一个特征是当电路的结构或元件的参数发生变化时（例如电路中电源或无源元件的断开或接入，信号的突然注入等），我们把这种因电路参数突然变化或电路结构的改变等引起的电路变化统称为换路，并且换路过程是在瞬间完成的。在换路前后，电路的状态会发生改变，当电路改变原来的工作状态转变到另一个工作状态时，这种转变往往要经历一个过程，称之为过渡过程。电路的过渡过程很短暂，所以也称之为暂态过程，而电路的稳定状态则称之为稳态。动态电路的暂态过程主要是通过分析电路，利用电路基本定律KCL、KVL以及支路VCR来建立以时间为自变量的线性常微分方程，然后求解方程，从而得出电路的所求变量。

## Slide 16
例如一阶电路如图3-8所示，在 时开关由2拨向1，若选择电容电压 作为变量，在换路后根据KVL可以写出电路的方程，即
由 和 可得换路后的电路方程为
(3-10)
图3-8 一阶RC电路

## Slide 17
或写为
式(3-11)中 ，它具有时间量纲，称为时间常数。
所以由式可知，图3-8所示的一阶电路换路后的电路方程为一阶微分方程。
如图3-9所示的电路，在 时开关断开，若选电感电流 为变量，根据KVL可以写出换路后的电路方程为
(3-11)
图3-9 一阶RL电路

## Slide 18
或写为
(3-12)
式(3-12)中 ，其中 ，它具有时间量纲，也称为时间常数。
由上述两例可知，建立电路的动态方程的一般步骤为：
（1）根据电路建立KCL或KVL方程，写出各元件的伏安关系；
（2）消除（1）中方程内的中间变量，得到含有变量的微分方程。

## Slide 19
3.2.2 初始值的计算
由上一节可知，描述线性非时变动态电路的方程是常系数微分程，由高等数学可知，在求解常微分方程时，通常需要根据给定的初始条件确定方程解中的待定常数。对于动态电路方程，通常所求变量为电流或电压，所以在求解电路方程解中的待定常数前，需要根据电路的初始情况按电路的基本规律求出待求变量的初始值。在电路中，将换路后瞬间的电流、电压值称之为初始值。

## Slide 20
当含有电容、电感等储能元件的电路存在换路时，电路中的电流、电压必然会伴随着电容中电场能量和电感中电磁能量的变化而变化。通常情况下，这种变化是渐变的，而不是跃变的。对于电容C，由于其存储的电场能量为
，其中电场能量不能突变，所以电容电压 也是连续变化的。对于电感L，其存储的磁场能量为 ，磁场能量亦不能突变，所以电感电流 也是连续变化的。因此，当电路中存在换路时，无论是电感电流还是电容电压都是连续变化的，也就是说，在换路前的瞬间和换路后的瞬间，电感电流和电容电压均保持不变，我们把电路的这一重要性质称为换路定律。

## Slide 21
为了区分换路前的瞬间和换路后的瞬间，通常将
定义为换路时刻， 定义为换路后的瞬间， 定义为换路前的瞬间，所以换路定律又可以表示为
(3-13)
(3-14)
对于换路定律，有以下两点需要特别注意：
（1）换路瞬间的电感电流和电容电压不能跃变并不意味着其它的各变量（如电容电流、电感电压、电阻电流、电阻电压）不能跃变。

## Slide 22
（2）在某些特殊的情况下，电容上的电压或者电感中的电流也可能发生跃变，这是因为当有冲激波形的理想电流激励或电压激励时，其冲激波形的幅值也是无穷大的缘故。
由换路定律可知，换路后的电容电压 和电感电流 可由换路前的电路确定，而其它的电流和电压则由 时的电路以及 、 来确定的。在计算初始值时，对于复杂的电路可以先画出换路瞬间的等效电路，然后再求值。初始值的计算一般步骤如下：

## Slide 23
(1)画出换路前 时的等效电路，求出 和 ，通常情况下，换路前的电路是处于稳态的，此时在画等效电路时可以将电感元件等效为短路，电容元件等效为开路。
(2)画出换路后的等效电路，对于复杂的电路，可以电容元件用电压值为 的电压源替代，电感元件用电流值为
的电流源替代。
(3)根据(2)画出的等效电路，利用KCL、KVL和欧姆定律求出电路中其它元件或支路上的电流或电压的初始值。

## Slide 24
例3-1 下图所示各电路在换路前都处于稳态，求换路后电流 的初始值和稳态值。
解：（a）在 时刻时电路处于稳态，电感相当于短路，则由换路定律可知：
图3-10 例3-1图

## Slide 25
换路后的瞬间
换路一段时间后电路重新处于稳态则
(b)在 时刻时电路处于稳态，电容相当于开路，则由换路定律可知：
换路后的瞬间
换路一段时间后电路重新处于稳态

## Slide 26
例3-2 求如图3-11所示电路中各支路电流及电感电压的初始值，设换路前电路处于稳态。
解：(1)先求 和 。 时电路处于稳态，电容相当于开路，电感相当于短路画出对应的等效电路图如图3-12所示
图3-11 例3-2图

## Slide 27
图3-12 例3-2换路前的等效电路图
根据换路定律得

## Slide 28
(2)换路后画出 时的等效电路，如图3-13所示
图3-13 例3-2换路后的等效电路图
(3)对此等效电路应用KCL和KVL得

## Slide 29
3.3 一阶电路的零输入响应
对于只含有一个储能元件的RC和RL电路，可以用一阶微分方程来描述它们的过渡过程，因此称这些电路为一阶电路。
换路后，若电路中没有独立电源，由储能元件的初始值即 和 所激发的响应称为零输入响应。

## Slide 30
3.3.1 RC电路的零输入响应
如图3-14所示，换路前，开关K接在1上，电容元件已充电，电容处于稳态； 时将开关由1合到2，产生换路，C对R放电，则根据换路定理可知
换路前，电容充电， ，则换路后的电容电压
，则KVL可得 ，即
图3-14 RC电路的零输入响应

## Slide 31
该方程为一阶常系数线性齐次微分方程，可以得到其通解为
(3-15)
式(3-15)中K为积分常数，由初始值确定，代入初始条件 则， ，可以得出其通解为
(3-16)
电阻两端的电压为
(3-17)
电路中的电流
(3-18)

## Slide 32
或
(3-19)
由此可知，电压与电流都随时间作指数衰减，根据上式画出电流与电压随时间变化的曲线如图3-15所示。
图3-15 RC电路的零输入响应波形图

## Slide 33
令 , 称为RC电路的时间常数，当R的单位为 ，C的单位为F时， 的单位为s 。
(3-20)
(3-21)
由式(3-20)、(3-21)可知， 和 以同一指数规律衰减到零，衰减快慢取决于 。 越大，则衰减越慢，放电过程越长，暂态过程延续的时间越长；反之 越小，则衰减越快，放电过程越短，暂态过程延续的时间越短； 的大小反映了一阶电路暂态过程的进展速度。

## Slide 34
对式(3-20)、(3-21)进行分析可知，由于 和 分别表示 和 的初始值，因此，RC一阶电路的零输入响应的一般形式可记为
(3-22)
例3-3 如图3-16示电路中，K合上前电路已处于稳态，求 时的 、 和 。
图3-16 例3-3图

## Slide 35
解： 时电路处于稳态，电容相当于开路，则电容电压的初始值为
时的等效电路为
图3-17例3-3换路后的等效电路图

## Slide 37
3.3.2 RL电路的零输入响应
如图3-18(a)示电路中，开关一直处于位置1，电路处于稳态, 电感中的电流为
时，开关置2时其等效电路如图3-18(b)所示
由换路定律得
换路后的电路方程为
图3-18 RL电路的零输入响应

## Slide 38
(3-23)
解得通解：
K为积分常数，由初始值确定，代入初始条件
得
令 则
(3-24)
(3-25)

## Slide 39
为RL电路的时间常数，R为换路后电感两端除源后的等效电阻。根据上式画出电流与电压随时间变化的曲线如图3-19所示。
RL电路的零输入响应也是随时间按指数衰减的， 、
以同一指数规律衰减到零；衰减快慢取决于 。通过对式(3-24)、(3-25)分析可知， 和 分别为电感电压和电感电流的初始值，所以 一阶电路的零输入响应的一般通式
图3-19 RL电路的零输入响应波形图

## Slide 40
为
(3-26)
通过对比式(3-22)和(3-26)可知， 与 一阶电路的零输入响应相同，两者的差别是时间常数的表示式不同。
例3-4 如图所示电路中，换路前处于稳态，求换路后的
、 和 。
图3-20 例3-4图

## Slide 41
解：对RL电路，先求
换路后的响应为零输入响应
换路后两支路电阻相等，则

## Slide 42
3.4一阶电路的零状态响应
电路中所有储能元件的储能为零的状态称之为零状态，此时 或 。在此条件下，换路后电源激励所产生的响应称之为零状态响应。
3.4.1 RC电路的零状态响应
如图3-21所示，在 时开关K由1拨向2，所以换路前 ，则换路后的方程为
图3-21 RC电路的零状态响应

## Slide 43
将 代入上式，则 ，这是一阶线性非齐次方程，该方程的解是由齐次方程的通解 和方程的特解 两部分构成的，即
(3-27)
式(3-27)中齐次方程的通解 与零输入响应的电路方程相同，即 ， K 为积分常数，由初始值确定，
=RC，称为RC电路的时间常数。
由于方程的非齐次项是常数，故方程的一个特解为常数。设 ，代入上式，则 。所以方程的全解为

## Slide 44
(3-28)
电流为 (3-29)
式表明，充电过程中的电容电压 由两部分组成，其中， 称为暂态分量，因为 时，
，所以暂态分量只存在于过渡过程中； 为稳态分量，当
，电路达到新的稳态时，暂态分量衰减为零，电容电压 ，所以稳态分量就是电容电压的稳态值，电容电压的零状态响应可表示为

## Slide 45
(3-30)
所以 和 的波形如3-22，可以表示为
图3-22 RC电路的零状态响应波形图

## Slide 46
例3-5 如图3-23所示电路中，换路前电容无储能， 时开关K闭合求换路后的 和 。
解： 时，电容电压 ，电容无储能，开关闭合后，电路进入零状态响应，此时，从电容C两端看进去的戴维南等效电路如图b所示，则
图3-23 例3-5图

## Slide 47
电路的时间常数为则
时电容电压为 则

## Slide 48
3.4.2 RL电路的零状态响应
如图3-24所示，在 时，开关S合上后，S在合上前电感L中无电流，为零状态，S合上后电路方程为
将 代入方程得
与RC电路的零状态响应类似，方程的解由两部分构成，方程的解为
图3-24 RL电路的零状态响应

## Slide 49
(3-31)
式(3-31)中， 为RL电路的时间常数，K为积分常数。由电流的初始值 可得， ，即 ，则电感电流为
(3-32)
式(3-32)中 为 的稳态值，则电感电压为
(3-33)

## Slide 50
电阻电压为
由式(3-32) 、(3-33)可画出 ， 所对应的波形图为
图3-25 RC电路的零状态响应

## Slide 51
由图3-25可知，换路后电感电压从初始值
开始按指数规律衰减。当 趋近无穷大时，电路进入稳态，电感电压的稳态值为0；电阻电压 按指数规律增加，当电路进入稳态时，电感相当于短路，所以电压为 ；换路后电感电流从初始值 开始按指数规律增加,当电路进入稳态时,电感电流的稳态值为 。电感电流的零状态响应可表示为
(3-34)

## Slide 52
例3-6 如图3-26(a)所示电路中，换路前电路已达稳态，
时开关K闭合求换路后的 和 。
解：开关闭合前电路处于稳态，电感相当于短路电感电流 ，电感无储能，开关闭合后，电路进入零状态响应，此时，从电感L两端看进去的戴维南等效电路如图3-26(b)所示，则
图3-26 例3-6图

## Slide 53
电路的时间常数为则
时电感电流为

## Slide 54
所以电感电流和电感电压分别为

## Slide 55
3.5 一阶电路的全响应
所谓的全响应是指当电路中既有外在的激励，同时初始状态又不为零时电路中的响应。
如图3-27(a)所示，换路前，开关K合在1上，电容元件已充电，电路处于稳态。 时将开关由1合到2，产生换路。
图3-27 一阶全响应电路图

## Slide 56
从图3-27(a)中可知，换路前电容处于充电状态，则
，根据换路定律可知， ，当开关接2时，电路如图3-27(b)所示，根据KVL和元件的VCR得
式(3-35)与RC电路的零状态响应的方程相同，所以方程的解与RC电路的一阶零状态响应相同，即
代入初始值可得
(3-36)

## Slide 57
对式(3-36)进行分析，当U=0时， ，此时方程的解与RC电路的零输入响应相同；当 时，
，此时方程的解与RC电路的零状态响应相同。经分析后可以发现，根据线性电路的叠加定理，全响应可以看成是外在激励和储能元件的初始储能各自单独作用时所产生的响应的叠加。所以上式可以写成
(3-37)
由前面可知， 为零输入分量， 为零状态分量，所以全响应可以表示为零输入响应和零状态响应的叠加。同理， 是与时间无关的分量，它表示电路响应的稳态分量，第二项 是随时间按指数衰减的

## Slide 58
，它表示电路响应的暂态分量。所以电路的全响应有两种不同的表示方式，即
全响应=零输入响应+零状态响应=稳态分量+暂态分量
通过观察式(3-37)可知，如果要求出一阶电路的全响应，只需知道电路的初始值 ，稳态值 以及时间常数 即可。电路中将初始值、稳态值和时间常数称为一阶电路的三要素，求出三要素后再根据式(3-37)写出全响应的方式称之为三要素法。结合前面几节，应用三要素法分析电路的一般步骤为：

## Slide 59
(1)分析电路，利用换路定理求出初始值；
(2)分析计算电路的稳态值，将电容开路或将电感短路，画出
时的等效电路，运用直流电路的分析方法，求出电路的稳态值；
(3)求出电路的时间常数，在RC电路中时间常数 ，其中 从电容两端看入除源后的二端电路的等效电阻，在RL电路中时间常数 ，其中 从电感两端看入除源后的二端电路的等效电阻；
(4) 将初始值、稳态值、时间常数代入公式写出全响应。

## Slide 60
例3-7 电路如图3-28(a)所示， 时电路处于稳态，
时开关K闭合，求 ， 。
解： 时开关K闭合后电路实际分为两个一阶电路，可以用一阶电路的分析方法求解。
(1)由图3-28(a)可求出换路前的电容电压和电感电流，
图3-28 例3-7图

## Slide 61
分别为
(2)由换路定律可求出换路后的电容电压和电感电流，即
由图3-28(b)可求出换路后的时间常数为

## Slide 62
(3)由式(3-37)写出全响应直接写出电路的全响应，即

## Slide 63
3.6 一阶电路的阶跃响应和冲激响应
3.6.1单位阶跃响应
单位阶跃函数用 表示，其定义式为
(3-38)
图3-29 单位阶跃函数

## Slide 64
其波形如图3-29所示，由图可知，单位阶跃函数在
处不连续，所以在该点的函数值一般也不定义。
图3-30 单位阶跃电压和电流

## Slide 65
在电路当中，单位阶跃函数可以用来描述1V或1A的直流电源在 时接入电路的情况，如图3-30(a)所示的电路， ，在 时，将开关K由2拨向1时，端口N两端的电压可以用单位阶跃函数来表示，即
如图3-30(b)所示的电路， ，在 时，将开关K由2拨向1时，流入端口N的电流可以用单位阶跃函数来表示，即

## Slide 66
如果在 时刻，电路中接入的电压或电流值为A，则可以用式(3-39)表示，称之为延时阶跃函数，其波形如图3-31所示。
(3-39)
图3-31延时阶跃函数

## Slide 67
利用单位阶跃函数和延时阶跃函数可以用来表示其它信号，如图3-32(a)所示矩形脉冲信号可以看成是图3-32(b)与3-32(c)所示的两个信号的叠加，即
(3-40)
图3-32矩形脉冲信号

## Slide 68
如图3-33所示的信号可以表示为
(3-41)
图3-33用阶跃函数表示的信号

## Slide 69
一阶电路在单位阶跃激励作用下电路的零状态响应称为单位阶跃响应，简称阶跃响应，用 表示。由于单位阶跃激励作用于电路时，是相当于单位直流电源接入了电路，所以所求的单位阶跃响应就是求直流电源(1V或1A)接入电路时的零状态响应。由阶跃函数和阶跃响应的可知，在线性电路中，阶跃响应具线性性质和时不变性质，设激励为 时，响应为 则
线性性质：若激励为 ，则响应为 。
时不变性质：若激励为 ，则响应为 。

## Slide 70
对于上述性质，当激励 作用于电路所产生的零状态响应为 ，当激励 作用于电路所产生的零状态响应为 ，即
由线性性质可知，当 与 共同作用于电路时所产生的零状态响应为 与 之和，即
(3-42)

## Slide 71
同理，对于时不变性质而言，当激励 作用于电路所产生的零状态响应为 时，如果激励 延迟时间 作用于电路，则其零状态响应也延迟时间 ，即
(3-43)

## Slide 72
例3-8 如图3-34(a)所示的电路，其激励 波形如图(b)所示，以 为输出，求其零状态响应。
图3-34例3-8图

## Slide 73
解：由图3-34(b)可知激励 为
由图3-34(a)可知，电感电流的初始值为 ， 当 时
时间常数为
所以 为输出的阶跃响应

## Slide 74
根据电路的线性性质和时不变性质，在激励 作用下，电路的零状态响应为
3.6.2冲激响应
单位冲激函数用 表示，其定义式为
(3-44)

## Slide 75
其函数图形如图3-35所示
单位冲激响应是指一阶电路在单位冲激激励作用下电路的零状态响应，记为 。如图3-36所示的RC电路，电路中 ，对于该电路可分二个时间段来分析冲激响应。
图3-35冲激函数图形

## Slide 76
图3-36 RC单位冲激响应电路
(1)在 阶段，电容处于充电状态，方程为

## Slide 77
即
由于 ，所以
(3-45)
由式(3-45)可知，电容中的冲激电流使电容电压发生跃变。
(2)在 阶段，电路如图3-36(b)所示，此时电容处于放电状态，为零输入响应， ，则

## Slide 78
所以RC电路的单位冲激响应为
(3-46)
(3-47)
对于RL电路其单位冲激响应与RC类似，如图3-37所示电路，电路中 ，对于该电路可分二个时间段来分析冲激响应。

## Slide 79
图3-37 RL单位冲激响应电路
(1)在 阶段，电感处于充电状态，方程为

## Slide 80
即
由于 ，所以
(3-48)
由式(3-48)可知，电感中的冲激电流使电感电流发生跃变。
(2)在 阶段，电路如图3-37(b)所示，此时电感处于放电状态，为零输入响应， ，则

## Slide 81
所以RL电路的单位冲激响应为
(3-49）
(3-50)

## Slide 82
3.7 二阶电路的分析
3.7.1二阶电路
当电路中包含两个独立的动态元件时，描述电路的方程就是二阶线性常系数微分方程。在二阶电路中，给定的初始条件有两个，它们由储能元件的初始值决定。
如图3-38所示的RLC串联电路，当 时，开关K闭合，则当 时电路中的电容电压 。

## Slide 83
图3-38 RLC串联电路
根据KVL有
在串联电路中，由于 ，则

## Slide 84
将其代入KVL方程整体可得
(3-51)
令 (3-52)
其中， 为衰减常数， 为谐振角频率，所以上式可以写成

## Slide 85
(3-53)
解上述方程需要两个初始值，即
(3-54)

## Slide 86
3.7.2 RLC串联电路的零输入响应
由零输入响应的定义可知，当电路中没有独立电源，由储能元件的初始值所激发的响应称为零输入响应，对于图3-38所示的电路令 ，则电路的零输入响应的方程和初始值分别为
(3-55)

## Slide 87
其特征方程为
特征根即固有频率为
(3-56)
当R、L、C取不同的值时，固有频率 和 有以下四种情况
(1)当 ，即 时， 和 为不相等的负实数，则
(3-57)
此时为过阻尼情况。

## Slide 88
(2)当 ，即 时， 和 为相等的负实数，即
(3-58)
此时称为临界阻尼。
(3)当 ，即 时， 和 为一对共轭复根，则
(3-59)
此时称为欠阻尼，也称之为衰减振荡。

## Slide 89
(4)当 ，即 时， 和 为一对虚根，即
(3-60)
此时称为等幅振荡。
根据特征根的不同，按上述情况选取适当形式的解，然后根据公式可以求出RLC串联电路的零输入响应。

## Slide 90
例3-9 如图3-39所示的电路，在 时开关K由1拨向2，已知 、 ， ，初始值 ，
，求 时 、 和 的零输入响应。
图3-39 例3-9图

## Slide 91
解：由电路图可以列出 的微分方程为
代入元件的参数值可得
其特征方程为 ，可以解得特征根为
， ，所以 的零输入响应为

## Slide 92
代入初始值可得
解得 ， ，将 ， 的值代入 表达式，可得电容电压
对于串联电路电感电流 ，即

## Slide 93
电感电压