## Slide 1
第1章 EDA技术概述
主讲人：林倩

## Slide 2
目 录
Contens
1
1.1EDA技术发展历程
2
1.2EDA技术主要内容
3
1.3EDA技术的特点
4
1.4EDA设计流程
5
1.5EDA技术发展趋势
6
7
1.6EDA常用工具
1.5Quartus 概述

## Slide 3
1.1 EDA技术发展历程
20世纪末，数字电子技术得到飞速发展，有力地推动了社会生产力的发展和社会信息化的提高。在其推动下，数字电子技术的应用已经渗透到人类生活的各个方面。从计算机到手机，从数字电话到数字电视，从家用电器到军用设备，从工业自动化到航天技术，都尽可能采用数字电子技术。
现代电子设计技术的核心是EDA（Electronic Design Automation）技术。它依靠功能强大的电子计算机，在EDA工具软件平台上对以硬件描述语言HDL（Hardware Description Language）为系统逻辑描述手段完成的设计文件自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化、仿真，直至下载到可编程逻辑器件CPLD/FPGA（Field Programmable Gate Array/Complex Programmable Logic Device）或专用集成电路ASIC（Application Specific Integrated Circuit）芯片中，实现既定的电子电路设计功能。总之，EDA技术使得电子电路设计者的工作仅限于利用硬件描述语言和EDA软件平台来完成对系统硬件功能的实现，极大地提高了设计效率，减少设计周期，节省设计成本。

## Slide 4
1.1 EDA技术发展历程
EDA是在20世纪90年代初从计算机辅助设计CAD、计算机辅助制造CAM、计算机辅助测试CAT和计算机辅助工程（CAE）的概念发展而来的。一般把EDA技术的发展分为CAD、CAE和EDA三个阶段。
1、CAD是EDA技术发展的早期阶段，在这个阶段，人们开始利用计算机取代手工劳动。但当时的计算机硬件功能有限，软件功能较弱，人们主要借助计算机对所设计的电路进行一些模拟和预测，辅助进行集成电路版图编辑、印刷电路板PCB布局布线等简单的版图绘制等工作。
2、CAE是在CAD的工具逐步完善的基础上发展起来的，尤其是人们在设计方法学、设计工具集成化方面取得了长足的进步，可以利用计算机作为单点设计工具，并建立各种设计单元库，开始用计算机将许多单点工具集成在一起使用，大大提高了工作效率。
3、20世纪90年代以来，微电子工艺有了惊人的发展，工艺水平已经达到了45纳米级，在一个芯片上已经可以集成上百万乃至数亿只晶体管，芯片速度达到了吉比特/秒量级，百万门以上的可编程逻辑器件陆续面世，这样就对电子设计的工具提出了更高的要求，提供了广阔的发展空间，促进了EDA技术的形成。

## Slide 5
1.2 EDA技术的主要内容
图1-1 EDA技术的范畴
从一个角度来看，EDA技术可以粗略分为系统级、电路级和物理级三个层次的辅助设计过程；从另一个角度来看，EDA技术应该包括电子电路设计的各个领域，即从低频电路到高频电路、从线性电路到非线性电路、从模拟电路到数字电路、从分立电路到集成电路的全部设计过程。

## Slide 6
1.3 EDA技术的特点
电子设计自动化（EDA）技术在现代集成电路设计中扮演着至关重要的角色。它的特点主要体现在以下几个方面：
1、自动化程度高：EDA工具可以自动完成许多复杂的设计任务，从而减少了人为错误，提高了设计效率和准确性。
2、可重复性强：使用EDA工具进行设计，能够确保每次生成的设计结果一致，从而提高了设计的可靠性。
3、高效性：EDA工具能够大大缩短设计周期，加速产品的上市时间。
4、复杂性处理：EDA工具可以处理极其复杂的电路设计，支持数百万甚至数十亿晶体管的集成电路设计。
5、优化能力：EDA工具提供各种优化功能，如功耗优化、面积优化和性能优化，帮助设计者在不同的设计约束条件下找到最佳解决方案。

## Slide 7
1.3.1 传统设计方法
在EDA技术普及之前，集成电路设计主要依赖于手工设计方法，这些方法具有耗时费力、容易出错、设计周期长、缺乏自动化工具、测试和验证困难以及难以处理超大规模集成电路设计等特点。设计人员需要手工绘制版图，这不仅增加了设计的复杂性和时间成本，还使得每一步都需要人工干预。此外，由于缺乏有效的自动化工具和手工设计的局限性，测试和验证阶段极为耗费时间和精力，容易遗漏设计错误，使得整个设计过程更加困难。

## Slide 8
1.3.2 EDA设计方法
EDA设计方法引入了大量的自动化工具和流程，使得集成电路设计更加高效和可靠。其主要特点包括：
1、自动化设计流程：EDA工具集成了从设计到实现的整个过程，自动化工具实现了电路设计、验证和优化，帮助设计人员提高效率和准确性。
2、设计语言支持：EDA工具支持硬件描述语言（如VHDL、Verilog HDL），设计人员可以通过编写代码进行设计，增强了设计的灵活性和可移植性。
3、仿真和验证：EDA工具提供强大的仿真和验证功能，可以在设计阶段检测和纠正错误，减少设计迭代次数。
4、综合和布局布线：EDA工具能够自动进行逻辑综合和物理布局布线，提高了设计效率和质量。
5、多层次优化：EDA工具能够在不同层次上进行优化，包括逻辑层、物理层和系统层，确保设计在性能、功耗和面积等方面达到最佳平衡。
6、协同设计：EDA工具支持协同设计，多个设计团队可以同时进行不同模块的设计和集成，提高了设计效率。

## Slide 9
1.3.2 EDA设计方法
图1-2“自顶向下”与“自底向上”设计
采用PLD进行的数字系统设计，是基于芯片的设计或称之为“自底向上”（Bottom-Up）的设计，它跟传统的积木式设计有本质的不同。它可以直接通过设计PLD芯片来实现数字系统功能，将原来由电路板设计完成的大部分工作放在PLD芯片的设计中进行。这种新的设计方法能够由设计者根据实际情况和要求定义器件的内部逻辑关系和管脚，这样可通过芯片设计实现多种数字系统功能，同时由于管脚定义的灵活性，不但大大减轻了系统设计的工作量和难度，提高了工作效率，而且还可以减少芯片数量，缩小系统体积，降低能源消耗，提高系统的稳定性和可靠性。图1-2所示为电子系统的两种不同的设计步骤。

## Slide 10
1.1 EDA技术发展历程
在进行“自顶向下”的设计时，首先从系统级设计入手，在顶层进行功能方框图的划分和结构设计；在方框图一级进行仿真、纠错，并用硬件描述语言对高层次的系统行为进行描述；在功能一级进行验证，然后用逻辑综合优化工具生成具体的门级逻辑电路的网表，其对应的物理实现级可以是印制电路板或专用集成电路。而“自底向上”的设计方法一般是在系统划分和分解的基础上先进行单元设计，在单元的精心设计后逐步向上进行功能模块设计，然后再进行子系统的设计，最后完成系统的总成设计。“自顶向下”的设计方法有利于再早期发现结构设计中的错误，提高设计的一次成功率，因而在现代EDA系统中被广泛采用。图1-3所示为“自底向上”设计框架。
图1-3“自底向上”设计框架

## Slide 11
1.4 EDA设计流程
图1-4 EDA设计流程
利用EDA技术进行电路设计的大部分工作是在EDA软件平台上进行的。一个典型的EDA设计流程主要包括设计准备、设计输入、设计处理、设计验证和器件编辑等5个基本步骤，如图1-4所示。

## Slide 12
1.4.1 设计准备
设计准备是指设计者在进行设计之前，依据任务要求，确定系统所要完成的功能及复杂程度，器件资源的利用、成本等所要做的准备工作，如进行方案论证、系统设计和器件选择等。

## Slide 13
1.4.2 设计输入
设计输入----将设计的系统或电路以开发软件要求的某种形式表示出来，并送入计算机的过程。常用的设计输入方式包括文本方式设计输入方式、图形设计输入方式和混合的设计输入方式三种，具体特点如下：
1、原理图或图形输入方式
这是一种最直接的设计输入方式，它使用软件系统提供的元器件库及各种符号和连线画出原理图，形成原理图输入文件。
2、硬件描述语言输入方式
硬件描述语言有普通硬件描述语言和行为描述语言，它们用文本方式描述设计和输入。普通硬件描述语言有AHDL、CUPL等，它们支持逻辑方程、真值表、状态机等逻辑表达方式。
3、波形输入方式
波形输入主要用于建立和编辑波形设计文件以及输入仿真向量和功能测试向量。波形设计输入适合用于时序逻辑和有重复性的逻辑函数，系统软件可以根据用户定义的输入/输出波形自动生成逻辑关系。

## Slide 14
1.4.2 设计输入
Verilog HDL适合算法级、寄存器传输级、门级和版图级等各个层次的设计和描述，见表1-1。
表1-1 不同层次的设计和描述方式
设计层次 | 行为描述 | 结构描述
算法级 | 系统算法 | 系统逻辑框图
RTL级 | 数据流图、真值表、状态机 | 寄存器、ALU、ROM等分模块描述
门级 | 布尔方程、真值表 | 逻辑门、触发器、锁存器构成的逻辑图
版图级 | 几何图形 | 图形连接关系

## Slide 15
1.4.3 设计处理
这是EDA设计中的核心环节。在设计处理阶段，编译软件将对设计输入文件进行逻辑化简、综合和优化，并适当地用一片或多片器件自动地进行适配，最后产生编程用的编程文件。设计处理主要包括设计编译和检查、逻辑优化和综合、适配和分割、布局和布线、生成编程数据文件等过程。

## Slide 16
1.4.4 设计校验
设计校验过程包括功能仿真和时序仿真，这两项工作通常在设计处理过程中同时进行。功能仿真是在设计输入完成之后，选择具体器件进行编译之前进行的逻辑功能验证，因此又称为前仿真。此时的仿真没有延时信息或者有由系统添加的微小标准延时，这对于初步的功能检测非常方便。

## Slide 17
1.4.5 器件编程
编程是指将设计处理中产生的编程数据文件通过软件放到具体的可编程逻辑器件中去。对CPLD器件来说是将JED文件下载到CPLD器件中去，对FPGA来说是将位流数据BG文件配置到FPGA中去。
器件编程需要满足一定的条件，包括编程电压、编程时序和编程算法等。普通的CPLD器件和一次性编程的FPGA需要专用的编程器完成器件的编程工作。基于SRAM的FPGA可以由EPROM或其他存储体进行配置。在系统的可编程器件（ISP-PLD）则不需要专门的编程器，只要一根与计算机互连的下载编程电缆就可以了。

## Slide 18
1.4.6 器件测试和设计验证
器件在编程完毕之后，可以使用编译时产生的文件对器件进行检验、加密等工作，或采用边界扫描测试技术进行功能测试，测试成功后才完成其设计。
设计验证可以在EDA硬件开发平台上进行。EDA硬件开发平台的核心部件是一片可编程逻辑器件FPGA或CPLD，再附加一些输入输出设备，如按键、数码显示器、指示灯、喇叭等，还提供时序电路需要的脉冲源。将设计电路编程下载到FPGA或CPLD中后，根据EDA硬件开发平台的操作模式要求，进行相应的输入操作，然后检查输出结果，验证设计电路。

## Slide 19
1.5 EDA技术发展趋势
随着市场需求的增长，集成工艺水平及计算机自动设计技术的不断提高，促进单片系统，或称系统集成芯片成为IC设计的发展方向。这一发展趋势体现在如下几方面:
1、超大规模集成电路的集成度和工艺水平不断提高，深亚微米（deep submicron）及3D MOS工艺，如10nm乃至7nm已经走向成熟，在一个芯片上完成系统级的集成已成为可能。
2、由于工艺线宽的不断减小，在半导体材料上的许多寄生效应已经不能简单地被忽略。这就对EDA工具提出了更高的要求，同时也使得IC生产线的投资更为巨大。这一变化使得可编程逻辑器件开始进入传统的ASIC市场。
3、市场对电子产品提出了更高的要求，如必须降低电子系统的成本、减小系统的体积等，从而对系统的集成度不断提出更高的要求。同时，设计的速度也成了一个产品能否成功的关键因素，这促使EDA工具和IP核应用更为广泛。
4、高性能的EDA工具得到长远的发展，其自动化和智能化程度不断提高，为嵌入式系统设计提供了功能强大的开发环境。
5、计算机硬件平台性能大幅度提高，为复杂的SOC设计提供了物理基础。

## Slide 20
1.6 EDA常用工具
图1-5 EDA技术设计工具的分类
用EDA技术设计电路可以分为不同的技术环节，每一个环节中必须有对应的软件包或专用的EDA工具独立处理。EDA工具大致可以分为设计输入编辑器、仿真器、HDL综合器、适配器（或布局布线器）以及下载器等5个模块。

## Slide 21
1.7 Quartus 概述
图1-7 QuartusⅡ编译流程框图
图1-7给出了QuartusⅡ编译流程框图，上排所示的是QuartusⅡ编译设计主控界面，显示了QuartusⅡ自动设计的各主要处理环节和设计流程，包括设计输入编辑、设计分析与综合、适配、编程文件汇编（装配）、时序参数提取以及编程下载几个步骤。

## Slide 22
THANKS