## Slide 1
第2章 可编程逻辑器件
主讲人：林倩

## Slide 2
目 录
Contens
2.1
PLD发展历程与分类
2.2
CPLD的结构与工作原理
2.3
FPGA的结构与工作原理
2.4
FPGA/CPLD器件介绍
2.5
可编程逻辑器件的测试技术
2.6
可编程逻辑器件设计技术

## Slide 3
2.1.1 PLD发展历程
（1）20世纪70年代初，熔丝编程分为可编程只读存储器PROM（Programmable Read-Only Memory）和可编程逻辑阵列PLA（Programmable Logic Array）。
（2）20世纪70年代末，AMD公司推出可编程阵列逻辑PAL（Programmable Array Logic）。
（3）20世纪80年代初，Lattice公司发明了通用阵列逻辑GAL（Generic Array Logic）。
（4）20世纪80年代中期，Xilinx公司生产出世界上第一个现场可编程门阵列器件FPGA（Field Programmable Gate Array）。同一时期，Altera公司推出了电可编程逻辑器件EPLD（Electrically Programmable Logic Device）。
（5）20世纪80年代末，Lattice公司提出了在系统可编程技术ISP（In-System Programmability），并推出一系列复杂可编程逻辑器件CPLD（Complex Programmable Logic Device）。
（6）进入20世纪90年代以后，可编程逻辑器件的规模超过了百万逻辑门，并出现内嵌复杂功能块的超大规模器件SOPC（System on a Programmable Chip）。

## Slide 4
2.1.2 PLD基本结构
目前常用的可编程逻辑器件都是从与或阵列和门阵列发展起来的，从结构上将其分为阵列型PLD和现场可编程门阵列型FPGA两大类，下图为PLD器件的基本结构框图。
图2-1 PLD器件的基本结构框图

## Slide 5
2.1.2 PROM基本结构
图2-2 PROM基本结构
图2-3 PROM的逻辑阵列结构
PROM即可编程只读存储器。ROM除了用做只读存储器外， 还可作为PLD使用。二个ROM器件主要由地址译码部分、ROM单元阵列和输出缓冲部分构成。

## Slide 6
2.1.2 PLA结构
PLA逻辑阵列与结构如图（2-4）-（2-5）所示，主要由与逻辑阵列和或逻辑阵列两部分组成。其中，与逻辑阵列作为输入矩阵，接收输入信号，并通过与门进行组合，形成各种逻辑乘积项。而或逻辑阵列作为输出矩阵，是接收与逻辑阵列的输出信号，并通过或门进行汇总，形成最终的输出信号。
图2-4 PLA的结构
图2-5 PLA逻辑阵列示意图

## Slide 7
2.1.2 PAL与CAL结构
图2-6 PAL的结构
图2-7 CAL一般结构
PAL是由可编程与阵列、固定或阵列以及可编程输出电路组成。可编程的与阵列由多个与门组成这些与门可以接收来自输入引脚或内部信号的多个信号，并执行与运算。
GAL器件一般由可编程与逻辑阵列、输出逻辑宏单元以及输入输出缓冲器等基本部分组成。

## Slide 8
2.1.2 四种PLD器件的区别
器件名 | 与阵列 | 或阵列 | 输出电路
PROM | 固定 | 可编程 | 固定
PLA | 可编程 | 可编程 | 固定
PAL | 可编程 | 固定 | 固定
GAL | 可编程 | 固定 | 可组态
表2-1 四种PLD器件的区别
与-或阵列是PLD器件中最基本的结构，通过编程改变“与阵列”和“或阵列”的内部连接，就可以实现不同的逻辑功能，依据可编程的部位可将PLD器件分为可编程只读存储器PROM、可编程逻辑阵列PLA、可编程阵列逻辑PAL、通用阵列逻辑GAL等4种最基本的类型，以上是这四种PLD器件的区别。

## Slide 9
2.1.3 PLD分类
图2-8 可编程逻辑器件的密度分类
可编程逻辑器件从集成密度上可分为低密度可编程逻辑器件LDPLD和高密度可编程逻辑器件HDPLD两类。
（一）按集成密度方式分类

## Slide 10
2.1.3 PLD分类
图2-9 熔丝型开关的编程原理
（二）按元件结构和编程方式分类
① 采用一次性编程的熔丝（Fuse）或反熔丝（Antifuse）元件的可编程器件，如PROM、PAL和EPLD等。
图2-10 PLICE反熔丝结构
图2-11 非晶体反熔丝结构

## Slide 11
2.1.3 PLD分类
② 采用紫外线擦除、电可编程元件，即采用EPROM、UVCMOS工艺结构的可多次编程器件。
图2-12 EPROM存储器
图2-13 EEPROM的存储单元

## Slide 12
2.1.3 PLD分类
③ 采用电擦除、电可编程元件。其中一种是E2PROM，另一种是采用快闪存储器单元（Flash Memory）结构的可多次编程器件。
图2-14 SRAM的基本单元结构

## Slide 13
2.1.3 PLD分类
（四）按结构特点分类
PLD按结构特点分为阵列型PLD和现场可编程门阵列型FPGA两大类。阵列型PLD的基本结构由与阵列和或阵列组成。现场可编程门阵列型FPGA具有门阵列的结构形式，它有许多可编程单元（或称逻辑功能块）排成阵列组成，称为单元型PLD。
图2-15 工艺线宽与供电电压的关系

## Slide 14
2.2.1 宏单元结构
宏单元结构通常包含一个LUT、一个可配置的触发器（D型或JK型）和相关的控制逻辑。它们可以配置为执行多种不同的逻辑功能。
图2-16 MAX7000S系列的单个宏单元结构

## Slide 15
2.2.2 CPLD器件结构
CPLD的基本结构包括以下几个部分：
1、逻辑阵列：这是CPLD的核心，由许多小的逻辑单元组成，这些逻辑单元可以是宏单元或逻辑阵列模块（LAB）。
图2-17 MAX7000器件的结构

## Slide 16
2.2.2 CPLD器件结构
2、扩展乘积项：CPLD（复杂可编程逻辑器件）的扩展乘积项（Product Terms）是其逻辑阵列的一个关键特性，用于实现数字逻辑功能。
图2-18 共享扩展项结构 图2-19 并联扩展项结构

## Slide 17
2.2.2 CPLD器件结构
3、可编程连线阵列(PIA)
图2-20 PIA信号布线到LAB的方式
4、输入/输出单元（I/O）
图2-21 EPM7128S器件的I/O控制块

## Slide 18
2.2.3 CPLD产品简介
CPLD的应用已深入到网络、仪器仪表、汽车电子、数控机床、航天测控设备等多个领域。其特点包括编程灵活、集成度高、设计开发周期短、适用范围宽、开发工具先进、设计制造成本低、对设计者的硬件经验要求低、标准产品无需测试、保密性强、价格大众化等。
这些特点使得CPLD被广泛应用于产品的原型设计和产品生产中，尤其是中小规模通用数字集成电路的应用场合。
目前市场上有多种CPLD产品，主要由Altera、Lattice、Xilinx等公司生产。一些常见的CPLD产品包括Altera的EPM7128S、Lattice的LC4128V和Xilinx的XC95108等。

## Slide 19
2.3.1 FPGA的结构
FPGA（现场可编程门阵列）是一种高度灵活的半导体器件，它包含大量的可配置逻辑块（CLB）、可编程的互连资源以及可编程的I/O（输入/输出）块。
图2-22 FPGA的基本结构

## Slide 20
2.3.2 可编程逻辑模块
FPGA的PLB是其核心组成部分，它们为设计者提供了实现各种数字逻辑功能的能力。
这些模块通常被称为可配置逻辑块或逻辑单元，具体名称和结构可能因不同的FPGA厂商和型号而异。
一个典型的FPGA可编程逻辑模块包含查找表，触发器，多路复用器等关键元素。FPGA的可编程逻辑模块的这种结构使得设计者能够通过编程来配置和重新配置逻辑功能，从而实现高度灵活和可定制的数字电路设计。

## Slide 21
2.3.3 查找表电路结构
FPGA中的查找表（Look-Up Table，LUT）是实现组合逻辑功能的基本单元。查找表本质上是一个小的存储单元，它可以根据输入信号的组合来提供相应的输出。
图2-23查找表LUT单元
图2-24 LUT单元内部结构

## Slide 22
2.3.4 可编程I/O模块
FPGA的可编程I/O（输入/输出）模块是FPGA与外部世界通信的接口。这些模块提供了高度的灵活性和可配置性，允许设计者根据特定的应用需求来调整I/O端口的行为。可编程I/O模块的主要特点和功能包括：
电平转换：I/O模块可以配置为不同的电平标准，如TTL、CMOS、LVCMOS、LVTTL、PCI、LVDS等，以适应不同的电压要求和信号标准。
驱动能力：可以调整I/O模块的输出驱动能力，以匹配负载的需求。例如，可以将驱动能力配置为强驱动或弱驱动。
输入/输出寄存器：I/O模块通常包含寄存器，用于缓冲输入信号或驱动输出信号。这些寄存器可以配置为同步或异步工作模式。
三态控制：许多FPGA的I/O模块支持三态功能，允许设计者将输出置为高阻态，这在多路复用或总线应用中非常有用。

## Slide 23
2.3.5 FPGA中的专用元件
（一）FPGA的配置电路原理
图2-25 FPGA的配置电路原理图

## Slide 24
2.3.5 FPGA中的专用元件
（二）EPCS器件配置FPGA的电路原理
图2-26EPCS器件配置FPGA的电路原理图

## Slide 25
2.3.5 FPGA中的专用元件
（三）89C52进行配置FPGA的电路原理
图2-27 89C52进行配置FPGA的电路原理

## Slide 26
2.3.5 FPGA中的专用元件
（四）使用PC并行口配置FPGA
图2-28 PS模式，FLEX10K配置时序
图2-29 多FPGA芯片配置电路

## Slide 27
2.4.1 Xilinx、Altera以及Lattice公司的代表产品
Xilinx 公司的FPGA/CPLD器件代表产品包括多个系列，代表性的产品主要包括：
Artix-7 FPGA、Kintex UltraScale FPGA、Kintex UltraScale+ FPGA、Zynq-7000 SoC模块、Zynq UltraScale+ MPSoC以及Versal ACAP。Xilinx的产品广泛应用于数据中心、通信、航空航天与国防、工业、科学和医学等多个领域。
Altera 公司的FPGA/CPLD器件代表产品主要包括：
Stratix系列、Cyclone系列、Arria系列等Altera的FPGA产品提供了各种可配置的嵌入式SRAM、高速收发器、高速I/O、逻辑模块和路由。此外，这些产品还集成了嵌入式知识产权(IP)，并与出色的软件工具相结合，以减少FPGA开发时间、功耗和成本。
Lattice（莱迪思）公司是可编程逻辑器件（PLD）技术的先驱之一，也是全球领先的可编程逻辑器件供应商之一。Lattice公司的FPGA和CPLD产品广泛应用于各种领域，包括移动通信、远程通信基础设施、消费电子等

## Slide 28
2.4.2 CPLD/FPGA的发展趋势
CPLD（复杂可编程逻辑器件）和FPGA（现场可编程门阵列）的发展趋势主要体现为：
行业需求增长：CPLD和FPGA在各行业中的应用需求持续增长，尤其是在移动通信、远程通信基础设施、消费电子等领域。这得益于CPLD和FPGA的灵活性和高性能，能够满足不同应用场景的需求。
技术创新：随着技术的发展，CPLD和FPGA正变得更加高效和强大。例如，FPGA正在通过软件工具和预构建的IP模块简化AI模型的集成和优化，使得更多的开发者能够轻松地将AI特性集成到他们的设备中。
应用领域拓展：CPLD和FPGA的应用领域正在不断拓展，从传统的通信和计算领域扩展到汽车、医疗、消费电子、工业等多个领域。这得益于CPLD和FPGA的灵活性和可定制性，能够适应不同行业的特定需求。
市场竞争加剧：随着需求的增加，CPLD和FPGA市场的竞争也在加剧。各大厂商正在通过技术创新和产品优化来争夺市场份额，这将进一步推动CPLD和FPGA技术的发展。

## Slide 29
2.5 可编程逻辑器件的测试技术
在系统可编程（In-System Programmable，简称ISP）技术是20世纪80年代末Lattice公司首先提出的一种先进的编程技术。在系统可编程是指对器件、电路板或整个电子系统的逻辑功能可随时进行修改或重构的能力。
图2-30 CPLD编程下载连线图
图2-31 边界扫描电路结构

## Slide 30
2.6 可编程逻辑器件设计技术
图2-32 CPDL/FPGA设计流程
CPDL/FPGA设计流程主要包括设计准备、设计输入、设计处理和器件编程四个步骤以及相应的功能仿真、时序仿真和器件测试三个设计验证过程。

## Slide 31
THANKS