## Slide 1
X
第6章 VHDL基础实验设计
主讲人：林倩

## Slide 2
目 录
Contens
1
基础实验一 8位数码扫描显示电路的设计
2
基础实验二 图形译码器的设计
3
基础实验三 1位二进制全加器的设计
4
基础实验四 4位并行加法器的设计
5
基础实验五 多功能加法计数器的设计
6
基础实验六 数控分频器的设计
7
基础实验七 多路病房呼叫器的设计
8
基础实验八 字符点阵显示系统设计

## Slide 3
  实现一个8位数码扫描显示电路的设计，实现硬件扫描显示。
基础实验一 8位数码扫描显示电路的设计
设计要求
设计原理
  下图所示的是8位数码扫描显示电路，其中每个数码管的8个段：h（h是小数点）、g、f、e、d、c、b、a都分别连在一起，8个数码管分别由8个选通信号k1、k2、…k8来选择。被选通的数码管显示数据，其余关闭。如在某一时刻，k3为高电平，其余选通信号为低电平，这时仅k3对应的数码管显示来自段信号端的数据，而其它7个数码管呈现关闭状态。根据这种电路状况，如果希望在8个数码管显示所需数据，就必须使得8个选通信号k1、k2、…k8分别被单独选通，同时在段信号输入口加上在该对应数码管上需要显示的数据，于是随着选通信号的变化，就能实现扫描显示的目的。

## Slide 4
基础实验一 8位数码扫描显示电路的设计
  七段译码器真值表如下表所示，把一共十六位二进制分为十位的四位二进制，个位的四位二进制码，小数后一位的四位二进制码和小数后两位的四位二进制码，将每一个进制的最后一位设置为小数。主要功能是为了使输入的十六位二进制得到编码，最后输出在数码管的十位、个位、小数后一位和小数后两位上进行显示。
输入 |  |  |  | 输出 |  |  |  |  |  |  | 字形
D | C | B | A | Fa | Fb | Fc | Fd | Fe | Ff | Fe | 
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9

## Slide 5
总体设计
8位数码扫描显示电路顶层设计
基础实验一 8位数码扫描显示电路的设计

## Slide 6
基础实验二 图形译码器的设计
设计要求
  采用数码管译码实现GOOD图形显示效果。
设计原理
  通过编程实现数码管译码实现GOOD输出，主要由一个进程产生4个地址，另一个进程实现译码显示。
总体设计
图形译码器顶层设计

## Slide 7
基础实验三 1位二进制全加器的设计
设计要求
  设计一个1位二进制全加器电路，实现全加器的功能。
设计原理
  全加器一般是由半加器改进而来。若不考虑进位输入，两数码Xn,Yn相加称为半加，其功能表如下表所示，逻辑电路如下图所示。
Xn | Yn | Hn
0 | 0 | 0
1 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 8
基础实验三 1位二进制全加器的设计
总体设计
1位二进制全加器顶层设计

## Slide 9
基础实验四 4位并行加法器的设计
设计要求
  该设计实现的效果主要体现在提高加法器运算速度和增强团队协作能力。一方面，通过采用超前进位产生电路，设计的4位并行加法器能够同时形成各位进位，无需依赖低位进位，从而显著提高加法器的运算速度，实现4位二进制数的快速相加。另一方面，设计需深入理解超前进位产生电路的原理，并在此基础上绘制出4位并行加法器的电路。
设计原理
  将n个全加器相连可得n位加法器，如下图所示。

## Slide 10
基础实验四 4位并行加法器的设计
  但加法时间较长，是因为其位间进位是串行的传送的，本位全加和Fi必须等低位进位Ci-1来到后才能进行，加法时间与位数有关，只有改变进位逐位传送才能提高加法器的工作速度。因此，需要使各位的进位不需依赖上一个进位即可，4位并行加法器逻辑电路设计如下图所示。

## Slide 11
基础实验四 4位并行加法器的设计
总体设计
4位并行加法器顶层设计

## Slide 12
基础实验五 多功能加法计数器的设计
设计要求
  设计一个带异步清零和同步时钟使能控制的加法计数器。
设计原理
  计数主要是实现Q=Q+1操作，在外通过复位和时钟进行控制，满足条件循环执行加一操作，不满足条件退出循环。
总体设计
多功能加法计数器顶层设计

## Slide 13
基础实验六 数控分频器的设计
设计要求
  结合数控分频原理实现一个数控分频器的设计。
设计原理
  数控分频器的功能就是当在输入端给定不同输入数据时，将对输入的时钟信号有不同的分频比，它主要用计数值可并行预置的加法计数器实现，主要是将计数溢出位与预置数加载输入信号相接即可。仿真可得当输入不同的CLK频率和预置值D，给出如下图的时序波形。

## Slide 14
基础实验六 数控分频器的设计
总体设计
数控分频器顶层设计

## Slide 15
基础实验七 多路病房呼叫器的设计
设计要求
  结合数字电路原理设计一个多路病房呼叫器。
设计原理
  系统可实现当某1路呼叫时，能显示该路的编号，编号开关与呼叫位置一一对应。当呼叫时，00000001代表第1路呼叫，则经过3-8编码器，进行二进制转换，变为001，经过寄存器对其进行存储，然后通过译码显示电路，并且要用七段数码管来显示对应的呼叫编号，则001就为01100000即数码管显示数字，代表呼叫成功；如有1路优先呼叫了，其他路还能继续呼叫。系统主要分为编码器、锁存器、选择器、译码器、数码管显示、蜂鸣器六个模块，多路病房呼叫器主要工作流程如下图所示。

## Slide 16
基础实验七 多路病房呼叫器的设计
多路病房呼叫器主要工作流程

## Slide 17
基础实验七 多路病房呼叫器的设计
总体设计
多路病房呼叫器顶层设计

## Slide 18
基础实验八 字符点阵显示系统设计
设计要求
  设计一个字符点阵显示系统，用点阵实现多字符显示和不同切换效果。
设计原理
  字符显示的原理包括字符编码、字符映射、显示矩阵、列驱动和行驱动、扫描和刷新等步骤。通过将字符编码映射到显示模式，并采用控制电路驱动显示矩阵实现字符的正确显示。为了实现显示字符的功能，需要设计一个VHDL模块来处理字符扫描，主要负责生成扫描信号，以逐行或逐列的方式激活显示器的不同区域。首先通过设计一个VHDL实体来接收时钟信号，并产生必要的扫描信号；采用进程和计数器生成周期性的扫描脉冲，这些脉冲将逐个激活显示的字符行或列。再设计一个字符显示电路，它可以接收字符数据，并将这些数据转换为显示器上对应的像素模式。

## Slide 19
基础实验八 字符点阵显示系统设计
总体设计
字符点阵显示系统顶层设计

## Slide 20
基础实验八 字符点阵显示系统设计
  通过下载验证，该字符点阵现显示系统的演示结果如下图所示，达到了设计要求。

## Slide 21
THANKS