## Slide 1
X
主讲人：林倩
第8章 VHDL综合实验设计

## Slide 2
目 录
Contens
1
综合实验一 多路竞赛抢答器的设计
2
综合实验二 出租车自动计价器的设计
3
综合实验三 简易自动售货机的设计
4
综合实验四 智能电子密码锁的设计
5
综合实验五 八位数字频率计的设计
6
综合实验六 简易篮球计分器的设计
7
综合实验七 数控调速音乐彩灯控制器的设计
8
综合实验八 音乐点阵系统的设计

## Slide 3
  设计原理：该抢答器的系统框架如右图所示，每组选手设置一个按钮供抢答者使用；为主持人设置一个控制按钮，用来控制系统清零和抢答开始；具有对第一抢答信号的锁存、鉴别和显示、限时抢答等功能，且一次抢答的时间由主持人设定，本抢答时间设定为20秒。如果无人抢答，计时器倒计时到零，有报警提示，主持人可以按复位键，开始新一轮的抢答。参赛选手在设定的时间内抢答，则抢答有效，定时器停止工作，并由数码管显示选手的组别，一直保持到主持人将系统清零为止。
综合实验一 多路竞赛抢答器的设计
设计要求&原理
  设计要求：设计一个可实现8路选手进行抢答的控制器，可实现显示抢答、倒计时、锁存、鉴别和显示等功能。

## Slide 4
综合实验一 多路竞赛抢答器的设计
总体设计
多位竞赛抢答器顶层设计

## Slide 5
  设计一个出租车自动计价器，计价包括起步价、行车里程计费、停止和暂停不计费三部分。模拟汽车的启动、停止、暂停和换挡状态。分别用四位数码管显示金额和里程，各有两位小数，行程3公里内起步费为6元，超过3公里，以每公里1.2元计费。
综合实验二 出租车自动计价器的设计
设计要求

## Slide 6
  出租车自动计价器的工作一般分成4个阶段：
  （1）车起步开始计费。首先显示起步价（本次设计起步费为6.00元），车在行驶3 km以内，只收起步价6.00元。
  （2）车行驶超过3 km后，按每公里1.20元计费，车费依次累加。
  （3）暂停时间不计费，里程数与计费数保持不变。
  （4）当汽车停止时，里程数与计费数清零。
综合实验二 出租车自动计价器的设计
设计原理

## Slide 7
综合实验二 出租车自动计价器的设计
总体设计
出租车自动计价器顶层设计

## Slide 8
  设计原理：简易自动售货机总体框架如右图，主要包括如下模块：
  a、按键消抖模块，主要用来消除机械按键在按下或释放时产生的瞬间不稳定信号。
  b、售卖单元，主要处理所有的逻辑运算，包括金额累加、比较和找零等。
  c、译码器，主要将用户的商品选择转换为可被出货机构理解的信号。
  d、显示控制，通过段选和位选来控制数码管实时显示售卖信息。
综合实验三 简易自动售货机的设计
设计要求&原理
  设计要求：设计一个高效、可靠的自动售货机系统。该系统能够出售两种商品，分别定价为1元和1.5元，同时只能接受5角和1元的硬币，并且具备找零功能。

## Slide 9
综合实验三 简易自动售货机的设计
总体设计
简易自动售货机顶层设计

## Slide 10
综合实验三 简易自动售货机的设计
总体设计
开机状态
按下1.5元商品按键
按下一元按键
按下购买按键显示找零

## Slide 11
  （1）用户可以通过键盘设定个人密码。
  （2）在开锁时，用户输入的密码将与先前设定的密码进行比较。若密码输入正确，则密码锁将解锁，同时B灯亮起作为正确开锁的指示；若密码输入错误，则A灯将亮起，提示用户密码不正确。
  （3）密码锁允许用户多次输入错误密码，但只有在按下复位键后，才允许用户再次输入新密码进行尝试。
综合实验四 智能电子密码锁的设计
设计要求

## Slide 12
  采用EDA技术实现分模块设计，系统包括主要输入模块、密码控制模块和密码显示模块。密码控制模块负责设置密码、检查密码、清除密码显示、锁定密码锁和密码锁开关状态，密码显示模块负责显示当前密码数字。输入模块将此刻采集的数字传递给密码控制模块，密码控制模块对当前数字进行处理，以完成所需功能，然后将三位数字传递给密码显示模块，使其最终显示再数码管上。
综合实验四 智能电子密码锁的设计
设计原理

## Slide 13
综合实验四 智能电子密码锁的设计
总体设计
智能电子密码锁顶层设计

## Slide 14
综合实验四 智能电子密码锁的设计
总体设计
设置密码
上锁状态
开锁状态

## Slide 15
  设计原理：八位数字频率计总体框架如图，采用测频法来实现八位数字频率计的设计，系统主要包括测频控制模块、计数模块、锁存模块、数码管显示模块，八位数字频率计模块。
综合实验五 八位数字频率计的设计
设计要求&原理
  设计要求：根据频率的定义和频率测量的基本原理，完成八位数字频率计的设计，测定信号的频率为脉宽为1秒的输入信号；1秒计数结束后，计数值被锁入锁存器，计数器清0，为下一测频计数周期作好准备。

## Slide 16
综合实验五 八位数字频率计的设计
总体设计
八位数字频率计顶层设计
八位数字频率计不同频率输出结果

## Slide 17
  设计原理：简易篮球计分器总体框架如图，简易篮球计分器的设计主要由计时、计分、判断、显示等四部分组成。
综合实验六 简易篮球计分器的设计
设计要求&原理
  设计要求：设计一个简易对篮球计分器，实现对篮球比赛计分和计时控制。

## Slide 18
综合实验六 简易篮球计分器的设计
总体设计
简易篮球计分器顶层设计

## Slide 19
  设计原理：数控调速音乐彩灯控制器总体框架如图，可以通过设计四种分频系数的数控分频器来实现4种速度；设计8个译码器来实现8种花型，再通过8选1选择器来控制LED输出。该系统主要包括数控分频器、初始计数器、控制计数器、译码器、选择器、预置数计数、预置数译码等多个模块构成。
综合实验七 数控调速音乐彩灯控制器的设计
设计要求&原理
  设计要求：设计一个数控调速音乐采用控制器，实现用数控分频器控制16只LED以8种花型和4种速度循环变化显示。

## Slide 20
综合实验七 数控调速音乐彩灯控制器的设计
总体设计
数控调速音乐彩灯控制器顶层设计

## Slide 21
  设计原理：音乐点阵系统框架总体框架如图，该系统主要由动画产生电路和音乐产生电路组成。整个设计共包括了7位计数器、音乐译码、音调预置数译码、数控分频器、62500分频共五部分。
  首先，动画产生电路将显示频率调整合适，再者必须至少由2幅图案在点阵上交替显示。
  其次，音乐产生电路的设计思想是首先通过7位的加法计数器产生128个存储单元，再编写音乐译码程序，将对应的音符存入相应的存储单元中。
综合实验八 音乐点阵系统的设计
设计要求&原理
  设计要求：设置输入的时钟信号频率为250KHz，系统能使扬声器发出一段音乐，并在16*16的点阵显示器上显示一幅与音乐相关的动画，同时具有异步复位功能。

## Slide 22
综合实验八 音乐点阵系统的设计
总体设计
梁祝歌曲及蝴蝶动画系统顶层设计

## Slide 23
综合实验八 音乐点阵系统的设计
总体设计
蝴蝶图案总体电路连接
蝴蝶图案演示结果

## Slide 24
综合实验八 音乐点阵系统的设计
总体设计
星星歌曲及星星动画系统顶层设计

## Slide 25
综合实验八 音乐点阵系统的设计
总体设计
星星图案总体电路连接
星星图案演示结果

## Slide 26
THANKS