## Slide 1
PLC原理及应用
FX3U系列PLC
基本指令及编程
第3章 掌握FX3U PLC核心编程技术
课程类型
机械工程专业核心课
核心内容
软元件 · 基本指令 · 应用实例

## Slide 2
CONTENTS
本章内容
01
FX3U系列PLC的软元件
数制系统(十进制、二进制、十六进制、八进制)
位软元件(X/Y/M/S)
定时器(T)与计数器(C)
数据寄存器与常数
02
FX3U系列PLC基本指令
基本逻辑指令(LD/AND/OR/OUT)
电路块指令(ORB/ANB)
堆栈指令(MPS/MRD/MPP)
主控与边沿检测指令
03
定时器和计数器的应用
简单程序设计(延时、振荡、脉冲)
抢答显示系统实例
I/O分配与梯形图设计
指令表编写方法
学习目标: 掌握FX3U PLC软元件的分类与特点,熟练运用基本指令进行程序设计,能够设计和实现典型的顺序控制逻辑

## Slide 3
CHAPTER 01
FX3U系列PLC
的软元件
数制系统
十进制、二进制、十六进制、八进制、实数、BCD码
位软元件
输入继电器X、输出继电器Y、辅助继电器M、状态S
定时器T
普通型与累计型,100ms/10ms/1ms时基
计数器C
16位增计数器、32位双向计数器、高速计数器

## Slide 4
NUMBER SYSTEMS
PLC中的数制系统
PLC中所有数据以 二进制 存储,但编程时常用十进制和十六进制表示。理解不同数制的应用场景是PLC编程的基础。
K
十进制
符号: K 开头,如 K123
应用: 软元件编号、定时器/计数器设定值
M、T、C、S等软元件编号
BIN
二进制
存储: 内部数据以二进制补码形式存储
运算: 所有四则运算使用二进制数
16位: 最高位为符号位
H
十六进制
符号: H 开头,如 HAE75
应用: 应用指令的操作数
4位二进制=1位十六进制
八进制
特点: 只使用数字 0~7
应用:
X/Y继电器编号
X0~X7, X10~X17, X20~X27...
实数(浮点数)
功能: FX3U支持高精度浮点运算
表示: E 开头,如 E1.23
支持普通表示和指数表示
BCD码
定义: 用4位BIN表示1位十进制数
应用: 数字开关、7段码显示器控制
便于人机交互设备使用
重要提示
FX系列PLC中, 只有X和Y采用八进制编号 (X0~X7, X10~X17...),其余软元件(M、T、C、S、D等)均采用 十进制编号 。这是编程时容易混淆的地方,需要特别注意!

## Slide 5
BIT DEVICES
位软元件:输入/输出与辅助继电器
X
输入继电器 X
Input Relay
编号: X0~X7, X10~X17... (八进制,最多256点)
功能: 接收外部开关信号,是PLC与外部的输入接口
特点: 光电隔离,常开/常闭触点使用次数不限, 不能用程序驱动
Y
输出继电器 Y
Output Relay
编号: Y0~Y7, Y10~Y17... (八进制,最多256点)
功能: 向外部负载输出信号,驱动执行机构
特点: 外部输出触点(继电器/晶体管),内部触点使用次数不限
M
辅助继电器 M
Auxiliary Relay
类型 | 编号范围 | 点数 | 特点
通用型 | M0~M499 | 500点 | 无停电保持,断电后状态复位
停电保持型 | M500~M1023 | 524点 | 有停电保持,电池保存状态
停电保持专用型 | M1024~M7679 | 6656点 | 专用保持区域,不可更改
特殊型 | M8000~M8511 | 512点 | 具有特殊功能(时钟、标志位等)
特殊辅助继电器示例
M8000: 运行监视(RUN时常开)
M8002: 初始化脉冲(RUN后第一个扫描周期)
M8011~M8014: 时钟脉冲(10ms~1min)
状态继电器 S
用途: 步进顺控程序编程,与STL指令配合使用
分类: 初始状态(S0~S9)、通用(S10~S499)、保持(S500~S899)

## Slide 6
TIMER
定时器(T)的工作原理与类型
定时器在PLC中相当于 时间继电器 ,由设定值寄存器、当前值寄存器和触点组成。根据 时钟脉冲累积计时 ,到达设定值时触点动作。
T
普通型定时器
T0~T245, T256~T511
工作原理
线圈通电后开始计时,计数值= 通电时间/时基
当前值=设定值时, 触点动作并保持
线圈断电时, 定时器复位 (触点复位,当前值清0)
100ms
T0~T199
0.1~3276.7s
10ms
T200~T245
0.01~327.67s
1ms
T256~T511
0.001~32.767s
特点: 断电不复位,需重新计时
T
累计型定时器
T246~T255
工作原理
线圈通电时 累计计时 ,断电时 保持当前值
再次通电时,在 原计数值基础上继续计时
只能用RST指令复位 (触点复位,当前值清0)
1ms累计型
T246~T249
0.001~32.767s
100ms累计型
T250~T255
0.1~3276.7s
特点: 具有停电保持功能,计数值不丢失
设定值指定方式
1. 常数K: OUT T0 K100 (定时10s)
2. 数据寄存器D: OUT T0 D10 (D10的值作为设定值)
编程示例
// 100ms普通定时器,设定值K100=10s
LD X0
OUT T0 K100
LD T0
OUT Y0

## Slide 7
COUNTER
计数器(C)的工作原理与类型
计数器在PLC中用于计数控制,检测输入信号的上升沿并进行计数。FX3U提供16位增计数器和32位双向计数器,满足不同计数范围和方向控制需求。
C
16位增计数器
单向递增计数
类型与编号
通用型
C0~C99
断电复位
停电保持型
C100~C199
电池保持
设定值范围:K1~K32767 (16位有符号数)
计数方式: 检测到上升沿时,当前值+1
当前值=设定值时,触点动作并保持,计数值保持不变
C
32位双向计数器
增/减可切换
类型与编号
通用型
C200~C219
停电保持型
C220~C234
设定值范围:
K-2147483648~K2147483647
计数方向: 由特殊辅助继电器M82XX控制
M82XX=ON: 减计数 | M82XX=OFF: 增计数
例: M8200控制C200的计数方向
计数器工作过程
① 计数器检测输入信号的上升沿(0→1)
② 每检测到一个上升沿,当前值+1(或-1)
③ 增计数时,当前值=设定值→触点动作
④ 减计数时,当前值=设定值→触点不动作
⑤ 必须用RST指令复位!
编程示例
// 16位增计数器,计数10次
LD X0 // 计数脉冲输入
OUT C0 K10
LD C0 // 计数到10次时动作
OUT Y0
LD X1 // 复位信号
RST C0

## Slide 8
CHAPTER 02
FX3U系列PLC
基本指令
基本逻辑指令
LD/LDI、AND/ANI、OR/ORI、OUT
电路块与堆栈
ORB/ANB、MPS/MRD/MPP
控制指令
MC/MCR、PLS/PLF、SET/RST

## Slide 9
BASIC LOGIC INSTRUCTIONS
基本逻辑指令:LD/LDI、AND/ANI、OR/ORI、OUT
基本逻辑指令是PLC编程的基础,源自继电器控制系统的梯形图语言。掌握这些指令是进行PLC程序设计的第一步。
LD
LD / LDI 取/取反指令
功能: 电路开始的触点指令
LD: 常开触点,连接左侧母线
LDI: 常闭触点,连接左侧母线
用于电路块的起始触点,或ORB/ANB后的第一个触点
AND
AND / ANI 与/与反指令
功能: 单个触点串联连接
AND: 常开触点串联
ANI: 常闭触点串联
用于单个触点与左边电路的串联连接
OR
OR / ORI 或/或反指令
功能: 单个触点并联连接
OR: 常开触点并联
ORI: 常闭触点并联
触点左端接LD点,右端与前一条指令的触点右端相连
OUT
OUT 输出指令
功能: 驱动线圈输出
适用: Y、M、T、C、S等(不能用于X)
位置: 放在梯形图同一行最右边
可连续使用多次,对应线圈并联
编程示例:起保停电路
// X0=启动, X1=停止, Y0=输出
LD X0 // 读取启动按钮
OR Y0 // 并联自锁触点
ANI X1 // 串联停止按钮(常闭)
OUT Y0 // 驱动输出线圈

## Slide 10
CIRCUIT BLOCK & STACK
电路块指令与堆栈指令
ORB
电路块或指令
功能: 将两个电路块并联连接
特点: 不带软元件号,相当于垂直连线
编程方法
电路块起始触点用 LD/LDI
完成电路块内部连接
用 ORB 并联
LD X0 // 块1开始
AND X1
LD X2 // 块2开始
AND X3
ORB // 并联
OUT Y0
ANB
电路块与指令
功能: 将两个电路块串联连接
特点: 不带软元件号,相当于串联连线
编程方法
电路块起始触点用 LD/LDI
完成电路块内部连接
用 ANB 串联
LD X0 // 块1开始
OR X1
LD X2 // 块2开始
OR X3
ANB // 串联
OUT Y0
MPS
堆栈指令 MPS / MRD / MPP
MPS 进栈
存储分支点逻辑运算结果,压入堆栈第一层
MRD 读栈
读取堆栈最上层数据,用于中间支路
MPP 出栈
读取并弹出堆栈最上层数据,用于最后支路
重要: MPS和MPP必须成对使用,最多11层堆栈。MPP用于最后一条支路!
1层堆栈示例
LD X0
MPS // 进栈
AND X1
OUT Y0
MRD // 读栈
AND X2
OUT Y1
MPP // 出栈
AND X3
OUT Y2
使用注意事项
电路有多个输出时用堆栈指令
MPS和MPP必须成对出现
中间支路用MRD,最后支路用MPP
堆栈深度不超过11层

## Slide 11
MASTER CONTROL & EDGE DETECTION
主控指令与边沿检测指令
MC
主控指令 MC / MCR
功能说明
MC: 主控开始,控制一组电路的总开关
MCR: 主控复位,结束主控区
MC指令后,母线移到主控触点下方
MCR使母线回到原来位置
嵌套: N0~N7, N0为最高层。MCR N2会复位2~7层
LD X0
MC N0 M10 // 主控开始
LD X1
OUT Y0
MCR N0 // 主控结束
PLS
边沿检测指令 PLS / PLF
功能说明
PLS: 上升沿检测,触点由0→1时ON一个扫描周期
PLF: 下降沿检测,触点由1→0时ON一个扫描周期
只能用于Y和M(不能用于特殊M)
应用:产生单周期脉冲信号,用于初始化、计数触发等
LD X0
PLS M0 // X0上升沿,M0=ON(1个扫描周期)
LD M0
OUT Y0
边沿检测触点指令
上升沿触点 LDP / ANDP / ORP
LDP: 起始触点上升沿检测
ANDP: 串联触点上升沿检测
ORP: 并联触点上升沿检测
LDP X0 // X0上升沿时接通1个周期
下降沿触点 LDF / ANDF / ORF
LDF: 起始触点下降沿检测
ANDF: 串联触点下降沿检测
ORF: 并联触点下降沿检测
LDF X0 // X0下降沿时接通1个周期
运算结果边沿检测: MEP(运算结果上升沿)、MEF(运算结果下降沿),用于检测逻辑运算结果的变化

## Slide 12
SET / RST & OTHERS
置位复位指令与其他常用指令
SET
置位指令 SET
功能: 将指定软元件置位(ON)并保持
适用: Y、M、S
SET指令执行后,即使触发信号断开,被置位的软元件仍保持ON状态
LD X0
SET M0 // X0=ON时,M0=ON并保持
RST
复位指令 RST
功能: 将指定软元件复位(OFF)并保持
适用: Y、M、T、C、S、D、R、Z、V
RST指令可用于复位定时器/计数器(当前值清0,触点复位),或清零数据寄存器
LD X1
RST M0 // X1=ON时,M0=OFF并保持
SET/RST 与起保停电路的等价性
方法1: SET/RST
LD X0 / SET Y0
LD X1 / RST Y0
方法2: 起保停
LD X0 / OR Y0
ANI X1 / OUT Y0
两种方法功能相同,SET/RST更直观,起保停更节省指令
INV 反转指令
将逻辑运算结果反转(0变1,1变0)
LD X0
INV
OUT Y0 // Y0=X0的相反状态
NOP 空操作
该步序作空操作,不产生任何动作
用于程序调试或填充空步
END 程序结束
强制结束当前扫描过程
每个程序必须有END指令

## Slide 13
APPLICATION EXAMPLES
定时器与计数器的典型应用
延时断定时器
输入断开后,输出延时断开
LD X0
OUT Y0
ANI X0
OUT T0 K190
LD T0
RST Y0
X0断开后,Y0延时19s断开
振荡电路
产生周期性通断信号
LD X0
ANI T1
OUT T0 K50
LD T0
OUT T1 K50
OUT Y0
Y0周期通断,每个周期10s
脉冲输出电路
产生单扫描周期脉冲
LD X0
PLS M0
LD M0
OUT Y0
X0上升沿,Y0输出1个周期
应用实例:抢答显示系统
控制要求
竞赛者抢先按下按钮,对应指示灯亮
灯亮后需主持人按复位键才熄灭
儿童优待:PB11/PB12任一按下,L1亮
教授限制:L3需PB31和PB32都按下才亮
10s内按下按钮,彩球摇动(幸运机会)
I/O分配
输入 | 端子 | 输出 | 端子
PB11 | X0 | L1 | Y0
PB12 | X1 | L2 | Y3
PB2 | X3 | L3 | Y5
PB31 | X4 | SOL | Y7
PB32 | X5 |  | 
PB4(复位) | X2 |  | 
SW | X7 |  | 
梯形图设计要点
L1: X0和X1并联,互锁L2和L3
L2: X3单独,互锁L1和L3
L3: X4和X5串联,互锁L1和L2
定时器T0: 10s定时,控制幸运机会
学习要点
互锁电路防止多个输出同时动作
自锁电路保持输出状态
定时器实现时间控制
综合应用基本指令解决实际问题

## Slide 14
本章重点回顾
软元件
掌握X/Y/M/S/T/C/D等软元件的分类、编号规则和功能特点
基本指令
熟练运用LD/AND/OR/OUT、ORB/ANB、MPS/MRD/MPP、SET/RST等指令
应用设计
能够设计延时、振荡、脉冲等典型电路,完成顺序控制程序
核心能力目标
通过本章学习,你应该能够熟练运用FX3U PLC的基本指令和软元件,
设计和实现典型的顺序控制逻辑,为后续学习步进顺控和复杂程序设计打下坚实基础
理论掌握
编程实践
系统设计